# 单点测速论文-谢先启,束远明,贾永胜,姚颖康

导读:本文包含了单点测速论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高频GPS,单点测速,爆破监测

### 单点测速论文文献综述

谢先启,束远明,贾永胜,姚颖康[1]（2019）在《高频GPS单点测速监测爆破近场震动》一文中研究指出近年来高频GPS被广泛应用于地震等地壳瞬时运动的监测,为监测爆破引起的地表运动提供了可能。利用高频GPS单点测速技术对武汉市云鹤大厦爆破工程进行了监测。计算结果表明,基于采集的5 Hz GPS观测数据,水平测速精度可达到mm/s,垂向测速精度达到1 cm/s,在爆破近场探测到E、N、U方向速度分别达到4.2 cm/s、2.1 cm/s、5.6 cm/s,表明高频GPS有能力探测到速度在1 cm/s以上的震动。(本文来源于《测绘地理信息》期刊2019年02期）

张宇冉,孟凡效,丁乐乐,惠孟堂[2]（2018）在《基于北斗多普勒单点测速精度分析》一文中研究指出阐述了多普勒频移的产生机制,分析了北斗不同频率上的多普勒测速原理和多普勒测速中各种误差的影响。最后采用北斗实测数据对B1、B2和B3上的多普勒观测值分别进行了多普勒测速解算,通过对测速结果的对比分析可知,B2和B3原始多普勒观测值的测速精度比B1分别高28.4和31.3%,B2和B3导出多普勒观测值的测速精度均比B1高71.4%。(本文来源于《测绘地理信息》期刊2018年05期）

刘朝英,陈国,赵齐乐,胡志刚,屈利忠[3]（2014）在《BDS单点测速原理及精度分析》一文中研究指出对北斗卫星导航系统(BDS)的测速原理进行说明,同时分析测速中各误差改正项对单点测速的影响,并给出相应的改正公式。最后分别利用静态数据模拟动态测速实验和低动态测速实验结果,对BDS的测速精度进行评价。实验表明,采用多普勒测速原理,利用静态数据模拟动态测速的精度可以达到cm/s,而采用载波相位导出的多普勒观测值模拟动态测速的精度为mm/s;在低动态测试实验中,原始多普勒测速的结果与组合导航设备测速的互差符合情况在cm/s水平,而导出多普勒测速结果与组合导航设备测速的互差符合情况在dm/s水平,导出多普勒测速结果受运动载体的运动影响明显。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2014年06期）

单瑞,刘焱雄,赵铁虎,张晓波,秦轲[4]（2013）在《GPS单点测速技术在海浪测量中的应用研究(英文)》一文中研究指出分析比对了GPS单点测速技术与其他已有测波手段的不同,讨论了基于多普勒频移的GPS测速方法,并分析了各类误差对测速精度的影响。分别利用原始多普勒值和导出多普勒值进行了静态测速试验和动态测速试验,将导出多普勒测速结果与RTK(Real Time Kinematic,实时动态测量系统)位置差分测速进行了比测。结果表明,使用静态数据采用高频导出多普勒值测速的精度可以达到亚厘米级每秒,而采用原始多普勒观测值进行测速因接收机型号的不同,结果差异较大;动态测速试验中,采用导出多普勒测速的方法与RTK位置差分测速的符合精度可达cm/s。(本文来源于《Marine Science Bulletin》期刊2013年02期）

郭爱智,王勇,刘根友,郑晖,张茂顺[5]（2013）在《高频GPS实时单点测速误差分析》一文中研究指出分析利用载波相位变率实时测速的误差来源及其对测速的影响,并利用静态观测动态处理方法对实时单点测速精度进行验证。结果表明利用载波相位变率和GPS广播轨道实时单点测速,水平分量可达到几个mm/s,垂直方向优于1 cm/s。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2013年05期）

单瑞,赵铁虎,于得水,杨源,李攀峰[6]（2013）在《单点GPS多普勒测速模型比较与精度分析》一文中研究指出讨论GPS单点测速的观测方程,重点讨论基于多普勒频移测速的两种方法,分析其误差来源及对测速精度的影响;然后用静态数据模拟动态测速试验,数据处理采用自编单点测速软件。通过对比分析表明,采用原始多普勒观测值进行测速时因接收机型号的不同,结果差异较大,较差者可达17 cm/s左右;而采用高频导出多普勒值进行测速的精度可以达到1 cm/s左右,甚至可以达到mm/s量级。(本文来源于《测绘通报》期刊2013年03期）

刘志强,王解先,王虎[7]（2012）在《基于相位单差精密测速的动态精密单点定位算法》一文中研究指出利用相邻历元间的载波相位单差可求得动态载体的高精度叁维速度向量,基于此提出了可精确描述载体运动变化的扩展卡尔曼滤波动态精密单点定位算法。该算法克服了高动态条件下采用简化动力学模型可能引起的系统状态描述失实问题,同时还可输出动态载体的精密速度信息。飞机动态试验结果表明,用该算法的动态单点定位结果与TRACK双差解计算互差得到的叁维RMS值,平面分量精度优于3cm,高程分量精度优于6cm,速度测量精度可达mm/s级。(本文来源于《宇航学报》期刊2012年03期）

单瑞,刘焱雄,赵铁虎,冯义楷[8]（2011）在《单点GPS测速应用于海浪监测之研究》一文中研究指出1.引言海洋波动是海水重要的运动形式之一。海浪作为海洋中的重要运动现象,对人类在海上活动及近岸活动有着巨大影响,有必要实时监测海浪的变化并研究其运动规律。GPS信号覆盖范围广且可以全天候工作,具备精密定位、测速能力。鉴于GPS技术可以获取载体高精度的速度信息,结合GPS单点测速技术手段,并将GPS接收机搭载于小型测量船或浮标之上,通过连续观测并将采集之速度数据经计算之后提取海面位移数据,进一步通过波浪方向谱计算即可得到海浪的相关信息。该方法无需其他传感器,具有系统集成简单、成本低、体积小、不受基站限制等优点,本文主要目的旨在探讨GPS单点测速各模型所能达到的精度,探讨其在海浪监测应用方面的可行性。(本文来源于《中国地球物理学会第二十七届年会论文集》期刊2011-10-17）

单瑞,刘焱雄,赵铁虎,冯义楷[9]（2011）在《基于GPS单点测速的海浪测量方法初探》一文中研究指出首先分析比对了已有的测波方法,阐述了将GPS单点测速应用到测波中的优点。然后讨论了基于多普勒频移的测速方法,并分析了各类误差对测速精度的影响。最后利用静态数据进行动态测速模拟试验和实测动态数据测速与RTK(Real Time Kinematic,实时动态测量系统)位置差分测速进行一致性检验。结果表明,使用静态数据采用高频导出多普勒值测速的精度可以达到亚厘米每秒的量级,而采用原始多普勒观测值进行测速因接收机型号的不同,结果差异较大;动态测速试验中,采用导出多普勒测速的方法与RTK位置差分测速的符合精度可达3~15 cm/s。(本文来源于《海洋通报》期刊2011年05期）

张宝峰,耿丽红[10]（2010）在《GPS单点测速误差分析与数据处理》一文中研究指出GPS因其高精度测量结果,现在广泛用于速度测量.但其计量校准和溯源问题仍是一项空白.本文主要探讨GPS单点测速的原理、观测方程,分析了其误差来源和各误差源对测速精度的影响.通过用3块GPS OEM板对同时汽车进行测速实验,得到3块OEM板的速度数据,对3块接收机的测速平均值,标准差,离散度进行比较分析.并初步提出了GPS测速的校准方法.(本文来源于《天津理工大学学报》期刊2010年03期）

### 单点测速论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

阐述了多普勒频移的产生机制,分析了北斗不同频率上的多普勒测速原理和多普勒测速中各种误差的影响。最后采用北斗实测数据对B1、B2和B3上的多普勒观测值分别进行了多普勒测速解算,通过对测速结果的对比分析可知,B2和B3原始多普勒观测值的测速精度比B1分别高28.4和31.3%,B2和B3导出多普勒观测值的测速精度均比B1高71.4%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 单点测速论文参考文献

[1].谢先启,束远明,贾永胜,姚颖康.高频GPS单点测速监测爆破近场震动[J].测绘地理信息.2019

[2].张宇冉,孟凡效,丁乐乐,惠孟堂.基于北斗多普勒单点测速精度分析[J].测绘地理信息.2018

[3].刘朝英,陈国,赵齐乐,胡志刚,屈利忠.BDS单点测速原理及精度分析[J].大地测量与地球动力学.2014

[4].单瑞,刘焱雄,赵铁虎,张晓波,秦轲.GPS单点测速技术在海浪测量中的应用研究(英文)[J].MarineScienceBulletin.2013

[5].郭爱智,王勇,刘根友,郑晖,张茂顺.高频GPS实时单点测速误差分析[J].大地测量与地球动力学.2013

[6].单瑞,赵铁虎,于得水,杨源,李攀峰.单点GPS多普勒测速模型比较与精度分析[J].测绘通报.2013

[7].刘志强,王解先,王虎.基于相位单差精密测速的动态精密单点定位算法[J].宇航学报.2012

[8].单瑞,刘焱雄,赵铁虎,冯义楷.单点GPS测速应用于海浪监测之研究[C].中国地球物理学会第二十七届年会论文集.2011

[9].单瑞,刘焱雄,赵铁虎,冯义楷.基于GPS单点测速的海浪测量方法初探[J].海洋通报.2011

[10].张宝峰,耿丽红.GPS单点测速误差分析与数据处理[J].天津理工大学学报.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a8c8ce4deffc2018232704d5.html