# 试析10kV配电线路的运行维护及检修黎家应

佛山南海供电局大沥供电所528234

摘要：随着社会经济与科学技术的不断发展，进一步推动我国电力行业的发展，尤其是在10kV配电线路方面取得显著的成绩，为我国电力发展奠定了基础。本文针对10kV配电线路的运行维护及检修进行了分析，仅供参考。

关键词：10kV；配电线路；运行维护；检修

当今随着我国社会快速的发展，从而使其用电需求在逐渐的提高，电网自身的规模也是在逐渐的扩大，用户的数量不断的增加，使其配电线路的运行情况变得更加的复杂，不仅仅对电力的稳定性带来了影响，也是十分容易导致出现安全事故的问题，从而出现一些不可预估的生命财产安全。所以必须要对其10kV配电线路常见的故障进行重视，通过采取科学有效的措施，这样可以在最大限度上降低线路出现故障的几率，最终更好的为供电的稳定性提供一定保障。

1、10kV配电线路正常运行的影响因素分析

1.1外力因素

10kV配电线路结构和通道比较复杂，在铺设时需要横跨各种建筑物、各类线路设施以及各种道路，由于配电线路运行时间较长，可能会出现线路老化的现像，这就会降低绝缘程度以及负荷能力，诱发各种线路故障问题。近年来，现代化城市进程不断加快，在拆除老旧建筑物或者新建建筑时，工作人员在施工过程中破坏了原有线路，在进行机械施工时，不小心碰触到配电线路，造成线路的毁坏。通常线路都架设在城市公路旁边，经常会发生车辆撞击到电线杆的情况，这同样坏引发配电线路发生故障。

1.2自然因素

10kV配电线路广泛分布于城市郊外和农村地区，也会设置在一些比较空旷的地方，所以，很容易受到自然因素的影响。在暴雨、雷电、大风的天气，线路的某一个位置因为受潮、腐蚀、风吹等原因使电线的绝缘下降，导致线与线、线与地有部分电流通过，发生漏电事故，极易引发火灾。受大风影响，地面的的漂浮物挂在线路上也会造成短路，对线路造成损害，影响正常的供电，

1.3管理因素

管理不当也会影响10kV配电线路的正常运行。由于配电线路管理人员重视不够，缺乏专业性的培训，使得管理人员缺乏先进的理论知识和专业素养；岗位责任不明晰，考核标准不完善，使得10kV配电线路的运行缺乏有效管理。线路维护工作人员缺乏责任意识和安全意识，没有端正对待工作的态度，很容易引发线路设备故障。因此，有关部门要加强管理，提高10kV配电线路的管理水平，提高检修效率。

2、10kV配电线路的运行维护及检修策略

2.1反自然事故措施

自然因素对10kV配电线路的破坏主要体现在大风破坏以及雷击事故两个方面，为此针对大风破坏，在进行立杆施工的过程中，就一定要将埋杆深度达到一定的标准，同时还要对线杆进行一定的加固处理，如焊接支撑架或者灌注混凝土等，提高线杆的稳固性。同时要定期对地网进行检查，确保接地阻值处于相对平稳的状态，并且电力部门要注重与气象部门之间的沟通，当大风天气来临之前，能够有针对性的对10kV配电线路采取相应的维护措施，进而提升线路的安全性能。其次针对雷击现象，最直接有效的方式就是安装避雷针，以及加装新型防雷装置，进而提高线路绝缘子防雷水平。由于10kV配电线路的位置不同，因此对避雷针的安装要求也不同，如在线路中，就可以安装防雷金具，而在变压器位置就可以安装相等电压的避雷针，防止雷击事故对线路安全的影响。

2.2加强对10kV配电线路的日常检查

对于供电公司的相关工作人员来说，要不断加强对10kV配电线路的日常检查，对配电线路进行严格检查，看配电线路是否出现破损现象、腐蚀现象等，看配电设备是否出现老化现象，一旦发现配电线路出现了老化和破损等状况，要及时对其进行调整和更换。其次，工作人员要对配电线路做好相应的巡视工作，包括对10kV配电线路进行定期巡查、故障巡查等，通过对配电线路进行综合巡查，进而加强对配电线路情况的有效掌握。另一方面，针对雷区、地质条件恶劣地区以及跨度大地区的10kV配电线路，相关工作人员更要对其加大日常检查力度，并且配电线路的相关综合管理部门要对此区域内的配电线路的实际情况进行实时掌握，对当地的自然特征进行一定程度的了解，最大限度地降低问题的发生几率。

2.3加大对现代技术的应用

目前，我国的现代化信息技术得到了极大程度的发展。而供电公司在对10kV配电线路进行管理时可以充分借助现代先进的科学技术，利用GPS系统、大数据技术以及遥感对远距离的10kV配电线路进行实时有效的监测，还可以针对个别危险特殊地区进行实时定位监测。通过对GPS技术以及遥感监测技术的应用，能够使得供电公司的工作人员不受地域性的限制对10kV配电线路进行全方位综合检查。其次，利用大数据技术，将10kV配电线路的相关数据进行统一管理，对于大数据技术的应用能够使得工作人员将数据进行实时共享。因此，对于供电公司来说，应该不断加大对现代化先进技术的应用，进而提高对10kV配电线路的管理效率，同时能够及时发现配电线路出现的问题，在一定程度上减少线路问题。

2.4健全配线电路的管理制度，定期对员工培训

为了能够提高10kV配电线路的运行维护及检修工作效率，电力系统的相关管理部门要根据10kV配电线路的分布地区的实际情况，并结合10kV配电线路当地的特点来制订健全的配线电路管理制度，进而为工作人员对10kV配电线路进行管理提供一定的制度保障。另外一方面，电力系统的相关管理部门要对相关工作人员进行专业的技能培训，定期对员工进行电力知识培训，以此提高工作人员对于相关技能知识的掌握，不断对工作人员进行10kV配电线路安全知识普及。通过对工作人员进行定期培训，进而不断增强相关工作人员的综合业务水平以及职业操守。另外，还要不断加强对于人才的培养，不断提高电力公司相关工作人员的信息化知识水平，使得电力公司在对10kV配电线路进行管理时能够变得更加信息化，更有利于10kV配电线路管理工作的正常开展。

2.5优化线路维护力度，强化危险点的检修

为了能够降低我国10kV配电线路发生事故的概率，电力系统的相关管理部门要积极组建工作人员对10kV配电线路进行定期检查，检查杆塔的现状是否牢靠，确认拉线是否在正常受力。其次，根据实际情况就近安排常驻电力工作人员，建立工作站点，进而达到对10kV配电线路的实时监控。另一方面，电力相关工作人员要对10kV配电线路的危险点做好检修工作，定期对危险点进行检查，并且做好相应的检测记录。一旦发现危险点出现问题，则要根据实际情况向上级及时汇报，并且对其进行及时处理，以免发生安全隐患。此外，要将10kV配电线路管理工作责任落实到个人上，以此提高工作人员的工作责任心，使得其在进行工作时能够做到严谨细心，进而有效保证10kV配电线路的运行维护及检修工作能够顺利进行

结语

总而言之，10kV配电线路在使用时会受到一些因素的影响，作为工作人员，必须要及时发现问题，并且相应的措施解决问题。在我国电力系统中，10kV配电线路是不可缺少的必要组成部分之一，为了确保其运行的安全性，需要提高其维护度，对有关的检修技术进行改进，从而有效提高10kV配电线路的所有性能。

参考文献：

[1]廖杨昌.10kV配电线路的运行维护及检修工作[J].建材与装饰，2016（50）：238-239.

[2]邓艳华.10kV配电线路的运行维护及检修工作探讨[J].科技与创新，2015（07）：150-151.

[3]陈明.10KV配电线路的运行维护及检修技术探讨[J].科技风，2014（22）：114.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a8e2878aebd6c7f1a2eb4d27.html