# 协议性能测试论文-李晶,张明明,郑永丰,胡顺平,王奇之

导读:本文包含了协议性能测试论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:物联网,射频测试,协议测试

### 协议性能测试论文文献综述

李晶,张明明,郑永丰,胡顺平,王奇之[1]（2019）在《物联网终端性能与网络协议综合测试解决方案》一文中研究指出随着物联网和网络协议技术的广泛应用,相应的测试需求增长愈加猛烈;为了测试采用Wifi/Bluetooth/Zigbee/IPv6以太网等协议开发的设备或产品是否符合其相应协议标准,从而达到实现之间的一致性与互通性,对Wifi/Bluetooth/Zigbee/IPv6以太网等协议的测试规范进行了研究,分析了各个协议的测试项,介绍了基于NI的PXIe-5840射频矢量收发模块和以太网协议测试等自研成熟模块及软件算法搭建的物联网综合测试仪,该综测仪采用了PXIe总线架构,集仪器测试、协议测试和流程测试于一体的结构设计,经实际应用可满足Wifi/Bluetooth/Zigbee/IPv6以太网等协议的物理层射频性能和协议层性能的测试需求。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年10期）

李桢,李世威,马宁,朱金彪,杨宏[2]（2017）在《基于PTP协议的航空平台瞬态性能集成测试技术研究》一文中研究指出本文针对现代航空对地观测平台瞬态性能集成测试特点,开展基于PTP的高同步分布式瞬态性能集成测试技术研究,综合了多总线通用驱动技术与实时数据库技术,设计并实现了一种低成本、高精度的时钟同步系统,该系统基于FPGA完成时钟对时、物理层时标、收发缓冲功能,能够实现亚微妙级同步精度。经过时钟同步测试方法的设计与验证,该系统同步精度高、扩展性强,适用于复杂航空平台分布式瞬态性能集成测试。(本文来源于《第四届高分辨率对地观测学术年会论文集》期刊2017-09-17）

姚小玉[3]（2017）在《基于LoadRunner TruClient协议的MES系统Web性能测试》一文中研究指出伴随着Web技术在各个领域广泛应用,服务提供商和用户对Web服务的稳定性、可靠性提出了更高的要求,Web性能测试应运而生。但在传统的Web性能测试中使用的测试工具都是基于Web HTTP/HTML协议,这种协议基于数据传输层,通过代理(proxy)方式,截获客户端和服务器之间交互的数据流。它最大的痛点是脚本制作过程中需要关联,这将需要几个小时甚至几天的时间,而且对于没有web开发经验的人员来说,基于后台请求的方式无法确保脚本正确性,完成一个正确且高效的脚本会是极大的难题。因此需要一种更加高效的方式来完成性能测试脚本。TruClient协议是最新的LoadRunner Web性能测试协议,用来开发脚本模拟真实用户操作,在录制后仅需简单修改就能使用,还能识别Web HTTP/HTML协议无法捕捉到的请求,对性能测试脚本开发效率与质量保证有重大意义。本文首先对测试及性能测试的基本概念和理论基础进行介绍,包括测试协议TruClient的特点及优势,测试对象MES系统的组成和作用。其次描述测试的6大关键过程,环境搭建、工具选择、需求收集、用例编写、脚本和场景准备、测试执行。随后分析测试结果,并从操作系统、硬件、数据库叁个方面对系统进行调优;系统满足基本性能要求后,对系统提出了更高的安全性要求,需要进行安全测试。最后总结性能测试的方法流程与能力要求,并提出性能测试的发展方向。研究发现TruClient协议制作性能测试脚本大大节约性能测试时间,并且通过执行测试场景监测一系列的性能指标,从而评估系统性能,找到系统性能瓶颈,最终得以优化系统。(本文来源于《武汉轻工大学》期刊2017-06-13）

翁壮[4]（2017）在《基于HTTP/2协议的Web应用优化及性能测试》一文中研究指出随着“互联网+”时代的到来,Web应用因其易用性、便捷性等特点越来越受到用户的青睐,越来越多的Web应用走进人们的日常生活。随着用户量及业务数据量的增加,Web应用会出现反应迟缓的现象。Web应用反应迟缓直接影响了用户体验,进而导致用户流失,最终会给公司带来利益方面的损失。如何进行Web应用优化,成为所有Web应用开发人员所关注的问题。各种Web应用的优化技术被提出并用于提升用户体验。然而这些技术无法实现普适性的性能优化,而且成本也相对较高。HTTP协议是Web应用工作的基础,从HTTP协议入手可以实现普适性的Web应用优化。本文的研究基于一个互联网公司实际Web应用,通过使用最新发布的HTTP/2协议来代替目前的HTTP协议实现Web应用的优化。2015年5月发布的HTTP/2协议针对目前HTTP协议的消息结构、交互机制等主要问题进行了本质上的重新设计。HTTP/2协议作为最新的通讯协议,具有很大的研究价值和应用价值。本文的主要研究内容有以下几个部分:(1)对目前使用的HTTP协议设计缺陷进行分析、研究,提出使用基于HTTP/2协议的优化方案来解决连接利用率低、重复数据传输的问题。通过对两种HTTP协议在不同方面的对比测试及结果分析,验证了使用HTTP/2协议优化方案的可行性,可以达到优化实际Web应用的目的。(2)对软件测试及Web性能测试进行研究,分析基本的性能测试指标,选取了本文所用的性能测试工具。在对传统性能测试模型研究的基础上,总结了传统性能测试模型的局限性及对实际项目性能测试实施的参考价值,提出一种基于性能调优的性能测试模型,并对所研究的Web应用进行性能测试以及基于HTTP/2协议的性能调优后的回归测试,进而全面客观地分析使用HTTP/2协议的优化效果。(3)对割接方案进行研究,分析系统升级割接实施过程中的难点。改进了传统的系统割接流程,提出多次数据增量割接方案,提高了割接的成功率并缩短了由于实施割接造成的业务停止时间。通过实施多次增量数据割接,对Web应用进行了升级割接,将Web应用系统的通讯协议由HTTPS协议升级为HTTP/2协议。本文中提出的基于HTTP/2协议的Web应用优化方案已经被公司所采用,通过系统割接将性能优化后的Web应用投入到实际生产环境中,为用户提供了更好的服务。(本文来源于《北京工业大学》期刊2017-05-01）

张攀,杨虹[5]（2016）在《基于OpenFlow南向协议的SDN控制器性能测试方法及定量分析》一文中研究指出随着软件定义网络(Software Defined Network,SDN)成为网络世界的新的范式转移,作为SDN网络的核心组件,控制器的性能得到了越来越多的关注。文章介绍了基于Open Flow 1.3这一南向协议的SDN控制器性能测试方法,并以某开源控制器为例,介绍测试结果的定量呈现方式和分析方法,为需要评估控制器性能的用户提供参考。(本文来源于《信息通信技术》期刊2016年01期）

王林浩,吴桂初,戴翀,曾令华[6]（2015）在《智能断路器中Modbus/TCP协议的实时性能测试》一文中研究指出将Modbus/TCP通信协议应用于低压智能断路器,进行了Modbus/TCP通信协议实时性能的研究,从理论上分析了Modbus/TCP通信网络的链路建立和数据传输时间。通过在实验室利用智能断路器作为从站设备搭建了Modbus/TCP通信网络的实时性测试平台,对Modbus/TCP通信协议进行了实时性测试,根据测试数据详细分析了Modbus/TCP通信协议的通信实时性能,满足智能配电开关设备的通信要求,最终从测试结果分析中验证了在现有低压开关设备中采用Modbus/TCP通信协议的可行性和有效性,对低压配电系统的智能化和信息化的实现具有一定的现实意义。(本文来源于《中国电力》期刊2015年12期）

周明,杨晓龙[7]（2015）在《基于FC-AE-ASM协议的FC端口性能测试》一文中研究指出基于ASM协议的FC网络数据仿真端口能够模拟机载FC网络终端间的通信过程。它通过上层产生各种类型的消息来模拟机载网络通信中的各种事件。这些消息组成不同的FC数据帧后,通过FC端口发送到光纤通道上。完成了基于ASM协议的FC网络数据仿真端口性能的测试,包括吞吐量和端到端的时延分析。通过测试发现,FC仿真端口具有高吞吐量、低延时的特性,适合于机载FC网络设计与验证的开展。(本文来源于《测控技术》期刊2015年05期）

鲁睿其,曾健平,赵豫斌,任海龙[8]（2015）在《基于Aurora协议光纤实时信号传输性能测试》一文中研究指出作为中国散裂中子源(Chinese Spallation Neutron Source,CSNS)谱仪之一的通用粉末衍射仪(General Purpose Powder Diffractometer,GPPD)采用二维位置灵敏探测器(Symptom Scale of Neurotransmitter Deficiency,SSND)探测中子入射位置和时间信息,并由后端电子学进行信号处理。中子信息以打靶时刻T0为时间参考点,电子学系统控制电路需要将接收到的T0信号低延迟、低抖动实时地传给下级电路。本文介绍了一种基于Spartan6系列FPGA的控制电路,采用Aurora协议通过光纤实时传输T0信号方案,并验证了此方案的可行性。(本文来源于《核技术》期刊2015年03期）

辜彬,廖苹秀,古红锋[9]（2014）在《网络管理协议并发性能测试研究》一文中研究指出网络管理协议并发处理性能直接决定了网络应用系统的管理能力,我们在实际网络管理协议并发性能测试实践的基础上,对并发性能测试分析、测试方法和测试数据分析等方面进行总结,形成可借鉴的并发测试实施思路和方法。(本文来源于《信息安全与通信保密》期刊2014年08期）

何晨泽,曹毅[10]（2014）在《基于SIPp的SIP协议性能测试研究与应用》一文中研究指出SIP协议凭借其简单、易于扩展、便于实现等诸多优点越来越得到业界的认可,逐步成为下一代网络演进的重要协议。支持SIP协议的服务器和终端产品也相继推出。在产品开发中,合适的测试工具可以有效降低开发成本,保证产品性能。针对SIP产品开发中的测试需求,提出了使用SIPp协议测试软件进行性能测试的方法。遵循GPL许可开放源代码的SIPp能够通过预先设计的呼叫流程完成对中间设备的测试。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2014年15期）

### 协议性能测试论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文针对现代航空对地观测平台瞬态性能集成测试特点,开展基于PTP的高同步分布式瞬态性能集成测试技术研究,综合了多总线通用驱动技术与实时数据库技术,设计并实现了一种低成本、高精度的时钟同步系统,该系统基于FPGA完成时钟对时、物理层时标、收发缓冲功能,能够实现亚微妙级同步精度。经过时钟同步测试方法的设计与验证,该系统同步精度高、扩展性强,适用于复杂航空平台分布式瞬态性能集成测试。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 协议性能测试论文参考文献

[1].李晶,张明明,郑永丰,胡顺平,王奇之.物联网终端性能与网络协议综合测试解决方案[J].计算机测量与控制.2019

[2].李桢,李世威,马宁,朱金彪,杨宏.基于PTP协议的航空平台瞬态性能集成测试技术研究[C].第四届高分辨率对地观测学术年会论文集.2017

[3].姚小玉.基于LoadRunnerTruClient协议的MES系统Web性能测试[D].武汉轻工大学.2017

[4].翁壮.基于HTTP/2协议的Web应用优化及性能测试[D].北京工业大学.2017

[5].张攀,杨虹.基于OpenFlow南向协议的SDN控制器性能测试方法及定量分析[J].信息通信技术.2016

[6].王林浩,吴桂初,戴翀,曾令华.智能断路器中Modbus/TCP协议的实时性能测试[J].中国电力.2015

[7].周明,杨晓龙.基于FC-AE-ASM协议的FC端口性能测试[J].测控技术.2015

[8].鲁睿其,曾健平,赵豫斌,任海龙.基于Aurora协议光纤实时信号传输性能测试[J].核技术.2015

[9].辜彬,廖苹秀,古红锋.网络管理协议并发性能测试研究[J].信息安全与通信保密.2014

[10].何晨泽,曹毅.基于SIPp的SIP协议性能测试研究与应用[J].电子技术与软件工程.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a909d9a559d55301efefd2a6.html