# 反压饱和论文-冀卫东,李亚杰,王旭东

导读:本文包含了反压饱和论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:反压,饱和度,砂土,强度

### 反压饱和论文文献综述

冀卫东,李亚杰,王旭东[1]（2018）在《反压饱和对砂土力学特性影响的试验研究》一文中研究指出在叁轴试验中,反压饱和是一种增加试样饱和度的常见方法,但是现行规范中对叁轴试样反压取值没有明确的要求。为了探讨反压饱和对砂土力学特性的影响,采用福建标准砂开展了一系列固结不排水和固结排水叁轴试验,获得了反压与饱和度的关系,得到了反压作用下砂土的偏应力、孔隙水压力和体积应变的变化规律,探讨了反压对砂土强度影响的原因。结果表明:砂样的饱和度随施加的反压增大呈非线性增大;对于固结不排水剪切试验,施加的反压越大,产生负的超静孔隙水压力越大,造成有效围压越大,导致砂样的峰值强度增大;而在固结排水剪切试验中,反压对砂土的强度和体积应变基本没有影响。(本文来源于《南京工业大学学报(自然科学版)》期刊2018年04期）

巩立国,简文星,熊亚萍,任佳[2]（2016）在《水头饱和与反压饱和相结合的滑坡黄土物理力学特性研究》一文中研究指出黄土地区滑坡等地质灾害频发,黄土的物理力学特性研究对黄土地区地质灾害的防治具有重要意义。以GDS叁轴仪为试验平台,采用水头饱和与反压饱和相结合的方法对陕西蔡家坡滑坡原状马兰黄土进行饱和,然后对其进行叁轴固结不排水剪切试验。试验结果表明:对初始含水率较低的原状马兰黄土,水头饱和结合反压饱和的方法可以使原状马兰黄土在较短时间、较小反压下达到较高饱和(孔压系数B=0.962);原状马兰黄土的轴向应力-应变曲线呈现为应变弱化型,表现为脆性破坏,在达到土的峰值强度前变形近似"弹性",且在较小的应变下即可达到土的峰值强度;饱和马兰黄土在剪切过程中产生正的孔隙水压力,孔隙水压力曲线先增加后保持稳定,围压越大孔隙水压力增长速率越大;饱和马兰黄土的抗剪强度参数为c=12.7kPa、φ=10.2°,c′=14.8kPa、φ′=16.2°,随着围压的增大其破坏应力随之增大,不同围岩下有效应力路径曲线的形态都近似呈直线形。(本文来源于《安全与环境工程》期刊2016年01期）

王平,王谦,王峻,王强,柴少峰[3]（2015）在《反压饱和条件下黄土饱和度影响因素及结果探讨》一文中研究指出基于室内动叁轴试验结果,分析了反压饱和条件下影响黄土饱和度的因素及其定性规律,并探讨了试验结果。研究表明,黄土在反压饱和条件下:(1)当试样土体结构为架空结构时,饱和度较高,土体结构为絮凝结构时,饱和度较低;随着取样深度的增加,可得到较稳定的饱和度;选取压差为15~25 k Pa时对试样的扰动最小,并可得到较高饱和度;随着初始孔隙比增加,浸水后试样产生的变形增大;初始孔隙比较小的试样间变形差较小。(2)初始孔隙水压力系数B值约0.3时饱和度可达90%,B-Sr曲线相对于砂土的曲线靠右。(3)B和饱和度呈先慢后快的上升趋势。(本文来源于《地下空间与工程学报》期刊2015年S2期）

郭斌,裴向军,张晓超,徐敏[4]（2014）在《黄土反压饱和法及其在动强度试验中的应用研究》一文中研究指出在黄土动参数研究中,黄土的饱和度是极其重要的影响因素之一.黄土具有结构性和湿陷性,不容易达到较高饱和度,并且饱和时间不宜过久.饱和黄土动叁轴试验中,黄土的饱和度及饱和时间会对实验结果产生重要影响.以美国MTS 810土动叁轴试验机为实验平台,进行黄土反压饱和法实验.探究黄土饱和过程中孔隙水压力与孔隙水压力系数B值、B值与饱和度之间的关系.研究表明:运用反压饱和法,可以在2~3 h内使原状黄土达到极高的饱和度;试样饱和度达到80%~100%时,饱和度与孔压系数B值呈指数函数关系,B值达到0.85可以认为试样达到完全饱和;饱和度与抗剪强度之间存在线性关系,与达到破坏时的轴向应力峰值存在线性关系.(本文来源于《成都大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）

史叁元,李军,赵瑞涵[5]（2014）在《粉土叁轴试验反压饱和方法研究》一文中研究指出经典土力学的理论基础是水土两相饱和,叁轴试验中的试样要求达到饱和。针对粉土自身遇水易扰动的结构特性,作者通过对邯郸地区的粉土试样采用反压饱和的方法使试样饱和,取得了较为理想的饱和效果,分析得出针对邯郸地区粉土较为合理的反压参数,为粉土试样饱和试验提供参考。(本文来源于《煤炭工程》期刊2014年05期）

王谦,王平,王兰民,钟秀梅,杨理臣[6]（2013）在《黄土液化试验中反压饱和技术的改进与应用》一文中研究指出动叁轴试验是评价场地地震液化势的有效手段之一,而饱和是确保动叁轴试验结果可靠性的首要步骤。常规的反压饱和法是利用外界的大反压力将水强行压入土中,压缩土中的空气,从而使试样饱和的方法;利用该法饱和可有效的提高土样的饱和度和饱和效率。黄土属于特殊土类,现行的动叁轴试验方法都是沿用砂土或粉土的试验方法,然而由于黄土具有特殊的结构性,利用施加大反压的方法饱和黄土时会对其结构产生破坏,因此通过常规的反压饱和方法饱和黄土时存在较大的局限性。本文结合黄土的特性,探讨了常规反压饱和方法在黄土饱和时存在的主要局限性,考虑黄土的性质,结合既有的黄土脱气水位循环差饱和技术对常规反压饱和方法进行了改进,并在WF-12440型动叁轴扭剪仪上通过液化试验检验了改进后的反压饱和技术在黄土液化试验中的应用效果。结果表明:改进后的反压饱和技术综合了常规反压饱和法和脱气水位循环差饱和技术的优点,使黄土在饱和过程中结构不产生破坏的条件下短时间内达到较高的饱和度,有效地提高了试验效率;该方法适合在黄土液化试验中广泛应用。(本文来源于《世界地震工程》期刊2013年03期）

王腾辉,赵瑞斌,张彦[7]（2012）在《GCTS空心圆柱扭剪仪反压饱和试验探究》一文中研究指出GCTS空心圆柱扭剪仪是研究土体在循环荷载下的主应力轴旋转的理想仪器。如何使用GCTS空心圆柱扭剪仪对软土空心试样进行反压饱和才能使后续试验结果更精确,探究了以GCTS空心圆柱扭剪仪为试验平台,对空心试样进行了反压饱和的试验方法。总结了空心扭剪仪反压饱和的3种加压方式:手动加压、自动加压和连续加压方式。通过一些试验探究了每种加压方式所对应的合理性参数。确定了适合吹填土的压差为15kPa。确定了孔压稳定的标准为:如果孔压在1min内的变化值小于围压和反压之间压力差的5%,则认为孔压稳定。(本文来源于《岩土工程技术》期刊2012年02期）

孙海妹,王兰民,刘红玫,王平[8]（2010）在《原状黄土的反压饱和法试验研究》一文中研究指出含水量是黄土液化特性研究中的一个至关重要的参数,对原状黄土进行充分饱和是饱和黄土动叁轴试验中一个不可回避的课题。以WF公司生产的WF12440型空心圆柱扭剪仪为实验平台,运用反压饱和法,对室内原状黄土进行了饱和试验研究。该仪器提供3种不同加压方式增加围压和反压(孔压),即手动加压、自动加压和线性持续加压,通过检测孔隙压力系数B值是否达到0.95以上来判断黄土是否完全饱和。试验表明,即便是初始饱和度较低的原状黄土,也可以采用反压饱和法,在较短的时间内使孔压系数B值达到0.95以上,实现完全饱和,具体可以采用线性连续加压方式;初始压力差,即围压和反压之差一般可设为10 kPa,起始围压也设为10 kPa,太大或太小都会对试样造成破坏;如果孔压在1分钟内的变化值小于围压和反压之间压力差的5%,则认为孔压稳定,即可进行B值检测。(本文来源于《防灾减灾工程学报》期刊2010年01期）

王华山,阎明礼[9]（1985）在《利用二氧化碳和施加反压饱和砂样的液化试验》一文中研究指出在评价砂土液化的动叁轴试验中,采用干砂成型、二氧化碳加反压饱和是近几年发展起来的一种新方法。它是利用二氧化碳气重于空气,易溶于水这样两个特性,先将干砂按预定密度撒入试模内成型,然后自下而上通二氧化碳,将试样中的空气顶出,接着通脱气水,一是将试样中的二氧化碳挤出去,二是在反压作用下把余下的二氧化碳气泡压缩变小和溶解于水,达到增大饱和度的目的。(本文来源于《岩土工程学报》期刊1985年01期）

### 反压饱和论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

黄土地区滑坡等地质灾害频发,黄土的物理力学特性研究对黄土地区地质灾害的防治具有重要意义。以GDS叁轴仪为试验平台,采用水头饱和与反压饱和相结合的方法对陕西蔡家坡滑坡原状马兰黄土进行饱和,然后对其进行叁轴固结不排水剪切试验。试验结果表明:对初始含水率较低的原状马兰黄土,水头饱和结合反压饱和的方法可以使原状马兰黄土在较短时间、较小反压下达到较高饱和(孔压系数B=0.962);原状马兰黄土的轴向应力-应变曲线呈现为应变弱化型,表现为脆性破坏,在达到土的峰值强度前变形近似"弹性",且在较小的应变下即可达到土的峰值强度;饱和马兰黄土在剪切过程中产生正的孔隙水压力,孔隙水压力曲线先增加后保持稳定,围压越大孔隙水压力增长速率越大;饱和马兰黄土的抗剪强度参数为c=12.7kPa、φ=10.2°,c′=14.8kPa、φ′=16.2°,随着围压的增大其破坏应力随之增大,不同围岩下有效应力路径曲线的形态都近似呈直线形。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 反压饱和论文参考文献

[1].冀卫东,李亚杰,王旭东.反压饱和对砂土力学特性影响的试验研究[J].南京工业大学学报(自然科学版).2018

[2].巩立国,简文星,熊亚萍,任佳.水头饱和与反压饱和相结合的滑坡黄土物理力学特性研究[J].安全与环境工程.2016

[3].王平,王谦,王峻,王强,柴少峰.反压饱和条件下黄土饱和度影响因素及结果探讨[J].地下空间与工程学报.2015

[4].郭斌,裴向军,张晓超,徐敏.黄土反压饱和法及其在动强度试验中的应用研究[J].成都大学学报(自然科学版).2014

[5].史叁元,李军,赵瑞涵.粉土叁轴试验反压饱和方法研究[J].煤炭工程.2014

[6].王谦,王平,王兰民,钟秀梅,杨理臣.黄土液化试验中反压饱和技术的改进与应用[J].世界地震工程.2013

[7].王腾辉,赵瑞斌,张彦.GCTS空心圆柱扭剪仪反压饱和试验探究[J].岩土工程技术.2012

[8].孙海妹,王兰民,刘红玫,王平.原状黄土的反压饱和法试验研究[J].防灾减灾工程学报.2010

[9].王华山,阎明礼.利用二氧化碳和施加反压饱和砂样的液化试验[J].岩土工程学报.1985

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a9d791be96e674cec0a470ef.html