# 电力系统防雷工程设计浅谈

（国网安徽省电力公司检修公司）

摘要：近年来，我国的电力事业获得了较大的发展。为了保障电力的稳定运行，做好电力系统防雷处理则成为了非常关键的一项工作。在本文中，将就电力系统防雷工程设计进行一定的研究。

关键词：电力系统；防雷工程设计

1引言

在城市不断发展的过程中，我国的电力事业飞速发展，电网具有了更大的覆盖面积，且相关行业也对电力具有了更高的需求。在电力工作当中，电力供应的安全稳定十分关键，其中，雷击可以说是一项隐患因素，可能因此对电力系统造成危害。对此，即需要能够做好系统的防雷设计，以此提升雷电环境下电路的稳定性。

2电力系统防雷工程设计

2.1输电线路设计

在我国目前电力系统的输电线路当中，线路主要包括有高压、超高压交流输电以及高压直流输电这两部分。其中，超高压线路的主要功能是对110-750kV之间的交流电压进行传输，经常在旷野中设置输电网，因地理环境多变情况的存在，在实际工作中非常受到受到雷击影响。直线输电线路方面，也是我国系统当中的重要组成部分，当受到雷击影响时，则将形成较大的短路直流，进而导致故障发生。对此，则可以从以下方面做好防雷设计：第一，地线架设。架设地线是线路当中的首道防线，为电力系统防雷工作当中的基本措施。当雷电直击塔顶时，其则将对雷电起到一个好的分流作用，在将大量雷电传输到大地当中之后实现对输电线路的保护。同时，其对导线也将具有一定的屏蔽以及耦合作用，能够对导线的感应过电压以及塔绝缘电压进行降低；第二，减小地线同导线保护胶。在保护角减少的情况下，线路绕击率也将随之降低。对此，在输电线路实际架设当中，即需要减小保护角，尤其在山区更需要如此；第三，杆塔接地电阻降低。在对接地电阻进行降低的过程中，即能够有效提升线路的耐雷水平。对接地电阻进行降低，不仅能够获得较好的防雷效果，且将具有较好的经济性；第四，避雷器安装。在雷击天气下，避雷器的存在即能够对雷电流起到一定的分流作用，同时实现杆顶电位的降低。避雷器同线路绝缘子间并联关系的存在，在雷击天气下，导线同避雷器间将都具有电流通过，两者在存在电磁感应的同时将形成耦合，使避雷器残压同绝缘子串50%放电电压相比更小，在使塔顶同导线电位差同绝缘子串闪络电压相比较小的基础上避免绝缘子闪络问题的发生；第五，加强线路绝缘。在该方式中，其具体处理内容包括有增加绝缘子片以及跨越档导线同避雷线间距离增加这两种方式。在导线上，不同回路间绝缘子片数量不平衡情况的存在，在雷击状态下，其中具有较少片数线路则将出现闪络，以此对回路的耦合作用进行了增加。

2.2变电所设计

变电所作为发电厂同用户间的纽带，能够对电流以及电压进行集中、分配以及变化处理，在现今电力系统当中具有着重要的作用，需要能够做好其防雷设计工作。在雷击天气下，其主要有两种遭受雷击情况：第一种即雷击直接打在变电所设备之上。此时，设备上则将形成较大的雷电流、电压，法神供设备损坏问题。第二种即线路雷电感应过电压形成的电流顺着线路进入到变电所当中，较高电压的存在因此对设备造成损坏。

在变电所运行当中，雷击情况并没有规律，对此，在该方面防雷保护方面，即需要在联系实际情况的基础上合理设计，在保证变电所运行安全的基础上控制经济投入。一般情况下，变电所当中的防雷保护系统需要分为几个子系统，保证几个子系统间相互影响、联系密切，杜绝孤立情况。

2.3电源系统设计

在电源系统的防雷保护方面，主要避免因雷击导致操作浪涌在过电压情况下侵袭到电源系统。一般来说，可以通过多级保护方式的应用实现电源系统的保护：第一级保护，即在低压总配电箱当中安装防雷箱以及电源防雷模块。在变电站运行当中，当电源系统受到雷击影响之后，电源线传导作用的存在，则可能使雷电流对配电柜当中的设备造成损坏。而通过第一级防护措施的应用，则能够对该情况进行有效的避免；第二级保护，即在机房分配电柜当中安装防雷箱以及电源防雷模块。同第一道防护不同的是，该防护主要是避免雷电流对后端设备造成损坏；第三级保护，即在楼层分配电箱空气开关后处对单行防护器进行串联处理，该设置方式的功能，即在避免电网受到雷电影响的情况下保障系统稳定运行。

2.4发电厂保护

首先，要做好避雷针安装。目前，我国主要有两种避雷针类型，即独立式与构架式。根据电厂所处地理条件以及电压范围的不同，能够安装的避雷针类型也因此存在差异，需要在实际设置中做好地区情况的分析与选择。而在对独立避雷针架设时，则需要注意在避雷针同保护物体间具有一定空气间隙以及距离的控制。其次，要做好接地网的铺设。在该方式中，即将不同接地体使用导线进行连接的基础上形成整体的防雷网络。其功能即是实现雷电压的平均处理，将雷电形成的电压以均匀的方式实现对不同接地体的分配，以此对电厂当中的人员与设备进行保护。

3防雷保护发展方向

在未来防雷保护工作中，其发展方向有：第一，构建探测系统。在未来防雷保护当中，做好雷电定位技术的开发应用十分关键。对此，做好地区当中雷电定位系统以及监测站的建立则将在防雷保护方面起到积极的效果。通过雷电监测、预报服务水平的提升，能够在对我国雷电预警能力进行提升的基础上使雷电预警服务在未来向着标准化以及内容化的方向发展，进一步提升防雷工作水平；第二，新技术研究。在以避雷针、避雷线方式应对雷击状况时，所获得的防雷效果还较为有限。对此，要在现有基础上积极研究抑制分流、雷电监测定位以及屏蔽隔离技术的研究发展，通过新防雷器件的研制、新防雷理论的提出进一步提升电力系统的防雷水平。

4结束语

在电力系统运行当中，防雷工程建设十分关键。在上文中，我们对电力系统防雷工程设计进行了一定的研究，在实际工作开展中，需要从多方面入手做好防雷设计，不断提升电力系统的运行稳定性。

参考文献

[1]吴昊瑾.电力系统防雷工程设计浅谈[J].科技视界.2014(12).

[2]赵威.电力系统防雷工程设计体系的健全[J].中国新技术新产品.2013(24).

[3]张鹏,仇红娟.主动式传感器在电力系统中的安全检测研究[J].自动化与仪器仪表.2017(07).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a9e0bf697aab8b1251f442d0.html