# 试析建筑工程主体结构质量检测方法及应用

广西壮族自治区建筑工程质量检测中心广西南宁530005

摘要：近年来我国建筑行业发展取得了优异成绩，消费者对建筑的质量要求越来越高，除了采取科学合理的施工方法来提高建筑质量外，对主体结构进行质量检测也有重要的现实意义。本文首先分析了建筑工程主体结构质量检测存在的问题，然后总结了提高检测水平的措施。

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测

引言

为了保证建筑工程的整体质量，政府部门需要按照规定对建筑主体结构质量进行检测，通常采取的检测方法有抽样检测、无损检测等，需要结合工程的具体情况灵活选择，确保在验收时工程整体质量能够满足相关标准和规定。

一、建筑工程主体结构质量检测概述

建筑工程的质量和很多因素有关，因此需要采取合理的手段对工程质量进行监督和管理，确保内部结构质量满足国家标准，这需要质量检测单位采取有效的检测方法，确保建筑整体的安全性和稳定性，这样不仅给居民带来了良好的生活环境，还大大减少了安全和质量问题的发生，降低了建筑工程管理的整体成本，对于促进建筑企业发展意义重大。

在评定建筑质量的诸多因素中，主体结构质量检测的结果是重要因素之一。随着科学技术的不断进步，质量检测的手段越来越丰富，准确性越来越高，主体结构质量检测工作更加全面和完善。目前我国从事建筑工程主体结构质量检测工作的单位有将近上万个，其中省级研究所等单位是主体结构质量检测工作的主力军，每年进行的检测工作总产值都在十亿元以上，可以看出，建筑工程主体结构质量检测已经成为建筑产业的重要分支之一。

二、建筑工程主体结构质量监督工作存在的不足之处

虽然近年来建筑企业对建筑工程的质量管理非常重视，管理水平不断提高，但是主体结构质量检测仍然不够完善，存在着一些亟待解决的缺陷和问题，主要体现在以下几个方面。

1.缺乏完善的监管体系

隶属于当地政府的监督站是开展施工质量监管工作的主要单位，但是滥用职权或者消极怠工的问题比较普遍，没有充分发挥质量监管的作用。并且质量监管缺乏连续性，管理全凭自己的经验而不是按照相关规定进行，这就会导致建筑工程的现场施工人员出现违规操作的现象，为了缩短工期不择手段，给建筑工程埋下了巨大的安全和质量隐患，显著增加了工程成本。并且监督站的部门和部门之间不善于协同工作，工作人员缺乏责任感，致使质量监管工作难以顺利落实。

2.监管工作侧重点不明确

事无巨细实际上并不是合理的质量检测理念，侧重点不明确会导致质量监管工作水平下降。部分监管人员缺乏先进的监管方法和理念，在施工中发挥着技术员的作用而不是质量监管，一些监督站甚至在进行质量检测前就将要检测的部分透露给施工单位，施工单位可以提前做好应对措施，这种舍本逐末的做法会严重影响工程的整体质量。虽然我国的建筑行业在不断发展，但是质量检测并未做到与时俱进，一些监督站仍然采用低级的检测方法，和工程规定的检测标准不相符。上述因素造成的直接影响就是工程质量达不到国家规定，存在的质量和安全隐患会影响建筑的正常使用，建筑企业和监督站的社会声誉都会受到不利影响。

3.没有认识到质量检测的重要作用

建筑工程一般需要若干年才能竣工，在施工过程中有很多因素都会影响工程质量，如施工技术、施工材料等，因此主体结构不可避免的会出现问题，对于监督站的监管人员来说，不仅要对存在问题的施工环节进行处罚，还要适当进行技术指导，帮助施工单位共同解决质量和安全问题。但是一些施工单位没有认识到质量检测的作用，向监督站汇报时刻意隐瞒了存在的质量问题，质量隐患无法及时消除，将会影响工程整体质量。

三、建筑工程主体结构质量检测的常用方法

1.对建筑的外观进行检测

外观是建筑工程的最直接体现，一些问题也可以通过外观表现出来，外观检测是一种至关重要的检测方法。在实际检测工作中，主要是检测建筑物外墙是否有裂缝和孔洞，以及混凝土表面的平整度和光滑度等。总的来说，外观检测首先是检测建筑构件的尺寸，例如埋入地下的外墙的深度、建筑支柱的直径等，通过检测得到准确的数据，可以为提高建筑工程的施工质量打下良好的基础；对于一些精确度较低的构件，则要通过外观检测确定其尺寸的合理变动范围，这样在施工中才能更好的控制，提高建筑工程的美观度。

2.使用仪器进行检测

使用仪器检测主体结构质量，可以分为有损检测和无损检测两种，仪器检测主要是检测建筑混凝土结构的质量，便于施工队伍确定合适标准的施工材料。

有损检测顾名思义就是检测工作本身会对结构或者构件造成一定破坏，可能是外观发生形变或者有一部分被破坏。常见的有损检测方法是钻芯取样，也就是直接对构件进行钻芯取得样品来检测强度等性能，可能会对构件本身造成一定破坏，特别是由于钻芯取样可能会导致混凝土裂缝等质量问题，因此一定要合理使用，在实际施工中，可以利用样品检测而不是已经浇筑完成的构件，以此来降低不利影响。

无损检测主要是检测构件内部结构是否存在问题，例如混凝土孔洞、钢筋断裂等，无损检测使用电磁、声波等先进技术，因此不会对建筑本身造成破坏和影响。常见的无损检测方法是回弹法，回弹法是用重锤来锤击混凝土结构，确定混凝土的性能。回弹法的影响会受到外界因素的影响，振动会导致混凝土结构无法完全吸收重锤击打产生的能量，重锤受到反作用力后回弹，根据回弹的高度来确定混凝土结构的性能。由于混凝土结构体积较大，因此一般是抽样检测，也就是在混凝土结构上随机抽取某个测试区域，如果面积较大，还可以继续划分，例如表面积在1.35m2以上的检测区域，可以将其细分为五个小区域，以此来提高测量数据的准确度。超声回弹也是比较常用的无损检测方法，这种方法以回弹法为基础，使用超声波而不是重锤来对建筑结构进行检测，超声波在建筑物构件中的传播速度、时间等都可以反应构件内部存在的问题，超声回弹是一种较为先进的检测方法，可以避免检测结构受到外界因素的影响。

四、检测技术的实际应用

以某建筑工程为例，此工程总面积为45000m2，剪力墙和地下室均为混凝土结构，抗震强度达到七级。在实际施工中采取了若干种方法对主体结构质量进行了检测，如回弹法、抽样检测等。

在施工中首先要检测施工材料质量，如水泥强度、骨料粒径和硬度以及外加剂质量等；第二要检测混凝土的成型方法，确保密实度满足工程要求的标准，利用回弹法测试混凝土形变的影响，最后得到强度曲线；第三，使用回弹法测量得到混凝土的具体强度数据后，如果发现构件表面含水，应该使用钻芯法来再次测量强度，确保结构的准确性；第四是利用电磁法来检测混凝土构件内部的钢筋间距，移动探头的同时观察仪器信号，以此判断钢筋大致位置，如果存在问题就要做好标记，为了提高检测的准确性，每次都应该测量三次以上得到平均值。

五、结束语

综上所述，针对建筑工程的主体结构质量检测，应该结合实际情况灵活选择不同的检测方法，尽量减少对建筑的破坏，确保建筑整体质量符合工程要求的标准，为建筑企业赢得更多的经济和社会效益。

参考文献：

[1]张扬.建筑工程主体结构质量检测的范围及其在质量控制中的作用探讨[J].科技视界，2015（26）：125-125.

[2]王之超.探讨工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测[J].科技与企业，2014（04）：196-196.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/aa8763f0fbe7d1791d9da069.html