# 镀铬生产线论文-赵跃龙

导读:本文包含了镀铬生产线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:镀铬,铬雾回收系统,折流板除雾器,数值仿真

### 镀铬生产线论文文献综述

赵跃龙[1]（2016）在《活塞杆镀铬生产线铬雾回收系统关键技术研究》一文中研究指出近年来,随着现代工业的快速发展,利用电镀技术提高产品的寿命和性能的应用日益广泛,然而,电镀技术的应用也带来工业污染和原材料的浪费等负面效果。因此,如何科学合理的发展电镀清洁系统变得尤为重要。目前,我国对铬雾回收系统设计方面的研究成果和资料甚少,相关标准和规范尚属空白,如何设计高效、节能、环保的铬雾回收系统缺乏依据和设计资料。本文在大量调研的基础上,结合生产实践,运用现代分析方法和手段,结合活塞杆镀铬生产线的设计,提出了设计依据,研发了一套铬雾回收系统,减少了铬酐资源浪费,避免了环境污染等问题。本文针对活塞杆电镀铬过程中产生的铬雾,设计了一套铬雾回收解决方案。通过调研和论证,确定系统的总体布局和构成,设计计算了各部件的主要参数;应用ANSYS Workbench对铬雾回收系统中通风管道的尺寸、形状以及局部部件进行了数值仿真和优化设计,降低了管道压力损失;融合传统设计与现代分析的方法设计了铬雾回收器和湍球净化塔,提高了系统的工作效率;对铬雾回收器中的核心部件——折流板除雾器进行了重点研究,基于ANSYS Workbench分析了折流板除雾器各参数对除雾效率的影响,通过分析比较确定了最佳参数和形状,有效地提高铬雾回收系统的回收效率;最后,根据压力损失和风量等参数选定通风风机。综上所述,本文运用传统的设计理念和现代设计方法相结合,利用CAD/CAE技术对铬雾回收系统的设计进行了分析和研究,设计了一套合理的铬雾回收系统,减少了电镀铬过程中铬酐的资源浪费,保护了环境和操作工人的人身安全。(本文来源于《辽宁工业大学》期刊2016-03-01）

耿俊梅,李春光[2]（2014）在《基于C8051F340的芯棒连续镀铬生产线辊道异常检测装置的设计及应用》一文中研究指出镀铬是限动芯棒生产的最后一道工序,一般采用行进式连续镀铬工艺,由变频器驱动多台电机经减速机构后带动辊道完成工件的缓慢进给。进给异常会造成镀层不均匀甚至起皮等严重质量问题,给企业带来重大损失。装置对辊道的行进进行检测,对驱动电机的状态进行辅助检测,提供显示和故障报警功能,解决了进给异常问题。(本文来源于《济源职业技术学院学报》期刊2014年02期）

刘淑红[3]（2014）在《PLC技术在镀铬生产线上的应用》一文中研究指出PLC是英文Programable Logic Controller的缩写形式,中文为"可编程逻辑控制器",是本世纪60年代发展起来的一种新型控制装置,它以微处理机为核心,集计算机技术、微电子技术、数据通讯技术为一体,已逐步取代了传统的逻辑控制装置,从单机自动化到整条生产线的自动化,PLC在其中承担着重要角色。(本文来源于《河南科技》期刊2014年01期）

王旗[4]（2011）在《PLC在镀铬生产线中的工艺实践》一文中研究指出0前言可编程序控制器(PLC)是以微处理器为基础,综合了计算机技术、半导体集成技术、自动控制技术、数字技术和通信网络技术发展起来的一种通用工业自动控制装置。我公司从上世纪90年代中期将PLC用于测尺镀铬自动生产线上,实现了镀铬工艺流程自动化。经过长期的实践,逐步实现了设备的软、硬件的有机(本文来源于《电镀与环保》期刊2011年01期）

朱国和[5]（2010）在《镀铬板生产线镀液净化技术》一文中研究指出测试了宝钢电镀铬机组镀液中杂质颗粒的粒度分布,观察了镀液中杂质颗粒浓度的变化情况,提出了一种去除镀液中固体杂质的方法,并设计了一套净化过滤系统。经实际使用,过滤后的镀液能满足高品质镀铬板生产的要求。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2010年12期）

吴玲燕,刘宽信,刘新[6]（2006）在《ControlBuild软件在电镀铬生产线设计中的应用》一文中研究指出针对传统的完全依赖现场调试方法自身严重的缺陷,将仿真校验测试软件ControlBuild运用于电镀铬生产线中,从设计说明书、设计、控制代码编程到校验测试。可大大缩短现场调试时间, 缩短工期,避免因工程延误带来的风险损失,提高了生产线的质量和安全性。(本文来源于《先进制造技术论坛暨第五届制造业自动化与信息化技术交流会论文集》期刊2006-11-01）

刘新,张红健,宫迎辉[7]（2006）在《电镀铬生产线自动控制系统》一文中研究指出介绍了150m/min宽带电镀铬生产线自动控制系统的硬件结构、网络配置、主要功能,及其关键技术。(本文来源于《制造业自动化》期刊2006年10期）

耿运祥,刘新,刘波[8]（2006）在《电镀铬生产线自动控制系统设计》一文中研究指出用西门子PLC、6SE70变频器、触摸屏以及上位机等实现电镀铬生产线控制系统设计。(本文来源于《企业应用集成系统与技术学术研究会论文集》期刊2006-08-01）

耿运祥,宫迎辉,朱大苏[9]（2006）在《电镀铬生产线操作及监控系统》一文中研究指出用WINCC编程软件完成电镀铬生产线操作和监控的人机界面系统。(本文来源于《企业应用集成系统与技术学术研究会论文集》期刊2006-08-01）

王力俊[10]（1999）在《PLC和VVVF在镀铬自动生产线上的应用》一文中研究指出介绍了ＰＬＣ（可编程控制器）和ＶＶＶＦ（变频器）在镀铬自动生产线上的应用，不仅提高了自动生产线运行的可靠性，而且采用ＰＬＣ也增加了自动生产线的柔性，因此可以适应不同零件的需要，同时也为进一步实现多条自动生产线的联机群控打下了基础，获得了较好的经济技术性能。(本文来源于《电子工艺技术》期刊1999年03期）

### 镀铬生产线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

镀铬是限动芯棒生产的最后一道工序,一般采用行进式连续镀铬工艺,由变频器驱动多台电机经减速机构后带动辊道完成工件的缓慢进给。进给异常会造成镀层不均匀甚至起皮等严重质量问题,给企业带来重大损失。装置对辊道的行进进行检测,对驱动电机的状态进行辅助检测,提供显示和故障报警功能,解决了进给异常问题。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 镀铬生产线论文参考文献

[1].赵跃龙.活塞杆镀铬生产线铬雾回收系统关键技术研究[D].辽宁工业大学.2016

[2].耿俊梅,李春光.基于C8051F340的芯棒连续镀铬生产线辊道异常检测装置的设计及应用[J].济源职业技术学院学报.2014

[3].刘淑红.PLC技术在镀铬生产线上的应用[J].河南科技.2014

[4].王旗.PLC在镀铬生产线中的工艺实践[J].电镀与环保.2011

[5].朱国和.镀铬板生产线镀液净化技术[J].电镀与涂饰.2010

[6].吴玲燕,刘宽信,刘新.ControlBuild软件在电镀铬生产线设计中的应用[C].先进制造技术论坛暨第五届制造业自动化与信息化技术交流会论文集.2006

[7].刘新,张红健,宫迎辉.电镀铬生产线自动控制系统[J].制造业自动化.2006

[8].耿运祥,刘新,刘波.电镀铬生产线自动控制系统设计[C].企业应用集成系统与技术学术研究会论文集.2006

[9].耿运祥,宫迎辉,朱大苏.电镀铬生产线操作及监控系统[C].企业应用集成系统与技术学术研究会论文集.2006

[10].王力俊.PLC和VVVF在镀铬自动生产线上的应用[J].电子工艺技术.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/abb709234afacc2c982c3910.html