# 空舰导弹论文-钟建林,刘方,石章松,邹强,彭英武

导读:本文包含了空舰导弹论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:交叉定位,空舰导弹,协同攻击,目标散布区

### 空舰导弹论文文献综述

钟建林,刘方,石章松,邹强,彭英武[1]（2019）在《基于测向交叉定位的空舰导弹协同攻击方法》一文中研究指出针对双机对远距离舰艇目标进行被动测向交叉定位精度相对较低的问题,提出多枚空舰导弹对目标散布区进行协同搜索并攻击的策略,分析得出测向交会角、弹目距离、测向误差、目标散布椭圆参数和弹目运动参数之间的关系和实施有效攻击的限制条件,最后通过算例验证了所提方法的可行性,为载机携载空舰导弹对舰艇目标实施协同攻击提供了一种新的思路。(本文来源于《航空兵器》期刊2019年04期）

王超勇,李林,杨明绪[2]（2019）在《某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的设计》一文中研究指出为解决某型飞机战训任务前和飞机定检时空舰导弹供电系统故障无法检测和定位的难题,研制了空舰导弹供电系统检测仪。检测仪是一个基于Compact RIO平台和触摸屏式计算机TPC的实时测量系统,采用新型大功率器件和传感器技术构建双通道的大功率负载检测平台,实现了检测设备小型化;采用实时嵌入式控制器和实时操作系统(RTX)、变速率采样与缓冲式传输等技术,实现了纳秒级供电瞬间电压和电流波形还原与实时检测。结果表明,该检测仪能够对空舰导弹供电系统的故障进行有效诊断和定位,且技术先进,性能优越,极大地提高了维修保障效率。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年10期）

刘艳平[3]（2019）在《单驱护舰应对空舰导弹自防卫策略研究》一文中研究指出随着驱护舰执行海上任务日益频繁,应对来自于空中威胁概率增大,抗击空舰导弹策略研究迫在眉睫。论文针对单驱护舰对亚音速、超音速两种空舰导弹的多种飞行轨迹的攻击模式开展防空反导自防卫策略研究,对单驱护舰抗导反导、建强防空反导能力具有重要意义。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2019年06期）

向哲,朱莹,郭小威,李波[4]（2019）在《数据链保障下的空舰导弹捕捉概率分析》一文中研究指出采用数据链保障的空舰导弹作为海战场最重要的攻击武器,数据链断链和目标机动速度是影响空舰导弹捕捉概率的重要因素。根据数据链保障条件下空舰导弹典型作战过程,建立了导弹捕捉概率模型,分析了影响导弹捕捉概率的误差因素,在一定的作战想定下完成了导弹捕捉概率的仿真计算,验证了数据链断链时间和目标机动速度对空舰导弹捕捉概率的影响。分析结果表明即数据链断链时间越长、目标机动速度越大,导弹的捕捉概率越低,受目标机动速度影响最大。为作战飞机在预警机的配合下更好地完成突防作战任务提供了参考依据。(本文来源于《现代防御技术》期刊2019年02期）

韩兆福,王超勇,杨明绪[5]（2019）在《某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的软件设计》一文中研究指出为解决某型飞机空舰导弹供电系统在发射启动阶段无法检测满负载能力和纹波电压的问题,本文设计了空舰导弹供电系统检测仪。采用实时嵌入式控制器、实时操作系统(real-time operating system,RTX)、变速率采样及缓冲式传输等技术,实现了纳秒级供电瞬间电压和电流波形的还原及实时检测,提高了检测深度,缩小了故障定位范围,实现了供电系统综合检测。使用结果表明,该检测仪运行稳定可靠、检测准确度高、扩展性好,能有效提高部队空舰导弹供电系统维护保障能力。该设计可应用于其他主战机型空舰导弹供电系统的原位检测,应用前景广阔。(本文来源于《青岛大学学报(工程技术版)》期刊2019年01期）

韩兆福,王超勇,杨明绪[6]（2018）在《某型飞机空舰导弹供电系统故障检测的技术实现》一文中研究指出为解决某型飞机空舰导弹供电系统大电流和满负荷能力无法检测的难题,研制了空舰导弹供电系统检测仪;采用自动控制技术构建了可变大功率负载网络,有效解决了宽度窄的大电流启动曲线模拟问题;利用图形化编程技术、状态机技术、DMA FIFO和TCP/IP技术,有效实现了传感器-FPGA-实时嵌入式平台-触摸屏式计算机之间的状态控制和采集数据实时传输;实验结果表明,该检测仪能够对空舰导弹供电系统的故障进行有效诊断和定位,电压检测相对误差小于±1.5%、电流检测相对误差小于±1%,其性能指标达到设计要求;该研究具有一定的实用性,推广应用前景广阔。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2018年12期）

韩兆福,杨明绪[7]（2018）在《空舰导弹供电系统检测仪采集数据的传输设计》一文中研究指出为满足某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的研制需求,解决其高速采集的大量测量数据无法实时传输的难题,进行了采集数据的传输设计。该设计在软件开发上将检测仪的整体工作状态分为6个状态,并由3个事件来控制,有效解决了检测仪功能转换时的信息交换,并有利于软件开发和多人合作。在采集数据传输上采用变速率采样-缓冲式存传输技术,将测量采集和传输的过程分为四个阶段,采取非常规的手段达到实时传输的目的,实现了原位检测供电系统在空舰导弹启动阶段的满负载能力和纹波电压。结果表明,基于变速率采样-缓冲式存传输的设计方案,具有采集数据的传输可靠、检测准确度高等优点,达到了电流检测相对误差小于±1%、电压检测相对误差小于±1. 5%的设计要求,具有一定的实用性,推广应用前景广阔。(本文来源于《自动化仪表》期刊2018年11期）

韩兆福,王超勇,杨明绪[8]（2018）在《某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的硬件设计》一文中研究指出为解决某型飞机空舰导弹供电系统故障无法检测与定位的技术难题研制了检测仪;检测仪硬件利用新型大功率器件和传感器技术构建双通道大功率负载检测硬件平台,有效解决了大功率模拟带来的体积、重量和散热等问题。采用同一厂家最新的商用货架产品及合理布局和检测电缆的有效设计,解决了相互不兼容/匹配的问题;研究结果表明,在应急保障条件下,火控人员使用该设备对某型飞机空舰导弹供电系统进行故障检测,其中发现×架飞机空舰导弹供电系统工作异常,其诊断结果均与故障部位吻合,达到设计的性能要求。该检测仪具有运行稳定可靠、检测准确度高、扩展性好等优点,有效提高了部队空舰导弹供电系统维护保障能力;该研究具有一定的实用性和推广价值。(本文来源于《电子测量技术》期刊2018年20期）

顾伟[9]（2015）在《日本超音速空舰导弹对付谁？》一文中研究指出自从今年9月新安保法通过后，日本防卫省自感“集体自卫权”这样的政策禁锢已然破解，那么开发进攻性武器就没什么大天了。据共同社报道，日本防卫省计划明年举行首次超音速空舰导弹打靶试验，因为强调“实弹打实船”，所以备受关注。试验动用的导弹型号为XASM-3，即空(本文来源于《中国国防报》期刊2015-12-15）

刘凡,黄峰,程相东,张筱[10]（2015）在《基于MPSO算法的空舰导弹航路规划》一文中研究指出为保证空舰导弹的最佳攻击效果,借鉴水空介质航行器的相关研究思路,提出一种将导弹末端突防航路扩展至水下的攻击模式,并对其全局航路规划进行了研究。首先对目标舰艇对空及对海的综合防御能力进行了分析与建模,为保证规划算法效率,利用多种群粒子群优化(MPSO)算法进行寻优搜索,设计了相应的适应度函数和进化策略,最后给出仿真算例。仿真结果表明,该方法可以实现不同介质空间武器全局航路规划。(本文来源于《电光与控制》期刊2015年12期）

### 空舰导弹论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为解决某型飞机战训任务前和飞机定检时空舰导弹供电系统故障无法检测和定位的难题,研制了空舰导弹供电系统检测仪。检测仪是一个基于Compact RIO平台和触摸屏式计算机TPC的实时测量系统,采用新型大功率器件和传感器技术构建双通道的大功率负载检测平台,实现了检测设备小型化;采用实时嵌入式控制器和实时操作系统(RTX)、变速率采样与缓冲式传输等技术,实现了纳秒级供电瞬间电压和电流波形还原与实时检测。结果表明,该检测仪能够对空舰导弹供电系统的故障进行有效诊断和定位,且技术先进,性能优越,极大地提高了维修保障效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空舰导弹论文参考文献

[1].钟建林,刘方,石章松,邹强,彭英武.基于测向交叉定位的空舰导弹协同攻击方法[J].航空兵器.2019

[2].王超勇,李林,杨明绪.某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的设计[J].仪器仪表用户.2019

[3].刘艳平.单驱护舰应对空舰导弹自防卫策略研究[J].舰船电子工程.2019

[4].向哲,朱莹,郭小威,李波.数据链保障下的空舰导弹捕捉概率分析[J].现代防御技术.2019

[5].韩兆福,王超勇,杨明绪.某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的软件设计[J].青岛大学学报(工程技术版).2019

[6].韩兆福,王超勇,杨明绪.某型飞机空舰导弹供电系统故障检测的技术实现[J].计算机测量与控制.2018

[7].韩兆福,杨明绪.空舰导弹供电系统检测仪采集数据的传输设计[J].自动化仪表.2018

[8].韩兆福,王超勇,杨明绪.某型飞机空舰导弹供电系统检测仪的硬件设计[J].电子测量技术.2018

[9].顾伟.日本超音速空舰导弹对付谁？[N].中国国防报.2015

[10].刘凡,黄峰,程相东,张筱.基于MPSO算法的空舰导弹航路规划[J].电光与控制.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/abd58db34c5fe53cfc4a2835.html