# 电站一次设备检修与试验方法探索陷兴

(国网山西省电力检修公司山西太原030000)

摘要：变电站，是电网的重要组成部分之一，是电能的中转枢纽，它的良性运转直接影响电网的正常运行。变电站的一次设备使用寿命、性能和安全性备受关注，只有做好相应的设备检修工作才能有效的延长设备使用寿命，提高设备应用性能，保障设备使用的安全性。

关键词：电站；一次设备检修；试验方法

引言

变电站一次设备的检修工作是保证设备运行安全以及稳定性的重要措施。在日常的检修过程中，需要采用科学的试验方法对设备的运行进行检测，以保证设备运行质量。本文就变电站一次设备的常见检修内容以及试验方法进行分析。

1变电站一次设备检修的意义

在对变电站系统进行全面研究中，了解到现在社会上的变电站系统对于保障电力自身安全性和稳定性起到非常重要的作用。但是在变电站长时间运行的过程中还经常会发生一些问题，其对于电力质量检测产生阻碍作用。在实践研究中发现发生变电站自身出现问题的原因在于其内部的一次设备发生故障，在这种情况下就要采取有效的手段对变电站内部的一次设备进行有效检测，并根据检测结果提出有效解决措施，这样对于保证变电站发挥自身最大的用处起到不可忽视的作

用。对于在目前对变电站内部一次设备进行检测的时候，还应该对其自身具备的意义和其他方面有一个全面的了解，有效促使变电站内部一次设备检测更加顺利的进行。对于变电站一次设备检测的意义主要包括三个方面，在这里笔者就针对于这三个方面进行详细的论述。

第一，在对变电站一次设备进行有效检测的过程中，能够有效发现其中存在的问题，并通过有效的方法对其中存在的问题进行及时检测，这样对减少变电站自身存在的故障起到非常重要的作用，进一步提升变电站自身安全性和稳定性。

第二，对于在变电站一次设备检测的过程中，能够及时解决其中存在的问题，这样不仅仅能够提升变电站和相应设备的使用寿命，还能够有效减少电力企业在变电站运行过程中投入的经费等，进一步保证电力企业自身经济效益得到全面提升。

第三，总的来说，要想保证变电站在电力企业中发挥自身最大的作用，就应该对电力企业进行有效检测，促使变电站内部设备的综合运行能力得到全面提高，减少变电站自身所出现的故障。

2变电站一次设备的检修内容

2.1检修变压器

变压器是变电站的重要组成部分，其会对变电站的运行造成不利影响。比较常见的故障有引线故障、运营异常响声和受潮老化等类型。引发故障的原因多种多样，但是若在出现故障时，没有对其进行及时处理，则会使得故障更为严重。所以，在对变压器进行检修的过程中，需要对接线柱的接线位置以及引线间的焊接处进行全面的检查，这样才能够及时发现引线故障。另外，变压器的运行状态和环境也会对其有所影响，为了保证变压器运行环境安全，需要进行绝缘性监测，防止变压器老化问题的出现。变压器运行时若发出异常声音，则需要进行检查，如变压器的零件是否有松动现象等。

2.2断路器检修

断路器问题是一次设备常见的问题之一，作为一种可以对正常回路电流进行承载和开、断的装置，其问题多表现为出现异样声响、装置过热、装置着火以及拒动现象等。不同的问题主要致因也不同，就拒动现象而言，主要是因为二次接线失误、蓄电池出现问题以及回路控制不佳等导致，总结断路器问题的发生原因，多存在于绝缘结构、开断电路结构以及操作和传动结构等几处，无论是何种故障，对其进行检修时就必须认真分析故障发生所在的结构，并对其特征进行细致研究，找出原因，然后进行相关处理。

2.3检查隔离开关

在变电站运行时，隔离开关是使用频率最高的设备，隔离开关也是引发故障的重要原因之一。通常若隔离开关安装不当，或者是在安装过程中没有对接触面进行打磨，没有对铝铜接触进行合理处理，则在后期运行中可能会出现隔离开关接触不良的问题，使得接线座的局部温度过高。另外，若隔离开关设计不合理，也会使得触点的温度异常。由此可见，隔离开关的常见故障为接触面温度过高，过热。检修人员需要对隔离开关常见故障类型、出现故障的位置进行总结，在制造与安装过程中进行严格把控，采用较为成熟的制作工艺，对各部分的构造和连接进行科学设计，保证其性能和运行质量。

2.4电压、电流互感器检修

对电压、电流互感器进行检修，主要应该检查其互感器的内部螺栓有无松动现象，线圈绝缘是否良好、连接是否牢固、附件的完整度如何以及油路是否通畅等。同时，对二次接线板的完整性和均压环的牢固性重点把握。

3变电站一次变电设备试验措施

3.1主变压器试验

①局部放电，变压器内部的局部放电是导致绝缘老化劣化甚至是击穿的重要因素，所以需要对局部放电量进行重点检修，其可以为变器绝缘性能的判断与评价提供参考依据。②分析溶解气体色谱。根据变压器中的油所溶解的气体成分在流动相以及固定相中的分配比例和微小的差异这两项指标对变压器的运行状态和运行故障进行评估。③变压器直流电阻测量。变压器肿瘤电阻测量的主要作用是检查出绕组内部导线接头的焊接质量、引线和绕组结构的焊接质量，电压接开关、电压分接位置、引线与套管的接触是否良好，并联支路连接是否存在错误，变压器载流部分是否有断路、接触不良、绕组断路等问题的存在。

3.2局部放电试验

局部放电试验主要是对变压器安装的质量进行检查，及时发现安装过程中的质量问题，并有针对性地提出有效的处理措施，从而保证变压器安装的质量。除了以上提到的试验方法之外，还可以通过微量水分检测、分析溶解气体的色谱等方法来实现对变电站一次设备的试验，当然，在科技快速发展的过程中，变电站一次设备的试验方法也会不断地进行改进和创新，而具体选用哪种试验方法，应结合变电站的实际运行情况来选择，对主变压器的试验，主要是为了及时消除变

电站一次设备的故障问题，避免对变电站的运行带来影响。3.3高压配电装置试验

①高压配电装置和组成部分的检修试验；②绝缘气体的质量和气体泄漏检修试验。通常情况下，可以将高压交流耐压试验和局部检测验综合进行，可取得较好的试验效果，在实际的操作过程中，因为检测对象较多，间隔有所不同，覆盖范围较广，同时变电站的工作环较为恶劣，噪音干扰等比较严重，使得试验难度较高，也很难保证试验结果的准确性，使得单一试验方法的应用效果不佳。所以，当前比较常见的高压配电装置检修多采用状态检修法。该技术主要是对设备运行全过程进行监测，并且根据设备的实际运行状态确定故障所在位置和设备故障的发展趋势。目前我国状态检修技术发展仍然存在不之处，发展时间较短，仍需要加强理论探究和实践总结。因此，我国很多变电站将状态检修与定期检修综合应用，从而实现一次设备的全面管理，保证变电站系统整体的运行稳定。另外，可以根据状态检修技术建立相适宜的在线检修系统，其可以在离线以及在线情况下进行高度集中与高效全面的状态检修。

4结语

综上所述，就目前的用电需求来看，做好变电站一次设备的检修工作，并对其进行试验工作势在必行，如此才能最大程度上满足用户的用电质量。随着科学技术的不断发展，传统的检修技术和试验方法已难以满足发展需要，今后电力企业应该积极顺应状态检修发展方向，高效的进行相关检修和试验工作，确保电力企业的安全、可持续发展。

参考文献：

[1]吴万蓉.变电站一次设备检修及试验方法探讨[J].电工技术：理论与实践，2015（6）：57-59.

[2]古红军.变电站一次设备检修和试验方法的探讨[J].科技创新与应用，2015（28）：207-209.

[3]范德魁.变电站一次设备的状态检修及试验方法[J].中国科技博览，2015（23）：242-244.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ac33923ae98bd0870f9ee620.html