# 市政道路排水管道施工技术要点王应强

四川省人民渠绵阳建设公司四川610000

摘要：市政工程道路排水管道施工的质量直接影响到城市的发展，在进行施工时，需要从准备工作、管道施工、管道安装以及闭水试验等环节做好工程施工控制工作，在安全的前提下，提高施工进度，保证施工质量，为人民的生活以及城市的发展提供保障。

关键词：市政道路；排水管道；施工技术

引言

在社会城市化日益加剧的今天，如果将市政工程道路排水施工进行科学规范的落实有着深远的意义。总体来说，只有通过道路排水系统的科学设计以及高要求的施工，才能对地面道路的使用高要求进行满足，也只有将工程施工技术要点狠抓才能够确保施工质量，从而将施工效益提到最高，让人民收益，让政府以及主办单位安心，从而来为实现宜居城市这一城市建设与发展目标奠定良好的基础。

1市政排水管道施工的重要性

1.1保护地面道路

完善和提高市政排水管道施工技术、保障施工质量，能有效的保护地面的道路。合理设计排水管道可在短时间内排除地面道路的雨水，避免雨水淤积继而渗到路面的结构层，破坏路面的强度，防止沥青层出现松散甚至剥落的情况，地面雨水的冲刷作用还容易损坏路基和路肩。因此快速的排除雨水可以保护城市地面，延长使用寿命。

1.2保护路基等相关构筑物

完善和提高市政排水管道施工技术、保障施工质量，能有效的保护路基等相关构筑物。在寒冷地区，雨水下渗至地面的结构层，气温时雨水结冰体积变大膨胀，导致道路的相关构造物被损坏，严重可使道路沿着地基发生位移，对道路整体发生毁灭性的伤害。

2市政道路排水施工技术要点

2.1施工前准备工作

首先，需要对设计图纸有详细的了解，掌握其中的设计要点，避免在施工过程中出现偏差。设计方、监理方以及施工方必须要做好交流沟通工作，做好技术交底工作，按照设计图纸的要求，对施工现场的情况做到实时把握，同时根据现场实际情况制定出一些应急防范措施。结合图纸内容，复测桩号走向水准点，保证其满足设计标准要求，另外，在施工现场以100米为间隔，布置参照点，建立起施工精度控制网，为整个测量工作打下良好的基础。其次，要做好施工现场的勘查工作，提前将现场的一些故障、问题排除。在开始施工之前，需要对地形以及交通进行详细的调查，保证施工工作的顺利进行。另外，因为城市道路下面有着复杂的电缆管线布置，要与市政部门进行沟通，了解地下电缆管线的分布情况，同时还需要考虑好路面上与其他铁路、公路的交交叉影响因素，制定有效的应对措施。最后，测量放线工作是市政工程道路排水管道施工的关键点，会对后期施工产生非常大的影响。在进行施工进度规划时，一定要为测量放线工作留下足够的时间，保证测量放线工作的质量。可以借助先进的计算机技术来提高工作效率，借助仿真软件对桩位标记进行模拟，同时计算出其中井位的具体坐标，借助仿真软件可以提前发现管道施工工作中可能出现的问题和冲突，提前制定解决方案。施工单位在完成作业面的准备工作之后，根据施工计划安排各个施工单位以及施工部门开始进行施工，施工工作一定要保证其安全性，避免出现塌方等事故。

2.2管道施工

管道施工工作分为两个方面，第一个方面是开挖管沟。在进行管沟的开挖时，需要结合施工现场的地质条件以及电缆管线的分布情况通过人工与机械方式相配合的方法来完成施工工作。施工过程开挖出来的土一定要及时处理，边开挖边转运，避免对交通带来影响。在一些较为宽敞的地区，可以将弃土堆放在距离沟槽1m外区域，保证基坑壁的稳定性，同时对弃土进行覆盖，避免因为大风等天气造成尘土飞扬现象。在进行沟槽的开挖时，一定要按照中线来进行，避免出现超挖。如果沟槽深度超过2m，那么一定要支撑坑壁。第二个方面是地基处理，在完成沟槽的开挖后，需要对地基进行处理，首先清理掉其中的各种杂物，假如地基的承载力达不到设计要求，那么需要第一时间与设计方以及监理方取得联系，根据实际情况采取相应的处理措施进行处理，比如说夯实、填入碎石等，直至满足做设计要求，再进行基础施工。

2.3安装管材

现场对管材进行检查，看是否有孔眼和裂缝，合格后方可使用。下管前应严格检查管道边线、中心线等。在安装两管接口时，挤出并且抹平每一根管内突起的砂浆，如果不处理，突起的砂浆拦截杂物，造成管内堵塞减少过水断面。

2.4闭水试验

铺设完成后，对每根管道进行闭水试验，同时详细的检查接口连接情况，采取相应的修补措施。对于闭水达不到设计要求的管段，需要进行补救或者返工。在全部检查完毕之后，进行管沟回填，回填时要清除掉石头等杂物，选择合理的夯实机械，保证管道结构的完好性。施工过程一定要注意施工质量以及施工安全性，加强施工管理工作，保证整个工程符合国家相关标准，进而使得该工程在取得最大经济效益的同时，产生良好的社会效益。

2.5路面恢复方面的施工技术分析

在管道安装技术过关后，施工渠道回填时更需要注意保护管道，同时还要确保管道两侧对应分层回填技术，对管道的两侧同时进行缓慢的填充，而不应用力过猛；如果快速的填充渠道，就会造成管道因外力作用而出现破裂的结果，也会让工程施工功亏一篑。路面的恢复工程是整体市政道路排水管道工程施工中的最后一道工序，虽然该工程的施工量不是特别的大，但其所起的作用却是非常重要的，一方面，在回填土的过程中需要清除排水管道中的垃圾，确保管道的清洁；另一方面，在填土的过程中需要让路面达到平整耐用的效果，因而在路面恢复的过程中要保持涂层回填的平衡性和充实性，对每一层土都要填充的结实，使得整体路面的使用具有安全性和可靠性。

结束语

市政排水管道工程是城市建设项目中的一个隐蔽性的工程，该工程的质量关系着城市的日常生活运行和整体城市的经济发展，如果排水管道工程的质量不过关，将会给城市环境带来严重的破坏，并不利于城市的长远发展。同时，给城市居民的生活也造成不便，最终造成大量的人力物力财力的浪费，因此，明确排水管道施工中存在的问题，并及时的解决，有利于城市环境建设，也能给城市的广大民众的生活和工作提供良好的环境，同时也能提升市政给排水管道的施工效率。

参考文献：

[1]王浩远.市政道路排水管道施工的技术要点探析[J].科技展望，2015，13：35.

[2]凡宝涛，陈冲.市政道路承插式排水管道施工技术[J].技术与市场，2015，05：166+168.

[3]张慧兴.浅谈市政道路排水管道施工技术要点[J].四川建材，2015，02：196+198.

[4]王光伟，范育华.市政道路排水管道的施工技术探究[J].江西建材，2015，18：148-149.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ac3977fc8e729d1ea361782c.html