# 建筑工程给水排水施工技术研究娄海蓬

天元建设集团有限公司山东省临沂市276000

摘要：给水排水工程具有很强的系统性和复杂性，对施工技术要求较高，加强市政给水排水工程施工管理有利于保障工程的顺利施工。给水排水工程是市政公用工程的重要组成部分，为居民和企业提供生活、生产用水的同时，也处理了生活、生产中所产生的各种污水、废水和多余的地面水，是一项重要的利民工程。本文从施工准备阶段、实施阶段和验收阶段阐述了管理要点，以期提高给水排水工程的管理水平。

关键词：市政；给水排水工程；施工管理

引言

高层建筑在全国区域内获得了快速发展，反过来也对经济的发展有必然的推动作用。人们的生活质量与水平随着经济的发展也获得了非常大的提升。建筑给排水项目是建筑项目的关键组成部分，其设计与施工是不是合理都直接关系到建筑的应用功能与人们的日常生活。下面就高层建筑给排水设计和施工技术要点实施研究分析，以供参考。

1给排水施工安全与质量控制重要性

给排水工程的构建是城市化建设工作中的主要部分，控制给排水工程施工质量，对改善居民生活环境、提升人们的生活水平具备较大作用。促进给排水施工安全性，将会维护人们的生命安全。所以，对给排水施工安全与质量进行管理与控制，不仅能增强人们的生活品质，也能达到自然环境的保护目的。给排水工程在整体上，主要分为两个部分，主要为给水工程和排水工程。在对这两个部分进行施工期间，对施工技术、施工材料等都提出更高要求，与给排水工程施工质量存在较大联系。基于功能发展角度进行分析，给排水工程建设能够满足城市消防高压用水以及生活用水，也能促进城市雨水、污水的有利排放，对施工工艺的使用具有严格要求，存在明显的复杂性。在一般情况下，给排水工程的给水、供水管道不会暴露在地表，会设置在地下、墙内等，在对其施工期间面对较大难度，也容易引发一些问题。所以，在工作中，工程人员需要根据施工原则，利用合理的方法和技术，实现给排水施工工作的安全性，并在期间对施工材料、施工技术进行有效控制，维护整体的建设质量，这样才能保证给排水施工工作的安全性。

2建筑给排水安装施工技术应用要点

2.1做好施工准备工作

高层建筑物在安装给排水系统前，要做好相应的施工准备工作。即对施工现场的实际情况进行考察，并制定出具体的安装方案。此外，还要根据安装施工设计的内容，准备好设备与管件，并通过保证其作用质量，来提高给排水系统运行使用的安全稳定性。

2.2雨水系统

雨水系统设计的安全性对超高层建筑的影响极大。一旦发生大面积的降雨时，而超高层建筑的雨水排水系统的设计考虑得不充分，就很容易造成雨水堆积、渗漏等现象，对超高层建筑的负面影响极大。因此，要重视雨水排水系统的设计，必须采用高质量、耐腐蚀的排水管材。通常情况下，雨水排水系统采用重力设计方法，这种方法虽然加速了雨水的排水流量，但是一旦出现特大降雨天气，降雨量远远超过雨水排水系统的设计排水能力，雨水排水管道的压力就会增大、破裂。因此，要调查当地的降水情况，选择高质量、耐腐蚀的金属管材，从而提高雨水系统的设计质量。

2.3建筑给排水工程管材选用

排水管材的选用除满足《建筑给水排水设计规范》GB50015规定外，还应结合《建筑机电工程抗震设计规范》GBGB50981-2014中相关规定选用排水管材，这是现行给排水设计中容易忽视的问题，8度及8度以下地区的多层建筑排水管采用建筑排水塑料管及管件，高层建筑及9度地区建筑宜采用柔性接口的机制排水铸铁管，排水立管直线长度大于50m时，宜采取抗震动措施，直线长度大于100m时，应采取抗震动措施；当连续排水温度大于40℃时，应采用金属排水管或耐热塑料排水管；压力排水管道可采用耐压塑料管或金属管。

3优化建筑给排水工程施工

3.1提高人员技术管理

在市政给排水工程建设中，只有当工作人员的技术水平提高了，工程的质量才会有保障。首先应加强施工人员的专业技能的学习与培训，管理人员应定期对技术施工人员组织开会与交流，在任用人才与选拔人才时，要精挑细选，挑选出专业基础过硬的人员；另外管理人员可以多引进先进科学技术，并把这些技术与我国城市实际情况相结合，落到实处，提升创新人员的意识水平；管理人员还应制定出相应的规章制度，对消极工作，态度懒散的人员进行批评甚至开除，保证给排水工程建设能顺利完成。

3.2制定完善的施工管理制度

给排水工程施工中，为了维护整体的安全性，对质量进行控制。在进行管理期间，需要建立完善的管理制度，提出合理的执行措施，并为工作的执行提供强大支撑，这样才能对给排水工程施工质量进行有效控制。当前，根据给排水工程施工中安全问题、质量问题的存在，对给排水工程施工工作进行管理。在具体执行过程中，需要根据给排水工程的实际发展情况和具体要求，遵循施工工作中的相关原则，为其制定出科学、合理的管理制度，并在期间促进管理工作的安全性，控制整体的施工质量。在制度管理方式下，开展给排水工程管理工作，不仅能促进工作的规范执行，维护工程的整体性，还能在整体上对给排水工程施工质量进行有效控制。

3.3给水管道的施工

给水管道给水系统管材均应采用与管材相适应的专用管道配件及连接方法，为防止生活饮用水在输送中受到二次污染，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准，生活饮用水管道在竣工后或交付使用前必须进行吹洗，除去杂物，使管道清洁，并经有关部门取样化验，达到国家《生活饮用水标准》才能交付使用。在管道中有交叉并行施时应注意，为防止给水水质不受污染，给水管与排水管上、下交叉铺设，给水管应铺设在排水管上面，如因条件限制，给水管必须铺设在排水管下面时，给水管应加套管，套管长度不得小于排水管管径的3倍，在冷、热水管道同时安装时，上下平行安装时热水管应在冷水管上方，防止冷水管安装在热水管上方时冷水管外表面结露；垂直安装时热水管应在冷水管左侧，便于管理、维修。

3.4在给排水工程施工工作中，要对施工人员进行合理选择

需要对工作人员的应变能力、专业能力以及沟通能力进行考察研究。在期间，要选择一些专业性比较强的工作人员进行给排水工程施工工作。施工企业还需要加大力度对工作人员进行培训，促进其知识掌握的先进性和技术能力的优化性，保证在最大发展程度上，能够提升管理人员的综合素质。根据以上的分析，在给排水工程施工工作中，提高施工人员和管理人员的综合素质，对工程的安全性和质量控制工作具有十分重要的作用。对给排水工程施工管理工作进行管理，一定要重视到工作人员各个方面的能力，从而为工程施工整体的安全执行提供较大保障。并且，给排水工程施工企业对人员进行培训期间，还需要增强他们的安全意识，实现施工技术的优化培训，这样在整体上才能促进施工人员专业性和自身能力的提升，才能保证施工技术的使用更为规范。所以说，对给排水工程施工工作的安全性进行控制，保证整体的施工质量，能够为给排水工程的积极发展提供有效保障。

结语

随着城镇化建设的迅速推进，科技的发展与人们生活水平的持续提升，建筑朝着更多层数、更高规范的方向发展。在这个经过中，中国建筑给排水项目设计与施工的技术标准持续完善，设计与施工的也水平持续的提高。所以，设计人员与施工人员，要为用户的切身利益着想，在实践中持续努力创新，提高自己的技术水平，在问题还处于萌芽状态时就把它消除。

参考文献：

[1]黄振华.浅析建筑给排水施工安全及质量管理[J].城市建设理论研究（电子版），2011（22）.

[2]张云生.给排水施工安全及工程质量控制研究[J].环球市场，2016（31）：158.

[3]樊俊涛.给排水施工安全及工程质量控制研究[J].商品与质量，2016（48）：154.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ac78ddf56557bcc2457e49db.html