# 利用水泥窑处理污水厂污泥的应用研究

杭州天弈环境修复有限公司浙江杭州310000

摘要：加强资源综合利用，提高资源利用率是当前关系我国经济持续健康发展的重要问题之一，研究表明，通过水泥窑处理技术将污水厂污泥经过无害化处理，能够有效去除污泥中的有毒有害物质，将污染物进行分解和固化，在降低污泥的环境污染的同时，在水泥窑处理过程中产生的热能能够得到合理利用。本文通过对利用水泥窑处理污水厂污泥的应用研究，对水泥窑处理污泥的作用原理进行分析，并对污水厂污泥的物质组成和化学性质进行研究，为利用水泥窑处理污水厂污泥的应用的进一步实现提供理论基础，促进污水厂污泥的无害化处理与综合利用。

关键词：水泥窑污水厂污泥处理应用研究

新世纪科学技术的发展促进了生产力水平的提高，我国现代工业化生产的规模和能力随之得到提升，在我国社会主义现代化的进程中，强调不能以牺牲自然环境资源为代价促进经济发展。目前我国的城市化进程逐渐深入，工业化水平逐渐提高，人们物质生活得到丰富的同时，环境污染问题随之而来；城市人口的迅速增长带来了污水排放量的增加，污水处理厂的大批量建成和投入生产带来了过量的污泥排放，污水厂每处理一吨污水将导致约二十吨污泥的排放，而污泥的排放会造成对环境的严重污染。因此，加强对于污泥的再利用，提高资源重复利用率是当今时代需要关注的课题。

一、利用水泥窑处理污水厂污泥的应用研究背景

（一）污水厂污泥的产生及分类

在城市化进程中，大量污水废水的排放造成了严重的环境污染问题，活性污泥法是我国处理污水废水的主要方法之一，污水处理厂通过生物处理技术或混凝沉淀技术对污水进行再处理，实现达标排放。而在污水厂对污水进行处理的过程中，不可避免的产生大量处理性污泥，造成了二次污染物的产生。初沉性污泥和活性污泥是污水厂污泥的两种主要类型，分别由物理沉淀污水处理和生物污水处理产生，在处理工业污水的过程中，由于污水处理厂通过对含毒物质及有害物质进行浓缩后转移至污泥的处理手段对污水废水进行处理，因此这两种类型的污泥具有富集有害物质的特性，如果不经处理直接大量排放将给自然环境带来难以估量的严重危害，因此对污水厂污泥的合理有效处理利用具有重要的社会意义。此外，由于污水包含工业废水及生活废水等，来源复杂且成分分析困难，故其处理产物污泥同样具有成分复杂的特点，污水厂污泥指介于固液态之间，含有大量细菌，有机物及生物质等杂质的粘稠物质，根据其主要成分和产生途径的不同可将其进行分类。

（二）利用水泥窑处理污水厂污泥的应用原因

1.土壤及水体污染

据相关调查研究结果显示，现阶段我国大部分污水处理厂每处理一吨污水废水的同时将产生二十吨左右的污泥，过量的污泥排放给自然环境造成了严重污染；例如，未经处理的污泥直接排放将造成对土地资源的严重浪费，同时由于污泥中富含有毒有害物质，将对土壤结构和土壤微生物造成严重影响，进而导致土壤污染，使得污泥排放区无法进行农作物生产等生产活动；而由于污泥中的大量有害物质具有渗透性和溶解性，在其排放和堆积过程中，其含有重金属的有害物质等通过渗透作用进入地下水系统，进而流入湖泊河流等自然水体，极易造成大面积水体污染，对各类水生物的生存环境造成破坏并严重危害周边居民的生活环境及身体健康。

2.大气及生态污染

由于污泥成分复杂且有毒有害物质含量较高，因此若无法在污水厂对其进行科学合理的处理及应用而直接进行排放将造成二次污染，对生态环境造成破坏性影响。由于在应用微生物技术对污水进行处理的过程中将导致污泥中富含各类微生物，在污泥排放过程中，微生物对各类有机物的分解过程将产生大量有毒有害气体和粉尘等污染物质，因此对污泥的处理不当将造成对大气的严重污染；同时，由于食物链具有富集效应，污泥中的有毒有害物质在生态系统中经过富集作用将对生态环境造成整体性的破坏的污染，经过食物链富集的污染物具有高浓度的特点，对人类身体健康造成了极大威胁。

二、利用水泥窑处理污水厂污泥的应用优势

（一）提高资源利用率

我国在经济发展的过程中对水泥的生产的需求量巨大，水泥产量和水泥需求量均居世界前列，是水泥生产大国，因此在对污水厂污水进行水泥窑处理的方案选择中，充分体现了资源优势，水泥生产产业的规模较大，在生产技术上具有先进性的特点，因此对水泥窑的利用具有一定的技术优势；同时，在对自然环境资源的综合利用方面，由于水泥窑生产过程具有高耗能和高原料需求率的特点，污泥在利用水泥窑高温处理的过程中能够充当水泥生产的原料，并在水泥生产过程中提供热能，缓解水泥生产过程中能源不足的情况。因此利用水泥窑进行污水厂污水处理能够充分利用自然资源，达到废弃物再利用，提高污泥资源再生率和资源利用率的效果，具有良好的发展潜力和较大的发展空间。

（二）减少环境污染及生态破坏

在污水厂污泥的排放过程中，由于有毒有害物质的富集和有机物和微生物的未分解，导致土壤污染，水体污染和大气污染等一系列生态环境污染问题，而利用水泥窑处理污水厂污泥具有减少环境污染及生态破坏的巨大优势。由于在水泥的生产过程中，水泥窑的生产温度极高，上千度的高温能够在进行污水厂污泥的处理过程中使微生物彻底分解，并通过高温充分燃烧去除污泥中的有机物，从而避免了污泥中微生物对土壤环境的影响和有机物污染。除此之外，重金属元素通过渗透作用造成的水体污染问题也能够通过对利用水泥窑处理污水厂污泥来有效解决，由于水泥窑的窑砖和窑皮及原料等在化学性质上均表现为碱性，因此在利用水泥窑处理污水厂污泥时可将污泥中的二氧化硫等酸性污染物充分吸收，从而减少气体污染物的排放，在水泥窑中的高温能够高效率的将重金属元素固化，达到减少重金属污染物渗透可能的效果。

（三）提高社会经济效益

除了生态环境效益之外，利用水泥窑处理污水厂污泥的应用能够给企业和社会带来巨大的经济效益，由于污水处理厂对在污水处理过程中产生的污泥进行处理时的费用高昂，而污水处理厂对污水废水的处理量又十分庞大，因此在污水处理厂的成本体系中，污泥处置费用所占比例大约在百分之二十到百分之五十，因此利用水泥窑处理技术能够达到减少处理成本，提高经济效益的效果。此外，利用水泥窑处理污水厂污泥的应用中，污泥可作为水泥窑中的生产原料，能够减少水泥原材料的使用，从而降低水泥生产成本，同时在利用水泥窑处理污水厂污泥时产生的大量热能能够运用于水泥的生产过程，可减少水泥生产的资源消耗，提高总体经济效益。

结语：本文主要研究了利用水泥窑处理污水厂污泥的应用，通过对相关资料文献参考和对污水厂污泥处理工作实践经验的参考，介绍了相关应用的研究背景，分析了污水厂污泥的成分组成和对生态环境的污染状况，结合污泥的分类和性质特点对利用水泥窑处理污水厂污泥的应用研究进行了进一步探讨，总结了用水泥窑处理污泥的优势和特点；除此之外，关于水泥窑处理污水厂污泥的应用仍有部分问题值得探究，如针对有害物质含量的具体检测手段，污水厂污泥的预处理问题等，有必要在今后的研究中进行进一步的实验分析。

参考文献：

【1】徐明德，李琼．污水处理厂污泥的处理及利用【J】．科技情报开发jj经济，2007，17（1）：155．

【2】戴逸琼．污水处理厂污泥处置的环境制约岗素分析【J】．浙江建筑，2007，24（3）：57～59．

【3】马勇，郁：卫华．水泥窑处理污水厂污泥的心用技术【J】．上海建材，2000，1l（2）：22～25．

【4】万耀强，冯书岗．我国城市污水处理厂污泥处理现状及其研究进展川．决策与探索，2008，8（2）：56．

【5】施惠生．利用水泥窑处理污水厂污泥的应用研究[JJ．水泥，2002，3（7）：8-10．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/aca025e1fc964658cb32738d.html