# 桥梁施工中伸缩缝的施工工艺与质量控制措施研究

陕西省交通建设集团公司延靖分公司陕西延安716000

摘要：随着我国的经济、政治、文化等多方面迅猛发展，各个地区的交流也逐渐密切，推动了我国交通行业不断进步，桥梁是交通行业的主要部分，在桥梁工程中伸缩缝的施工工艺会影响到整个桥梁工程的质量与施工效率，是桥梁工程的主要施工工艺，本文简述了桥梁伸缩缝施工中的相关工艺的内容与桥梁施工过程中伸缩缝施工质量的有效控制措施，旨在为桥梁施工中伸缩缝的施工工艺与质量的提高与控制方法提供借鉴，从而提高我国交通行业建设。

关键词：桥梁施工；伸缩缝施工；质量控制

1导言

由于桥梁在使用过程中会出现一些磨损问题，出现问题通常都会利用伸缩缝的方式进行修补。伸缩缝是指为防止建筑物构件由于气候温度变化，使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。如果没有对桥梁的伸缩缝施工及时落实，会严重影响桥梁的安全性与稳定性，因此桥梁伸缩缝的施工工艺与质量是非常重要的环节。

2桥梁伸缩缝施工中的相关工艺概述

桥梁伸缩缝施工中的相关工艺主要有施工前的准备工作、施工期间的切缝与开槽施工工艺、定位安装施工工艺、伸缩焊接施工工艺以及混凝土浇筑施工工艺。每项工艺对伸缩缝的施工都有很重要的作用。

2.1施工前期准备工作

施工前期的准备工作是指在施工之前施工人员需要对施工位置的特点、施工目的、施工需要等方面进行了解，再与伸缩缝的施工特点与要求进行结合，制定合理的伸缩缝施工计划，保证伸缩缝施工的合理性与质量，从而起到稳定桥梁的作用。施工前的准备工作除了要对工程进行了解以外，还需要对伸缩缝施工中可能利用到的设备进行检查，检查设备的安全性与完整性，保证在施工过程中，设备不会出现问题，不会对施工进度与人员安全造成影响，并且对设备的保养以及保养所需要的工具都要进行检查，保证施工质量不会出现问题。

2.2施工期间的切缝与开槽施工工艺

伸缩缝的施工工艺对切缝与开槽的要求非常高，一旦切缝与开槽的效果不理想，会严重影响伸缩缝施工的质量，从而影响桥梁的整体安全质量，造成一定的安全隐患。对于切缝来讲，在切缝之前需要检查平整性，再根据工程施工的要求与实际情况确定切缝需要的宽度，切缝之前需要进行全面的考虑，降低不平整性。对于开槽来说，开槽的宽度是非常重要的，宽度需要经过准确计算，并且要与切缝相结合，提高伸缩缝的稳定性与安全性。

2.3定位安装施工工艺

定位安装施工工艺主要体现在确定伸缩缝位置上，随着温度的变化，会出现热胀冷缩的情况，会直接导致伸缩缝的位置与宽度的变化，因此在伸缩缝施工之前，要分析施工位置因温度变化可能造成的影响，在设计伸缩缝施工时要保证施工设计的合理性，降低温度变化所带来的影响，提高伸缩缝的施工工艺，从而提高桥梁的安全质量。

2.4伸缩焊接施工工艺

伸缩缝的焊接工艺主要是指在焊接中要使用U型钢筋加固，避免焊接过程中位置发生移动，对伸缩缝焊接过程造成严重影响，出现漏洞，并且漏焊和跳焊的现象是绝对不可以出现的情况，漏焊与跳焊等现象会对影响焊接效果，同时由于焊接时温度较高，焊接完一侧的形状会对另一侧产生影响，因此在焊接过程照中需要利用器具进行固定，保证焊接过程的完整性。

2.5混凝土浇筑施工工艺

伸缩缝浇筑时所需要的混凝土是施工过程中非常重要的环节，混凝土的质量会对伸缩缝的施工效果产生严重的影响。伸缩缝施工所使用的混凝土要求强度、密度、粘度都要达到一定的要求，同时混凝土汇总还需要加入强度较高的纤维，提高混凝土的抗腐蚀性、抗冻性，从而提高施工效果。并且，混凝土在抹压的时候也要求分布均匀，表面平整。

3伸缩缝施工过程中存在的问题及原因分析

3.1伸缩缝施工过程中存在的问题

没有认真对待外界温度的变化，没有把温度作为重要影响因素，导致理论计算与实际情况严重不符。施工过程中没有按照相关要求和规范进行施工，导致后期通车后出现伸缩缝螺栓损坏和脱落现象，荷载反复撞击影响到伸缩缝的质量。

3.2施工工艺原因

影响桥梁伸缩缝质量的主要因素就是施工工艺，如果施工工艺不按照要求进行施工，就会直接影响到桥梁伸缩缝功能正常发挥。另外伸缩缝还有调节梁体的作用，在设计过程中没有考虑到温度因素的影响，计算结果与实际结果就会出现较大偏差，导致伸缩缝数值不够准确。施工安装不规范和施工工艺不规范都会影响到桥梁伸缩缝的作用。施工工艺不规范表现在沥青铺装和水泥铺装层之间连接不够紧密，长期受到车辆荷载的作用，导致开裂和脱落问题，出现伸缩缝两侧破裂面层，进一步加剧对伸缩装置的破坏。

3.3混凝土浇捣不实

由于桥梁建筑要求较高，基本上会根据要求铺满钢筋，这个时候会影响到混凝土浇捣工作，如果振捣力度偏小，就会出现混凝土浇捣不实现象，松散空隙现象就会较多，混凝土强度下降，无法满足荷载车辆的冲击，长期下去桥梁伸缩缝必定会出现问题。

3.4超重运营

严重超载运营是造成滨州黄河大桥伸缩缝损坏的重要原因。从收费站称重系统可以看到，超重严重的时候每天通过该桥100t以上的车辆就有300辆之多，单车最重的达到260t。

4伸缩缝施工质量控制措施

4.1做好施工前准备工作

伸缩缝装置质量问题必须要严格控制和把关，根据设计要求和施工现场情况选择合适的伸缩缝装置，有效控制其质量，保证伸缩缝的平整度满足设计要求。施工团队的综合素质也会影响到伸缩缝施工质量，所以一定要合理选择施工团队，使用新型施工设备，施工技术也要满足桥梁伸缩缝的质量要求。在施工前要做好路面处理工作和准备工作，做好防污染处理工作。

4.2加强施工过程控制

桥梁伸缩缝施工工序包括四个步骤：切缝、安装、浇筑和养护，每个施工步骤都会直接影响到伸缩缝的质量，所以在施工过程中必须认真对待。

4.2.1切缝

首先要检测接缝处的平整度，然后根据平整度的实际情况确认如何切缝。开槽前根据图纸内容确定开槽尺寸，切缝完成后，还需要清理槽口，确保槽口内无杂物。

4.2.2安装

由于外界温度对伸缩缝影响较大，所以一定要选择在低温气候下进行，目的是防止温度因素影响到伸缩质量，同时要检查槽内是否干净整洁，否则无法进行安装工序。伸缩装置大于160mm时，需要确认安装位置，然后把有干涉的钢筋切断。伸缩缝焊接后还需要测量平整度，且平面误差控制在1mm以内，侧面误差控制2mm以内，按着安装标高，待伸缩缝稳定后进行焊接，焊接方式以跳焊接为主，目的是防止温度影响其发生变形情况。

4.2.3混凝土浇筑与养护

在桥梁伸缩缝混凝土浇筑中，一般选用高强度膨胀快硬性混凝土，减少混凝土收缩裂缝和提高混凝土的硬度。振捣过程中一定要使用小功率振捣棒，直到混凝土浆中无气泡即可，此外还需要将水泥浆抹平与伸缩装置齐平或略高，满足桥梁伸缩缝施工要求。在养护过程中，要定时洒水并用相应物品进行养护，直到强度满足设计要求才能通车使用。

通车后要密切关注超载运营情况，必要时通过增设超限检测站等形式限制超载车辆过桥，保护桥梁伸缩缝，确保桥梁安全。

结束语

伸缩缝的施工工艺对桥梁的建设与修补起到关键作用，伸缩缝施工质量的好坏会直接影响到桥梁工程的质量，一旦伸缩缝的施工出现问题，对造成严重的安全问题，对社会造成恐慌，因此要不断提高伸缩缝施工的工艺质量并且引进利用先进技术，从而加强桥梁工程质量，不断推进我国发展。

参考文献

[1]廖冬生.桥梁施工中的桥梁伸缩缝施工质量的控制方法[J].居舍，2018（27）：51.

[2]王宇.伸缩缝施工技术在公路桥梁施工中的应用初论[J].黑龙江交通科技，2018，41（08）：112+114.

[3]时培强.浅谈桥梁伸缩缝的设计及质量控制[J].智能城市，2018，4（14）：28-29.

[4]闫国光.公路桥梁伸缩缝施工技术相关研究[J].城市建设理论研究（电子版），2018（20）：114.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/aca33e4f3821f92a4c61ec2d.html