# 绝对坐标测量论文-吴斌,许友,杨峰亭,钱春强,蔡蓓

导读:本文包含了绝对坐标测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:多边法,绝对激光跟踪仪,相对残差,坐标测量

### 绝对坐标测量论文文献综述

吴斌,许友,杨峰亭,钱春强,蔡蓓[1]（2018）在《激光跟踪绝对测长多边法叁维坐标测量系统》一文中研究指出现今随着大型工件制造、装配需求的增加,对此类产品的制造装配精度的需求也在不断地提高。高精度的测量和控制成为制约高端制造业发展的一个重要因素。对此文中研究了一种基于激光跟踪绝对测长多边法叁维坐标测量系统,该系统由四台绝对距离测量激光跟踪仪和上位机构成,既充分利用了绝对激光干涉测距的精度优势和断光续接的能力,又避免了传统激光跟踪仪角度测量带来的误差。同时,为提高自标定算法的精度,提出并研究了一种依赖距离的残差模型。通过实验表明,该系统实现了在20 m大范围空间内小于±20μm的测量误差,测量不确定度为12.3μm。较之单台绝对激光跟踪仪系统的精度有很大的提升,实现了在工业现场在线、高效、精密的叁维坐标测量。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年08期）

许友[2]（2017）在《激光跟踪绝对测长多边法坐标测量系统研究》一文中研究指出在诸如飞机制造、天线装调等航空航天领域及其它领域大型高端装备的制造和装配过程中,迫切需要测量范围大、测量精度高的先进测量技术和手段。传统仪器系统,如经纬仪、激光跟踪仪等虽然满足大空间测量要求并被广泛应用,但仪器中较大的角度误差限制了其空间坐标测量精度的进一步提升,无法满足精度要求更高的应用场合。而多边法坐标测量技术,原理上仅利用距离(长度)信息,通过多边约束即可实现空间坐标测量。尤其是基于激光跟踪的绝对测长多边法坐标测量技术,摈弃了相对误差较大的角度信息,仅利用基于激光干涉原理的高精度距离测量信息,因此理论上可以达到很高的坐标测量精度。同时采用先进的ADM激光绝对测距技术,克服了传统相对测距的应用局限性。既满足大尺寸、高精度的测量需要,又使测量过程简便、高效,具有广阔的应用前景。本文围绕基于激光跟踪的绝对测长多边法坐标测量技术开展了研究,主要工作包括:1、针对目前几种通用的大尺寸坐标测量系统进行了对比分析,概述了激光跟踪多边法坐标测量技术的发展现状,明确了论文研究内容。2、研究了激光跟踪仪的测量原理和两种不同的激光测距模式,并在对基于多站激光跟踪仪组网实现多边法坐标测量原理分析的基础上,推导了基于叁边测量原理实现四站激光跟踪坐标测量的数学模型。3、研究了基于激光跟踪绝对测长的多边测量系统参数自标定模型,并基于平差理论和L_M算法,建立了残差模型,进行了参数优化求解。4、研究了四站激光跟踪坐标测量系统的最优布局方法和最佳测量区域,并对布局引入的误差进行了分析和仿真验证。5、搭建了基于激光跟踪绝对测长的多边测量实验系统,编写了测量控制程序,对系统的误差源及测量不确定度进行了分析,并结合最优布局理论,进行了现场组网测试,对自标定模型和系统测量精度进行了实验验证。实验结果表明,在20m测量空间内,该系统可实现优于20?m的坐标测量精度。(本文来源于《天津大学》期刊2017-11-01）

于亚楠[3]（2011）在《Y型多针孔干涉仪及其在绝对位置坐标测量中的应用研究》一文中研究指出自Michelson干涉仪问世以来,光学干涉测量技术得到了飞速的发展,在距离测量中得到了广泛的应用。绝对距离测量是一种无导轨测量技术,它是指不需要在两测量点之间架设测量导轨即可测量两点间距离的方法。随着科学技术的发展,涉及高精度绝对距离或空间坐标测量的问题越来越多,传统的测量技术已经难以需要。这就促进了对绝对距离测量技术的研究,发展了许多新的绝对距离测量方法,如白光干涉测量法、多波长干涉测量法、外差干涉测量法、激光自混合干涉法等。绝对距离测量技术简化了测量仪器的结构和测量过程,避免了在测量时累加计数产生的误差。然而这些方法大都难以直接用于叁维绝对坐标的测量。最近Rhee等人提出了一种基于点衍射干涉仪测量绝对位置坐标的方法。这种方法虽然能够测量绝对位置坐标,但是需要用到复杂的精密相移装置,迭代算法计算量大,并且要至少采集叁幅干涉图样才能完成测量,因此动态测量难以实现。本论文提出并研究了一种基于Y型多针孔干涉仪的绝对位置坐标测量方法,这种方法能够直接测量空间中待测点的绝对位置坐标而不需要任何相移装置。论文主要内容如下:1.综述了光学干涉测长技术的历史背景及研究现状。对近年来发展的几种典型的距离测量方法进行了系统归纳。重点介绍了多波长干涉法、外差干涉法、白光干涉法、激光自混合干涉法、点衍射干涉法的测量原理和特点。2.提出了一种基于Y型多针孔抽样板的新型多针孔干涉波前测量。该方法是让被测量物波先通过一个Y型多针孔板,然后再用图像传感器记录物波经过多针孔板后的夫琅和费衍射强度分布,最后借助计算机图像处理技术提取出被测物波的振幅和相位分布信息。该方法不需要任何迭代算法,节省了处理的时间,特别适用于实时波前检测和衍射成像。论文中介绍了该方法的原理,实验证明了该方法的可行性,并分析了抽样点数、衍射距离等因素对测量结果的影响。3.提出了一种利用Y型多针孔干涉仪测量绝对位置坐标的方法。该方法是基于Y型多针孔干涉仪测量波前的原理,通过对待测点源的远场衍射图样进行傅里叶逆变换,并提取其中与多针孔板上测量孔相对应点的相对相位值,计算待测点源的空间位置坐标。论文中,通过理论分析给出了利用测量值计算待测位置坐标的公式,并通过计算机模拟和实验证明了该方法的可行性。分析了基于Y型多针孔干涉仪进行绝对位置坐标测量的测量误差及不确定度。该方法的优点是不需要任何相移装置,具有共路干涉系统的高稳定性,坐标计算过程可以和衍射图样的记录过程同时进行,并且只需记录一幅衍射图样就能完成绝对位置坐标的计算,为实时、动态测量叁维坐标提供了一条新的途径。(本文来源于《山东师范大学》期刊2011-04-10）

蔡杰[4]（2009）在《提速线路绝对坐标测量系统与大型养路机械作业关联技术研究》一文中研究指出我国铁路第六次大提速后,轨道长波长不平顺成为影响列车运行安全和旅客舒适度的主要因素之一,传统的大型养路机械作业方法,不能保证高质量的养护线路。因此,探索建立提速线路测量养护控制网,研制出提速线路绝对坐标测量系统指导大型养路机械“精确养护”具有重大意义。论文主要开展了以下几方面的研究工作:对提速线路建网的技术标准与方案进行了研究。以线路延伸方向作为纵坐标轴建立独立的工程坐标系,其横坐标变化就不会太大,可以有效地控制投影变形,减少分带数量。建立提速线路绝对坐标测量系统模型,包括机械部分,电气部分以及软件部分,并对现有捣固车长波整正技术进行研究,基于大地绝对坐标系的精确测量网,可以精确测的轨道中心线平面坐标和高程,将精测结果传递给捣固车,可以实现精确养护作业。提速线路绝对坐标测量系统中的算法设计。分析了现有的关于全站仪自由设站的算法方法原理及精度。对现有算法进行了改变,并对算法的精度进行了分析。对测量系统的联测精度进行了分析。(本文来源于《中南大学》期刊2009-05-01）

蔡杰,应立军,周建[5]（2009）在《关于高精度轨道绝对坐标测量系统应用的探讨》一文中研究指出保证高速列车运营安全和舒适性的首要条件是轨道的高平顺性,轨道的高平顺性依赖于高质量的轨道铺设和养护维修,而获得高质量轨道几何线形的基础是精密的测量技术,因此,高速有砟轨道建立高精度轨道绝对坐标测量系统,不仅是施工的需要,也是今后线路养护维修工作的基础和保证。建立高精度轨道绝对坐标测量系统在国内具有其先进性和创新性,并具有极高的应有价值,对指导时速200～250km有砟轨道养护、维修、施工是适宜的,便于操作和实施,具有较高的经济、社会效益。(本文来源于《企业技术开发》期刊2009年03期）

王树棠[6]（1997）在《相对坐标与绝对坐标结合制导测量方法研究》一文中研究指出采用相对坐标和绝对坐标是常用的两种制导测量方法．为提高制导系统的抗干扰能力，本文针对某类采用相对坐标制导的系统，给出了一种相对与绝对坐标结合的制导测量方法．(本文来源于《西安工业学院学报》期刊1997年02期）

权贵秦,彭渝丽[7]（1992）在《“相对坐标与绝对坐标结合制导测量方法研究”课题通过部级鉴定》一文中研究指出由我院科研处王树棠副教授主持研制的“相对坐标与绝对坐标结合制导测量方法研究”课题于8月8日在西安通过兵器工业总公司组织的部级鉴定。中高空地空导弹由于采用相对坐标体制,电子战能力差,机动性差,已不适合现代战争的需要。采用相对坐标与绝对坐标结合制导的测量方法,将抗干扰能力强,精度高的目标探测装置安装到制导雷达上,可校正其轴线与制导雷达天线扫描中心指向一致,为提高该类型导(本文来源于《西安工业大学学报》期刊1992年04期）

### 绝对坐标测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在诸如飞机制造、天线装调等航空航天领域及其它领域大型高端装备的制造和装配过程中,迫切需要测量范围大、测量精度高的先进测量技术和手段。传统仪器系统,如经纬仪、激光跟踪仪等虽然满足大空间测量要求并被广泛应用,但仪器中较大的角度误差限制了其空间坐标测量精度的进一步提升,无法满足精度要求更高的应用场合。而多边法坐标测量技术,原理上仅利用距离(长度)信息,通过多边约束即可实现空间坐标测量。尤其是基于激光跟踪的绝对测长多边法坐标测量技术,摈弃了相对误差较大的角度信息,仅利用基于激光干涉原理的高精度距离测量信息,因此理论上可以达到很高的坐标测量精度。同时采用先进的ADM激光绝对测距技术,克服了传统相对测距的应用局限性。既满足大尺寸、高精度的测量需要,又使测量过程简便、高效,具有广阔的应用前景。本文围绕基于激光跟踪的绝对测长多边法坐标测量技术开展了研究,主要工作包括:1、针对目前几种通用的大尺寸坐标测量系统进行了对比分析,概述了激光跟踪多边法坐标测量技术的发展现状,明确了论文研究内容。2、研究了激光跟踪仪的测量原理和两种不同的激光测距模式,并在对基于多站激光跟踪仪组网实现多边法坐标测量原理分析的基础上,推导了基于叁边测量原理实现四站激光跟踪坐标测量的数学模型。3、研究了基于激光跟踪绝对测长的多边测量系统参数自标定模型,并基于平差理论和L_M算法,建立了残差模型,进行了参数优化求解。4、研究了四站激光跟踪坐标测量系统的最优布局方法和最佳测量区域,并对布局引入的误差进行了分析和仿真验证。5、搭建了基于激光跟踪绝对测长的多边测量实验系统,编写了测量控制程序,对系统的误差源及测量不确定度进行了分析,并结合最优布局理论,进行了现场组网测试,对自标定模型和系统测量精度进行了实验验证。实验结果表明,在20m测量空间内,该系统可实现优于20?m的坐标测量精度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 绝对坐标测量论文参考文献

[1].吴斌,许友,杨峰亭,钱春强,蔡蓓.激光跟踪绝对测长多边法叁维坐标测量系统[J].红外与激光工程.2018

[2].许友.激光跟踪绝对测长多边法坐标测量系统研究[D].天津大学.2017

[3].于亚楠.Y型多针孔干涉仪及其在绝对位置坐标测量中的应用研究[D].山东师范大学.2011

[4].蔡杰.提速线路绝对坐标测量系统与大型养路机械作业关联技术研究[D].中南大学.2009

[5].蔡杰,应立军,周建.关于高精度轨道绝对坐标测量系统应用的探讨[J].企业技术开发.2009

[6].王树棠.相对坐标与绝对坐标结合制导测量方法研究[J].西安工业学院学报.1997

[7].权贵秦,彭渝丽.“相对坐标与绝对坐标结合制导测量方法研究”课题通过部级鉴定[J].西安工业大学学报.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/acf099d91d6e483f9c5226ea.html