# 关于市政道路路面施工及养护分析

河南林润建设工程有限公司

摘要：随着城市建设的不断发展，市政道路工程的施工质量关系到人民的生命财产安全，在市政道路路面工程施工建设中，施工技术能够达到施工需求，但是在实际施工过程中会受到多方面的影响，进而会降低路面施工的质量。在路面工程施工过程中，应当加强施工管理工作，并提升施工质量意识，从而提升路面施工的质量。

关键词：市政道路路面；探讨

引言

市政道路路面工程能够起到保证人们安全出行、美化城市的重要作用，在建设市政道路路面工程时，需要加强市政道路路面的施工质量，通过设计、成品质量、过程、设备、人员素质等方面的控制来提升路面施工质量。

一、市政道路路面施工的特点

1、地下管线复杂

市政道路工程最为棘手的问题就是在施工中如何避开地下管线。尤其是一些电力、煤气、通信、给水、供热管线不明的施工位置，盲目进行施工作业会导致管线断裂，不仅会造成恶劣的社会影响及重大的经济损失，还会严重影响施工进度，耽误施工。

2、施工空间小

市政道路工程的施工地点以市区大街小巷为主，在这种施工空间里，设备的调动和使用，人员的休息和组织，材料的进场出场都十分受限，给施工企业带来了极大的困难。

3、材料投资大

通过工程造价可以了解到，市政道路项目所需的原材料约占总成本的百分之五十，这是其他基础设施建设项目无法匹敌的比例。这一特点使得施工企业应重点进行原材料的相关管理，严控招标、检验、运输、质量等关键环节。

4、质量控制困难

在质量控制方面，部分企业为了抢进度，弱化了这一环节的管控，致使项目发生了严重质量问题。因此，如何在质量与施工速度上掌握好平衡，是市政施工的特点，同时也是难点。

目前的城市道路路面多采用沥青混合料路面，它有着诸多优点：如表面平整度好、振动小、噪声低、行车舒适、耐磨、不扬尘易清洗、施工周期短等，因此在城市道路中广泛使用。但还存在一些缺点，如：沥青材料温度稳定性较差;沥青材料的耐老化性也较差;耐久性不易保证;混合料的压实不足易产生大的空隙率，容易产生水损坏;材料软化易形成车辙等。因此，施工中路面质量的控制尤为重要。

二、市政道路路面质量问题分析

1、冻胀翻浆问题

冻胀翻浆问题主要发生的季节为秋冬，秋冬季在某段时间内，会产生大量的降雨，降雨量的增加会使得雨水大量的聚集在道路表面，然后逐渐的向地层深处进行渗透，导致地下结构中含水量增加。如果温度突然间的下降会使得地下结构出现土壤结冻的问题，温度升高之后会使得路面出现翻浆的问题。

2、路面沉陷

路面沉陷质量问题产生的原因是道路结构破坏。在施工阶段，施工单位的技术部门对道路结构处理不到位，使道路整体结构牢固性较差、施工中，需要加强施工单位的控制和管理，同时加大施工单位的检查力度，确保道路承载力可以达到使用标准。在后续使用中，要加强道路养护，降低路面沉陷概率。

3、路面受潮问题

当路面受潮之后，将会使路面出现脱离、塌落等系列问题，降低市政道路路面的建设质量。

4、车辙问题

在新建成的市政道路上，如果在使用过程中，有不符合此道路的车辆经过，会使得路面出现大量的车辙印，使得路面出现变形的问题;如果市政道路路面的承重力不足，将会使路基出现永久变形的问题。

三、市政道路路面养护方法

1、沥青还原剂还原路面养护方法

现今我国大多数的市政道路路面的铺垫材料都为沥青，然而市政道路在经过长期的使用之后，路面就会出现各种各样的病害问题，最经常出现的就是路面沥青脱落、沉陷等问题，这就严重影响了市政道路路面整体的使用。针对这种类型的市政路面病害问题，所需采用的路面预防性养护方法主要为沥青还原剂还原路面养护方法，即是指通过对沥青还原剂的合理应用，对于一些即将出现沥青相关问题的路面处进行填补，从而及时抑制路面病害问题的恶化。

2、路面裂缝缺陷填补修整养护法

现今城市交通运输压力日益增长，最直接的反应就是我国市政道路路面由于长时间承受车辆的碾压而出现了许多裂缝，这极其容易导致车辆行驶过程中出现安全事故，不利于人们日常出行安全的保障。对于这样的市政道路路面病害问题，我国市政道路路面预防性养护部门需要对其进行路面裂缝缺陷填补修整养护方法，并且需要注重沥青混合原料的选择，对于不同的路面裂缝问题，采用不同类型的沥青混合原料，以便于在增强市政道路路面美观性的同时，提高道路的使用安全性。

四、加强市政道路路面养护措施

1、加大道路路面养护工作开展的重视度

我国大多数市政道路建设行业都只注重道路建设工作的开展，而忽略了路面养护工作的进行，以致于市政道路路面的病害问题一直都得不到合理的处理，最终导致市政道路路面病害问题越来越严重，对于道路的正常使用造成了极大影响。因此我国市政道路建设行业必须要加大道路路面养护工作开展的重视度，只有真正意识到加强路面养护工作，开展对于道路路面质量保障的积极促进作用，才能够真正地落实市政道路路面养护工作，进而为人们的安全出行提供强有力的保障。

2、加强路面养护原料的质量检测和购置

在市政道路路面养护工作开展过程中，路面养护原料质量的好坏将直接影响到养护工作质量的高低，如果选用的路面养护原料质量达不到施工标准的话，将可能直接影响到养护工作的质量。因此我国市政道路建设单位必须要加强路面养护原料的质量检测和购置工作，那么就需要在路面养护原料购置之前，做好充分的原料厂商对比工作，严格进行各项原料质量检测工作，以便于为路面养护工作的开展提供高质量的原料，从而为市政道路路面养护工作的顺利开展奠定坚实的基础。

3、注重市政道路路面养护中时机的选择

大多数的市政道路路面在长时间的使用过程中极其容易受到各种因素的影响而出现一系列的病害问题，通常来说，市政道路路面在实际的应用过程中具体可分为三个使用寿命周期，分别为市政道路竣工使用初期，这时候如果市政道路施工质量得不到保障的话，道路路面经过一段时间的应用，道路表面的沥青逐渐经历氧化的过程，将会极其容易出现裂缝问题，这时候就必须要注重路面养护工作的开展，在路面病害初期就做到未雨绸缪，及时抑制路面病害问题的复发和恶化;接着是市政道路路面出现小面积病害问题，这时的处理方法与上述相同，必须要把控好路面养护时机，尽快采取有效措施合理处理路面病害问题;最后是市政道路路面出现大面积病害问题，这时道路路面将会出现大量的裂缝，并且会对市政道路的正常使用造成严重的影响，那么就必须要全面地进行市政道路路面养护工作的开展，从而最大程度地对路面病害问题进行弥补。

4、注重市政道路路面养护人员素质培养

市政道路路面养护技术的合理应用离不开高水平高素质的养护人员，正是由于大多数的市政道路建设单位缺乏专业的路面养护人员，才导致路面养护工作成效一直得不到提高。因此我国市政道路建设单位必须要注重预防性养护工作人员综合素质的培养，加强他们养护工作专业知识的学习，同时不断地提升他们的职业素养，培养他们认真负责的工作态度，从而为市政道路路面养护工作的高效开展提供一定的支持。

五、结束语

我国市政道路建设行业在市政路面养护工作开展过程中引入了市政道路路面养护技术的合理应用，这将有利于提高市政道路的出行质量，有利于极大地缓解市政道路的交通运输压力，进而有利于推动城市的进一步发展。

参考文献：

[1]陈定宝.市政道路沥青路面预防性养护分析[J].建材与装饰，2018（21）：264～265.

[2]龚忠键.市政道路沥青路面预防性养护分析[J].建材与装饰，2018（06）：283.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ad5269da49c7e00bc78d1596.html