# 复合衬垫系统论文-严华祥

导读:本文包含了复合衬垫系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:填埋场,渗滤液,复合衬垫,解析解

### 复合衬垫系统论文文献综述

严华祥[1]（2017）在《有机污染物在复合衬垫系统中固结—扩散耦合运移解析模型》一文中研究指出垃圾填埋场产生的高浓度和高毒性的渗滤液对填埋场底部和周边水体和土体造成了很大的威胁。尽管许多填埋场已经根据标准建立了渗滤液的防渗系统,但是仍然有许多填埋场下部的地下水受到渗滤液的污染。。本文对国内外填埋场渗滤液的组分和引发的环境问题进行总结和分析,给出了不同污染物在渗滤液中的取值范围。且对垃圾填埋场引发的环境问题进行归类,给出了不同环境问题的诱发因素。对污染物运移耦合固结作用下在垃圾填埋场衬垫(包括单层衬垫和复合衬垫)中的机理进行了研究;给出了一维情况下有机污染物在小变形稳态,小变形瞬态和大变形瞬态下的运移模型,并在此基础上研究了不同的边界条件和排水条件对污染物运移的影响。借助模型的解析解,研究了有机污染物在衬垫中的运移特性,研究了复合衬垫防污性能的影响因素,比较分析了不同固结模型对污染物运移的影响,并研究了 GMB+CCL复合衬垫和单层压实粘土衬垫CCL的服役性能。取得了相应的研究成果:(1)建立了有机污染物耦合固结作用通过GM/CCL复合衬垫和单层CCL的一维运移模型,该模型综合考虑了扩散,固结,生物降解的作用。通过广义积分变化(GITT)得到了零浓度和零通量的情况下解析解。考虑了不同的固结模型(小变形模型和大变形模型)和不同排水条件下对污染物运移的影响。(2) 土工膜的复合衬垫比单层CCL衬垫提供更好的防污效果。例如,单层CCL衬垫的底部通量是GMB+CCL复合衬垫的1.5倍。土工膜对于污染物的运移起到了显着作用。(3)在小变形模型中,双面排水情况下,随着固结的增大会阻滞污染物的运移。而在单面排水的情况下,考虑固结时加速污染物的运移和稳态时污染物剖面浓度。在零通量边界条件下,单面排水时r=0.76yr-1时稳态时底部浓度是不考虑固结时的1.4倍,而双面排水时r=0.76yr-1时稳态时底部浓度是不考虑固结时的0.8倍。(4)吸附和降解对污染物运移有十分重要的影响。加强有机污染物的降解和土体的吸附可以有效的降低污染物达到稳态时的底部浓度和底部通量。不考虑吸附的情况下稳态时的底部通量是psKd=10的6.6倍。降解系数取为300年时稳态的底部浓度和底部通量是3年的3.3和2.4倍。(5) 土体初始孔隙度对污染物在土体中的运移有十分显着的影响,随着初始孔隙度的增加则污染物到达底部的浓度增加。当t=5年时,e0=2的底部浓度分别是e0=1.5和e0=1的1.5和3.1倍。其主要原因是随着初始孔隙度的增大,在大变形模型中固结的作用会更加明显,从而增加粘土中污染物的浓度。(本文来源于《浙江大学》期刊2017-04-01）

郭兴文,黄录野,施建勇[2]（2013）在《填埋场复合衬垫系统直剪试验的数值模拟》一文中研究指出考虑填埋场衬垫系统材料间的接触特性,建立了复合衬垫系统直剪试验的有限元模型,采用ANSYS程序对填埋场复合衬垫系统的直剪试验过程进行了数值仿真分析。给出了不同法向力作用下不同加载时步衬垫系统中土工膜-黏土界面的剪应力云图,研究了界面内剪应力的分布情况,分析了接触面最大剪应力出现的位置及界面切应力变化特征;绘制了衬垫系统界面的应力-位移关系曲线,探讨不同法向力作用下不同位置点沿剪切位移方向的切应力τzy和垂直剪切位移方向的切应力τzx变化特点。结果表明,随法向力增加,界面切应力-位移曲线的硬化现象越明显;界面边缘位置处的切应力较大是界面破坏的源头;数值模拟可以再现试验发生的宏观现象,这是研究衬垫系统内部作用机理的一种有效途径。(本文来源于《科技导报》期刊2013年27期）

林伟岸[3]（2009）在《复合衬垫系统剪力传递、强度特性及安全控制》一文中研究指出土工合成材料广泛应用于城市固体废弃物填埋场,主要包括有:土工织物,土工膜,土工复合膨润土垫,土工复合排水网等。衬垫系统则是由以上土工合成材料与土体组成的具有封堵排功能的新型土工结构,其使用给填埋场设计和施工带来了传统方法所无法比拟的优势。由于复合衬垫系统各层材料拉伸特性及界面抗剪强度的差异造成衬垫系统内部剪力传递机理非常复杂,目前国内外研究者对斜坡上衬垫系统在垃圾体下滑力作用下各层拉伸变形性状、各界面强度软化程度以及真实滑动面位置等问题的研究还不够深入。因此,本文从以下叁个方面进行了系统研究:第一部分采用万能试验机对衬垫系统材料拉伸特性进行了研究,确定各种材料的拉伸强度及拉伸刚度;第二部分采用直剪仪研究了衬垫系统内部典型界面的剪切特性,其中包括土工织物/土工膜界面,含土工复合排水网界面以及土工膜/土工复合膨润土垫界面,为剪力传递机理提供各界面剪切强度随相对位移发展的基本特性;第叁部分是复合衬垫系统剪力传递机理的研究,分析了各种关键因素,包括端部是否锚固、界面强度特性(特别是界面强度的软化)、土工合成材料的拉伸特性、界面排列次序等对剪力传递的影响,并通过复合衬垫系统大型斜坡模型试验进行了验证。最后对填埋场的稳定进行了分析。取得了相应的研究成果:(1)土工合成材料各种不同材料之间拉伸性能相差甚远。土工格栅的拉伸强度及拉伸刚度较大,而无纺土工织物拉伸强度及拉伸刚度较小。(2)土工膜表面粗糙度是影响土工膜/土工织物界面强度的决定因素。粗糙土工膜与土工织物界面峰值强度远大于光滑土工膜与土工织物界面强度。(3)加载速率与剪切作用影响土工膜/GCL界面膨润土挤出的关键因素。膨润土挤出严重影响土工膜/GCL界面的剪切强度。膨润土挤出造成土工膜/GCL界面的峰值摩擦角降低3.5°,造成大位移摩擦角降低7.6°,导致土工膜/GCL界面的大位移摩擦角接近10°。(4)衬垫系统的剪力传递遵循两个原则:(1)初始以沿峰值强度最小界面破坏为原则;(2)界面传递的剪力不能大于其界面峰值强度。(5)本文研制的衬垫系统大型斜坡试验装置具有试样尺寸大、正应力较大的特点,实现了较高正应力水平下衬垫系统界面稳定性的研究。GT/GM单界面衬垫系统的实验结果表明,当薄弱界面峰值强度大于外部剪力时,界面不会发挥出残余强度,薄弱界面上覆材料在锚固端拉力非常小;而当界面峰值强度小于外部剪力时,薄弱界面趋向于发展到残余强度。GT/GM/GCL多界面衬垫系统的实验结果显示滑移并未产生于峰值强度最小的GM/GCL界面,而产生于强度较小的GT/GM界面。(6)MSW较大的压缩特性是导致填埋场边坡区衬垫系统易发挥其残余强度的关键因素。另外,边坡坡度,填埋高度也是影响边坡区衬垫系统是否发挥其残余强度的重要因素。随边坡坡度和填埋高度的增加,边坡区衬垫系统内部界面更易发挥其残余强度。MSW较大的压缩特性、边坡坡度及填埋高度对水平区衬垫系统内部界面强度的发挥影响较小,水平区界面一般都发挥出峰值强度。(7)本文推荐多层衬垫系统强度参数的选择方法为边坡区采用峰值强度最小界面的残余强度而水平区采用峰值强度最小界面的峰值强度,该方法较真实地反映了填埋场实际的安全性能。(8)渗滤液水位、水平区长度、填埋场高度、边坡坡度及界面强度是影响填埋场沿底部产生整体滑移的五个关键因素。其中,渗滤液水位的升高将较大降低填埋场沿底部产生整体滑移的安全系数;而水平区长度的增加将较大地增加安全系数;随填埋场高度的增加,安全系数减小。选择界面强度较大的衬垫系统,控制好渗滤液水位,适当增加水平区长度,选择合适的填埋高度是保障填埋场安全运行的有效措施。(本文来源于《浙江大学》期刊2009-04-01）

陈云敏,陈若曦,朱斌,高登[4]（2008）在《下卧土体局部沉陷条件下复合衬垫系统的受力变形性能及设计》一文中研究指出考虑上覆土体的土拱效应及衬垫的大变形,将下卧土体局部沉陷条件下的复合衬垫系统分为滑动区和沉陷区。建立了其受力变形分析模型,并以衬垫系统的最大拉应变作为控制标准,建立了工程上衬垫系统的抗沉陷设计方法。利用该分析模型研究了滑动区衬垫界面强度、衬垫上覆土体的厚度、重度、有效内摩擦角等参数和衬垫结构形式的影响,发现上覆土体厚度、重度及有效内摩擦角对衬垫受力变形影响很大,而衬垫的抗拉刚度直接决定了其拉应变大小。结合工程实例进行了衬垫系统的抗沉陷设计,并建议了衬垫的抗沉陷结构形式。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2008年01期）

钱学德,郭志平[5]（1997）在《填埋场复合衬垫系统》一文中研究指出填埋场复合衬垫系统钱学德郭志平（河海大学岩土工程研究所南京２１００９８）城市固体废弃物填埋场是控制固体废弃堆填物的一种方法，其填埋地点必须能防止地下水污染，有利废气排放，并有一个淋洗液收集系统和能对场周围的地下水和气体进行监测。现代卫生填埋场主要由衬...(本文来源于《水利水电科技进展》期刊1997年05期）

### 复合衬垫系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

考虑填埋场衬垫系统材料间的接触特性,建立了复合衬垫系统直剪试验的有限元模型,采用ANSYS程序对填埋场复合衬垫系统的直剪试验过程进行了数值仿真分析。给出了不同法向力作用下不同加载时步衬垫系统中土工膜-黏土界面的剪应力云图,研究了界面内剪应力的分布情况,分析了接触面最大剪应力出现的位置及界面切应力变化特征;绘制了衬垫系统界面的应力-位移关系曲线,探讨不同法向力作用下不同位置点沿剪切位移方向的切应力τzy和垂直剪切位移方向的切应力τzx变化特点。结果表明,随法向力增加,界面切应力-位移曲线的硬化现象越明显;界面边缘位置处的切应力较大是界面破坏的源头;数值模拟可以再现试验发生的宏观现象,这是研究衬垫系统内部作用机理的一种有效途径。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 复合衬垫系统论文参考文献

[1].严华祥.有机污染物在复合衬垫系统中固结—扩散耦合运移解析模型[D].浙江大学.2017

[2].郭兴文,黄录野,施建勇.填埋场复合衬垫系统直剪试验的数值模拟[J].科技导报.2013

[3].林伟岸.复合衬垫系统剪力传递、强度特性及安全控制[D].浙江大学.2009

[4].陈云敏,陈若曦,朱斌,高登.下卧土体局部沉陷条件下复合衬垫系统的受力变形性能及设计[J].岩土工程学报.2008

[5].钱学德,郭志平.填埋场复合衬垫系统[J].水利水电科技进展.1997

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ad73456fa6e295818aef632e.html