# 烟气调质论文-常景彩,王翔,王鹏,崔琳,李军

导读:本文包含了烟气调质论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:液膜,传热,增湿除湿,颗粒

### 烟气调质论文文献综述

常景彩,王翔,王鹏,崔琳,李军[1]（2019）在《静电场中阳极液膜热湿传递烟气调质效应》一文中研究指出静电场内湿式阳极表面水分子扩散趋中引起增湿和水合离子趋壁诱发除湿这一矛盾相互制约和平衡。文中对热湿传递过程静电场内温/湿度场分布、颗粒物粒径演化、团聚特性进行研究,并提出了该过程中细颗粒物团聚模型及发展机制。结果表明:静电场作用下湿度场重新分布,湿度浓淡分布与水合离子密度大小分布一致;颗粒物吸附水分子后比电阻降低、相对介电常数增大、荷电量提高,利于被静电场捕获;烟气液膜分别主导的热湿传递过程其颗粒团聚机制及后续引发的颗粒成长性差异显着,前者以0.2μm为界亚微米和微米级颗粒在数量上此消彼长,后者颗粒团聚链明显变长团聚体尺寸变大,3～5μm颗粒数浓度增幅明显。随着热湿传递由弱变强,颗粒团聚模型主要为并列团聚、珠串状团聚、堆积团聚、团絮状团聚4种形貌。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年14期）

侯敏尧,王京,李伟[2]（2018）在《复合式烟气调质技术在300MW机组上的应用》一文中研究指出根据最新的国家污染排放标准,烟气调质是最有效便捷提升电除尘效率的方法。本文对比介绍了SO_3和NH_3烟气调质技术的原理和工艺流程,而SO_3和NH_3复合式烟气调质技术比单独的SO_3或NH_3烟气调质技术除尘效果要显着。文章以某300MW机组为例,对比了采用复合式烟气调质技术前后的除尘效果和运行工况,是提升电除尘除尘效率有效又经济的方法,值得推广和借鉴。(本文来源于《时代农机》期刊2018年12期）

李谢玲[3]（2018）在《燃煤机组中烟气调质对电除尘效率影响分析》一文中研究指出为了实现燃煤机组烟气排放达到最新环保标准,通过烟气调质提高电除尘器的效率是现阶段成效明显的一种手段。从不同烟气调质技术入手,以具体电厂为研究对象,分析了烟气调质对电除尘器工作效率的影响。结果表明:煤炭中的含硫率与灰分电阻率成指数下降关系,通过调质能够改变灰分电阻率,进而达到提高除尘效率的目的,这对改善电除尘性能有重要的参考意义。(本文来源于《煤炭技术》期刊2018年03期）

吕清欣[4]（2018）在《烟气脱硝工程中烟气调质系统的研发与应用》一文中研究指出指出了目前玻璃行业面临巨大的烟气脱硫脱硝减排压力,以选择性催化还原法(SCR)为典型的干法脱硝工艺在烟气脱硝领域具有很大应用市场。烟气调质系统对脱硝工艺完善提供卓有成效的技术保障。(本文来源于《山东化工》期刊2018年05期）

文博,常新海[5]（2017）在《烟气调质及高频电源技术在电除尘改造中综合应用探讨》一文中研究指出通过烟气调质技术,改善不同燃煤烟气灰分的比电阻,提高灰分对电极的趋向黏附特性,灰分更易被收集。通过采用高频电源技术,改善除尘器电场特性,提高电极吸尘能力,提高了除尘效率,通过上述新技术的综合应用改造,使原本超出现行排放指标近3倍的除尘器达到国家现行环保指标要求。(本文来源于《冶金动力》期刊2017年12期）

罗浩东,张淑慧,张立强,王志强,崔琳[6]（2017）在《烟气调质过程中天然碱的碳酸化特性》一文中研究指出在常压固定床反应实验台上,研究了烟气调质天然碱过程中天然碱的碳酸化特性,考察反应前后天然碱表面形态的变化以及反应温度、CO_2和水分体积分数对天然碱碳酸化反应的影响,并借助失活模型对天然碱的碳酸化过程进行了反应动力学模拟.结果表明:碳酸化反应后天然碱表面形态发生明显变化,反应后天然碱结构疏松,内部孔隙增多;反应温度的降低提高了天然碱碳酸化的反应速率常数,使得天然碱的碳酸化反应加快,反应温度分别为50℃、60℃和70℃时,天然碱的转化率分别为50%、31%,和24%;随着水分体积分数的增加天然碱的转化率迅速增加,当水分体积分数为4%时,天然碱的最高转化率仅为10%,而当水分体积分数为20%时,最高转化率可达52%;CO_2体积分数的增加也显着提高了反应速率常数,促进碳酸化反应的进行;失活模型均能较好地模拟天然碱的碳酸化过程,其相关系数均大于95%.(本文来源于《燃烧科学与技术》期刊2017年02期）

郑博丹[7]（2017）在《烟气调质技术在王滩电厂应用》一文中研究指出随着我国工业化进程的不断加快,工业化所带来的环境污染问题也愈加严重,近年来,工业生产过程中向大气排放的含尘量高的废气是引发雾霾的重要原因,京津冀地区更是全国大气污染最严重地区之一。河北大唐国际王滩发电厂为解决电除尘出口排放含尘量超标的问题,引进烟气调质系统。本文以烟气调质系统为研究对象,尝试研究烟气调质技术的控制在电厂中的应用及其实施,期望为同行业烟气调质技术的应用和实施提供理论以及实际参考。首先本文介绍了电除尘器除尘效率与粉尘特性的关系,找出了影响王滩电厂电除尘效率原因。介绍了烟气调质作用机理,并且介绍了选取的工艺流程,包括集成箱区域、硫磺储备区域、喷枪区域。根据集成箱区域、硫磺储备区域控制环节的要求,设计了各个区域的模拟量控制,开关量顺序控制,报警连锁保护等内容。为了将烟气调质系统并入王滩电厂辅控网系统,设计了网络拓扑结构图。采用了基于施耐德PLC为控制器的控制系统。对烟气调质系统进行调试。通过对系统运行效果的分析,验证了烟气调质技术应用的可行性、合理性。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2017-04-01）

彭宇泉[8]（2016）在《S7-300 PLC在电除尘器烟气调质系统中的应用》一文中研究指出介绍了SO_3烟气调质系统的工艺,以及利用S7-300 PLC编程实现SO_3烟气调质系统的控制流程及要求。(本文来源于《中国环保产业》期刊2016年01期）

赵磊,周洪光[9]（2016）在《烟气调质技术在近零排放机组中的研究与应用》一文中研究指出为了满足燃煤机组烟尘近零排放的要求,采用烟气调质技术对电除尘器的除尘效率进行升级提效是一种有效的方式,尤其是针对燃用高比电阻煤种的燃煤电厂。从烟气调质技术的基本理论入手,研究烟气调质对除尘提效的主要影响因素,并介绍了常用的3种烟气调质技术,SO_3调质、水调质和低低温电除尘器的原理与实际应用,并论述了不同烟气调质技术取得的效果和所存在的问题。(本文来源于《环境工程》期刊2016年02期）

边东升[10]（2015）在《600MW机组电除尘双重(NH_3+SO_3)烟气调质技术的应用》一文中研究指出近年来,我国对燃煤电厂粉尘的排放要求越来越严格,为了有效提高电除尘器对高比电阻粉尘的收集,从而提高电除尘器的除尘效率,国内引入了烟气调质技术。本文针对某电厂600MW机组静电除尘器改造问题,从燃煤灰分特征入手,对改造技术方案进行探讨,根据要求提出叁种技术方案,通过对比分析,得到最优方案。经实践证明采用双重(NH3+SO3)烟气调质技术该技术方案效果良好,排放能够满足国家排放标准要求,适用于有类似情况的煤电发电厂采用。(本文来源于《产业与科技论坛》期刊2015年23期）

### 烟气调质论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据最新的国家污染排放标准,烟气调质是最有效便捷提升电除尘效率的方法。本文对比介绍了SO_3和NH_3烟气调质技术的原理和工艺流程,而SO_3和NH_3复合式烟气调质技术比单独的SO_3或NH_3烟气调质技术除尘效果要显着。文章以某300MW机组为例,对比了采用复合式烟气调质技术前后的除尘效果和运行工况,是提升电除尘除尘效率有效又经济的方法,值得推广和借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 烟气调质论文参考文献

[1].常景彩,王翔,王鹏,崔琳,李军.静电场中阳极液膜热湿传递烟气调质效应[J].中国电机工程学报.2019

[2].侯敏尧,王京,李伟.复合式烟气调质技术在300MW机组上的应用[J].时代农机.2018

[3].李谢玲.燃煤机组中烟气调质对电除尘效率影响分析[J].煤炭技术.2018

[4].吕清欣.烟气脱硝工程中烟气调质系统的研发与应用[J].山东化工.2018

[5].文博,常新海.烟气调质及高频电源技术在电除尘改造中综合应用探讨[J].冶金动力.2017

[6].罗浩东,张淑慧,张立强,王志强,崔琳.烟气调质过程中天然碱的碳酸化特性[J].燃烧科学与技术.2017

[7].郑博丹.烟气调质技术在王滩电厂应用[D].华北电力大学(北京).2017

[8].彭宇泉.S7-300PLC在电除尘器烟气调质系统中的应用[J].中国环保产业.2016

[9].赵磊,周洪光.烟气调质技术在近零排放机组中的研究与应用[J].环境工程.2016

[10].边东升.600MW机组电除尘双重(NH_3+SO_3)烟气调质技术的应用[J].产业与科技论坛.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/adcbadc82b7919278a942d0e.html