# 对建筑材料检测在建筑工程中作用的概述

中山市检通建设工程质量检测有限公司528400

摘要：在建筑施工过程中，建筑材料种类众多，而且施工建筑正是由这些复杂且数量庞大的建筑材料组成的，每一种材料的质量都会直接的影响建筑的质量以及建筑的安全所以必须要重视建筑材料的检测，不断地提高我国建筑材料质量，提高建材市场的规范性以及建材的安全性，对于提高我国建筑工程的整体质量都是有积极地意义的。

关键词：建筑工程；材料检测；问题；措施

1.建筑材料检测在建筑工程中的重要性

建筑材料质量是否合格直接关系到建筑工程的质量，因此在施工过程中必须加强对建筑材料的检测，这样才能提升整个建筑物的质量，延长建筑物的使用寿命。通过对建筑材料的检测，施工单位可以了解每种建筑材料的特性，在施工时就会选择费用低、性能优越的建筑材料，这样既能节约工程成本，又能提高建筑质量。另外，通过对建筑材料的检测有利于突出新型建材的特点，在施工过程中推广使用各种新型建筑材料与施工技术，不断推动建材行业和建筑行业向着更先进的方向发展。建筑材料检测还能为施工单位提供多种施工方案，让施工单位选择性价比最高的施工方案进行施工，节省工程成本，提升工程质量。随着城市人口的不断增加以及建筑业的发展，城市中的高层建筑层出不穷，如果在施工时没有进行建筑材料检测，就会影响建筑的质量，威胁人员财产安全。

2.建筑工程中建筑材料检测存在的问题

2.1缺乏专业的检测人员

就我国当前建筑工程施工来看，施工过程中没有配置专业的施工技术人员，缺乏专业的检测人员，当建筑材料进场后，施工人员及检测人员大都是走过场，在材料检测时不认真对待自己的工作，建筑材料检测过程中很容易出现偏差，直接影响工程质量和工程成本的增加，对建筑施工企业很不利。

2.2建筑材料检测不及时

在建筑工程中，建筑材料的检测是一道重要的工序，建筑材料检测质量的高低直接影响到了建筑工程质量。就目前建筑工程来看，在工程施工过程中，存在很多不可控制的因素，建筑材料进场后没有及时的进行检测，很容易将不合格的建筑材料和合格的工程材料混搭，并应用到工程中，人为制造工程安全隐患。

2.3材料检测技术落后

建筑材料检测是确保建筑材料质量的关键环节，但是我国很多地区的建筑材料检测方法、标准、流程等方面存在不统一的问题，这也在一定程度上增加建筑材料监管的难度，还有我国建筑材料的检测手段和检测技术还相对比较简单，很多建筑工程采用传统的流程，不仅增加建筑材料检测的工作量，很容易出现各种误差，进而影响建筑工程质量。

3.常用建筑材料的检测

3.1钢筋的性能和检测方法

钢筋材料本身具有高强度、可焊性、冷脆破坏性和可塑性等性能，但是不同类型和用途的钢筋的单项指标并不代表具有以上全部性能，对于钢筋性能的判定还需要依据常规试验的指标进行综合判定和评估，例如钢筋的生产时间年限，使用的技术条件、产品说明书、技术指标、极限强度、冲击韧性、化学成分等。

对于钢筋性能检测主要检测一下几项指标。首先是强度性能检测，通过钢筋强度试验机将检测样品固定在试验机的夹头内，然后进行拉伸，当测力度盘指针停止转动为钢筋的恒定荷载，继续拉伸，直至拉断为钢筋的抗极限荷载。其次是钢筋的延展性能检测，将拉断的钢筋的断裂两端对齐，由于拉断处会形成一个缝隙，应将该缝隙视为计入试件拉断后的标距部分长度以内，如果最近标距端点和拉断处的距离大于三分之一，则用卡尺测出被拉长的长度，如果试件在标距处或者端点断裂，则试验无效需要重新试验。最后是钢筋的弯曲性能检测，由于钢筋的弯曲性能最能够代表钢筋的力学稳定性，钢筋弯曲试验是检测钢筋力学性能的主要方法，是在规定的直径上将钢筋弯曲90度和180度，检测钢筋是否出现断裂、裂缝等现象，这还可以用于检测钢筋焊接接头的质量。

3.2水泥材料的性能和检测方法

水泥是建筑工程重要的材料之一，水泥质量将会直接影响建筑工程基础的载体质量，在工程施工过程中，水泥的泌水性将会直接关系建筑工程构件的抗冻性能、抗渗性能和耐腐蚀性能，水泥的保水性是指水泥浆体不会在静止状态下析出水分，但是在振荡、吸水板等条件下将会析出水分，水泥抗渗性是指水泥构件抵抗水渗透的能力。

对于同一产地、规格、生产时间、进场时间的袋装水泥，按照每200吨为一检测批次，不足的200吨部分按照一个批次检测，散装水泥每一检测批次不得超过500吨，检测水泥的产品合格证、进场复验报告和出厂检验报告。在水泥使用过程中怀疑有质量问题或者超过出厂日期3个月的必须进行复验，按照复验结果处理。

3.3砂的性能和检测方法

砂的颗粒精细程度决定砂的细度模数，但是也不能够完全代表级配情况，砂在使用过程中需要综合考虑砂的级配情况和细度模数，高强度混凝土宜选择中砂和3.0-2.3的细度模数。由于砂中杂质含量会影响构件的抗渗、抗冻等其他性能，一般来说，总含泥量不得超过3%，泥块含量不得超过1%，云母含量不得超过1%，砂中含有硫酸盐或者硫化物，应用到混凝土中还需要进行耐久性试验。

砂检测采用烘干筛分发，称取烘干的样品500克，将其按照筛孔大小放在套筛的最上面，然后置于摇筛机内固定，筛10分钟后取出按照筛孔大小的顺序进行手筛，直至每分钟筛出的重量低于样品的0.1%为止，然后按照此法进行直至筛完为止。

3.4碎石的性能和检测方法

碎石也是建筑材料中重要材料之一，由于碎石具有强度高、高渗透性和孔隙率大等特点，多用于支撑结构或者地基中，还能够起到减少水对建筑构造的伤害。碎石的密实度是不能够只从孔隙比来衡量，即使相同孔隙比的碎石其密实度相差往往会很大，应以相对密度指标来衡量碎石的密实度。

碎石检测按照以上的试样质量表进行取样，然后将试样放入组合套筛中进行筛分，筛10分钟后取出按照筛孔大小的顺序进行手筛，直至每分钟筛出的重量低于样品的0.1%为止。然后将通过的试样和下一号的筛样进行筛分，直至完全筛分完为止。

4.建筑材料检测质量的提高

4.1掌握材料的信息，做到优中选优

在对建筑材料以及施工设备进行验收的过程中，检测人员一定要对其进行严格的审查，并且按照我国相关的规范，对不达标的建筑材料进行相应的处理，从而满足就建筑工程施工的要求。此外，在对建筑材料进行质量检测的时候，检测人员一定要对建筑材料的基本信息进行全面的掌握，并且采用“优中选优”的材料选择方法，对建筑材料的质量进行严格的要求。

4.2材料的选择科学化

在对建筑材料进行选择的时候，我们要采用合理有效并且科学的受到对建筑材料进行采购，而且还要从工程施工的经济效益方面进行开裂，从而保障建筑工程的顺利施工。

4.3加强对材料的检查验收，严把材料的质量关

工程的主要就是材料，当材料进场时，如果其不具备相关检验证明时，应做一次补做检查。防止伪劣材料进入工地，给工程造成不必要的麻烦。工程中所有的构件，必须具有厂家的批号和出厂的合格证明。钢筋混凝土应按规定方法采取抽样检测，对于运输或者安装等原因所造成的质量问题，必须要经过分析处理鉴定合格后才能使用。

5.结语

总而言之，在建筑工程施工的过程中，建筑材料检测有着十分重要的意义，它不仅有效的提高了建筑工程的施工质量和进度，还促进了工程施工的经济效益。虽然建筑材料检测在我国建筑工程施工中应用得比较晚，还是从当前我国建筑行业的发展情况来看，这种建筑材料检测技术还有着十分广阔的发展前景。

参考文献：

[1]王广新.谈建筑材料质量检验与工程质量的关系[J].山西建筑.2015（03）

[2]沈丽丽.关于建筑材料检测试验的探讨[J].经营管理者.2015（24）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/adeffa02c1422a11ff96458d.html