# 正激电路论文-胡文中

导读:本文包含了正激电路论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双管,工作过程分析,电压,变压器原边,结电容,功率管,励磁电感,谐振电路,钳位,吸收电路

### 正激电路论文文献综述

胡文中[1]（2018）在《双管正激电路工作过程分析》一文中研究指出在双管正激开关电源的调试过程中,后级DC/DC变换电路采用了无损吸收的双管正激电路,其电路形式如下:双管正激电路有着较高的可靠性,这种形式的无损吸收电路对改善上下功率管的开关轨迹也有较好的效果。下面先分析一下电路的工作过程:先来了解一(本文来源于《电子报》期刊2018-08-26）

潘玥[2]（2018）在《基于双管正激电路的光伏功率均衡器的设计》一文中研究指出随着社会的快速发展,传统发电所需的化石能源消耗速率过快,并且会产生有害气体危害环境。太阳能光伏发电作为一种新型清洁能源,不仅资源丰富、取用便捷,而且不会污染环境。因此光伏发电受到越来越多的重视,各国政府也大力支持此再生能源使用技术的发展。而光伏板工作时,会因遮蔽、光照不均匀等原因造成热斑效应,最终导致输出功率降低。本论文重点研究的就是,通过加入均衡器可以提高输出功率,均衡输出电压。本论文选用了 PSIM仿真软件,对光伏串列进行仿真,验证了光伏电池模型的正确性与可靠性。本论文首先详细地分析了功率均衡器的均衡原理,其次给出了正激均衡器平均模型,然后利用PSIM软件搭建该均衡器的闭环系统的平均等效模型电路。由于光伏模块具有非线性I-V特性,而且均衡器也是一个具有强非线性的开关变换器。由此导致了计算复杂性增加和难以收敛问题。而平均模型是一个大信号模型,忽略了直流变换器的高频纹波,保留了稳态和低频特性,可以进行稳态分析、交直流混合分析以及小信号扰动分析。通过比较平均模型和瞬态模型仿真结果的速率,表明了平均模型可以提高仿真效率32倍。接着本论文给出了单输入-多输出隔离型双管正激的拓扑及工作原理,详细设计了主电路的参数计算。使用驱动芯片UC3842进行变压器驱动控制完成控制回路的设计。在PSIM中,进行了整个系统的闭环仿真。最后做出了正激均衡器样机并完成调试,根据仿真与实验的结果,验证了此均衡器的可行性。(本文来源于《北方工业大学》期刊2018-05-01）

纪婧,杜建华,王均,马皓[3]（2015）在《双管正激电路数字控制系统设计方法的分析与对比》一文中研究指出主要针对双管正激电路进行数字化控制。首先,分别采用s域间接设计、ω域波特图设计和z域根轨迹设计3种方法对数字控制系统进行设计;然后,对这3种设计方法进行了详细的分析和对比,并且用Matlab仿真验证了设计方法的正确性;最后,给出了3种数字控制系统设计的总结和对比,对指导数字控制系统的设计有着积极的意义。(本文来源于《电源学报》期刊2015年03期）

张计科,王生铁,王志和,田立欣[4]（2014）在《基于推挽正激电路的数字光伏模拟器建模与控制器参数设计》一文中研究指出针对基于推挽正激电路的数字光伏模拟器尚缺乏系统的控制器参数设计方法的问题,在介绍数字光伏模拟器总体结构及工作原理的基础上,利用状态空间平均法,建立推挽正激电路及系统的数学模型;针对负载电阻RL随系统的工作点变化导致控制器参数难以确定的问题,采用零极点对消技术和通过对以ki和RL分别为变量的根轨迹性能分析及频率特性分析,进行系统化的控制器参数设计,并进行稳态和动态性能实验验证。实验结果表明,基于状态空间平均法建模所设计的控制器参数应用到实际系统中具有良好的动态和稳态性能,使光伏模拟器具有有效工作范围宽、稳态精度高、控制性能好的优点,从而可验证所论数字光伏模拟器建模与控制器参数设计的正确性和可行性。(本文来源于《太阳能学报》期刊2014年03期）

张计科,王生铁,田立欣[5]（2013）在《基于推挽正激电路和实时组态环境的光伏模拟器设计与实现》一文中研究指出从研究小型光伏发电系统需求出发,为提高软硬件开发效率及可靠性,本着硬件模块化和软件组态化的原则,设计并实现了基于推挽正激电路和实时组态环境的小型光伏模拟器。推挽正激电路可抑制直流变换器中变压器铁心偏磁及开关管两端的关断电压尖峰,而组态软件可方便构造及调整光伏阵列、光照强度、光伏阵列本体温度等模型及参数。实验结果表明,该光伏模拟器不但可较精准地模拟不同自然条件下光伏阵列的输出特性,动态响应好,达到不依赖于太阳光照而具有实际光伏阵列输出特性较理想的模拟效果,而且可使离线仿真和在线运行统一在Matlab/Simulink平台下组态和运行,调整方便、软件开发效率高。该文的工作对于实验室研究小型光伏发电具有重要参考价值。(本文来源于《太阳能学报》期刊2013年04期）

陈峰,陈道炼[6]（2012）在《基于推挽正激电路的准单级式光伏并网逆变器仿真分析》一文中研究指出针对两级式光伏并网逆变系统结构复杂、成本高、效率低的不足,研究了一种单级式光伏并网逆变系统。采用电流瞬时值反馈控制、双模式MPPT算法和直流母线电压前馈控制的方法,研究了单级式光伏并网逆变系统并网电流的正弦控制、最大功率点跟踪控制和光照突变下系统的稳定性,并对300VA光伏并网逆变系统进行了建模仿真。研究结果表明,单级式光伏并网逆变系统具有并网电流质量高、动态特性好、最大功率点跟踪精确、效率高、光照突变适应性强、稳定性高等优点,在要求电气隔离的分布式并网逆变场合具有广阔的应用前景。(本文来源于《电源学报》期刊2012年01期）

李可[7]（2010）在《2400W推挽正激电路的设计》一文中研究指出本文详细分析了推挽正激电路的工作原理,并给出了输出功率2400W的电路具体参数计算及仿真分析,通过对实验结果和波形的分析证实,推挽正激拓扑结构具有效率高、电磁干扰小、可靠性高等优点。(本文来源于《电源技术应用》期刊2010年07期）

吴延华,阎交生,张伟[8]（2009）在《基于IGBT串联的双管正激电路的设计》一文中研究指出单管单端正激式DC/DC变换电路应用于煤矿井下AC 660 V供电系统时,单管IGBT的容量可以达到要求,但价格昂贵。针对该问题,文章提出了一种新型的基于IGBT串联的单端双管正激电路的设计方案,分析了该电路的工作原理,介绍了串联IGBT的静态、动态均压措施。实际应用表明,该电路具有一定的可行性和实用性。(本文来源于《工矿自动化》期刊2009年09期）

徐振,韩爱娟[9]（2008）在《一种谐振复位型正激电路的新型同步整流自驱动方案》一文中研究指出为了改善谐振复位型正激电路副边续流同步整流管的开关工作状态,采用了一种新型的正激电路同步整流的的自驱动方案,该方案通过一个辅助电感的线路,使得续流管的驱动电压能快速建立,从而减少了同步整流管的开关损耗,通过一个40 W的模块电源上的整机试验,表明了该方案能有效地提高谐振复位型正激电路的效率。(本文来源于《机电工程》期刊2008年09期）

闫之峰,马晓军,魏曙光[10]（2008）在《双管正激电路的ZVT技术研究》一文中研究指出介绍了一种ZVT双管正激电路的拓扑结构,分析了其软开关的工作原理,并给出了关键电路参数的计算公式。然而,在实际应用中,ZVT双管正激电路未能实现真正的软开关条件。详细阐述了软开关失效的原因,提出了相应的改进措施,最终实现了开关管的完全零电压开通条件。在改进过程中,提出了一种改进型ZVT双管正激电路,对其进行了电路带载试验,证实了该电路的可行性和优越性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2008年06期）

### 正激电路论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着社会的快速发展,传统发电所需的化石能源消耗速率过快,并且会产生有害气体危害环境。太阳能光伏发电作为一种新型清洁能源,不仅资源丰富、取用便捷,而且不会污染环境。因此光伏发电受到越来越多的重视,各国政府也大力支持此再生能源使用技术的发展。而光伏板工作时,会因遮蔽、光照不均匀等原因造成热斑效应,最终导致输出功率降低。本论文重点研究的就是,通过加入均衡器可以提高输出功率,均衡输出电压。本论文选用了 PSIM仿真软件,对光伏串列进行仿真,验证了光伏电池模型的正确性与可靠性。本论文首先详细地分析了功率均衡器的均衡原理,其次给出了正激均衡器平均模型,然后利用PSIM软件搭建该均衡器的闭环系统的平均等效模型电路。由于光伏模块具有非线性I-V特性,而且均衡器也是一个具有强非线性的开关变换器。由此导致了计算复杂性增加和难以收敛问题。而平均模型是一个大信号模型,忽略了直流变换器的高频纹波,保留了稳态和低频特性,可以进行稳态分析、交直流混合分析以及小信号扰动分析。通过比较平均模型和瞬态模型仿真结果的速率,表明了平均模型可以提高仿真效率32倍。接着本论文给出了单输入-多输出隔离型双管正激的拓扑及工作原理,详细设计了主电路的参数计算。使用驱动芯片UC3842进行变压器驱动控制完成控制回路的设计。在PSIM中,进行了整个系统的闭环仿真。最后做出了正激均衡器样机并完成调试,根据仿真与实验的结果,验证了此均衡器的可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 正激电路论文参考文献

[1].胡文中.双管正激电路工作过程分析[N].电子报.2018

[2].潘玥.基于双管正激电路的光伏功率均衡器的设计[D].北方工业大学.2018

[3].纪婧,杜建华,王均,马皓.双管正激电路数字控制系统设计方法的分析与对比[J].电源学报.2015

[4].张计科,王生铁,王志和,田立欣.基于推挽正激电路的数字光伏模拟器建模与控制器参数设计[J].太阳能学报.2014

[5].张计科,王生铁,田立欣.基于推挽正激电路和实时组态环境的光伏模拟器设计与实现[J].太阳能学报.2013

[6].陈峰,陈道炼.基于推挽正激电路的准单级式光伏并网逆变器仿真分析[J].电源学报.2012

[7].李可.2400W推挽正激电路的设计[J].电源技术应用.2010

[8].吴延华,阎交生,张伟.基于IGBT串联的双管正激电路的设计[J].工矿自动化.2009

[9].徐振,韩爱娟.一种谐振复位型正激电路的新型同步整流自驱动方案[J].机电工程.2008

[10].闫之峰,马晓军,魏曙光.双管正激电路的ZVT技术研究[J].电力电子技术.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ae1617b7677ac089dc630283.html