# 环梁节点论文-胡林,吕正林,周浩文,张瑜,童远志

导读:本文包含了环梁节点论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:钢管混凝土柱,环梁节点,开口箍,混凝土坍落度

### 环梁节点论文文献综述

胡林,吕正林,周浩文,张瑜,童远志[1]（2019）在《钢管混凝土柱环梁节点施工技术》一文中研究指出昆明春之眼商业中心钢管混凝土与框架梁节点施工中,改变传统做法,采用环梁节点避免了钢管柱上开孔穿筋,不影响混凝土浇筑,施工效率高,整体受力好,质量可靠,且节省了成本。(本文来源于《建筑技术》期刊2019年10期）

隆敏[2]（2019）在《钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点抗震性能试验研究》一文中研究指出为减小施工难度及减小新梁的植筋对旧柱的损伤,本文提出了一种钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点。通过1个采用新型环梁式节点连接的旧柱新梁试件、1个采用植筋连接的旧柱新梁试件和1个整体浇筑的梁柱试件的对比试验,分析了低周反复荷载作用下新型环梁式节点连接的有效性及其传力机理,测试了各试件节点的抗震承载力、破坏形态、滞回特性、刚度变化、延性变化、及其耗能性能,讨论了节点处纵向钢筋的不同锚固方式对节点抗震性能的影响。试验结果表明:(1)新型环梁式节点的连接形式是有效的,初步得到其受力机理:其界面筋有效的传递了梁端剪力,梁端未出现新旧混凝土间的剪切破坏,环向纵筋有效的传递了梁端的拉力,环向纵筋屈服后梁端出现塑性铰,梁发生延性破坏;(2)新型环梁式节点的梁端极限承载力相比植筋连接节点及现浇节点显着提高,分别提高41.4%和36.3%,说明新型环梁式节点具有良好的承载能力;虽然采用新型环梁式节点的梁端延性系数相比植筋连接节点及现浇节点略小一些,但仍大于3,能够满足工程应用需要;(3)从耗能情况来看,采用新型环梁式节点无论在加载前期还是加载后期,相比现浇节点及植筋连接节点其耗能能力最强;从等效粘滞阻尼系数分析来看,各试件等效粘滞阻尼系数相差不大;随着位移加载的增大,叁个试件的刚度都呈整体下降的趋势,大多情况下新型环梁式节点的平均刚度最大,现浇节点次之,植筋节点刚度最小;(4)在保证其它影响因素不变的情况下,仅节点的连接方式不同,在往复荷载作用下新型环梁式节点具有较高承载力、刚度和耗能能力,可以说明新型环梁式节点的连接方式可靠,可以为相关加固工程提供参考。(本文来源于《广州大学》期刊2019-06-01）

戴岩,聂少锋,周天华[3]（2019）在《环梁式圆钢管约束H型钢混凝土柱-钢梁节点的抗震性能》一文中研究指出设计了一种环梁式圆钢管约束H型钢混凝土柱-钢梁节点,并建立了该试件的全尺寸叁维有限元分析模型,计算得到了此类节点试件的滞回曲线、骨架曲线及破坏模式,经与试验结果进行对比,两者吻合良好.在此基础上,对试件进行有限元变参数分析,考察了轴压比、混凝土强度、梁柱线刚度等对试件抗震受力性能的影响,同时提出了一种改进型梁端削弱翼缘的节点形式.结果表明:随轴压比增大,试件的耗能及延性性能明显下降;混凝土强度的变化对试件滞回性能影响不大;当保持柱截面不变,仅变换钢梁尺寸时,节点的承载力、延性及抗震耗能性能均随梁-柱线刚度比的增大而显着增大;而当保持钢梁截面不变,仅改变柱内型钢含钢率时,节点抗震受力性能随梁-柱线刚度比的变化并不明显;改进的梁端翼缘削弱形式的试件可在不明显降低其承载力及耗能性能的情况下,将塑性铰外移至距节点区较远的地方,从而更好地保护节点区.上述研究结论可为此类新型节点的应用提供理论基础.(本文来源于《华南理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

吕文龙,沈朝勇,隆敏[4]（2019）在《钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点及其抗震性能试验研究》一文中研究指出为减小施工难度及减小新梁植筋对旧柱的损伤,提出了一种钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点。通过1个采用新型环梁式节点连接的旧柱新梁试件、1个采用植筋连接的旧柱新梁试件和1个整体浇筑的梁柱试件的对比试验,分析了低周反复荷载作用下新型环梁式节点连接的有效性,测试了各试件节点的抗震承载力、延性、破坏形态及其滞回特性,讨论了节点处纵向钢筋的不同锚固方式对节点抗震性能的影响。结果表明:1)新型环梁式节点中的界面筋有效地传递了梁端剪力,梁端未出现新旧混凝土间的剪切破坏。2)新型环梁式节点中的环向纵筋有效地传递了梁端的拉力,环向纵筋屈服后梁端出现塑性铰,梁端发生延性破坏。3)采用新型环梁式节点的梁端极限承载力相比植筋连接节点及现浇节点显着提高。4)虽然采用新型环梁式节点的梁端延性系数相比植筋连接节点及现浇节点略小一些,但仍大于3,能够满足工程应用的需要。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年04期）

聂少锋,叶梦娜,武杨凡,丁武侠,朱纪钊[5]（2019）在《方钢管约束型钢混凝土柱-RC环梁节点抗震性能》一文中研究指出为研究方钢管约束型钢混凝土柱-RC环梁节点的抗震性能,利用有限元分析软件ABAQUS建立了该节点的有限元模型。通过对已有试验中的圆钢管约束型钢混凝土柱-RC环梁节点抗震性能的模拟分析,验证了有限元计算结果的正确性,进而对方钢管约束型钢混凝土柱-RC环梁节点的受力性能进行了数值模拟分析,研究了该节点在低周循环荷载作用下的破坏模式、滞回曲线、骨架曲线及节点延性;同时考察了柱内型钢含钢率、柱轴压比和环梁配筋率对节点抗震性能的影响。结果表明:方钢管约束型钢混凝土柱-RC环梁节点的滞回曲线饱满,具有良好的抗震性能;在节点核心区设置环梁后,节点试件的最终破坏模式为梁端形成塑性铰破坏,环梁对节点核心区保护作用明显,满足"强柱弱梁"及"强节点、弱构件"的抗震设计原则;随着柱内型钢含钢率及环梁配筋率的降低,节点试件的最大荷载、延性系数和抗震性能均有所降低,且强度退化加快;轴压比对节点抗震性能影响较大,当轴压比从0.31增加至0.63时,节点试件的延性系数从4.14降低至2.12,最大荷载降幅高达15.16%。(本文来源于《建筑科学与工程学报》期刊2019年02期）

李孝楠,任范林,刘源[6]（2018）在《铝合金模板在超高层钢柱环梁复杂节点中的应用》一文中研究指出介绍了在标准层层高有4.5 m的钢管混凝土结构施工过程中,铝合金模板在核心筒剪力墙、楼梯、混凝土梁板、柱环梁节点中的应用。通过与其他模板进行技术比较和经济分析,证明铝合金模板在成本控制、施工质量、绿色环保方面有着很大的优势。(本文来源于《建筑施工》期刊2018年12期）

谢朝晖[7]（2018）在《试论钢管混凝土柱大截面环梁节点施工技术》一文中研究指出文章中,对实际的工程案例作出分析,能对钢管混凝土柱大截面环梁施工有所启示。针对其存在的难点,要重点分析有效的施工技术,控制工程中的各个要点,能促进施工过程的完善性,也能获得更为有效的施工效果。随着我国城市的建设和发展,建筑工程更为复杂,特别是一些大型建筑,对工艺要求提出较高需求。为其保证(本文来源于《中华建设》期刊2018年09期）

戴岩,聂少锋,周天华[8]（2018）在《带环梁的方钢管约束钢骨混凝土柱-钢梁节点滞回性能有限元分析》一文中研究指出设计了两类不同钢骨形式带环梁的方钢管约束钢骨混凝土柱-钢梁节点,运用ABAQUS有限元软件建立了该节点的数值分析模型。分析了此类节点的滞回性能、应力分布及破坏形态,考察了外钢管径厚比、内钢骨形式、节点区高度、混凝土强度及轴压比5个参数对该节点抗震性能的影响。结果表明:该类节点滞回曲线饱满,耗能性能良好,且应力分布及破坏形态符合抗震设计中"强柱、弱梁、节点更强"的要求,为今后该类节点的设计和研究提供了理论支撑。(本文来源于《吉林大学学报(工学版)》期刊2018年05期）

李正阳[9]（2018）在《钢管混凝土柱砼环梁式节点的工艺研究及应力分析》一文中研究指出建筑行业一直以来都是我国的一项重要的产业支柱。近年来,由于国家对于建筑行业的大力扶持,使得建筑及其相关行业有了较快的发展。建筑行业的较快发展,在建筑结构上有着越来越显着的表现。在建筑结构的迅猛发展过程当中,人们对于建筑结构的形式以及建筑结构在生产和生活使用过程中的各项性能也有着越来越高的要求。这也就使得一些新型的建筑结构也应运而生。这些建筑结构不仅仅是从建筑结构形式上有了很大程度的提高,而且在这些建筑结构的材料的使用方面同样有着很大程度的发展。而现代建筑已经将这两种方面的发展十分有效地结合起来,从而出现了新型的建筑结构形式。这些新型的建筑结构形式与之前的建筑形式相比较而言,这些新型的建筑结构形式无疑具有很大的优势。这些优势不仅仅体现在建筑结构形式的外观上,更是体现在建筑结构在正常的生产和生活中的使用性能上。在这些具有很大优势的新型建筑结构当中,具有代表性之一的就是钢管混凝土柱砼环梁节点在实际工程当中的广泛应用。本次研究的内容就是研究圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的工艺研究及应力分析。本次研究是以河北省邯郸市某项目为依托,利用相关的专业理论知识,辅助ABAQUS有限元分析软件以及PKPM建筑结构计算机辅助设计软件对圆形钢管混凝土柱砼环梁节点进行建筑结构节点构件的内力计算和圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的计算机有限元计算和分析,从而对圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的应力进行了分析。而在结构有限元分析与计算方面,我们建立了新型的钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法与改进前的钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法这两种不同施工方法的钢筋混凝土柱砼环梁节点有限元计算和分析模型,通过PKPM建筑结构计算机辅助设计软件计算出相应节点及构件的内力,将对结构施加其结构作用,再利用ABAQUS建筑结构计算机有限元分析软件对钢管混凝土柱砼环梁节点进行建筑结构有限元的计算和分析,从而得出对实际工程实践更加具有指导意义的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的设计及施工方法。还研究了按照正常的混凝土结构设计及施工规范的施工方式进行施工的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的框架梁纵筋锚固,与将施工方式进行改进后进行施工的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的框架梁纵筋锚固做出对比,得出改进后的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法的特征及其优势。同时本次对于圆形钢管混凝土柱砼环梁节点工艺研究及应力分析的研究,将不仅仅是根据现场改进后的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法,利用ABAQUS结构有限元分析软件进行圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的应力分析,同时还要对新型的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法所带来的经济效益以及新型施工方法的社会效益,进行较为详尽的分析研究,使得圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法不仅仅从应力分析上,更是从该项目实际工程中的经济效益和社会效益上,得到较为突出的优势,能够让新型的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法得到更大程度的掌握和应用,让建筑结构的设计人员和施工人员能够更加快速,更加直观的接受并且采用这一新型的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法,让这种新型的圆形钢管混凝土柱砼环梁节点的施工方法得到更加广泛的应用,对现代化建筑结构的设计和施工方法的改进和完善作出重要且突出的贡献。(本文来源于《河北工程大学》期刊2018-05-01）

丁武侠[10]（2018）在《RC梁-圆钢管约束型钢混凝土柱环梁节点抗震性能试验研究》一文中研究指出型钢混凝土需要配合钢筋骨架才能增强对混凝土的约束效应;钢管混凝土中,钢管与混凝土共同承受纵向荷载,从而很大程度上削弱了混凝土所受的环向约束作用。新型承重柱形式-钢管约束型钢混凝土柱顺应时代而生。目前对于钢管约束型钢混凝土柱的研究主要集中在静力构件方面。本文在结合钢管混凝土环梁节点及钢管约束型钢混凝土柱的基础上,提出适应新型承重柱形式的节点,即RC梁-圆钢管约束型钢混凝土柱环梁节点。对该类型节点重点进行了抗震性能的评价与分析,重点工作任务如下:(1)根据相关建筑规范及施工规范,课题组设计并加工了两个RC梁-圆钢管约束型钢混凝土柱环梁节点足尺试件RH-1及RH-2;给出了详细的构件尺寸及设计参数,其中梁高及梁内配筋率为主要参数变化;同时设计了详细的循环加载试验方案。(2)对试件RH-1及RH-2进行了抗震性能加载试验研究,并综合分析评价了其抗震性能指标。结果表明:试件RH-1及RH-2破坏模式均为梁端塑性铰破坏,且破坏位置远离节点域;节点试件的承载力均较高,且两者具有优越的耗能能力、抵抗强度及刚度退化的能力与良好的延性。(3)结合试验滞回曲线刚度退化数据及骨架曲线数据,建立了适合RC梁-圆钢管约束型钢混凝土柱环梁节点的刚度退化叁折线恢复力模型。其中,骨架曲线模型各受力阶段均满足线性回归方程,滞回曲线刚度退化规律均满足对数函数关系。(4)通过仿真分析软件ABAQUS对RC梁-圆钢管约束型钢混凝土柱环梁节点抗震性能试验进行了有限元模拟验证。结果表明:在破坏模式、破坏位置、荷载-位移曲线、极限承载力等方面,非线性分析结果及试验结果整体吻合良好。这表明有限元模型具备合理性及准确性,可应用于后续的研究当中。(本文来源于《长安大学》期刊2018-04-20）

### 环梁节点论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为减小施工难度及减小新梁的植筋对旧柱的损伤,本文提出了一种钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点。通过1个采用新型环梁式节点连接的旧柱新梁试件、1个采用植筋连接的旧柱新梁试件和1个整体浇筑的梁柱试件的对比试验,分析了低周反复荷载作用下新型环梁式节点连接的有效性及其传力机理,测试了各试件节点的抗震承载力、破坏形态、滞回特性、刚度变化、延性变化、及其耗能性能,讨论了节点处纵向钢筋的不同锚固方式对节点抗震性能的影响。试验结果表明:(1)新型环梁式节点的连接形式是有效的,初步得到其受力机理:其界面筋有效的传递了梁端剪力,梁端未出现新旧混凝土间的剪切破坏,环向纵筋有效的传递了梁端的拉力,环向纵筋屈服后梁端出现塑性铰,梁发生延性破坏;(2)新型环梁式节点的梁端极限承载力相比植筋连接节点及现浇节点显着提高,分别提高41.4%和36.3%,说明新型环梁式节点具有良好的承载能力;虽然采用新型环梁式节点的梁端延性系数相比植筋连接节点及现浇节点略小一些,但仍大于3,能够满足工程应用需要;(3)从耗能情况来看,采用新型环梁式节点无论在加载前期还是加载后期,相比现浇节点及植筋连接节点其耗能能力最强;从等效粘滞阻尼系数分析来看,各试件等效粘滞阻尼系数相差不大;随着位移加载的增大,叁个试件的刚度都呈整体下降的趋势,大多情况下新型环梁式节点的平均刚度最大,现浇节点次之,植筋节点刚度最小;(4)在保证其它影响因素不变的情况下,仅节点的连接方式不同,在往复荷载作用下新型环梁式节点具有较高承载力、刚度和耗能能力,可以说明新型环梁式节点的连接方式可靠,可以为相关加固工程提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环梁节点论文参考文献

[1].胡林,吕正林,周浩文,张瑜,童远志.钢管混凝土柱环梁节点施工技术[J].建筑技术.2019

[2].隆敏.钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点抗震性能试验研究[D].广州大学.2019

[3].戴岩,聂少锋,周天华.环梁式圆钢管约束H型钢混凝土柱-钢梁节点的抗震性能[J].华南理工大学学报(自然科学版).2019

[4].吕文龙,沈朝勇,隆敏.钢筋混凝土旧柱新梁连接的新型环梁式节点及其抗震性能试验研究[J].工业建筑.2019

[5].聂少锋,叶梦娜,武杨凡,丁武侠,朱纪钊.方钢管约束型钢混凝土柱-RC环梁节点抗震性能[J].建筑科学与工程学报.2019

[6].李孝楠,任范林,刘源.铝合金模板在超高层钢柱环梁复杂节点中的应用[J].建筑施工.2018

[7].谢朝晖.试论钢管混凝土柱大截面环梁节点施工技术[J].中华建设.2018

[8].戴岩,聂少锋,周天华.带环梁的方钢管约束钢骨混凝土柱-钢梁节点滞回性能有限元分析[J].吉林大学学报(工学版).2018

[9].李正阳.钢管混凝土柱砼环梁式节点的工艺研究及应力分析[D].河北工程大学.2018

[10].丁武侠.RC梁-圆钢管约束型钢混凝土柱环梁节点抗震性能试验研究[D].长安大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ae2fe5d777f8bc79e0c798fe.html