# 自动化辅料物流系统论文-刘庆明

导读:本文包含了自动化辅料物流系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:自动化物流设备监控系统,以太网,profibus-dp现场总线

### 自动化辅料物流系统论文文献综述

刘庆明[1]（2014）在《自动化物流设备监控系统在卷烟厂辅料高架库中的应用》一文中研究指出自动化物流设备监控系统以西门子S7-400系列PLC控制模块及其子站模块为基础,分别应用普通商用以太网、工业以太网、profibusdp现场总线等技术,将物流系统上位管理监控计算机、现场设备控制计算机、现场设备智能控制及识别装置(S7-400系列PLC及其相应系列的交换机、丹佛斯系列变频器、GP2500系列触摸屏、CLV421系列条码扫码器等)连接构成一个管理、控制、监控网络,为企业原、辅材料及成品的高效储存、供应、管理、决策奠定了坚实基础。(本文来源于《科技与企业》期刊2014年02期）

崔维,袁召云[2]（2012）在《卷烟辅料自动化物流系统的仿真研究与效率评估》一文中研究指出为在系统规划设计阶段准确评估卷烟辅料自动化物流系统设备配置是否满足设计要求,本文通过仿真手段,灵活运用AutoMod软件控制物料、队列和命令列表相结合的方法,真实再现了对正常入出库、换牌和提前出库叁个典型时段的调度策略。通过实例建模仿真得出比较结果,指出采用该方法实现辅料自动化物流系统是真实、准确、可靠的。(本文来源于《物流技术与应用》期刊2012年11期）

张鹏迪[3]（2012）在《烟厂辅料成品物流自动化系统设计与应用研究》一文中研究指出自动化物流系统是以生产服务为核心的在线物料管理系统,集物流生产管理、物料管理、仓库管理于一身。随着我国工业自动化及信息化程度的不断提高,现代烟草物流自动化体系建设取得了长足的进步和发展,传统的烟草物流模式已经不适应于行业发展的需要,烟草物流自动化体系仍需不断改进与完善。本文结合工业生产现场的实际需求,以红塔集团大理卷烟厂就地技术改造辅料、成品物流系统总体集成项目为背景,结合行业相关基础数据,设计完成了辅料成品出入库能力及相关设备能力计算及模拟仿真。开发了基于PLC的辅料、成品物流自动化控制系统。控制器硬件采用Siemens公司的S7-400PLC,监控界面采用Siemens工控机,软件设计采用STEP7V5.5程序设计软件与SIMATIC WinCC V7.0组态软件。系统共分为辅料库、成品入库、成品出库叁个主站及29个现场站,控制系统通过PROFINET进行过程控制,辅以ProfiBus-DP总线构成完整的控制系统,通过工业以太网连接上位调度系统。控制系统提供预留的光纤接口,实现与其他系统的通讯。监控系统设计了包括区域及单台设备运行状态、故障显示、报警信息等上位界面,下位PLC控制程序设计实现了系统内各输送设备间的连锁控制、输送设备与穿梭车、机器人及堆垛机的接口通讯以及计算机调度系统的信息交互等。为了更好的将物流系统涉及的技术、产品、管理等各功能部分在物理上、逻辑上、功能上综合、整合为统一的系统,实现最优化的统筹设计和高效有序运转。综合考虑各关联设备的接口,物流设备与土建、空调、通风、消防的配合,各设备电控接口及物流系统软件的集成设计等,最终实现了物流系统的总体集成。通过现场施工调试,本文设计的辅料、成品物流自动化系统具有较高的控制精度,同时具有很强的实时性与稳定性,目前该项目己进入投产试运行阶段。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2012-03-01）

顾红,徐伟华,李君[4]（2011）在《卷烟辅料自动化物流系统存储量设计》一文中研究指出本文分析了卷烟生产辅料配盘形式,给出了辅料消耗计算模型,提出了辅料自动化立体库作为平衡库、混合库的存储量设计计算方法,并通过卷烟厂应用实例进行了验证。(本文来源于《物流技术与应用》期刊2011年03期）

梁瑞凤,程国全,王转[5]（2006）在《FLEX SIM在卷烟厂自动化辅料配送物流系统仿真中的应用》一文中研究指出从某卷烟厂的实际辅料配送系统出发,基于面向对象建模理论,在Flexsim仿真平台的基础上,探讨设备对象可视化仿真建模技术以及系统调度策略建模方法,从而形成完整的典型配送系统仿真及仿真结果分析方法,为生产实践中如何规划、优化卷烟厂辅料配送AGV系统探索一条可行之路。(本文来源于《物流技术》期刊2006年02期）

侯洁[6]（2000）在《卷烟辅料自动化物流系统研究与应用》一文中研究指出在卷烟生产中,由于卷烟辅料品种多、用量大,因此辅料的储运对生产具有十分重要的意义。我国传统的人力运输的方式不仅劳动强度大、有效生产率低,而且生产车间内人员流动频繁,难以管理,影响车间环境。而国际上广泛采用的卷烟辅料自动化物流系统能很好地解决这些问题。 一、卷烟辅料自动化物流系统构成 卷烟辅料自动化物流系统主要构成如下: 1.立体辅料库系统 主要由巷道堆垛机(自动存、取设备),高层立体货架,出、入库站台等设备组成。其功能是用于自动储存和取出辅料。 2.自动输送机系统 主要由链式输送机、辊式输送机、转换台,外型尺寸检测站、装载识别站、重量检测站、穿梭车、地面有轨自动车、空中有轨自动车等设备组成。它按工艺设计的要求分布于立体辅料库内各相关位置,负责辅料的入库、出库的传输,具有检查和识(本文来源于《安徽科技》期刊2000年05期）

### 自动化辅料物流系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为在系统规划设计阶段准确评估卷烟辅料自动化物流系统设备配置是否满足设计要求,本文通过仿真手段,灵活运用AutoMod软件控制物料、队列和命令列表相结合的方法,真实再现了对正常入出库、换牌和提前出库叁个典型时段的调度策略。通过实例建模仿真得出比较结果,指出采用该方法实现辅料自动化物流系统是真实、准确、可靠的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自动化辅料物流系统论文参考文献

[1].刘庆明.自动化物流设备监控系统在卷烟厂辅料高架库中的应用[J].科技与企业.2014

[2].崔维,袁召云.卷烟辅料自动化物流系统的仿真研究与效率评估[J].物流技术与应用.2012

[3].张鹏迪.烟厂辅料成品物流自动化系统设计与应用研究[D].昆明理工大学.2012

[4].顾红,徐伟华,李君.卷烟辅料自动化物流系统存储量设计[J].物流技术与应用.2011

[5].梁瑞凤,程国全,王转.FLEXSIM在卷烟厂自动化辅料配送物流系统仿真中的应用[J].物流技术.2006

[6].侯洁.卷烟辅料自动化物流系统研究与应用[J].安徽科技.2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ae99809fc819fd0de497489b.html