# 微变电容论文-贾辉军

导读:本文包含了微变电容论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:油膜厚度,介电常数,频率转折点

### 微变电容论文文献综述

贾辉军[1]（2016）在《基于微变电容腔油水比例测量原理的油膜厚度测量传感系统》一文中研究指出海水受到油的污染后,可形成叁层不同介质,即空气、油、水。测定油气界面和油水界面之间的距离即为油膜的厚度。常见产生污染的油品,其介电常数为空气的2倍以上,若在污染物上方设一探测电极,以污染物下面的海水为另一电极,则二电极之间会形成一个电容。当上电极接近油膜甚至接触到油膜时,由于介电常数的突然增加,电容值突然提高。测量电路由555定时器及其外围电路构成多谐振荡器,通过精确测量油气界面、油水界面位置x1、x0相应的频率转折点,得到x1、x0位置数据,其差值即为油膜厚度。(本文来源于《天津职业院校联合学报》期刊2016年09期）

郭凯[2]（2014）在《一种新型的瞬变微变电容检测系统的研究》一文中研究指出火炮发射时其膛内燃气压力及其随时间的变化规律是内弹道性能的重要标志量。它不但影响火炮内弹道的性能，而且对火炮、弹丸、装药及引信的设计有着重要的影响。因此，膛压随时间的变化规律，即P—T曲线，是科研单位从产品设计到最终定型过程中必须测量的参量。以便于了解火药的燃烧特性，为产品的各个参数的设定提供依据，因此，膛压测试技术的发展至关重要。本文通过研究壳体与传感器一体化的电容测压器，设计了一种瞬变微变电容检测系统。减小了测试仪器的体积、降低了测试仪器的成本、着重解决了测试数据不便于分析处理的问题。.本文在查阅大量资料的基础上，通过分析综合，计算仿真和实验相结合的方法，具体开展了以下几个方面的研究。通过分析当前膛压测试仪的特点和应用环境，以及壳体电容在膛压作用下的动态变化规律，研制了一种基于壳体电容充放电原理的瞬变微变电容检测电路。该电路主要包括叁个部分：信号调理电路、电源管理电路、单片机数据采集、存储电路。通过理论分析计算，对电路的各个参数进行确定。通过Multisim软件对信号调理电路进行仿真，观察了电容充放电的变化过程。对硬件电路进行设计并通过实验分析了采集信号的误差变化规律，指出了误差可能的来源并提出改进的措施。详细分析了对采集到的数据进行数据处理的过程，通过对电路的合理设计，使得采集到的电压信号与膛压导致的电容变化有了确定的数学关系，且采集到的信号几乎能够覆盖电容振荡频率变化的绝大部分范围。(本文来源于《中北大学》期刊2014-05-27）

贺渊明[3]（2009）在《基于微变电容的角度振动传感器的研究与实现》一文中研究指出随着MEMS(Micro Electro Mechanical System,即微电子机械系统)技术的发展,电容式MEMS传感器具有结构简单、分辨率高等优点,它广泛应用于位移、振动、角度、加速度等物理量的测量,而且还逐步扩大应用于压力、差压、液面、成分含量的测量。在振动、角度等测量领域,采用差动式结构的MEMS电容传感器可提高灵敏度减小误差,然而受结构微型化的影响,这种传感器的电容量一般只有几个pF,而由外界引起的电容变化量就更小。因此,需要设计一种合适的方法检测微变电容的变化,并与角度振动量对应起来。本文从微变电容的物理学原理出发,阐述了微变电容的工作原理和微弱信号检测理论,并设计了相应的硬件软件实现。即采用基于单片机的周期性直流充放电电路采集数据,利用一定的数字滤波算法分离数据得出角度信号和振动信号,给出了完整的基于微变电容的角度振动传感器的设计方案。首先,研究了微变电容的工作原理,并分析了系统噪声产生的原因,在此基础上对目前较为常用的微小电容检测方法和信号处理算法进行了研究对比,得出适合本设计的差分电容检测电路和信号处理算法,经过对比验证,本设计可行有效并且便于实现。其次,从硬件和软件上实现了本检测理论。以RC串联回路直流充放电理论为基础,单片机系统为主体,对微变电容进行周期性充放电,实现振动量和角度偏移量的检测。经过适当的滤波算法对原始信号进行处理,可以有效地减小噪声的干扰。同时快速而准确地分离出基波分量和高次谐波分量,进而得出较好的角度曲线和振动曲线。然后利用SJA1000接口将角度振动数据和主体系统连接起来,完整实现了传感器的功能。最后,在不同角度振动情况下对传感器进行了性能测试,分别读取经过每一步信号处理后的波形图,直观地看出去噪处理模块、角度信号生成模块和振动信号生成模块的处理效果。本文详细介绍了微变电容式MEMS角度振动传感器的设计方案、传感器的硬件电路设计和数字信号处理的实现等。所做样品经性能测试验证,本方案可行有效,角度检测和振动检测可同时进行且互不干扰。(本文来源于《湖南大学》期刊2009-05-21）

贺渊明,葛召炎,资道周[4]（2009）在《基于微变电容式传感器的角度—振动测量方法》一文中研究指出利用微变电容式MEMS传感器,设计了一种角度—振动量的检测方法。以RC串联回路直流充放电理论为基础,单片机系统为主体,实现振动量和角度偏移量的检测。经过适当的滤波算法对原始信号进行处理,可以有效地减小噪声的干扰,并快速而准确地分离出基波分量和高次谐波分量,进而得出较好的振动曲线和角度曲线。经实验验证:角度检测和振动检测可同时进行且互不干扰。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2009年05期）

郭银景,康景利,杨阳,唐富华[5]（2004）在《微变电容式传感器的设计与应用》一文中研究指出微变电容式传感器是为边境线、狱墙等场合的需要而设计的.该设计以传输线理论为基础,采用FFT算法和相位微分法检测与处理信号,利用同轴电缆的低频特性高灵敏地探测被测量,利用其高频特性测量被测量产生的位置.该传感器在狱墙报警系统中的应用结果表明,微变电容式传感器最大定位相对误差小于6.0%,误警率小于0.3%,漏警率小于0.2%.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2004年05期）

卞剑涛,程未,冯勇建,颜黄苹[6]（2003）在《一种基于MEMS技术的微变电容》一文中研究指出通过对接触式电容压力传感器的改进,提出了一种基于MEMS技术的微变电容模型。为确定外加驱动电压与由此所引起的电容变化之间的非线性关系,提出了一种有效的基于有限元的方法,并设计了相应的加工工艺流程,说明了其工艺的可实现性。(本文来源于《微电子学》期刊2003年05期）

### 微变电容论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

火炮发射时其膛内燃气压力及其随时间的变化规律是内弹道性能的重要标志量。它不但影响火炮内弹道的性能，而且对火炮、弹丸、装药及引信的设计有着重要的影响。因此，膛压随时间的变化规律，即P—T曲线，是科研单位从产品设计到最终定型过程中必须测量的参量。以便于了解火药的燃烧特性，为产品的各个参数的设定提供依据，因此，膛压测试技术的发展至关重要。本文通过研究壳体与传感器一体化的电容测压器，设计了一种瞬变微变电容检测系统。减小了测试仪器的体积、降低了测试仪器的成本、着重解决了测试数据不便于分析处理的问题。.本文在查阅大量资料的基础上，通过分析综合，计算仿真和实验相结合的方法，具体开展了以下几个方面的研究。通过分析当前膛压测试仪的特点和应用环境，以及壳体电容在膛压作用下的动态变化规律，研制了一种基于壳体电容充放电原理的瞬变微变电容检测电路。该电路主要包括叁个部分：信号调理电路、电源管理电路、单片机数据采集、存储电路。通过理论分析计算，对电路的各个参数进行确定。通过Multisim软件对信号调理电路进行仿真，观察了电容充放电的变化过程。对硬件电路进行设计并通过实验分析了采集信号的误差变化规律，指出了误差可能的来源并提出改进的措施。详细分析了对采集到的数据进行数据处理的过程，通过对电路的合理设计，使得采集到的电压信号与膛压导致的电容变化有了确定的数学关系，且采集到的信号几乎能够覆盖电容振荡频率变化的绝大部分范围。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微变电容论文参考文献

[1].贾辉军.基于微变电容腔油水比例测量原理的油膜厚度测量传感系统[J].天津职业院校联合学报.2016

[2].郭凯.一种新型的瞬变微变电容检测系统的研究[D].中北大学.2014

[3].贺渊明.基于微变电容的角度振动传感器的研究与实现[D].湖南大学.2009

[4].贺渊明,葛召炎,资道周.基于微变电容式传感器的角度—振动测量方法[J].传感器与微系统.2009

[5].郭银景,康景利,杨阳,唐富华.微变电容式传感器的设计与应用[J].北京理工大学学报.2004

[6].卞剑涛,程未,冯勇建,颜黄苹.一种基于MEMS技术的微变电容[J].微电子学.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/aea0d89947028e07fa238e43.html