# 关于高层建筑幕墙工程中节能技术的应用

宁波美业幕墙装饰有限公司浙江宁波315000

摘要：随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高的同时对建筑的要求也在不断提高，即要求建筑具有基本功能又要求建筑的节能性。因而在建筑行业的施工技术中，节能技术在建筑幕墙工程中有着重要的地位，因节能技术的重要性，本文对幕墙工程中的节能技术做了详细的分析和探讨。

关键词：高层建筑；幕墙工程；节能

在建筑领域中节能技术应用比较广泛，尤其是在现代高层建筑幕墙施工中，节能技术的应用对整个建筑领域都有着至关重要的影响。因此加强对幕墙节能技术的研究和分析，能够促进节能技术在建筑领域得到更加广泛的应用的同时还能有效的提高建筑水平。

一、使用节能技术在高层建筑幕墙工程中的应用

随着我国经济的快速发展使我国建筑行业也发展迅猛，并且建筑行业的发展同时也带动了我国的经济发展。在我国经济和建筑行业的快速发展前提下，对能源的需求也持续增加，虽然我国是一个能源大国，但我国同时也是一个人口大国，对能源的需求也就持续增加，因此节能技术的应用在我国就显得迫切需要。我国建筑业中节能技术是建筑工程的核心，而节能技术应用比较广泛的就是现代大型建筑和高层建筑里面的幕墙建筑，幕墙建筑主要是由镶嵌板材和结构框架组成，所以幕墙是不承载建筑物主体结构的。合理的使用节能技术在高层建筑幕墙方面，会对节能环保非常有效。

二、高层建筑幕墙施工的重点

1、确定幕墙定位标准

在进行幕墙安装时，对幕墙的大小、尺寸在进行测量时务必要精准，这样才能保证安装时不产生误差。但有些幕墙在建筑施工中却是按照安装的实际轴线来对幕墙进行安装的。因为幕墙本身的复杂性，就会使其产生尺寸上的偏差，导致转向交叉结构的对角线角度产生改变，这样的情况一旦出现，就会使幕墙的整个安装质量大大下降，进一步导致幕墙整体工程的密封性受到影响。所以，对高层建筑进行幕墙安装时，就务必要在三角立体空间中来确定幕墙的定位，以此来确保幕墙大小、尺寸符合设计施工的要求。

2、保证支撑点满足幕墙强度

幕墙建筑中支撑点数量的减少也会使支撑点的热负荷损失跟着减少。例如，立柱式的铝板幕墙，使用钢方管尺寸为50mm×50mm×5mm的来承载其主体重量，钢方管主要是通过钢角码直接和钢的结构进行亲密接触来形成热桥，与热桥使用数量有密切联系的是其承载情况，因此在满足建筑幕墙的强度要求后来建设热桥数量，从而保证幕墙的稳定性、安全性。

3、确保零件的精密度

幕墙零件的尺寸是通过计算机程序来进行精密计算，而计算机应用程序则是通过幕墙的施工图纸来进行编制。这样就能保证幕墙零件使用的标准性和准确性。因为主体建筑物是比较规范的，所以就要求外框和内框必须完美精密的装配。

三、节能技术应用于现代高层建筑幕墙工程中

1、隔热保温技术

在高层建筑中，一般都选用开缝式石材幕墙施工结构来满足建筑物的隔热保温功能，选用开缝式石材幕墙施工结构即能满足石材接缝施工的质量要求，同时又能实现外墙保温的效果。需要注意的一点就是施工人员要对相应的石材和墙体距离进行统计分析，在解决了幕墙正常通风问题之后再去解决建筑物墙体的潮湿情况。另外，对隔热保温材料的铺设是幕墙隔热保温工程施工时的重点要求，施工技术人员在考虑到建筑物周围环境的同时对隔热保温施工材料质量也要进行严格的把控。以此来做好建筑隔热保温节能技术的应用[1]。在建筑幕墙进行实际安装时，要重点考虑到周围环境会使隔热保温材料受到影响的情况，所以对隔热材料进行安装的时候，为了保证其接缝符合相关标准，就要使用紧密连接石材。在安装之后，要严格检测幕墙的防水性和牢固性结构，防止后期墙体出现渗漏和受潮的现象。

2、玻璃幕墙技术

在对高层建筑幕墙施工节能技术进行设计时，其幕墙建筑应用比较广泛的就是节能型玻璃的使用，所以，就要对节能型玻璃进行详细分析：1）阳光控制镀膜玻璃：其主要特点就是阳光控制镀膜玻璃的表面有一层金属化合物制成的膜将其覆盖，能有效控制范围在250mm-1800mm内的太阳光波长。阳光控制镀膜玻璃的优点就是单向透视，指在室内能清楚的看到室外的景色，但是室外是看不到室内任何的事物；2）低辐射玻璃（如图1）：这种玻璃具有红外线隔离效果好、采光性能强的特点，能使节能隔热的效果达到最优；3）中空玻璃：由多种玻璃结合而来，使用胶带把玻璃之间的衔接处进行密封，把外界环境进行隔绝。把传统的砖混墙体与中空玻璃进行比较，它的优点就是具有很好的隔音和隔热保暖效果，并且中空玻璃更加节能和轻巧，所以在高层建筑幕墙工程中使用中空玻璃的应用更为广泛；4）夹层玻璃；多篇玻璃进行组合形成夹层玻璃，还有在夹层玻璃的中间附加了一种透明的有机物质这是和中空玻璃最明显的区别，这种有机物质使夹层玻璃抗击冲击性和惯性能力大大提高，使夹层玻璃即使受到外力的打击，也能保持其完好的透明度，特别是夹层玻璃它就有较强的安全防护效果；5）真空玻璃：和其他玻璃相比，真空玻璃的生产技艺比较复杂，并且真空玻璃在外观上明显存在缺陷，所以在高层建筑幕墙工程中真空玻璃无法被广泛使用。

图1低辐射玻璃

3、幕墙照明技术

在设计建筑幕墙照明节能工作的时候，要对建筑物本身的独有特点进行考虑，要针对高层建筑，照明节能技术就要结合高层建筑的特征、形态、功能等因素，然后采取多种照明表现方式，以此来增强高层建筑的艺术气息和现代感。还有想要实现高层建筑幕墙照明的RGB颜色的转换，使其幕墙建筑具备美观的同时能够吸引人们更多的目光，就可以采用智能控制的LED灯光照明设备。LED灯光照明设备的优点就是重量轻、体积小，比较好隐藏，所以被广泛的应用在了高层建筑幕墙照明中。

4、遮阳板技术

通过安装遮阳帽来达到建筑遮阳的目的，是目前比较先进的遮阳板节能技术。使用遮阳帽对建筑进行遮阳的技术优点是其本身对建筑物遮阳的效果比较好，而且对建筑物的美观影响不大。所以，为了有效的防止因为太阳光的直射使室内的温度过高，就必须要在高层建筑幕墙上安装遮阳板，特别是在一些热量比较高的地方，安装遮阳板就显得尤为重要。遮阳板节能技术，除了能有效改善室内阳光之外，还能对建筑物的室内环境加以改善，保证建筑物室内的通风条件和采光性能。所以要把遮阳板技术更加广泛的应用在高层建筑幕墙工程中。

结束语：

综合得知，本文主要是对各种节能技术在幕墙建筑工程中的使用进行重点分析，同时对高层建筑幕墙工程施工要点分别是幕墙定位标准、保证支撑点符合幕墙强度、保证零件的精密度进行了分析。因此在整个高层建筑幕墙工程中，对节能技术要加以应用，使幕墙节能效果进一步提高，以此来推动高层建筑绿色、健康的可持续发展。

参考文献：

[1]李其玉，路斌，白恒宏.高层建筑幕墙工程中节能技术的应用[J].建筑技术，2013，44（1）：56-61.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/aecdf4931d633ccfbe92e69c.html