# 刘逸冰：钻机绞车超级电容器储能系统设计与分析论文

## 本文主要研究内容

作者刘逸冰（2019）在《钻机绞车超级电容器储能系统设计与分析》一文中研究指出：在石油钻机起升系统中,起下钻柱和下放套管时,石油钻机绞车电机反转发电,产生很大的再生能量。目前普遍利用耗能电阻以热能形式将这部分能量消耗掉,这种方法造成能量浪费,而且还需辅助设备对耗能电阻进行降温。因此有必要对这部分能量进行回收并加以利用。本文针对钻机绞车再生制动能量的处理问题,首先对国内外钻机绞车储能现状进行分析,设计出钻机绞车超级电容器储能系统的总体结构和能量流动方式;通过研究超级电容器储能的原理和特点,确定超级电容器的等效模型和充放电方式,选用非隔离型双向DC-DC变换器,对双向DC-DC变换器在Boost升压状态和Buck降压状态下控制超级电容器的原理进行了介绍;采用PI控制策略和模糊PI控制策略分别对双向DC-DC变换器进行控制,设计模糊PI控制器并对钻机绞车超级电容器储能系统建模和仿真分析,得出在模糊PI控制策略下直流母线电压波动范围小、超级电容器模块的两端电压更加稳定、充放电电流更快趋于稳定及充放电效率更高。对多型号钻机在起下钻中钻柱上提、空钩下放、钻柱下放、空钩上提四个过程的能量特性进行了分析,得出考虑空钩时总回收能量和节能比明显提高;对不同井深下钻机配置不同型号的超级电容器并确定串并联方式,得出在选取合适的超级电容器时,需要同时关注超级电容器的单体容量、体积和利用率。

## Abstract

zai dan you zuan ji qi sheng ji tong zhong ,qi xia zuan zhu he xia fang tao guan shi ,dan you zuan ji jiao che dian ji fan zhuai fa dian ,chan sheng hen da de zai sheng neng liang 。mu qian pu bian li yong hao neng dian zu yi re neng xing shi jiang zhe bu fen neng liang xiao hao diao ,zhe chong fang fa zao cheng neng liang lang fei ,er ju hai xu fu zhu she bei dui hao neng dian zu jin hang jiang wen 。yin ci you bi yao dui zhe bu fen neng liang jin hang hui shou bing jia yi li yong 。ben wen zhen dui zuan ji jiao che zai sheng zhi dong neng liang de chu li wen ti ,shou xian dui guo nei wai zuan ji jiao che chu neng xian zhuang jin hang fen xi ,she ji chu zuan ji jiao che chao ji dian rong qi chu neng ji tong de zong ti jie gou he neng liang liu dong fang shi ;tong guo yan jiu chao ji dian rong qi chu neng de yuan li he te dian ,que ding chao ji dian rong qi de deng xiao mo xing he chong fang dian fang shi ,shua yong fei ge li xing shuang xiang DC-DCbian huan qi ,dui shuang xiang DC-DCbian huan qi zai Boostsheng ya zhuang tai he Buckjiang ya zhuang tai xia kong zhi chao ji dian rong qi de yuan li jin hang le jie shao ;cai yong PIkong zhi ce lve he mo hu PIkong zhi ce lve fen bie dui shuang xiang DC-DCbian huan qi jin hang kong zhi ,she ji mo hu PIkong zhi qi bing dui zuan ji jiao che chao ji dian rong qi chu neng ji tong jian mo he fang zhen fen xi ,de chu zai mo hu PIkong zhi ce lve xia zhi liu mu xian dian ya bo dong fan wei xiao 、chao ji dian rong qi mo kuai de liang duan dian ya geng jia wen ding 、chong fang dian dian liu geng kuai qu yu wen ding ji chong fang dian xiao lv geng gao 。dui duo xing hao zuan ji zai qi xia zuan zhong zuan zhu shang di 、kong gou xia fang 、zuan zhu xia fang 、kong gou shang di si ge guo cheng de neng liang te xing jin hang le fen xi ,de chu kao lv kong gou shi zong hui shou neng liang he jie neng bi ming xian di gao ;dui bu tong jing shen xia zuan ji pei zhi bu tong xing hao de chao ji dian rong qi bing que ding chuan bing lian fang shi ,de chu zai shua qu ge kuo de chao ji dian rong qi shi ,xu yao tong shi guan zhu chao ji dian rong qi de chan ti rong liang 、ti ji he li yong lv 。

## 论文参考文献

- [1].过渡金属硫化物及其复合材料的制备与电化学性能的研究[D]. 许文芳.合肥工业大学2019

- [2].可拉伸、自修复的柔性超级电容器的构筑与性能研究[D]. 陈传瑞.合肥工业大学2019

- [3].聚苯胺超级电容器材料的性能研究与应用[D]. 姚舜.安徽理工大学2019

- [4].镍基复合电极材料的制备及超级电容性能研究[D]. 罗惜情.合肥工业大学2019

- [5].富含氧缺陷锰氧化物及其电化学性能的研究[D]. 岳嘉盛.北京交通大学2019

- [6].Ni、Co、Mn、Bi氧化物/氢氧化物纳米材料的合成及电化学性能研究[D]. 黄飞飞.安徽师范大学2019

- [7].含虚拟惯量的光储电力系统暂态稳定综合控制研究[D]. 边子轩.华北电力大学2019

- [8].基于柔性超级电容储能材料的理论研究[D]. 宋利黎.华北电力大学2019

- [9].金属离子对MOFs衍生材料及其超级电容器性能的影响[D]. 岳慢丽.西北大学2019

- [10].金属掺杂MIL-125（Ti）的CO2吸附及超级电容器电极材料性能研究[D]. 薛程.长安大学2019

读者推荐

- [1].海洋钻井平台钻机立根排管装置动力学分析[D]. 张乔乔.西安石油大学2019

- [2].用于常规抽油机的超级电容器储能系统设计与分析[D]. 李瑞东.西安石油大学2019

- [3].电动修井机超级电容储能系统的建模与控制[D]. 白琛.西安理工大学2019

- [4].三电平超级电容储能变换器非线性复合控制策略研究[D]. 和金朋.西安理工大学2019

- [5].制动能量超级电容回收与再利用控制系统设计[D]. 任璐.太原理工大学2019

- [6].超级电容储能系统优化控制策略研究[D]. 赵宽宽.太原理工大学2019

- [7].含电动汽车储能的独立直流微电网控制策略研究[D]. 朱黎阳.兰州理工大学2019

- [8].基于超级电容的储能型电力电子变压器研究[D]. 慈航乐.兰州理工大学2019

- [9].超级电容储能的太阳能路灯控制系统设计[D]. 周长鹏.长春工业大学2019

- [10].基于主动均衡技术的超级电容电压管理系统[D]. 弓天奇.电子科技大学2018

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自西安石油大学的刘逸冰，发表于刊物西安石油大学2019-07-04论文，是一篇关于钻机绞车论文,超级电容器论文,储能论文,模糊控制论文,西安石油大学2019-07-04论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自西安石油大学2019-07-04论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af06d66f2f26150e556d5bf2.html