# 偏振状态论文-高亚明,韩志辉,罗瑞芳,沙洪涛,李瑞辰

导读:本文包含了偏振状态论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单偏振光纤,光谱带宽,光纤环圈,截止波长

### 偏振状态论文文献综述

高亚明,韩志辉,罗瑞芳,沙洪涛,李瑞辰[1]（2019）在《?89mm环圈状态的熊猫型单偏振光纤对光谱带宽的影响（英文）》一文中研究指出使用单偏振光纤传输的信号瀑布线明显变窄、稳定度大幅提高,可以提高光信号的保真度和光纤陀螺的测量精度。单偏振光纤的光谱带宽位置与环圈直径有关,?89 mm环圈是单偏振光纤的标准测量状态。通过对数值孔径分别为0.133和0.11的两组熊猫型单偏振光纤从平直到缠绕?89 mm环圈两种状态下的对比测试分析,发现其LP01模式的两个简并基模截止波长λCY和λCX形成的光谱带宽DlC发生了变化,两组光纤的平均光谱带宽变窄率分别是22.22%和30.15%、平均光谱带宽下移量分别是-54 nm和-76 nm。对其发生变化的光学机理进一步分析,表明单偏振光纤的弯曲双折射、弯曲应力和数值孔径的综合作用是产生上述现象的原因。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2019年02期）

常丽媛[2]（2018）在《单模波导与光纤耦合状态对器件偏振相关损耗性能的影响》一文中研究指出光电子集成是光电器件发展的必然趋势,它能改善器件的响应速率、光电转换效率、减小器件的功耗和串扰,能够显着提高器件的稳定性和成品率。但是,光电子集成基于波导技术,波导的光信号模场小而椭,光纤的模场大而圆,从而造成严重的模场失配,因此光集成器件在光网络中由于光纤与波导端面耦合所引起的插入损耗成为一大难题。由于插入损耗(Insertion Loss,IL)与偏振相关损耗(Polarization Dependent Loss,PDL)的相互依赖关系,所以对IL的研究必然涉及对PDL相关研究。目前,光电子集成在器件性能的稳定性、设计与加工技术的成熟性及生产成本的降低等方面取得了令人瞩目的成绩,一些器件已经逐渐在工业系统中得到普及。因为芯片-光纤之间的耦合状态对最后器件以及产品的IL和PDL性能有很大影响,因此它是器件性能测试与封装中一步非常重要的技术操作。目前针对PDL的相关研究均以器件功能材料的双折射为切入点,而对器件工作中PDL的形成原理和影响因素方面鲜有相关报道,因此,本课题就光纤-波导耦合原理及其与光束偏振态的关系,从理论研究、软件模拟和实验测试叁个方面来研究解决光纤-波导耦合过程引起的IL和PDL。首先,从光束传播法(BPM)理论建立起光纤与波导端面输出模式的偏振相关的电磁场分布,进而利用两个光场之间模式匹配理论对光纤-波导耦合模式进行了分析,找到影响耦合效率偏振相关性的关键物理因素与条件:耦合间距、光纤与波导端面粗糙度和角度。进而,对光纤-波导耦合所引起的IL和PDL进行数学建模,并利用BPM专业软件产生波导端面输出模式偏振相关的精确光场分布,对这一耦合模型进行数值模拟,从而使光纤-波导耦合效率保持着精确的偏振相关性。对光波导芯片样品端面特殊研磨处理使其具有所要求的粗糙度和倾斜角,然后实验测定光纤-波导耦合引起的IL和PDL性能。模拟结果表明,对于0°和8°端面,当空气耦合间距从2μm增加到10μm时,IL都是从0.1dB增大到5dB,PDL从0.02dB增大到0.2dB;实验结果是,当IL为最小2dB时的间距约为2μm,当它逐渐增大至其5倍间距时,即约10μm时,IL值增大到3.5dB;对应的PDL却从0.1dB增大到0.25dB,说明理论计算与实验结果保持着相对的一致性。(本文来源于《长春理工大学》期刊2018-06-01）

张永杰[3]（2016）在《伽玛暴偏振探测仪(POLAR)仪器状态及初期数据分析》一文中研究指出伽玛暴偏振探测仪POLAR是我国的空间实验室"天宫二号"上的科学载荷之一,由来自中国和欧洲的科学家共同研制完成。"天宫二号"于2016年9月15日在酒泉卫星发射中心成功发射。(本文来源于《中国天文学会2016年学术年会摘要集》期刊2016-11-01）

高明,王浟,蒋志刚,韩聚洪,安国斐[4]（2015）在《不同偏振状态下Yb~(3+)∶KGd(WO_4)_2晶体的无热透镜方向分析》一文中研究指出利用Yb~(3+)∶KGd(WO_4)_2晶体的热膨胀系数各向异性和折射率温度梯度为负值的特点,就可能找到被光抽运时热透镜效应为零的特定方向,此方向即为"无热透镜方向"。鉴于前人的理论计算中存在着一些缺陷,利用最小二乘法和二阶张量旋转法,精确计算了Yb~(3+)∶KGd(WO_4)_2晶体的热膨胀张量以及在不同偏振状态下的无热透镜方向:m偏振时,在p-g平面内与p轴成±46.3°的方向;p偏振时,在m-g平面内与m轴顺时针成24.9°以及与m轴逆时针成81.2°的方向;g偏振时不存在无热透镜方向。将之与前人的计算结果进行了比较,指出了其理论模型中存在的缺陷。计算了p偏振时在m-g平面内与m轴顺时针成17°的方向上传播以及m偏振时b方向传播的单位光程变化值,并与前人已发表的理论与实验结果做了对比分析,证实了所建理论体系的有效性。(本文来源于《中国激光》期刊2015年12期）

田凯,刘扬,张洋洋,肖良游[5]（2014）在《一种基于光的偏振状态自动检测装置的跨学科综合设计性实验》一文中研究指出设计了一种光的偏振状态自动检测装置,该装置已经申请国家发明专利。该装置作为一比较典型的小型光机电一体化设备,涉及到光学、机械、电子、自动控制等专业的内容。基于该装置,提出了一项跨学科综合设计性实验。通过这个项目参与学生体会到将不同学科、专业的知识有机结合起来的重要性,综合能力、动手能力以及团队合作能力都得到了很大的提高。(本文来源于《实验室科学》期刊2014年04期）

杨颖,黄竹青,曹小玲[6]（2013）在《偏振状态下微粒的Mie散射特性研究》一文中研究指出为了研究偏振状态下球形微粒的Mie散射规律,采用一种连分式向前递推的高精度算法,通过matlab编程计算,对单个微粒和微粒群进行研究,主要分析了小尺度范围内球形微粒的吸收性、粒径分布对散射光分布规律的影响,直观的表示出Mie散射分布规律,有助于Mie散射理论基础的研究和应用。(本文来源于《激光与红外》期刊2013年12期）

张丽莉,赵云升,张霞,孙天琳,梁壬凤[7]（2013）在《不同融化状态雪的偏振特性分析》一文中研究指出在当今全球变暖的形势下,传统对于固态雪的研究已无法满足需求,文章定性分析了不同融化状态雪的偏振反射光谱,重点探讨了偏振角、方位角、光线入射天顶角和探测天顶角与不同融雪类型的关系,发现这些因素对不同融雪类型的偏振反射光谱均有影响。在可见光波段,融雪在90°偏振时的反射比最大,0°偏振时最小;探测角与入射角越大时,融雪的偏振反射比也越大;不同方位角时的融雪偏振反射光谱出现异于其他地物光谱的反常现象;某些波段的偏振光谱特征对判断融雪含水量大小具有一定意义;同时随着含水量的增加偏振反射比显着下降。这些规律为以后利用偏振光谱定量分析融雪特性奠定了基础,同时在淡水资源管理和监测春汛等自然灾害方面也有一定的现实意义。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2013年01期）

杨郁,张建生[8]（2012）在《偏振状态下船舰尾流的光散射特性》一文中研究指出为了研究船舰尾流的偏振光散射特性,本文用Mie散射理论计算了偏振极化角在0～90°之间分别取6个不同值时船舰尾流气泡(包括单个气泡及气泡幕)的散射相位函数.结果表明:不同极化角偏振入射光的船舰尾流散射相位函数随散射角分布趋势基本相似;散射角在80～140°之间时,不同极化角偏振入射光的船舰尾流散射相位函数曲线分离可辨.(本文来源于《西安工业大学学报》期刊2012年10期）

田秀杰,程旭升,邱薇薇,朱冰,张其锦[9]（2011）在《偶氮聚合物石英光纤复合结构中传输光偏振状态的光调制》一文中研究指出本文将光响应的偶氮聚合物和石英光纤相结合,在腐蚀到倏逝场范围的石英光纤外面涂覆偶氮聚合物,得到一种高分子和石英光纤的复合结构。首先利用氢氟酸对石英光纤进行腐蚀,通过检测不同光纤尺寸对应光强的变化,得到倏逝场的作用范围,从而(本文来源于《2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集》期刊2011-09-24）

罗倩,谭洁贞,王灏,曹艺[10]（2011）在《相干光通信偏振扩展系统的光波偏振状态分析》一文中研究指出偏振扩展技术是获得偏振独立的相干接收机的一种技术,文章讨论了偏振失匹配对相干光通信系统的影响,利用琼斯矩阵和邦加球分析了系统前端实施偏振扩展的系统被接收光波的偏振状态,并通过matlab仿真进行了验证。(本文来源于《企业技术开发》期刊2011年13期）

### 偏振状态论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光电子集成是光电器件发展的必然趋势,它能改善器件的响应速率、光电转换效率、减小器件的功耗和串扰,能够显着提高器件的稳定性和成品率。但是,光电子集成基于波导技术,波导的光信号模场小而椭,光纤的模场大而圆,从而造成严重的模场失配,因此光集成器件在光网络中由于光纤与波导端面耦合所引起的插入损耗成为一大难题。由于插入损耗(Insertion Loss,IL)与偏振相关损耗(Polarization Dependent Loss,PDL)的相互依赖关系,所以对IL的研究必然涉及对PDL相关研究。目前,光电子集成在器件性能的稳定性、设计与加工技术的成熟性及生产成本的降低等方面取得了令人瞩目的成绩,一些器件已经逐渐在工业系统中得到普及。因为芯片-光纤之间的耦合状态对最后器件以及产品的IL和PDL性能有很大影响,因此它是器件性能测试与封装中一步非常重要的技术操作。目前针对PDL的相关研究均以器件功能材料的双折射为切入点,而对器件工作中PDL的形成原理和影响因素方面鲜有相关报道,因此,本课题就光纤-波导耦合原理及其与光束偏振态的关系,从理论研究、软件模拟和实验测试叁个方面来研究解决光纤-波导耦合过程引起的IL和PDL。首先,从光束传播法(BPM)理论建立起光纤与波导端面输出模式的偏振相关的电磁场分布,进而利用两个光场之间模式匹配理论对光纤-波导耦合模式进行了分析,找到影响耦合效率偏振相关性的关键物理因素与条件:耦合间距、光纤与波导端面粗糙度和角度。进而,对光纤-波导耦合所引起的IL和PDL进行数学建模,并利用BPM专业软件产生波导端面输出模式偏振相关的精确光场分布,对这一耦合模型进行数值模拟,从而使光纤-波导耦合效率保持着精确的偏振相关性。对光波导芯片样品端面特殊研磨处理使其具有所要求的粗糙度和倾斜角,然后实验测定光纤-波导耦合引起的IL和PDL性能。模拟结果表明,对于0°和8°端面,当空气耦合间距从2μm增加到10μm时,IL都是从0.1dB增大到5dB,PDL从0.02dB增大到0.2dB;实验结果是,当IL为最小2dB时的间距约为2μm,当它逐渐增大至其5倍间距时,即约10μm时,IL值增大到3.5dB;对应的PDL却从0.1dB增大到0.25dB,说明理论计算与实验结果保持着相对的一致性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 偏振状态论文参考文献

[1].高亚明,韩志辉,罗瑞芳,沙洪涛,李瑞辰.?89mm环圈状态的熊猫型单偏振光纤对光谱带宽的影响（英文）[J].中国惯性技术学报.2019

[2].常丽媛.单模波导与光纤耦合状态对器件偏振相关损耗性能的影响[D].长春理工大学.2018

[3].张永杰.伽玛暴偏振探测仪(POLAR)仪器状态及初期数据分析[C].中国天文学会2016年学术年会摘要集.2016

[4].高明,王浟,蒋志刚,韩聚洪,安国斐.不同偏振状态下Yb~(3+)∶KGd(WO_4)_2晶体的无热透镜方向分析[J].中国激光.2015

[5].田凯,刘扬,张洋洋,肖良游.一种基于光的偏振状态自动检测装置的跨学科综合设计性实验[J].实验室科学.2014

[6].杨颖,黄竹青,曹小玲.偏振状态下微粒的Mie散射特性研究[J].激光与红外.2013

[7].张丽莉,赵云升,张霞,孙天琳,梁壬凤.不同融化状态雪的偏振特性分析[J].光谱学与光谱分析.2013

[8].杨郁,张建生.偏振状态下船舰尾流的光散射特性[J].西安工业大学学报.2012

[9].田秀杰,程旭升,邱薇薇,朱冰,张其锦.偶氮聚合物石英光纤复合结构中传输光偏振状态的光调制[C].2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集.2011

[10].罗倩,谭洁贞,王灏,曹艺.相干光通信偏振扩展系统的光波偏振状态分析[J].企业技术开发.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af177e29824ed392e9edec15.html