# 提高油水井高压测试效率和测试安全的方法

大庆油田有限责任公司第八采油厂作业大队试井一队黑龙江大庆市163000

摘要：当前我国油田开采已经进入了高含水阶段，这一阶段对油水井的测试十分重要，直接影响油田开采的效率。近几年来我国油田数量呈现逐年上升趋势，油水井高压测试的工作量也在逐渐上升。而当前我国油井含水量较高使得油水井高压测试效率低下且存在较大的安全隐患，难以满足油田开采的实际需要。为提高测试效率和安全程度，本文结合实际的工作经验，就提高油水井高压测试效率和测试安全的方法进行探究，以此来降低工人的劳动强度和确保测试安全。

关键词：油水井高压；测试效率；测试方法

石油是重要的能源之一，对于社会生产和社会发展十分重要。在石油开采和石油冶炼过程中需要进行注水测试，这些测试能够为后期的工作提供准确的数据支撑。但是当前油水井高压测试效率低下且存在一定的安全隐患，影响了测试的准确性。因此本文就造成测试效率低和安全隐患的原因进行分析，然后依据相关因素提出了提高油水井高压测试效率和测试安全的方法。

一、影响油水井高压测试效率和测试安全的因素

1、影响油水井高压测试效率的因素

1.1管柱不干净

管柱不干净是造成测试效率低下的原因之一。管柱内壁附着有结构物质和铁锈，在进行高压测试时，油水冲击管壁使得管壁上的结构和铁锈脱落，进而随着油水进行流动，从而造成管柱嘴堵塞，进而使得高压测试效率很低。除此之外，管柱不干净使得油水井测试压力变化较大，使得测试所得资料的准确性不高且可使用周期较短，在后期工作过程中需要进行反复的测试，增加了员工的工作量。

1.2测试仪器问题

在测试过程中测试仪器可能会出现一些故障，进而导致测试工作无法正常进行。一是在测试过程中测试仪器掉卡现象经常发生，而测试仪器掉卡之后又缺乏专业的打捞工具，进而需要较长的时间才能完成打捞工作，严重影响了高压测试效率。再加上这些测试仪器定期需要保养，而且保养工作耗时较长，这也影响了测试效率。【1】

2、影响油水井高压测试安全的因素

油水井高压测试过程中存在着诸多的安全隐患，主要表现为以下几点：一是高压测试工作需要在井口进行，测试工作人员需要站在井口很小的平台上取下防喷管，这项工作存在很大的安全隐患；二是测试场地中工具经常出现乱放现象，影响了仪器的精度，也使得工作人员需要经常打捞仪器，这就给工作人员带来了一定的安全隐患。

二、提高油水井高压测试效率和测试安全的方法

1、研制防掉卡及系列打捞工具

在上文中我们介绍到在高压测试过程中经常会出现测试工具掉进井内的现象，严重影响了油水井高压测试。为解决难打捞的难题，我们可以制作长钢丝打捞器，打捞器主要由弹簧、中心螺杆调节器以及打捞头组成，可以依据打捞距离调节打捞杆的长度。为解决测试过程总堵塞器掉落的问题，我们研制了半自动测量调水量快速打捞器，我们能够对掉进井内的工具进行快递的打捞，从而提高测试效率。振荡器外套脱落也是造成测试效率低的一个重要原因，我们利用振荡器外套内部卡片可伸缩的特性，制成了专用于振荡器外套打捞的工具。

2、注水井管柱改进解决流量测试时水嘴堵塞问题

管柱不干净是造成油水井高压测试效率低的一个重要原因。管道内壁上附着着污垢和铁锈，为了解决这一问题，研制了管柱刮削器，用来刮削管道内壁的结构物质和铁锈。管柱刮削器包括刮削器具以及过筛器具用来过筛刮削下来的污垢和铁锈，该工具在使用时与罐车进行配套使用，在刮削之后，利用罐车进行大排量的冲洗，从而解决管道内部结构问题。为解决水嘴堵塞问题，我们研制了油水井高压测试专用防护卡箍头，能够防止在测试过程中漏油，在测试过程中与油水井实现紧密相连，既解决了测试盗油现象，同时也解决了测试仪器与油水井难连接的问题。

3、研制专业防护栏以解决安全问题

安全问题也是油水井高压测试过程中面临的一个难题，为解决这一难题，研制了测试人员专用安全防护栏，用以防护高压测试人员在井口作业时的工作。高压专业防护栏由测试平台、安全插管以及防护栏等几个部分组成，解决了测试人员的安全隐忧，同时也提升了测试人员的工作效率。在测试前，首先将防喷管上安装一定的专业安全防护插管，防护栏的高度可以依据测试人员的身高进行调整，这种防护栏能够很大程度上缓解大风、大雪恶劣天气下测试人员面临安全问题的现象。普通放喷盒存在着喷盒刺水现象，为缓解这一现状，研制了多功能测试放喷盒，在放喷盒上接上外接塑料管，这样放喷盒中喷射的水就可以顺着外接塑料软管流到水桶中，进而有效的消除了普通放喷盒刺水现象。

三、总结

综上所述，油水井高压测试是一项较为复杂且难度系数较大的工作，影响测试效率和测试安全性的因素较多，因此在工作过程中很难避免所有的因素。为此，还需要油田测试人员在测试过程中不断创新测试技术和研发测试工具，在测试过程中将理论与实践进行结合，研制出更加安全有效的油水井高压测试方法，进而提高油田开发效率。【2】

参考文献：

[1]杨明.提高油水井高压测试效率和测试安全的方法研究[J].中国化工贸易，2015，（6）:189-189.

[2]张莹.油水井超高压射流除垢[J].油气田地面工程，2014，（1）:32-32，33.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af64d4dda5753c08a04981ef.html