# 框架剪力墙结构建筑施工技术研究李芳莹

中国建筑第二工程局有限公司上海分公司上海200000

摘要：21世纪，我国生产力发展水平不断上升，国民生产总值不断上升。家庭收支比例渐趋合理，城乡发展差距逐步减小，城市化水平逐渐提高。框架剪力墙结构的优点在于稳定性强和抗震性能好，因为它是利用钢筋混凝土墙体等来承担荷载，可以有效限制建筑水平位移，所以能够实现更好的建筑质量与安全。分析建筑框架剪力墙结构，可以提升建筑物的稳定性，才可以提升建筑安全性，进而提升建筑工程质量。基于此，本文主要对建筑框架剪力墙的施工要点以及质控关键进行了简单的分析。

关键词：框架剪力墙；结构；施工技术；应用

1导言

框架剪力墙的结构较为简单，并且不需要投入太多的资金成本，施工工期也比较短，更容易进行实际施工，所以其在现代建筑施工中被广泛应用。但同时，框架剪力墙结构建筑的施工难度也相对较大，若想保障其施工质量，就必须要从施工技术方面入手，先提高施工技术水平。

2框架剪力墙结构

框架剪力墙主要应用于高层建筑领域。框架剪力墙顾名思义便是每道剪力墙连接点尽可能布置在墙肢的数面结构内，增加强的抗压能力与抗震能力。剪力墙满足了人们对住宅平面与空间的要求。在实施过程中，Z字形剪力墙被大量应用，Z字形剪力墙较一字型剪力墙而言，抗震性能更加完备，平面稳定性更高。使得平面以及房屋布置更加便捷，较传统的剪力墙有不可超越的优势。框架剪力墙的结构将框架与剪力墙两种不同的抗压力结构完美的组合在一起。框架剪力墙结构要求框架与剪力墙配合度极高，具体体现在如何将框架与剪力墙的分布格局进行调配。根据框架的抗震等级和轴压比限值来配合剪力墙，做到和谐统一。由于少强框剪结构抗震性能较差，可持续发展度不高，因此在建筑过程中，尽量避免少墙框剪结构。框架剪力墙结构多运用于高层建筑中。

3框架剪力墙结构建筑施工技术分析

3.1框架剪力墙相关的放线测量

为了能够确保建筑物的质量，要求对所有施工细节进行严格管控，施工作业人员一定要认真负责，在施工过程中减小误差，确保施工质量以及施工工期与预期保持一致。

针对当前很多房建工程项目的施工筹备工作而言，最先要做的都是放线测量。放线测量过程中一定要做到精准与高质、高效，放线测量的质量会对框架剪力墙的施工质量产生直接影响。精准的施工要求精准的测量，并且要积极应用现代化的仪表仪器等。要求所有设备都能够正常运转，保持良好的性能，及时进行校准，确保数据信息的精准性。要由经验丰富的技术工作者进行放线测量，确保放线测量与工程建筑施工都能够满足相关要求。并且在完成施工作业之后，对施工成果实施细致有效的检查，保证所有参数数据都是精准无误的。当多次测量的结果是一致的，才能够保证数据信息是精准而有效的，如果两次测量的结果是不同的，就要多次进行测量，并且要查找和修正出现问题的原因。

3.2内隔墙施工以及铺砌技术

框架剪力墙结构进行内隔墙施工中，要分析墙体承重要求也要满足美观性。在施工中，要根据具体的要求合理的选择内墙材料，综合抗震性能、经济性等多种因素系统选择，现阶段较为常见的就是应用小型的空心砌块，通过此种材质可以达到增强内部空间美观性的目的。内隔墙作为框架剪力墙结构工程中的收尾工程，在施工中要分析建筑结构的施工状态，加强基础建筑质量控制，进而保障内墙施工的质量。

在施工中要合理的分析铺砌技术要求，进行框架剪力墙的空心铺砌施工中要适当的增加构造柱结构，提升框架剪力墙抗震性能，提升内墙结构的整体稳定性，通过将构造柱位置合理的设置在墙角侧的方式达到提升承载支撑能力的目的。

在现浇位置中要根据要求合理的设置拉近，在铺设过程中避免出现断裂等问题，在铺设中要合理的控制空心砖，提升整体性，增强建筑内墙稳定性。进行空心砖铺设过程中要根据建筑框架剪力墙设计方案，精准预留孔洞，根据空心砖尺寸合理安排孔洞，合理的进行施工铺设分析，细化分析。

3.3模板施工技术

施工企业要根据建筑工程的具体情况配备相应规格大小的模板，一般来说，外侧模板的长度会比内侧模板的长度更长，这样可以避免后期墙体脱皮。施工人员在测量模板内、外边线的时候，尽量做到模板安装的准确和有效，并严格管控好测量的误差。模板材料正式进入施工地之前，要仔细检验模板的完整度和质量。安装柱模板需要绑扎了钢筋之后进行，使用砂浆来寻找平柱脚位置，并以定位轴线为基础，要随时检查模板安装的垂直程度，并适当使用一些纠正措施。等模板的间距、位置都达到设计方案的要求后，要在柱高2/3位置放置柱箍，并固定好柱模板，模板下端只需固定好楼板部位即可。如果柱体的横截面积很大，可以相应地加入对拉螺栓，从而更好地提高模板的稳定。然后，安装框架梁需要严格依照有关的要求，在模板的接缝位置粘贴上海绵布条，以防后期混凝土施工中发生渗漏。完成了模板的安装工作之后，施工人员要及时检查好整体结构的垂直度和稳定性。

3.4混凝土工程施工技术

混凝土工程的施工质量，直接关系着框架剪力墙结构建筑的整体施工质量，所以必须要有效控制好混凝土工程的施工质量。在混凝土工程施工开始前，首先应当要合理选购原材料，选择那些具有相关资质的厂家所提供的质量和性能达标的原材料，严禁为了节约成本而采用不合格的材料；其次，要科学设计混凝土的配比，确保混凝土的强度满足实际工程要求，并适当添加一些减水剂，以进一步提升混凝土的稳定性；再者，还要对混凝土的搅拌时间及搅拌材料的投放量进行合理把控。在混凝土的浇筑过程中，一般常采用逐层施工的方式来进行浇筑，即在上一层浇筑完毕、检验合格及初步凝结后，再进行下一层的浇筑，层层递进，最终完成全部浇筑任务。另外为了保证施工顺序的合理性，还应使用插入型振捣器和平板型振捣器，遵循先横后纵的顺序。

3.5钢筋施工

①为了精准定位钢筋混凝土梁柱结构的节点，在进行高层框架以及剪力墙结构节点钢筋施工中要强化管理，合理控制，通过技术指导机制的方式强化管理，提升管理效率，保障建筑项目有序开展；②为了提升框架位置的精准性，在施工可以通过平衡机构实现对钢筋位置的优化以及调整，达到提升整体稳定性的目的。在工程施工中为了合理的避免钢筋出现位移等问题，提升剪力墙施工的稳定性，就要加强对应用效果的控制与管理，保障施工水平的完整性。

3.6其他技术要求

（1）要有放线测量技术，根据已设计图纸具体数据为标准，对测量仪器工具使用方法进行科学测量。对轴线控制网具体数据进行检测与监控，保证测量结果数据的科学性与准确无误后进行施工建设。

（2）对框剪模板施工设计。剪弯形碗扣架模板支撑体系加入提高了施工中支撑体的稳定性，在具体施工过程中，要对建筑材料进行测量。要有科学的安装方案以及实施效果。在具体施工之前将一切科学数据结果进行分析。保证在检查结果合格的情况下开始施工。

结束语

综上所述，在建筑施工中，人们对建筑工程的要求越来越严格，框架剪力墙的应用相对较为普遍，在框架剪力墙结构建筑的施工过程中，应当要重点把握好钢筋工程施工技术、模板工程施工技术、混凝土工程施工技术及放线测量施工技术等施工技术要点，并开展好全过程施工管理，加强施工质量控制，这样才能够切实保障框架剪力墙结构建筑的施工质量。

参考文献

[1]廖旭杰,蒋胜晖.分析房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术[J].南方农机,2018,49(9):233.

[2]王燕.框架剪力墙结构建筑施工技术研究[J].建筑技术开发，2019，46（03）：25-27.

[3]刘鹏.框架剪力墙结构建筑施工技术研究[J].建材与装饰，2018（10）：53.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af8002e77204c8f9aa223f7c.html