# 急冷器论文-范红卫,潘国瑜,陈尼青

导读:本文包含了急冷器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:急冷器,新型结构,设计,选材

### 急冷器论文文献综述

范红卫,潘国瑜,陈尼青[1]（2019）在《一种新型急冷器及其应用》一文中研究指出在化工生产过程中,裂解气是烃类原料在高温条件下,发生碳链断裂或脱氢反应,生成的多种烯烃组成的混合气体,其温度高达700℃,为了使其不在高温下长时间停留而产生二次反应,需对裂解气进行急冷,通常需急冷至400℃以下。作者设计了一种新型急冷器,设备运行状况良好。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2019年08期）

丘波,徐儒庸,程伟[2]（2017）在《ANSYS生死单元及预应力文件在急冷器设计中的应用》一文中研究指出利用ANSYS软件14.0版的单元生死功能和预应力文件的读写功能,对一台急冷换热器进行了加工制造过程的模拟,得到了该设备制造完成后的预应力场,并将主体区的预应力计算结果与理论解进行了比较,验证了有限元方法的正确性;对该急冷换热器进行了设计工况下的应力分析,其中包括机械场和热固耦合场的分析计算,结果表明预应力对设备操作时的应力水平影响很大,恰当的预应力可以大大改善设备在操作时的受力状况。(本文来源于《压力容器先进技术—第九届全国压力容器学术会议论文集》期刊2017-11-19）

朱正写[3]（2015）在《裂解炉急冷器SLE头部空蚀分析》一文中研究指出针对乙烯裂解炉急冷器SLE套筒内管变型损坏的问题,运用压力容器、热力学、流体力学原理对材质、壁厚和工艺参数等进行综合分析,确定SLE内管损坏的主要原因为空蚀(汽蚀)及其伴随的化学腐蚀,并提出了切实有效的解决方法。(本文来源于《中国国际风机学术论文摘要集》期刊2015-09-14）

虞斌,冯贺,涂善东[4]（2015）在《炭黑急冷器中异形波纹管的承载能力与补偿性能研究》一文中研究指出炭黑急冷器中,烟气温度与冷却水温度相差非常大,导致设备中存在很大的热膨胀差。若设备中的热膨胀差过大且未得到良好的热补偿,则设备有可能无法正常运行甚至遭到破坏。针对这种现象,在炭黑急冷器中设置异形(Ω形)波纹管。文中以Ω形波纹管为研究对象,取波纹管中独立的关键参数,运用ANSYS软件对不同结构参数进行数值模拟分析,得到了波纹管结构参数对承载能力和补偿性能的影响规律,并为合理选择波纹管结构参数提供了指导。(本文来源于《轻工机械》期刊2015年02期）

邓香中,关庆贺,张光[5]（2014）在《急冷器建造中的质量保证》一文中研究指出本文以百万吨乙烯装置的关键设备裂解气急冷器建造为例,从设计视角对其建造过程中重要环节质量控制进行剖析,详细解读了压力容器建造质量保证体系运行的基本要务。压力容器建造质量保证的关键在于合理制定并严格执行符合设计标准规范要求的质量计划,尤其是建造过程各环节的工艺卡制定与控制点的检查确认要深入到位。如此得出:压力容器建造质量计划的执行既是压力容器质量保证体系有效运行的见证,更是以建造过程控制达到不产生不合格进而实现压力容器本质安全的根本保证。(本文来源于《中国特种设备安全》期刊2014年03期）

纪鹏飞,虞斌,马勇,冯贺[6]（2013）在《急冷器进口管箱壳体与内衬材料高温变形分析》一文中研究指出对炭黑工业中高温急冷器的进口管箱及其铬刚玉内衬的温度和热应力分布情况进行了传热学理论分析与有限元数值模拟,通过模拟得出进口管箱及其内衬中存在的热应力远大于材料的许用范围,这将造成内衬铬刚玉的开裂和壳体的变形。针对热应力过大的问题,提出两点具有实际意义的解决方案:①采用分块形式的铬刚玉内衬,以预留0.30%的周向膨胀量能够有效解决机械应力过大问题;②采用适当的升温速度,可有效降低温度梯度应力。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2013年11期）

古武军[7]（2013）在《GK-Ⅴ型裂解炉急冷器泄漏原因分析及解决措施》一文中研究指出介绍了GK-Ⅴ型裂解炉急冷器工艺概况以及泄漏的典型事故。通过对急冷器进行受力、结构等方面原因分析,结果表明急冷器在运行过程中出现吊架倾斜,造成应力集中,再加上本体结构的变形,支撑块脱落等引起急冷器内部结焦,造成外壁过热等现象,最终导致急冷器本体焊缝处开裂泄漏。提出了改进方案并成功实施,经过分析和有限元计算验证了改进方案的可行性,取得了很好的效果。(本文来源于《乙烯工业》期刊2013年02期）

刘惠兴,包忠祥,沈德智[8]（2013）在《双乙烯酮生产急冷器的设计》一文中研究指出介绍了双乙烯酮生产中急冷器的设计,从设备选用、结构、安装入手设计,保证了生产工艺的先进,达到了冷却后的醋酸液体快速分离、避免高温管口因高温结炭堵塞、减少副反应的产生,提高了产品的收率。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2013年02期）

朱正写[9]（2012）在《乙烯裂解炉第一急冷器头部损坏分析》一文中研究指出针对乙烯裂解炉第一急冷器PQE头部损坏的问题,运用压力容器、热力学、流体力学原理对材质、壁厚、工艺参数等进行了综合分析,确定PQE头部为外压失稳,并提出了切实有效的解决方法。(本文来源于《风机技术》期刊2012年05期）

王健,仇性启,申玉辉[10]（2011）在《急冷器内液滴运动蒸发的数值模拟》一文中研究指出建立了错流射流单液滴蒸发运动过程的数学模型,对急冷器内急冷油液滴运动蒸发过程进行了数值模拟,探讨了液滴运动轨迹和蒸发特性。模拟结果表明,液滴初始直径越小,裂解气流温度越高,液滴蒸发越快,液滴生存时间越短;初始射流速度对急冷油液滴在裂解气流内的贯穿距离和生存时间影响较小,提高初始射流速度,并不能明显加速液滴蒸发;液滴初始直径、射流角度对液滴运动轨迹有较大影响;在液滴初始直径为1.0 mm、裂解气速度10.0 m/s、急冷油初始射流速度24.0 m/s的条件下,临界射流角度约为137°。(本文来源于《石油化工》期刊2011年10期）

### 急冷器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用ANSYS软件14.0版的单元生死功能和预应力文件的读写功能,对一台急冷换热器进行了加工制造过程的模拟,得到了该设备制造完成后的预应力场,并将主体区的预应力计算结果与理论解进行了比较,验证了有限元方法的正确性;对该急冷换热器进行了设计工况下的应力分析,其中包括机械场和热固耦合场的分析计算,结果表明预应力对设备操作时的应力水平影响很大,恰当的预应力可以大大改善设备在操作时的受力状况。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 急冷器论文参考文献

[1].范红卫,潘国瑜,陈尼青.一种新型急冷器及其应用[J].石油和化工设备.2019

[2].丘波,徐儒庸,程伟.ANSYS生死单元及预应力文件在急冷器设计中的应用[C].压力容器先进技术—第九届全国压力容器学术会议论文集.2017

[3].朱正写.裂解炉急冷器SLE头部空蚀分析[C].中国国际风机学术论文摘要集.2015

[4].虞斌,冯贺,涂善东.炭黑急冷器中异形波纹管的承载能力与补偿性能研究[J].轻工机械.2015

[5].邓香中,关庆贺,张光.急冷器建造中的质量保证[J].中国特种设备安全.2014

[6].纪鹏飞,虞斌,马勇,冯贺.急冷器进口管箱壳体与内衬材料高温变形分析[J].工业安全与环保.2013

[7].古武军.GK-Ⅴ型裂解炉急冷器泄漏原因分析及解决措施[J].乙烯工业.2013

[8].刘惠兴,包忠祥,沈德智.双乙烯酮生产急冷器的设计[J].化学工程与装备.2013

[9].朱正写.乙烯裂解炉第一急冷器头部损坏分析[J].风机技术.2012

[10].王健,仇性启,申玉辉.急冷器内液滴运动蒸发的数值模拟[J].石油化工.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b0a9667967a288ff78f003ab.html