# 建筑电气设计中安全与节能措施的探讨曾法文

广东安邦建筑设计有限公司广东茂名525000

摘要：我国一直在提倡走可持续发展道路，做好节能环保已经成为当下主要的工作之一，加之建筑行业近几年一直处于快速发展的阶段，建筑电气也变得更为频繁起来。建筑电气在给人们的生活提供便利的同时，造成的安全事故也频频发生。因此，做好建筑电气设计的安全与节能工作已经刻不容缓，这就需要建筑企业做好建筑电气设计工作，以建筑电气设计方案为核心，为建筑电气后期的施工做好前期的准备工作，从而不断提高建筑的电气化水平。

关键词：建筑电气；安全；节能

1建筑电气设计中安全与节能需要遵循的原则

1.1可用原则

在进行建筑电气设计时既要保证电气的节能作用又要保证电气的安全可靠作用，满足电气对于人民日常的生活需求，并保证供电、照明亮度、应用指数满足建筑物的需求，为人们在建筑物中提供良好的电气需求，保证电气设计在遵循节能的前提下满足人民群众对其的实用性。

1.2经济原则

在进行电气设计时要考虑这种设计对于企业和个人的经济性。对于一些建筑电气施工项目，建筑电气设计要科学的利用先进的节能技术，以保证企业能够通过电气节能在最短时间以最快的速度实现资金回流，减少企业的资金投入，提高企业运行效率，保证企业经济效益的显著提高。

1.3环保原则

节能减排成为建筑电气设计中最重要的环节。企业在进行建筑电气设计时要注重对节能环保以及科技应用的研究，将节能减排进行最大限度的优化，利用最优的节能减排的电气设计方案和设施达到节能环保的目的。

2建筑电气设计中存在的问题

2.1防雷设备的性能未充分发挥

建筑电气的使用容易受到外界雷雨天气的影响，因此，在建筑电气施工过程中，必须选择合适的防雷措施。目前，建筑的防雷措施一般都是在建筑上安装避雷针和冷却塔等，但是由于这些防雷设备具有很强的导电性，反而安全程度很低。此外，很多建筑企业的施工人员在安装防雷设备时并没有按照相应的规范标准进行操作，导致防雷设备无法正常发挥其性能，起不到避雷的作用。因此，在设计建筑电气的工作中，为了确保建筑内的电气能够安全使用，必须要选择合适的防雷设备。

2.2导线安全防护措施不完善

由于人口数量不断增加，相应的建筑数量也在逐年递增，导致目前建筑非常密集。密集的建筑物会导致建筑内的用电设备数量增多，线路也因此变得错综复杂。对于电气线路的铺设问题，我国已经给出了具体的规范，电气线路必须铺设在地下1.4m以上的位置，且保护层的厚度不能低于3cm。但是目前，很多建筑企业在铺设电气线路时，忽略了对电气线路进行保护，存在很多安全隐患。

2.3变压器产生影响

建筑电气安装人员在选择变压器的时候，一般是在变压器满负载的状态下对各变压器的性能进行比较，从而选择最合适的变压器。虽然目前，市面上所存在的变压器的效率一般都是超过90%的，但是，这些变压器在使用的过程中，必然会存在很多的问题，进而会影响到建筑内部的电气设备。

2.4电气安全程度不足

建筑电气的安全程度不足一直以来都是一个非常严重且普遍的问题，由建筑电气所引发的安全事故发生频率非常高，而导致安全事故发生的原因就在于建筑内高压电位侵入没有相应的保护措施，以及电气设备使用不规范等。这些问题一旦发生，如果没有采取相应的措施进行解决的话，必然会引发各种安全事故，并对建筑内居民的人身和财产安全造成影响。

3建筑电气设计中安全与节能措施

3.1注重建筑防雷设计

在进行建筑电气设计时要严格遵守其电路防雷规范，除此之外，也要加强对避雷针的应用，其中避雷针的保护范围计算公式为r＝1.5h（r为保护半径，h为避雷针高度，ht为建筑物高度），根据避雷针建筑保护范围计算公式推理可知一旦避雷针的高度>30m，避雷针将不会起到保护建筑物的作用，甚至会严重损害建筑物。因此在建筑物的防雷设计中，要注重对避雷针的合理使用。除避雷针之外，还可以使用其他的防雷设备，如接地装置通过金属材料将雷电导入地下或是使用石墨等非金属材料降低电阻。

3.2照明系统的电气节能

在建筑的电气消耗项目中，照明系统的电气消耗一向都为首要项目。照明设备会分布在建筑内外的各个地方甚至角落中，分布面积广，其次，照明设备的工作时间一般都在12h左右，设备使用时间较长，就此两个特点，造成了照明系统的电气消耗严重的状况。对此，我们一般可做出三种措施用来降低照明系统的电气消耗：

3.2.1引入自然光

想从源头上降低照明系统的电气消耗，首先就要从建筑本身的构造出发。在建筑的总体设计中，要充分考虑到自然光的照射情况，建筑物的方位坐落情况以及可引入的自然光源情况，在不影响建筑物的修建施工和整体外观构造的前提下，尽可能多的使用透光性能良好的建筑材料进行建筑物修建，在建筑设计方案中合理增加通光窗口，使得建筑物内可投入的自然光更多。

3.2.2选择节能照明灯具

对比一般的白炽灯，近几年来流行的LED灯具在进行照明工作时往往消耗的电气能源更小，产生的功率却更大，照明的效果也更好，在为照明系统选择灯具时，应该将眼光放在长远效益上，选择更加耐用，更加节电的LED灯具，此外，在某些需要照明时间不长的地方，应采取感应照明设备进行电气节能。

3.2.3电线铺设

在进行照明系统的电线铺设时，相关的工作人员应该以三相四线制的供电方式要求进行电线铺设，将输电线路的长度控制在最小限度内，避免输电过程中的电气能源造成不必要的损耗。

3.3暖通空调系统的电气节能

无论是小型建筑工程还是大型建筑工程，建筑内的暖通空调系统同样也造成了电气能源的大量消耗，主要原因就在于暖通空调设备的非智能性，设备不能在智能化的环境中实现自动控制，其次，暖通空调系统的系统接口的耗电状况十分严重。对此，电气节能设计工作者首先应从系统的自动化控制着手，引入自动控制技术，优化暖通空调设备的运行状况，其次，设计工作者应该与建筑的总设计者多加沟通交流，使得暖通空调系统的系统接口处能够融入到总体建筑设计中去使用，减少接口处的电气能源消耗。

3.4优化配电系统的电气节能

在进行建筑电气节能设计时，设计工作者应将建筑内部的电路信息，电气设备铺设信息掌握清楚，通过精准计算后，将电负荷数据记录下来，从而进行合理分配，尽量减少电负荷线路的铺设长度，避免输送耗能，此外，尽量使用符合国家节能标准的电气设备，避免电负荷过高的情况出现，降低设备损耗。

3.5提高建筑电气整体的安全性

建筑企业在设计建筑电气的过程中，需要明确国家所制定出的法律法规，如《民用建筑电气设计规范》《建筑照明设计标准》等，这样才能不断提高建筑电气的整体质量和安全性。为了做好建筑电气的安全设计工作，建筑企业需要根据建筑的实际情况，设计出科学实用的建筑电气设计方案。同时，建筑企业需要定期开展建筑电气设计和安装培训，对建筑电气工作人员进行再教育，不断提高建筑电气工作人员的专业知识和技能水平，从而不断提高建筑电气设计水平。

4结束语

总之，建筑电气是建筑施工中一项非常重要的环节，它能够提高建筑的电气化水平，为居民的生活提供更多的便利。但是，由于建筑电气所涉及的因素众多，在使用的过程中会存在很多的安全隐患，一旦操作不当必然会发生安全事故，对居民的人身财产安全产生影响。因此，建筑企业需要加强对建筑电气设计的重视程度，根据建筑的实际情况和相应的规范要求，通过安全节能的措施做好建筑电气的设计工作。

参考文献:

[1]章庆.建筑电气设计中安全与节能措施的探讨[J].绿色环保建材，2018，（6）：213-215.

[2]王明波.建筑电气设计中的安全与节能措施探讨[J].建筑建材装饰，2015，（22）：131.

[3]欧锐东，李华理.建筑电气安全节能设计[J].科技信息，2017，（22）：344.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b1367a778d78eab7ca6f73ba.html