# 岩土工程桩基检测技术探讨鞠知超

鞠知超

山东广信工程试验检测集团有限公司250002

摘要：近年来，我国桩基检测技术的发展取得了重大突破，相关技术运用趋于成熟，在岩土工程实践中发挥着越来越大的作用，并取得了比较理想的效果。众所周知，在岩土工程结构中，桩基础是非常重要的基础形式，对岩土工程建设起到了关键作用，只有保证其质量与安全，才能为后续岩土工程建设奠定扎实的基础。基于此，文章对工程桩基检测技术进行了多角度的研究。

关键词：岩土工程；桩基检测技术；质量

引言

地基基础结构与整个建筑项目的稳定性和质量存在密切的关联，因此，在工程建设施工中，必须要重视对其的质量控制，为后续建筑施工奠定扎实的基础保障。桩基检测技术是有效协助施工人员对桩基础结构的完整性、安全性进行有效判断，现如今，桩基础结构的类型繁多，施工人员必须要结合工程实际情况和需求来选择适合的桩基础结构，因此，在桩基检测技术上也要针对桩基础结构的稳定性进行适当的检测作用，进而采取相应的方法以增强结构的安全性。

1桩基检测技术简介

1.1桩基概念

从力原理的角度进行分析，主要可以将桩基分为两部分，分别是端承桩及摩擦桩。按照施工方法的角度进行分析，主要可以分为现浇桩及预制桩。端部支撑桩的原理是结构力穿过桩基，直接转移到承重层，适用于地下一定深度的硬岩层的地质条件。从摩擦桩的角度进行分析，结构力主要是通过土层与桩体之间产生的摩擦，会传递到土壤中，适用于重量轻、力小的建筑物。随着近些年施工技术的进步，桩基技术也得到了长足的发展，目前主要采用的方法是铸铁板桩和钢筋混凝土桩。

1.2桩基检测技术内容

桩基作为施工项目重要的一部分，安全性能和稳定性能对整个施工的效果有直接的影响。开展妥善的桩基检测工作，可使桩基的可靠性和承载力得到有效的评价。结合桩基的性能及质量要求，及时发现所涉及的质量问题和风险，并做出相应的补救工作。

（1）成孔质量检测

对钻孔灌注桩及人工挖孔桩来说，对整个桩基的施工影响最大的就是孔，一定要加强重视。在桩基检测中，孔形成的质量是多方面的，如桩位偏差、井眼直径、底部沉积物和垂直度等，以防止复杂的地质条件或人为错误造成的颈缩等问题。

（2）完整性检测

开展完整性试验的工作，主要的目的是查找桩基是否存在破桩等损害的情况，确保桩基的施工质量。现阶段，在桩基完整性试验中，常用的检测方法有低应变动态检测方法，钻芯方法和声波传播方法等，各有其优点，也存在一定的缺陷。检查员有必要根据实际情况进行合理的选择。

（3）承载力检测

孔洞质量检验完成后，需对桩基承载力进行检测，以保证其符合工程设计和施工要求。在正常情况下，桩基承载力的检测可以通过静载荷力检测方法进行。基本原理是利用相应的压力平台静力装置或锚桩梁反应装置测量桩基承载力。与高应变桩试验方法相比，施加荷载的速度较慢，可以更真实、更准确地模拟桩基施工连杆的加速荷载。

1.3桩基检测分类

桩基试验内容分为两部分：桩基孔满足设计桩长，到达设计承重层，检测桩基承载力；检测单桩的承载力和完整性。具体来说，主要分为以下几种方法：静载试验法、声波传播法、应力波反射法等。近年来，这些方法得到了很大发展。

2桩基检测技术应用与发展策略

2.1水平冲击法的合理运用

在基桩结构的顶部，依照激振原理，对其施加水平方向的冲击力，进而，依据所监测动态振幅或者位移的相关移动数据信息，来对桩基的完整性进行综合性分析与判定。该方法使用过程中会承受动荷载，在岩土工程施工中具有较强的适用性。通常施工相关人员会借助静载试验和水平冲击荷载试验等方法来对岩土工程结构完整性进行有效的检测。对桩基结构检测采取水平冲击力的震动效果进行检测，桩基结构在受到力学冲击后，会遭受一定破坏，桩基位移幅度也会随之增大，将所有桩基受力损坏的状况进行综合分析，采取针对性弥补措施，进而为后续工程建设奠定基础。

2.2有效运用平行地震法

以地震的形式来对桩基结构进行有效的检测，该方法属于地震测井的范畴。平行地震法可以实现对岩土结构中桩基的稳定性有效检验，以此来保障所需数据信息与参数的高准确性。我国早期对平行地震法应用时称其为旁孔透射波法，主要是通过对地震所产生的作用力进行充分的利用，在检测中，对所产生的透射波进行检测观察，来精准的获取相关信息数据。采取本方法来对桩基结构进行检测，可以有效避免因施工而对桩基机构的产生的不必要影响。具体检测方式如下：在检测对象就近位置建立平行桩基空洞，并将pvc管设置在孔洞内，在管内注入一些清水，并将相关检测设备放入其中进行实时检测。在测试初期，链接桩基顶部的辅助结构会产生激振，从而形成振波，此时将检测设备在pvc管内取出，可以从中获取到桩基和桩基底部的土层释放的地震波状况，加以相关数据分析，从而实现对桩基结构稳定性的有效判断。

3目前桩基检测技术存在的主要问题

3.1桩基试验市场不规范

现阶段，在桩检测市场中，不规范的行为依然比较普遍，也使得许多单位在检测过程中，收集数据不规范、数据处理不严谨等现象时有发生，甚至越演越烈的情况。如果没有检测和错误提倡的能力，会对桩基检测技术的发展产生很大的阻碍。

3.2检测单位设备落后

测试单元的硬件设施水平不均匀且通常落后。只有少数测试单位会选择引进国内外先进设备。在技术设备方面，静载试验的设备容量已超过3000t。众所周知，高应变试验和低应变来说，对设备有非常高的要求，应当采用最先进的设备。目前我国设备的硬件条件就不好，只能实现基本的应用。

3.3检测结果不够严谨

参考数据不够完整，检测单元通常会导致数据不准确。测试结果更多地依赖于经验而不是设备参数。简单的说，就是与实际情况存在一定的偏差。对于静载试验，内容不符合实施规范，原始记录不清晰且有明显变化，观测时间不准确，参考光束放置不科学合理，QS曲线，S-lgt曲线误差大，无法准确的判断极限承载力值；另外，观察时间不准确，实验数据误差大等；低应变试验的锤击力不足，选定的试验参数不够精准。

4桩基检测技术应用的发展策略

4.1加强检测专业人员的工作素养

检测专业人员的素养对于检测结果的准确性和检测过程的专业性有极大的影响，因此建设主管部门必须要做好检测专业人员的考核工作，要求相关的工作人员必须凭专业的技能认证资格上岗工作，同时还要注意培养检测人员的职业道德修养。

4.2探索新的检测技术

低应变试验法和载荷试验法以及声波透射法都有不同程度的限制，在桩身缺陷较大或者长径比较大的桩基结构中，测试的结果往往无法完整、准确、清晰地表达出桩身结构的情况。当前岩土工程中广泛应用的动力柱、超长柱均是以往的检测手段难以全面检测的结构。因此降低荷载频率、加大荷载作用力度、延长反应时间成了技术突破的方向，建设主管部门应当制定策略鼓励创新。

结束语

总之，桩基质量是岩土工程施工质量的重要影响要素，所以，建设施工单位在岩土工程中，必须要重视桩基的检测工作，依照工程的实际，科学合理的选择运用适宜桩基检测技术开展检测工作，有效判断岩土工程桩基础的质量安全，进而为后续工程建设提供参考与技术支持，也为促进岩土工程建设发展奠定有利条件。

参考文献

[1]白学伟.岩土工程桩基检测技术探讨[J].中国标准化，2018（22）：198-199.

[2]王新建.岩土工程桩基检测技术应用探析[J].城市建设理论研究：电子版，2018（13）：63.

[3]刘晓晓.关于岩土工程桩基检测技术的实践与探析[J].建筑与装饰，2018（7）：140，145.

[4]翁钢，张增毅.建筑工程桩基检测技术实践与探究[J].住宅与房地产，2017（23）：220.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b18618013f185ab82a33e696.html