# 探析市政公用工程排水管施工问题与质量控制陈森

陈森

身份证号：45250319820605XXXX广西南宁市530000

摘要：市政排水工程是城市基础建设中不可缺少的重要部分，其直接关系着城市的日常运行，影响着人们的生产生活质量。近年来，随着我国城市化进程加快，城市人口数量不断增加，给城市基础设施项目带来了较大的压力，为了进一步缓解城市基础设施的压力，必须要在原有的城市基础上对现有的一系列基础工程进行进一步的完善。

关键词：市政公用工程；排水管施工；质量控制

引言

随着城市化发展的越来越快，城市基础设施建设工程也越来越多，其中，公用工程给排水管施工是非常重要的一项。在施工过程中会遇到非常多的问题，不仅会拖慢施工进度，更有可能会降低整个设施的质量。接下来我们会就这些问题进行讨论并给出相应的对策。

1市政公用工程排水管施工常见问题

1.1排水管相关配件的质量问题

施工人员在选取原材料的过程中，为降低成本而忽视材料本身的质量问题，这种由于配件质量问题引发的排水故障，严重影响了市政工程整体效果的发挥。同样，施工人员在具体的施工过程中，未严格按照排水管施工要求操作，随意的按照自己的习惯开展施工活动，这种由于施工人员的盲目性及随意性造成的施工不符合要求的现象，使施工质量未能达到工程要求。在工程建设中，对于排水配件阀门的压力要求较大，所以要重视排水阀门的质量问题，避免因阀门问题造成的工程不合格现象的产生。

1.2管道渗漏和堵塞现象

在市政公用工程排水管施工的过程中，管道渗漏以及堵塞是最为常见的施工问题，轻则影响小范围区域内的排水，重则导致大范围内的城市排水系统瘫痪。因为给排水系统独特的结构体系，管道一旦发生渗漏很难在短期内发现，在调查中发现管道渗漏已经成为了影响排水系统正常运行的主要因素之一。导致管道渗漏的原因有很多，例如在施工时选择的管道材料不符合工程的施工设计，在这种情况下管道在外部应力的作用下会产生大量的细小裂缝,这些裂缝的存在会导致管道出现渗漏,并且对于整体的危害会随着时间推移进一步扩大。除此之外，在实际的施工过程中如果施工人员的施工技术不到位或者是操作不规范,也会导致管道的渗漏,例如在进行管道切割施工时，如果切口位置不够整齐或者是加热方式不合理，就会导致管道出现渗漏。管道堵塞是除了渗漏以外另外一种比较常见的管道故障，同样具有极高的发生率，在实际的工程施工中如果施工人员对于管道内部的清理不够到位，那么管道内的异物很容易就导致管道的堵塞。因此在完成了管道的安装施工以后，施工人员一定要做好管道内的清理，并且对于一些暴露的管道接口位置一定要做好封堵，避免异物进入管道内部。

1.3排水管路线的选择问题

排水管路线的选择决定了排水管的施工路线，进而决定整个工程排水系统的设置。随着市政工程相关管理理念的完善与发展，我国在市政公用工程排水管施工路线的选择方面建立了相对科学的管理理念，但依旧存在许多现实问题。诸如排水管设计过程中成本与效益间的合理权衡问题，一些施工单位为追求效益最大化，而忽视管线设计过程中的具体实际情况，影响工程整体质量，使排水管路线的选择背离实际期望，给市政排水工作带来极大的不便。

1.4排水噪声过大

在很多的市政公共排水系统中，为了节约整体的空间会采用立支管进行排水，这一形式的排水管能够让水流更加方便向下，在公共空间具有十分明显的优势，但是其劣势也同样明显。因为水流呈现直线向下，因此在流动的过程中在管道的配件搭接位置会产生较大的噪声,尤其是在一些拐弯位置，因为管道内的气体被压缩会产生较大的噪声。

2市政公用工程排水管施工质量控制

2.1严格规范材料的质量

鉴于排水管设施长期埋在地下，在材料选择上要认真检测，在施工过程中应采用表面光滑平整、抗压能力好的排水管道。施工人员在选用混凝土管材的过程中，要严格监测每一节管材，仔细检查管材有无裂缝，有无漏浆现象，坚决禁用不合格的排水管材。在排水管供应商的选择上，要优先选取界内信誉好，产品质量合格的厂商，杜绝使用存在裂缝、破损及脱皮的排水管设施。为保证排水管整体效果，必须按照相关要求严格选择材料。

2.2防止管道的渗水、漏水

（1）严格按照设计要求工作，不能随意改动原设计的数据。提前测量施工地点的水质与土质，提前做好开挖准备。（2）当沟槽周围有大量水分时，除去这部分不符合做基础的土壤，重新填上碎石沙粒等坚固材料，夯实底部。（3）当管道铺设位置附近有水源时，要提前做好应对措施，避免对施工造成影响，也要避免破坏当地水源。（4）当管道长度超过1000米时，要在这段距离之内多设几个测压点，防止因长度过长而造成的数据缺失。

2.3加强对噪声的处理

尽管看似噪声的存在不会影响建筑的安全性，但是其会影响到周边居民的生活质量，噪声环境还会影响人们的身心健康，因此在进行排水管道的设计时一定要充分考虑到噪声的影响，结合工程的实际特点进行项目设计。在进行排水系统的设计时，应当提前确定管道内水流的流失，并且通过科学的计算与设计来确保管道内水流能够保持在一个稳定的流速下，科学控制好管道的预设角度，为管道内水流提供一定的缓冲。除此之外，还可以在管道外层加包一层隔音材料，这样又能够进一步降低噪声对于环境质量的影响。

2.6保证排水管管道安装的安全性

在施工之前，根据图纸设计及施工要求，对于需要铺设的排水管管道的长度及两个检查井之间的管道铺设长度要准确计算出来。对于排水管管道的坡度及直顺度，也要进行严格的控制。在进行排水管中心线及高程时，要采用石块支垫的方式进行加固，同时要杜绝临近的排水管之间出现错位现象。为保证排水管管道安装工作的顺利开展，在浇注平基管座之前，要先使用同样的混凝土材料浇注填实平基与排水管两侧的部位。

结束语

市政公用工程的给排水管施工是一项影响整个城市的大工程，它是一个地区迈向城市化必不可少的一步。施工过程往往会给周围居民的生活带来一定的影响，所以施工单位在工作时，更要把好质量关，对每一个环节都要严格按照规定完成。本文对施工过程中可能出现的问题进行了探讨，希望对有关工作人员有所帮助。

参考文献

[1]徐斌.市政公用工程道路路基施工中的问题及对策探讨[J].科技与创新,2017,(08):72-73.

[2]王彦.市政公用工程排水管施工常见问题及质量控制[J].企业科技与发展,2015,17(15):54-55.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b18c15270275ba254146e4c0.html