# “海绵城市”在建筑设计中运用探究

南京长江都市建筑设计股份有限公司南京210001

摘要：海绵城市在建筑设计中的利用，可以有效提升建筑的使用效率，以及延长建筑的使用寿命，同时对雨水的处理，如雨水的收集、渗透等都有着很好的效果，尤其是在屋顶设计植被，可以避免建筑屋顶高温裂缝或积水的现象发生。本文对“海绵城市”在建筑设计中运用进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：海绵城市；建筑设计；运用

一、海绵城市

近年来，经济的快速发展使城市出现洪涝灾害、雨水径流、水资源匮乏等问题。另外地下水过度开发和回灌不足也对气候产生了严重的影响，例如热岛效应、土地沙漠化等，这些问题是当下城市建设中应当迫切解决的问题。习近平总书记在关于城镇化建设会议上发表重要讲话，特别谈到“海绵城市”快速建设的重要性。对于已经发展数百年的城市，尤其是近几十年的现代城市，在城市规划一开始就出现的弊端并不能尽快从根本上解决，只能从城市的水系统方面和建筑设计方面进行一定的技术化改造。而水系统的改造需要更大的经费和精力，有时甚至会妨碍城市交通及人们的日常生活，所以建筑本身的设计与改造尤为重要。

二、海绵城市在建筑设计中的利用分析

1、建筑屋顶设计的应用

在雨季时也经常因降雨量较大而出现屋顶积水的现象，影响到建筑的使用寿命，而在屋顶漏水的情况下也会影响到居民的正常生活，因此建筑屋顶的设计至关重要，也是影响建筑寿命的关键设计环节。在“海绵城市”理念下，建筑屋顶设计更注重绿化以及雨水收集的设计，一方面可以避免高温天气造成屋顶温度升高；另一方面可以及时收集雨水，避免屋顶出现积水的现象，同时也可以做到雨水的回收再利用，具有多方面的优势。

通常在建筑屋顶进行绿化设计时，所选用的绿色植物应主要遵循以下几方面原则：①养护管理要求低，具有较高的成活率；②选择耐旱、抗寒的矮灌木或草本植物等，尤其是在北方冬季非常寒冷，因此选择植物至关重要；③应选择抗风、耐积水、不易倒伏的植被，同时还应遵循着抗空气污染、吸收污染气体、吸附灰尘的选择原则，才能将建筑屋顶植被的作用充分发挥出来。海绵城市理念在建筑屋顶设计中的应用，主要从种植层、滤水层、蓄水层、防水层等几方面考虑，不仅要解决以往建筑屋顶日常使用中经常遇到的积水、高温、裂缝、被雨水冲刷、渗水等问题，同时要充分发挥出海绵城市理念的优势，实现生态性建筑的设计，延长建筑的使用寿命。

2、设置渗水铺装

渗水铺装与非渗水铺装相比有以下优势：①自然降水能够较快地渗入地下，适当地保持地下水资源存量。②道路排水量减少，使行人车辆安全出行。③有利于调节地表温度和湿度，维持生态平衡。另外，对城市环境来说还有吸收噪音、吸收粉尘的作用。选用渗水铺装时可采用渗水砖、透水混凝土，以及生态铺装等材料。

（1）渗水砖具有较高的耐久性、渗水性等特点，可用于人行路、路侧石、围树石、盲道石等。如广西壮族自治区柳州市某小区广场（见图1）。另外其色彩丰富也可用于广场、塑模彩砖等。

（2）透水混凝土具有较高的渗水性等特点，主要应用于园林、广场、景观道路铺装部位。另外其色彩丰富的特点，可以根据环境功能设计大型图案，其构造节点如图2所示。在公园、道路等地方均可实施。

（3）生态铺装指铺装与铺装之间故意留出一定大小的空隙，可以在上面种植植被，优点是可以和植物相结合，主要应用于景观道路及生态停车场。

3、雨水收集系统的应用

在将雨水收集系统应用到建筑设计中时，应结合建筑的实际情况进行相应的设计。雨水收集系统主要包括普通收集、自动收集系统，其中普通收集主要是通过一些简单的方式收集雨水，如，渗水井、蓄水池等，这部分雨水收集系统具有成本低的特点，但在使用范围上却受到极大的限制，同时在日常使用时也需要有专业人员对其进行管理。而自动收集系统多设计在建筑的屋顶檐沟排水处、明沟暗沟处、地面地漏处、绿地低凹处等，通过相应的过滤系统可以将雨水存储到相应的水箱中，以此满足建筑内的绿地灌溉、生活用水等，可以节省大量的水资源。经过大量的实践，雨水收集系统已经被人们所认可，并被广泛应用的建筑设计中，根据居民的实际生活情况设置相应的雨水收集方式。在基于海绵城市理念下，很多居民也自主运用雨水收集方式，如，可以在建筑屋顶设置雨水回收口，居民可以利用水管将屋顶收集的雨水引入到室内的蓄水池，再经过简单的沉淀、过滤处理再利用。另外，建筑设计雨水收集系统，可以将沉淀后的雨水输送到厨房、卫生间等场所，用于冲厕所、洗涤衣物、室内清洁、花草浇水等，为人们的日常生活节省了大量的水资源。

三、海绵城市设计的技术方法

1、低影响开发技术的选择

一般情况下，规划定位的目标是海绵城市建设过程中的关键因素，从径流峰值控制、径流污染控制等条件中筛选，开发出系统海绵体。既是要点，更是难点。因地制宜，分析各个城市的区域位置、气候特点、降雨规律、水文特点等，作出不同的规划定位目标，并在此过程中，遵循资源节约、经济适用、环境保护的原则，合理选择低影响开发雨水技术，例如，针对降水较多的南方城市，侧重点应该在雨水的储存与排放，而较之降水较少的北方城市，侧重点则是雨水的净化与利用。

2、保证规划的引领性，并保证实际建设的科学性

目前，我们国家想要建设科学合理的给排水系统，就要立足整体，综合分析每一个细节的设计要点，形成一个整体的规划流程。需要注意的是，在实行具体计划的过程中，要做到不被外界相关因素所影响，有针对性的避开带有危险性的影响，就城市的具体情况加以考虑，细致的确定规划目标。有效提升水资源的利用效率，促使城市环境向着好的方向发展，形成可持续性强、可以循环使用的水系统环境。对于创建海绵城市系统的具体流程而言，需要大量的资源和相对复杂的工序，因为本身工程量很大，所以要有步骤、有计划的进行。进行设计的过程中，要充分考虑整个城市的多方面影响因素，实地考察，有效结合城市总体规划、专项规划，针对该城市的特点进行设计。

3、提高场地内绿化率

我们可以通过提高场地内绿化率来实现海绵城市计划。在南方，尤其是岭南地区气候，建筑更提倡通透性。在建筑设计中可设置下沉式庭院，下沉式绿色花园，也可将首层架空，尽量减少对该地区原有绿地植被的破坏，以及设置绿化停车场等一系列方式来提高场地内的绿地率。也可以在大型的建筑聚落群中设置人造湖，如小区、学校等。人造湖在一定程度上对建筑群起到了一定的蓄水作用，也可促进地下水的回灌，水量的蒸发使建筑群内的小型气候有很大的帮助。

结束语

“海绵城市”理论的实施已经刻不容缓，在建筑领域上已通过设置渗水铺装、建造或改造绿化屋顶、雨水的收集，以及建筑场地内绿化率提高等手段切实地贯彻“海绵城市”理论。只有坚持“海绵城市”理论，才能有效解决城市雨水问题，有效地改善城市气候。

参考文献：

[1]李欣.建筑规划的设计在城市规划建设中的重要性思考[J].中国建材科技，2014，S1：69.

[2]陈诚.建筑设计在城市规划设计中的重要性[J].科技传播，2014，19：82+84.

[3]姬秀玲.“海绵城市”概念在城市排水设计中的应用探究[J].门窗，2014，12：239.

[4]李永军.ArtDeco风格的当代办公建筑设计策略研究[D].长安大学，2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b18ee7cd52a4e29699ac26ea.html