# 浅析机电安装消防工程重点及措施刘金鑫

浙江宏利水产有限公司浙江温州325800

摘要：随着科学技术的发展和进步，建筑消防的机电安装水平得到了提高，并贯穿整个施工过程。消防灭火功能对于施工项目竣工后有很大的影响，安装机电设备电过程中，必须严格按照有关规定和标准，企业管理也应严格把关，防止各种质量问题电出现。

关键词：机电安装；消防工程；措施

前言

在建筑工程施工中，消防机电设备的安装与维护是非常重要的施工部分，此部分施工的有效落实，可以将火灾的危害程度控制在最低范围内，有助于保护人们的生命安全。基于消防机电设备安装与管理的重要性，在开展此工作过程中，必须要严格按照规范流程来进行操作，以此来保证消防机电设备的安装与管理质量。

1建筑消防机电设备安装

1.1电气工程施工程序

在电气工程施工中其施工程序主要包括：做好预留工作，在电气工程施工中应与土建工程施工相互配合与协调，并了解土建工程中的施工情况和进度计划，配合土建工程项目建设进行合理安排。根据土建工程所提出的条件来满足预留和预埋需要情况下来展开预留与预埋工作；电气设备准备就位：在电气设备安装过程中需要对电气设备进行开箱检查，确认电气设备的规格与质量与进场验收要求相符合，对其进行外光检查，从而消除在运输保管过程中可能会发生的问题等；布线系统敷设：对布线系统敷设中所需要用的封闭母线、电缆和电线等导电材料和保护外壳进行现场验收，并对相关证明文件及安全认证标志进行核对，确保外观检查工作按照规范要求执行；电气回路接通和电气交接试验，该环节是竣工前的最后一个环节，在电气设备安装完成后试通电，确保负电荷运行是否稳定，最后再交工验收。

1.2中央控制系统安装

在中央控制系统安装过程中，需要按照相关技术标准和安装标准执行，在安装时应在消防控制盘周围预留一部分空间，便于安装工作进行。如果消防控制盘安装是在地面上进行，那么就需要确保设备安装是垂直的，如在墙面上进行安装则应确保安装的稳定性和可靠性。在对中央控制装置配线安装中应确保配线安装整齐，没有出现交叉或缠绕的现象，同时确保线路连接准确。在线路安装中还要对配线做好保护措施，避免在配线安装时造成线路损坏，进而对中央控制装置使用造成影响。

1.3对火灾自动报警装置进行安装

工程承包方在实际开展建筑消防机电设备安装过程中，应提高对火灾自动报警装置安装的重视程度，在实际落实安装工作过程中，为了保证安装质量，应从以下几个方面入手：从专业性入手"火灾自动报警装置是消防机电设备中的基础装置之一，对此装置的安装，可以促使火灾发生的第一时间得到人们的关注"而且因为火灾自动报警装置的内部构成较为复杂，所以在实际安装过程中，安装人员必须要具备专业化的水平"同时在选择安装人员的时候，应对其是否拥有安装许可证进行了解，并且需要对安装的方案进行合理的设计，必须保证安装方案!安装人员的专业性。从配套装置入手"在进行火灾自动报警装置安装过程中，探测器!控制器以及手动报警按钮等都是非常重要的配套设施，若是这些配套设施出现了质量问题，则会对报警装置的安装产生不利的影响"所以在实际落实此部分安装工作过程中，就需要对相应的配套装置进行保管，避免这些配套装置被腐蚀!损坏"

1.4消防联动设备安装

在消防联动设备安装过程中需要严格按照生产厂家的说明书及安装标准对灭火联动设备进行安装，如设备外界导线是采用金属软管连接，则金属软管和灭火联动柜接线盒之间应用锁母来进行固定处理，避免吊顶内线混乱而导致脱落。

1.5消防系统安装施工技术

在整体建筑结构中消防系统发挥着重要的通，在机电安装过程汇总需要对消防系统的安装予以重视，严格规范安装标准，并根据实际设计来对消防警报装置进行安装，并对管道线路进行安装，确保消防灭火装置运行的稳定性和安全性，在消防系统安装完成后进行测试，确保测试无误后方可投入使用。

2建筑消防机电设备的管理工作实施策略

2.1对火灾自动报警控制器进行管理

在建筑消防机电设备的管理工作中，工程承包方若是想要保证工程的质量，就应发挥自身的主导作用，对火灾自动报警控制器进行有效的管理。在此工作开展过程中，为了保证管理的质量，就需要提高对此工作的重视程度，严格按照规章制度落实这一管理工作。在火灾自动报警控制器长期运行过程中，因为控制器面板中会出现较多的杂物，所以这些杂物会阻挡控制器内部热量的散发，在控制器内部热量无法散发出来的情况下，温度超出控制器的正常运行标准就会导致短路现象出现。一旦火灾自动报警控制器出现短路故障，那么相应的其它设备也会受到影响，无法正常的运行。所以面对这样的情况，在开展火灾自动控制器管理工作过程中，就需要对控制器进行及时的清理，保证控制器面板的干净，以此来确保控制器的热量能够散发出来。

2.2对探测器进行管理

在对探测器进行管理过程中，同样会遇到杂物困扰，当探测器的探头在长期使用之后探头上会附有杂物，这些杂物会导致探头的反应度下降，当火灾发生的时候，探头无法在第一时间内感受到火灾事故，这样就导致了探头的报警时间延迟，给火灾的蔓延提供了机会。针对探测器的应用，我国出台了相应的规定，要求在使用感温、感烟探测器的过程中，需要在其使用两年之后再以三年为一周期清理一次。工程承包方在进行探测器进行管理过程中，除了要对探头进行清理之外，还需要对探测器内部的芯片进行管理。芯片的工作环境较为特殊，所以芯片容易被破坏，若是芯片被破坏无法正常使用，那么造成的危害是非常严重的。基于这样的情况，在对探测器进行管理过程中，应做好对芯片的管理工作，管理人员应定期对芯片进行检查，及时发现芯片问题，以此来保证芯片的正常使用。

2.3对防排烟装置进行管理

在消防机电设备管理过程中，对防排烟装置进行管理是非常重要的工作部分，因为此防排烟装置安装的主要目的就是在发生火灾时及时排出建筑物里产生的烟气，避免建筑物里的人员受烟气的影响出现窒息的情况，所以做好对此装置的管理是非常有必要的。在具体的防排烟装置管理中，应从以下几个方面入手：对防排烟装置的阀体是否封闭严密进行检查。在防排烟装置应用过程中，若是其阀体的封闭不严密，那么在此装置使用过程中就会出现一系列的问题，进而影响装置的排烟功能。鉴于这样的情况，管理人员就需要对阀体封闭是否严密进行检查，若是发现阀体封闭不严密，则应对导致此种情况出现的原因进行分析。一般情况下，阀体封闭不严密和阀门数量较多有关系。防排烟装置中有较多的阀门，而且一台风机和多条泵连接，在进行程序编制过程中，若是遗漏某一个阀门，就会导致设备无法正常的使用。所以管理人员需要对阀门的关闭情况进行检查，将可能出现的问题扼杀在摇篮中。对消防中心的远程直接启动功能进行检测。火灾从发生到迅速蔓延，所需要的时间比较短，所以当火灾发生，而消防救援部队短时间内无法到达现场的时候，就需要使用消防中心的远程直接启动功能，以此来为人员的安全撤退延长时间，确保更多的人可以在火灾中生存下来。因此，鉴于消防中心的远程直接启动功能的重要性，管理人员就应对此功能进行定期的检测，一旦发现问题及时解决，以此来保证这一功能是有效的，能够在火灾发生之际增加人们的生存几率。

结束语：总而言之，机电消防工程安装和管理是建筑工程施工中地重要环节，是人民群众生命安全与财产安全的重要保障。在社会快速发展的过程中就应该加强对机电消防工程的安装与管理，确保消防机电工程安装质量。

参考文献：

[1]刘利娟.机电设备安装中消防系统调试研究[J].信息化建设，2016（7）：00095.

[2]郑成森.试论建筑消防机电设备的安装与管理[J].科技创新与应用，2014（11）：211.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b248360765597c53c21247da.html