# 路桥工程施工中的软土地基处理技术微探

（中铁十一局集团第三工程有限公司湖北襄阳442000）

【摘要】本文通过对软土地基及其特点的表述，深入阐明了软土地基的处理原则，基于软土地基的特点分别从路桥工程施工前、施工中的处理技术进行的深层的研究，提出了路桥工程施工中的软土地基的处理方法，为路桥工程中对软土地基的处理奠定了理论基础。

【关键词】路桥工程；处理技术；软土地基

【中图分类号】U416【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）04-0141-02

随着我国经济建设的不断发展，路桥工程也随之兴起，路桥行业发生了前所未有的改变。地基工程的建设是路桥工程施工中的一项重要工作，直接关系着路桥工程的建设质量，与国家利益及人们的财产安全息息相关。在路桥工程地基建设施工中，遇到软土地基是一件比较常见的情况，对软土地基的处理直接关系到路桥工程的质量，若不能够采取及时的应对措施，将会引起严重的工程质量问题，对路桥工程增加了不必要的安全隐患，因此，对路桥工程施工中的软土地基处理技术进行研究，确保及时采取措施应对该现象的发生，实现路桥工程施工的顺利进行。

1.软土地基概念及其特点

1.1软土地基概念

软土地基指的是根据建设部软土地质勘察规范的相关标准，符合空隙比值不超过1.01，天然水含量不超过液限，以灰色为主细小颗粒的土质均为软土。

1.2软土地基的特点

软土地基具有以下四个方面的特点：

（1）抗剪强度较低。该特点同加荷速度以及排水固结的条件有一定的关联，在通常排水情况下，抗剪强度与固结程度成正比例关系：固结程度升高，则抗剪强度也随之升高；过节程度下降，则抗剪强度也随之下降。

（2）压缩性较差。该特点受到其天然含水量以及液限的影响，天然含水量及液限增加则压缩性增加，同时软土地基发生形变的主要原因就是其所承受的载荷较大所导致的。

（3）渗透性较差。由于软土地基本身空隙较多并且含水量较高，其天然孔隙的比介于1～2，通常不会高出4，其含水量则在45%～75%，因此软土地基渗透性较差。

（4）稳定性较差。软土地基在受到天气因素的影响时也会发生一定程度的自然沉降，在受到车辆碾压致使载荷增加也会导致产生沉降。只有将路桥工程施工中的软土地基文题进行有效处理，降低路桥建设的安全隐患，才能够有效避免安全事故，降低其对路桥工程质量的影响。

2.软土地基的处理原则

在对路桥工程施工中的软土地基进行处理时，填充物的选择应该避免选择具有腐蚀性的材料以及工业废料进行填充，而是要选择符合地基填充标准的天然材料进行填充，对软土地基进行填充后，使其达到能够承受施工强度的标准，与此同时，改变了软土地基的压缩性，通过改变性能参数，使其各项指标都能够满足路桥工程施工的要求，保障路桥工程施工的顺利开展。

3.路桥工程施工中的软土地基处理方法

3.1施工前的准备工作

对软土地基进行处理时，施工团队需要对前期工作进行充分准备。首先，要对地基情况进行充分的了解，通过对地基的考察，充分掌握其复杂多样的地质条件，将该地质进行合理的区分，便于施工工程中进行正确的处理，其次，在收集整理地基相关数据后，制定出合理可行的施工方案，保证方案与实际情况的一致性，避免对施工原料以及人力资源的浪费，保障路桥工程的质量，同时，在施工的过程中要按照规章制度开展工作，保证施工的规范化，对工程的整体进行实时监测。

3.2施工技术的运用

3.2.1表面处理法

对软土地基进行表面处理是一项比较常见的技术手段，首先，要将表面土壤进行检测，针对表面土壤存在的问题进行合理改善，保证表面土壤符合彼岸准的抗压度及坚硬度。

（1）排水法。对表面土壤进行检测后，若表面土壤的含水量比较高，则需对表面土壤进行排水处理，以此来降低表面土壤的含水量，在不影响土壤承载力的情况下，适当加入碎石块等物质，确保机械化施工的顺利进行。

（2）垫敷法。在路桥工程施工过程中，经常会出现由于涂层的不均匀导致的形变及位变，为了保障机械化施工工具的顺利通过，需要用玻璃纤维或土工布等材料进行垫敷，来提高土壤的抗剪力，提高其承受荷载的能力。

（3）添加剂法。在土壤中添加一定比例的石灰石等材料，可以降低土壤的含水量，与此同时，降低了土壤的黏性，提高了土壤的稳定程度。

（4）加固法。运用加固法前，要保证施工场地的平坦，清楚施工场地的地面障碍物，为粉喷桩加固、工程地质报告以及土工试验报道等材料提前布置提供保障。

3.2.2通道及涵洞的处理方法

对通道及涵洞的处理是路桥工程施工中一项不可避免的工作。为了降低工程的难度以及减少工程造价，通常采用基础扩张和整体式结构构造的方式。路堤和桥台处，通常采用设置沙桩、粉喷桩等方法来进行软土地基的加固。

3.2.3强夯的处理技术

强夯技术的主要原理是通过利用下降高空中的中午所产生的重力作用，将软土地基通过此方法进行压实，降低了土壤的压缩性，同时缩小了空隙，增加了土地的承受能力，使得土壤的性能有了明显的转变。

3.2.4土质的置换方法

通过对施工地的土质进行置换，消除了有软土地基给路桥工程施工中带来了不利影响，从而提升了土壤的强度，降低了地基沉降的现象，该方法适用于工期较短的路桥工程，缺点是此技术方法的费用较高。

4.结语

在路桥工程施工中若不能将软土地基问题进行实时有效的解决，将会对路桥工程施工增加一定的问题，因此，在路桥工程施工过程中应将对软土地基的处理问题放在重要位置来解决，在本文中，笔者针对软土地基的处理提供了一些解决办法，但都不是一成不变的，需要与实际的施工紧密结合，通过实地勘察，掌握施工地的实际情况后，进行施工方案的制定，不断积累工作经验，提升在路桥工程施工中对软土地基的处理能力，提升施工团队的安全意识，实现施工管理的规范化，确保工程质量及施工安全。

参考文献

[1]陈先荣.路桥施工中的软土地基施工技术分析[J].江西建材，2015（7）：199.

[2]张志建.路桥工程施工中的软土地基处理技术分析[J].交通世界（建筑机械），2016（3）：26-27.

[3]张雷，史立强.路桥工程施工中的软土地基处理技术浅析[J].建材与装饰，2016.04:277-278.

[4]李燕华.浅析市政路桥工程施工中软土地基处理技术[J].路桥工程，2013,22（8）：249.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b2642a271efc75c5d231d695.html