# 如何搞好造林施工设计

金秀林（鸡西市麻山林场，鸡西158100）

摘要：主要从外业调查和内业设计两方面分析如何搞好造林施工设计。

关键词：造林施工；设计；外业调查；内业设计

中图分类号：S72文献标识码：A文章编号：1006-4311（2010）03-0074-01

造林施工设计是重要的技术文件，要在全面科学的调查基础上，正确划定小班，制定技术措施，并按生产任务相应地计算劳动力，畜力、机械和种苗需要量，为造林施工提供依据。它是扩大森林覆盖率，迅速加快恢复森林资源有效途径，也是利国利民保护生态环境，功在当代，利在千秋的一项基础设计。

造林施工设计前要做好准备工作，提前制定计划，明确要求，安排时间，步骤和方法，培训人员，备妥需要的仪器备品，收集作业地有关水文、气象、土壤植被等资料及可参考利用的规划资料和图表。

造林施工设计必须按重点生态林，一般生态林和商品林分别设计，以当地的造林绿化规划和森林经营方案中的造林规划为设计依据。

造林施工设计具体如下：

1外业调查

1.1要想搞好造林施工设计，必须要有一支业务能力强，既懂生态学，森林雷土壤学，植物学、造林学、育种学等专业技术人员组成踏查小组进行调查作业，落实地块、划定小班依据。

1.1.1地点荒山荒地、退耕还林地、疏林地、灌林地等区分。

1.1.2造林方法。

1.1.3坡向坡度。

1.1.4造林树种。

1.1.5土壤类别。

1.1.6培育目的。

1.2外业调查。

对所区划造林地，要认真细致调查，要用GPS测量小班的面积，并逐记载下列因子：

1.2.1造林地类型。

1.2.2地形地势坡向坡位。

1.2.3土壤种类，土地质地、土壤湿度、土层厚度、地下水位、酸碱度。

1.2.4植被类型、林木组成、郁闭度、林龄、生长及幼苗树状况，灌木种类、盖度、草本种类、多度。

1.2.5病虫、鼠害情况。具体如下：

（1）苗木要求

质量要求主干明显顶芽饱满根须发达，无病虫害的一二的苗木。

根据立地条件，林分因子，土壤条件，选择适合林地生长的树种，阴性树种云杉、冷杉，应选择阴坡造林、红松应适当选择半阴半阳坡造林，落叶松应选择阳坡造林等。

（2）造林密度

根据树种特性，立地条件，培育目的，经营集约度，经济情况和社会环境等因素选择合理的造林密度。可以参考《规程》表。

（3）造林整地

a.山区造林地清理。

在疏林地、灌木和杂草丛生的地段造林，造林前要进行造林地清理。即通称割带，割带宽度设计，行距1.5m，带宽0.5~4m；行距2m，带宽1~5m。

b.整地方法及规格。

方法：全面整地、穴状整地、带状整地、高台整地、双层土整地。

时间：设计为前一年的秋季。

规格：针叶树种50*50*30cm，大苗选择根据苗龄和不同根须情况确定，一般穴面直径80*80*60cm。

（4）造林方式方法

有植苗造林、播种造林、插穗造林。

原则：植苗造林坚持五不离水，即圃地假植不离水、包装不离水、运苗不离水、林地假植不离水、植苗罐不离水。

植苗质量要求：

栽正踏实、不露根、不下窖，深度一般不超过地径一公分左右，大苗造林可适当加深。

（5）幼林抚育

三分造七分管，是造林设计的关键一环。一般落叶松、樟子松，抚育次数三年五次，红松、云杉、冷杉等造林抚育确定五年七次。具体为：第一年第一次抚育扩穴、培土、踏实、扶正；第一年第二次抚育割除穴周围影响幼树生长的杂草、灌木和侧方非目的树种的萌条，第二年第一次抚育，距离幼树五至十公分，进行除草、松木，由里向外，里浅外深，第二年第二次抚育与第一年第二次抚育操作相同，以后各年各次抚育需根据幼树生长和林地情况而定。

（6）幼林保护

人工看护，防治病虫鼠害，认真贯彻、“预防为主，综合治理”方针。

采取生物防治和化学防治相结合的综合治理措施，大力加强病虫鼠害的防治，同时也可预防自然灾害，如冻拨害、生理干旱和预防火灾就需要设计隔离带和防火林带，宽度一般三十至五十米。

2内业设计

根据外业调查和收集的资料，进行整理，分析计算和设计，设计各项作业的技术措施，计算作业面积，劳力、畜力、机械用工等有关物资需要量，成本概算，绘制作业图表，编写作业设计说明书，造林设计施工图（设计图比例尺1：25000）,附造林施工设计附表（有造林地现状调查表、造林施工设计表、造林成本预算表）

造林施工设计要提前一年完成，逐级上报，施工设计一经批准，施工单位必须认真贯彻执行。

近年来，上级主管部门对造林质量检查验收很严格，但是成活率还是很低，分析原因主要是造林设计不够细，不够合理，加上近些年来，采育比例失调，水资源匮泛，造成森林小气候也随着改变，春季干旱时间长，山区腐质层又容易不旱，造林苗木质量及运输过程管理不当，各种原因，造成成活率下降，因此搞好造林施工设计是最关键的一环，随着国家林业生态六大重点工程实施，加速由传统林业向现代林业跨越式转变，标志我国林业明晰思路指导下，加快发展的新阶段。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b2e3821a6ed9c3b2aae16a14.html