# 分析建筑电气自动化系统安装的施工工艺何祖旺

关键词：建筑；电气自动化；施工工艺；

随着我国人民生活水平的不断提高，人们对于建筑安装施工工艺的要求也越来越高。所以在建筑工程发展过程中，为了提高建筑使用的寿命，满足人们新的需求，提高建筑电气自动化已成为建筑行业发展的必要方面。所以，在如今智能建筑发展的大趋势下，科学合理地运用电气自动化安装工艺也是保证建筑行业稳定发展的关键。

一、建筑电气设备自动化系统的优点

1.缩减工作成本，可以精准化操作。电气设备自动化系统采用微型处理器进行工作，根据设定的命令对整个电气系统进行精确操控，极大的节省了人力和物力，缩减了工作成本。同时在工作中能够快速进行信息收集，为处理紧急情况提供了重要的依据。工作人员可以更改设定命令对系统进行快速调控，有效提高了危机处理效率。

2.自动化高，信息处理能力强。电气设备是建筑中应用最广的，也是与人们生活联系最紧密的，因此自动化系统对建筑的服务质量影响很大。电气设备自动化系统是建筑内各个部门的联系纽带，它将供水、供电、消防、甚至是突发事件预警都紧密的联系在一起，提高了对应急事件的处理效率，保障了整个建筑的安全。电气设备自动化系统是一个整体，在处理问题上有很大的自我识别能力，比如在电梯的运行上，可以根据人流的多少对电梯的速度进行智能调节。电气设备自动化系统的智能性还表现在对紧急情况的处理上，自动化系统可以根据情况的不同自行选择方式对紧急情况进行处理，比如打开灭火设备、报警设备或者是调节水压等。电气自动化系统的自我识别和调节功能在实际的工作中作用很大。电气设备自动化系统是高新技术的结合对信息的处理能力较强，工作人员可以根据系统的监控信息掌握整个建筑内的工作情况，有利于提高工作管理效率。

二、建筑电气设备自动化安装的准备工作

1.重视电气设备自动化系统设计委托书的编写工作。在进行电气设备自动化系统安装之前要起草电气设备自动化系统设计委托书，并且委托书的内容要详实充分。委托书的内容要从实际出发，将电气设备自动化系统的设计目的、现场管理以及使用要求都要填写清楚。在设计中要将整个系统中所有设备的使用参数填写清楚，以及与系统相关联其他设备的使用规格都要做出详细的规划。在编制委托书时主管人员要积极参与，确保委托书的设计质量。

2.严格把控设计图纸的审核。审图是由有两部分组成的，一是对设计图纸进行可行性分析，二是设计单位对施工单位的技术交底。对设计图纸的初审阶段要充分考虑电气设备的布局和各用电线路的布设，结合实际的使用要求对设计图纸进行分析。这一步至关重要，若分析的不彻底会影响建筑的施工或验收，造成不必要的资源浪费。在进行技术交底时，设计单位要将整个图纸进行说明，确定各部分的管线布局以及设备的规格是否具有可操作性，施工的细节是否填写清楚等。

3.管控电气自动化设备的质量和规格。施工材料对整个工程的质量影响很大，因此在进行电气设备自动化系统安装时要注意各设备的规格、质量和性能，建筑单位要对此严格把关。电气设备多是有使用单位提供的，在进入施工场地之前要进行质量验收。所有的设备都要填写工程材料报验单，确保各设备的质量符合施工要求。

三、建筑电气自动化安装的施工工艺分析

1.远程处理机施工工艺。某建筑单位在进行电气自动化系统的实际安装过程中，对自身涉及到的一些机械设备、零部件等进行深入分析，并且结合建筑工程项目的实际情况，对其进行科学合理的安排和设置。在现阶段电气自动化系统的构建以及具体应用时，其根本目的是为了能够针对整个建筑内部的空调机组实现有效的监督，并且对其进行实施控制。除此之外，建筑电气自动化系统在实际安装和应用时，系统本身以及各个单元CPU在针对一些问题进行处理时，相互之间的通信信息需要处于公开状态。如果处于这种状态下的时候，需要在一条线路上明确实际要求，并且对其进行相对应的安装处理，这样能够实现对整个建筑物内部的合理控制。在具体操作时，如果将各个处理单元当中的CPU进行合理利用，需要遵循一定的就近原则，这样才能够保证其使用效果[2]。与此同时，将其设置在一些与机房距离比较近的场所或者是直接设置在机房内部，这样有利于促使该系统能够与轴板当中的一些照明控制设备进行连接。这样不仅能够对后期系统的日常使用、定期维护和保养等工作提供方便快捷的条件，而且还能够保证安装的质量。需要注意的一点问题就是在安装时，要尽可能避免处理单元CPU接口处与实际设备相互之间处于一种紧密相连的状态，要保证两者留出大概25%左右的距离和位置。

2.DDC施工工艺的安装和利用，DDC这种施工工艺也可以将其称之为数字式控制器。DDC在现阶段建筑电气自动化系统的构建和实际应用过程中，由于自身的构成具有一定的复杂性特征，所以在对其进行安装和使用时，对安装技术的整体要求普遍比较高。①在对DDC进行安装时，需要保证安装流程符合施工图纸的具体要求，为DDC的顺利安装打下良好基础。②要将DDC尽可能安装在一些光线比较充足，而且通风效果比较好的位置上，同时还能够为日常检修提供便利条件。这样不仅有利于保证DDC的整体使用效果，而且还能够从根本上为后期的维修和养护提供一定保障[3]。除此之外，在DDC施工工艺手段的具体利用过程中，可以将其与建筑工程项目的实际情况进行结合，将其设置在一些相对比较集中的区域。

3.建筑电气自动化系统功能设备安装工艺。建筑电气自动化系统的功能设备主要由输入型的传感设备和输出型的行动设备组成，输入型设备主要由温度传感器、光线传感器、声音传感器等感知型设备为主，主要为建筑电气自动化系统提供建筑物内外的信息和数据，为建筑电气自动化系统做出决策和反应提供参数基础。在建筑电气自动化系统输入型设备安装中要确保设备的安全性和功能的稳定性，同时要控制输入设备安装的位置和方式，尊重建筑电气自动化系统输入型设备的设计要求，准确而稳固地进行输入型设备的安装和施工。输出性设备主要由各类阀门、开关、功能设备、调节装置和电磁自动化设备，主要对建筑电气自动化系统传导过来的特殊信号做出特殊反应和动作，是建筑电气自动化系统实现智能、准确、连续运行的功能部分。进行建筑电气自动化系统输出型设备安装中，首先要检验设备与系统设计技术的一致性，其次要认真核对阀门方向、指示箭头标志，必须做到与设计和要求相符合，最后，要做好功能设备检验，通过模拟信号和仿真信息来校验功能设备动作的准确性和运行的稳定性。

总之，电气自动化系统在现代社会的发展过程中，已经逐渐成为建筑领域中必不可少的重要内容，对电气自动化安装施工工艺进行科学合理的分析和落实，这样不仅有利于推动建筑行业的发展，而且还能够将电气自动化系统的作用和价值充分发挥出来。在保证该系统安装质量和效果的基础上，能够真正实现建筑电气自动化系统的未来可持续发展。

参考文献：

[1]郭珍茹.建筑电气自动化系统安装的施工技术探讨.2017.

[2]张敏丹.浅析建筑电气自动化系统安装需注意的问题.2018.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b33a8387b38d03416c7cd83c.html