# 击发机构论文-高岩

导读:本文包含了击发机构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:转管武器,击发机构,参数化仿真,有限元分析

### 击发机构论文文献综述

高岩[1]（2019）在《转管武器击发机构可靠性分析与仿真研究》一文中研究指出本文是从机构可靠性和结构可靠性两个方面对转管武器击发机构进行可靠性分析与仿真研究。在机构可靠性方面,首先介绍转管武器击发机构工作原理,分析电击发机构和机械击发机构的优缺点,建立电击发机构故障树和机械击发机构故障树模型。通过故障树分析,对机械击发机构结构参数影响进行仿真,分析射频、击针簧刚度系数和击针簧预压力对击针速度和击针突出量的影响,并得到击发机构相关变量曲线。对电击发机构击发可靠性进行仿真分析,利用参数化方法,求其击针允许磨损量的最大值。其次以机械击发机构为例,对击发机构进行运动可靠性仿真,基于主要随机变量服从于正态分布,用Monte-Carlo法模拟参数,分析击针突出量灵敏度,并计算速度可靠性和加速度可靠性。在结构可靠性方面,对击针与底火碰撞过程、机头与机体配合过程和击针簧疲劳寿命进行有限元仿真。并利用6Sigma进行击针尖结构可靠性设计优化,分析击针尖长度、击针尖半径对最大等效应力、最大等效应变和最小安全因子的影响,得到相应概率分布。基于ADAMS多体动力学分析,建立了M134 7.62mm转管武器机械击发机构动力学模型,对击发机构结构参数影响进行仿真计算,并分析击针突出量和击针速度。对AK630 30mm转管武器电击发机构进行参数化仿真分析,求出击针允许磨损量的最大值。此外,针对于机械击发机构运动的主要随机变量分析击针突出量灵敏度,并计算运动可靠性。基于ANSYS Workbench有限元仿真分析,计算M134 7.62mm转管武器机械击发机构击针强度和击针疲劳寿命,然后在动态过程中分析机头与机体相互作用时等效应力和等效应变情况,并施加脉冲载荷对击针簧进行疲劳寿命分析。并利用6Sigma进行击针尖结构可靠性设计优化,得到最大等效应力概率分布、最大等效应变概率分布和最小安全因子概率分布。本论文为转管武器击发机构可靠性分析提供了方法与思路,对转管武器击发机构设计提供了技术参考。(本文来源于《中北大学》期刊2019-05-25）

杨艳峰,郑坚,狄长春,王宏凯,王帅[2]（2016）在《火炮炮闩击发机构可靠性强化试验技术》一文中研究指出为提高炮闩的试验效率和可靠性,将可靠性强化试验理论引入其可靠性研究中。以火炮炮闩为强化试验载体,基于虚拟样机技术对击发机构磨损失效进行强化试验研究,依据受力分析确定了增大击针簧刚度的强化试验技术,通过仿真试验和分析,结果表明机构磨损量强化系数随强化应力水平的提高而变大,所确定的强化试验技术加快了零部件失效进程,有利于缩减可靠性试验的时间,为可靠性强化试验在装备机械系统中的应用提供理论和技术支撑。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2016年07期）

陈伟,陈秋红,胡有璋,赵威,陈瑶[3]（2015）在《某击发机构动力学仿真研究》一文中研究指出为了研究击发机构的力学特性,对击发机构零部件进行叁维实体建模,考虑拨动子驻栓、发射器推杆和电磁连杆的柔性,利用Hypermesh软件对它们进行模态分析,生成可被动力学分析软件ADAMS调用的模态中性文件,建立击发机构刚柔耦合动力学模型,对击发机构进行了刚柔耦合动力学分析和对击发机构机理分析使用方法与手段,分析结果对于火炮击发机构的设计具有一定的参考价值。(本文来源于《机械制造与自动化》期刊2015年03期）

罗少敏,王亚平,邹衍[4]（2014）在《某型手枪击发机构装配公差分析与信息化集成研究》一文中研究指出针对轻武器行业"人工修锉"问题和企业数字化设计与制造需求,利用VSA软件进行了某手枪击发机构叁维装配公差分析,得到了与实际装配情况一致的结果,说明基于叁维模型的计算机辅助公差设计技术适用于轻武器设计制造公差控制,在轻武器数字化设计制造过程中可以为实际设计、制造提供支持,减少工程更改。在此基础上提出了CAT在数字化协同设计和制造环境下系统信息化集成框架、应用模式、数据模型和数据交互方式等,为后续系统的开发、集成与应用提供了参考。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2014年12期）

苏建军,朱红,元臣,刘肇卿[5]（2014）在《一种控制箱及击发机构的信号模拟器设计》一文中研究指出为了满足部队教学训练需求,研制一种控制箱及击发机构的信号模拟器;阐述了该系统的功能、工作原理、硬软件技术实现方法,解决了控制箱和击发机构控制指令信号的产生、各种激励信号的时序同步、信号调理、功率驱动、匹配对接等关键技术,实现了各种激励信号参数的现场配置,进行各种控制指令信号和电源信号的故障模拟;试用结果表明,系统稳定可靠;用户接口界面友好,满足部队的教学训练使用要求。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2014年10期）

曾东明,何永,蔺月敬,陶齐冈[6]（2014）在《武器击发机构典型失效机理灵敏度分析》一文中研究指出灵敏度分析在设计和修改、优化设计、产品维护等方面都起着非常重要的作用,灵敏度分析的方法是一种可以获得零部件灵敏度的数值方法。基于iSIGHT-FD多学科优化软件,分别运用了拉丁方和正交数组的试验设计方法对武器击发机构典型失效机理,即摩擦力引起的击发机构失效情况进行了分析。(本文来源于《机械制造与自动化》期刊2014年03期）

王红梅,杨卫,刘俊[7]（2013）在《击发机构内碰撞能量损失的有限元分析》一文中研究指出研究火炮的击发机速度控制优化问题,击发机构中击针能否把底火撞击后引燃底火药是影响整个炮弹发射速度的关键因素,但成功与否取决于碰撞中能量的损失。针对击发机构中击针式变为击锤式的条件,未能击发底火的问题,提出建立击针式,击锤式两种击发机构的模型,分别对撞击过程的能量进行了理论分析。对击锤式碰撞过程中质心偏移的问题进行了分析。对这两种结构的能量损失程度,速度历程,等效应力情况进行对比分析。结果为工程应用方面打下基础,具有一定的参考价值。(本文来源于《计算机仿真》期刊2013年02期）

蔺月敬[8]（2013）在《基于刚柔耦合的典型击发机构机理分析》一文中研究指出作为火炮的关键部件,击发机构的效率直接关系到火炮的设计质量。本文运用理论分析、数值计算、动力学仿真和有限元分析相结合的研究方法,着重对某火炮击发机构的机理进行分析研究。主要内容包括：(1)对多刚体系统和多柔体系统动力学的建模理论与方法进行了分析研究；结合本击发机构内部含有的接触/碰撞特点,着重对考虑接触/碰撞的多体系统动力学建模方法进行了比较分析,讨论分析了几种典型的接触/碰撞模型。(2)对击发机构零部件进行叁维实体建模,建立击发机构多刚体动力学模型,对击发机构进行多刚体动力学分析。考虑拨动子驻栓、发射器推杆和电磁连杆的柔性,对它们进行模态分析,建立主从节点,生成可被动力学分析软件调用的模态中性文件,建立击发机构刚柔耦合动力学模型,对击发机构进行刚柔耦合动力学分析。(3)对击锤与击针进行碰撞仿真分析,得到击锤与击针的应力变化情况,找出了击针容易断裂的部位,分析了击针的断裂原因。根据动力学和有限元分析的结果,从叁个方面对击发机构的失效机理进行分析,得出了一些具有参考意义的数据结论。对于击发机构的典型失效问题,分别使用拉丁方试验方法和正交试验方法,对其进行影响分析,找出了最大影响因素。本文对击发机构机理分析使用的方法与手段,对于火炮击发机构以及火炮的设计具有一定的参考价值和指导意义。(本文来源于《南京理工大学》期刊2013-01-01）

王志明[9]（2011）在《转管武器机械击发机构研究》一文中研究指出随着科学技术突飞猛进的发展，导弹的速度也越来越快，高射速的转管武器成为了防空反导的最佳选择。转管武器的击发机构是武器的核心部件，近年来成为了转管武器整体寿命的一个薄弱环节。因此，对转管武器的机械击发机构的研究有重要的理论和实用价值。本文研究的主要内容和主要工作：对转管武器击发机构进行分析，以美国M61型为例分析电击发机构的利弊。在分析了挤压式和击针簧式击发机构的工作原理及优缺点的基础上，提出了击锤式击发机构，并分析了此机构击发原理。根据叁种击发机构击发能量来源的不同，定量分析了叁种击发机构所需的击发能量。运用Pro/E软件对叁种击发机构建模，并对击针簧和击锤簧以及作为击锤簧的多股簧进行了疲劳寿命分析。运用ADAMS软件对叁种击发机构进行运动仿真分析，结果表明机构无干涉，可以完成连续的击发动作。研究表明在相同工作条件下，使用多股簧作为击锤簧的疲劳寿命是单股簧的3.5倍，若采用击锤式击发机构最好使用多股击锤簧。(本文来源于《中北大学》期刊2011-04-20）

景银萍,杨臻,李强,黄坤[10]（2010）在《某外能源转管机枪击发机构参数优化设计》一文中研究指出运用多刚体动力学理论,利用动力学分析软件ADAMS对某转管机枪的击发机构进行参数化建模并进行优化,对多个重要的参数进行了敏感度分析,得到各参数最优设计值组合,为武器的改进设计起到指导作用。该方法对武器的其他机构的优化分析也具有一定参考价值。(本文来源于《振动与冲击》期刊2010年12期）

### 击发机构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高炮闩的试验效率和可靠性,将可靠性强化试验理论引入其可靠性研究中。以火炮炮闩为强化试验载体,基于虚拟样机技术对击发机构磨损失效进行强化试验研究,依据受力分析确定了增大击针簧刚度的强化试验技术,通过仿真试验和分析,结果表明机构磨损量强化系数随强化应力水平的提高而变大,所确定的强化试验技术加快了零部件失效进程,有利于缩减可靠性试验的时间,为可靠性强化试验在装备机械系统中的应用提供理论和技术支撑。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 击发机构论文参考文献

[1].高岩.转管武器击发机构可靠性分析与仿真研究[D].中北大学.2019

[2].杨艳峰,郑坚,狄长春,王宏凯,王帅.火炮炮闩击发机构可靠性强化试验技术[J].火力与指挥控制.2016

[3].陈伟,陈秋红,胡有璋,赵威,陈瑶.某击发机构动力学仿真研究[J].机械制造与自动化.2015

[4].罗少敏,王亚平,邹衍.某型手枪击发机构装配公差分析与信息化集成研究[J].机械设计与制造.2014

[5].苏建军,朱红,元臣,刘肇卿.一种控制箱及击发机构的信号模拟器设计[J].计算机测量与控制.2014

[6].曾东明,何永,蔺月敬,陶齐冈.武器击发机构典型失效机理灵敏度分析[J].机械制造与自动化.2014

[7].王红梅,杨卫,刘俊.击发机构内碰撞能量损失的有限元分析[J].计算机仿真.2013

[8].蔺月敬.基于刚柔耦合的典型击发机构机理分析[D].南京理工大学.2013

[9].王志明.转管武器机械击发机构研究[D].中北大学.2011

[10].景银萍,杨臻,李强,黄坤.某外能源转管机枪击发机构参数优化设计[J].振动与冲击.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b385e836a898d6d115e7cd6f.html