# 局域电磁场论文-张建新,程海玉

导读:本文包含了局域电磁场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超材料,太赫兹(THz),场加强,表面等离激元

### 局域电磁场论文文献综述

张建新,程海玉[1]（2018）在《一种局域化协同增强太赫兹波电磁场的超材料》一文中研究指出设计了一种太赫兹(THz)波段的超材料,可以实现对垂直入射THz波的电、磁场局域化协同增强。数值仿真表明,在线偏振的THz脉冲垂直辐照下,利用本文超材料的结构能得到强显着增强且高度局域化的电、磁场分布,入射THz波的电、磁场分量可以分别增强20倍和14倍;被增强的电、磁场局域化在μm2尺度范围内,且在空间上不重迭。基于等离激元理论分析了超材料内部的面电流分布以及超材料内部电荷的积累,给出了电磁场协同增强及局域化的理论解释,即超材料的特殊结构产生的电容效应及面电流的汇聚作用分别是导致电、磁场协同局域化增强的原因。最后,具体分析了超材料关键的几何参数对于场增强效果的影响。本文提出的超材料方案,有望应用于THz波段近场光学、非线性光学及THz波与磁有序介质相互作用等领域。(本文来源于《光电子·激光》期刊2018年03期）

徐文,陈旭,宋宏伟[2]（2018）在《稀土离子上转换发光中的局域电磁场调控》一文中研究指出稀土上转换发光材料在太阳能电池、近红外防伪、生物应用等领域展示了广泛的应用前景,但还存在发光效率低、吸收截面小等亟待解决的瓶颈问题。上转换纳米晶的局域电磁场调制是提高其发光强度/效率的最有效的方法之一。本文系统地总结与阐述了近年来国内外在利用贵金属/半导体纳米材料的表面等离子体效应和光子晶体效应诱导上转换增强方面的研究进展。首先介绍了局域场增强上转换发光的基本原理;在此基础上介绍了关于局域场调制增强上转换发光的主要研究工作;总结了采用局域场调控获取高效上转换发光的基本规律。(本文来源于《发光学报》期刊2018年01期）

殷泽[3]（2017）在《稀土上转换纳米晶发光的局域电磁场调控与应用探索》一文中研究指出伴随着近年来纳米科技的发展,由于其独特的非线性发光过程和在固态激光、红外检测、太阳能电池的能谱转换、生物应用等方面广泛的应用前景,上转换纳米材料的研究日渐焕发蓬勃生机。尽管如此,上转换纳米晶的各种潜在的应用面临着巨大的障碍和挑战:即稀土上转换纳晶较小的吸收截面和较低的发光效率。为此,本论文针对如何利用局域电磁场的调控实现稀土掺杂纳米材料高效上转换发光开展了深入探索,首次提出利用光子晶体效应增强上转换发光;提出结合贵金属表面等离子体效应和光子晶体效应的共同作用调制局域电磁场,进而增强上转换发光,并获得了3个数量级的荧光增强;在此基础上开展了生物成像和柔性显示等方面的应用探索,取得的成果如下:[1]在国际上最早提出了利用光子晶体效应增强上转换发光,并通过自组装方法在PMMA蛋白石光子晶体(OPCs)的表面生长了一层NaYF_4:Yb,Er/Tm纳米粒子,通过调控PMMA蛋白石光子晶体的带隙位置使得Tm的整体上转换发光强度增强了32倍。同时成功地将其和共聚焦成像结合用于辅助细胞成像。[2]为了克服纯的Au或Ag纳米结构相对较小的散射/吸收比,通过硫化物介导的多元醇法合成了尺寸均匀的等离子体吸收峰可调的Au-Ag合金纳米块,然后通过模板法将其制成了Au-Ag合金薄膜。制备的Au-Ag纳米合金薄膜具有宽带的表面等离子体吸收峰,通过与NaYF_4:Yb~(3+),Er~(3+)上转换纳米粒子的激发光相耦合,Er~(3+)的整体上转换发光强度提高了15倍以上。[3]为控制上转换纳米晶处于金纳米棒(Au NRs)表面等离子体的“热点”区域,首先对其光场分布进行了FDTD模拟,然后将金纳米棒(Au NRs)定向地自组装为单层的垂直排列的超晶体结构,再在其上蒸镀一层Mo O_3中间隔层、自组装一层NaYF_4:Yb~(3+),Er~(3+)纳米粒子。同无序Au NRs的调制相比,在该结构上获得了更大程度的上转换增强(35倍)。[4]首次提出结合贵金属表面等离子体效应和光子晶体效应的共同作用调制上转换发光;通过自组装方法将Au NRs嵌入到PMMA蛋白石光子晶体的表面球缝隙中,再在上面沉积了一层NaYF_4:Yb~(3+),Er~(3+)纳米粒子。通过对NaYF_4:Yb~(3+),Er~(3+)尺寸和Au NRs表面等离子体共振峰和尺寸的优化,在NaYF_4/Au NRs/OPCs复合结构上获得了1200倍以上的上转换荧光增强,通过FDTD计算模拟,发现在Au NRs/OPCs纳米结构表面的最强电磁场强度可放大770倍以上。此外,我们将光子晶体结构移植到柔性基底上,并通过纳米喷墨打印技术将Au NRs、NaYF_4纳米粒子层层打印到柔性光子晶体表面,最后实现了高分辨率的柔性色彩显示。(本文来源于《吉林大学》期刊2017-06-01）

冯正和[4]（2011）在《自旋电磁场和偶极子:一种局域化和量子化的场》一文中研究指出自旋电磁场是一种与传统电磁场形式不同的电磁场模式,具有波粒二象性.自旋电磁场是自旋方程在自由空间的本征模式解,而自旋方程可以通过麦克斯韦方程得到.本文把具有分布特性的源函数作为自旋模式的一个组成部分,从而由自旋方程导出齐次的本征方程.自旋电磁场有两个基本特性:绕轴自转和存在于有限空间内.本文详细讨论了所得到的本征电模和磁模的源和电磁场结构.从源的层面上,我们可以通过积分得到自旋模的电和磁偶极矩.自旋电磁场的分布电荷与电流源可以看成是电和磁偶极子的电磁结构.自旋模的电磁场结构同时具有波和粒子的基本特征量,包括用传播常数、角频率或特征转速表示的波动参量,以及用本征半径、能量和角动量表示的量子性参量.前者体现了电磁谐振模的特点,而后者体现了自旋粒子的力学特性.自旋电模有两种不同的电磁场结构,除了用电荷对描述外,论文导出了它的磁流源表示.这两种模式有相同的电偶极矩,但由于它们的源不同,分别具有有散和无散的特性.(本文来源于《科学通报》期刊2011年11期）

李旭峰[5]（2007）在《金属纳米尖局域电磁场增强的数值模拟研究》一文中研究指出在有外电场激励的情况下，对于纳米尺寸的的金属尖所形成的局域场因具有空间分辨高、信噪比好以及电场强度的增强因子大等特点，所以在近场扫描成像和表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering，SERS)中具有独特的优势和重要的应用价值。近年来，伴随着近场理论研究的不断深入和完善，并结合现代微纳加工工艺的不断进步，使的纳米分辨下在位的单分子光谱的检测技术成为可能。同时由于与大量分子的光谱相比，单个分子光谱所具有的独特特征，从而使的该项技术的发展必将对未来生物，医学，材料等诸多领域产生深远的意义和重大的影响作用。本文从考虑实现纳米尺度下在位的单分子光谱检测的角度出发，首先对目前现有的一些单分子光谱的检测技术进行了简单的介绍，考虑到我们阐述问题的侧重点的不同，对SERS在单分子检测中的应用和发展现状部分介绍较为详细。结合具体的课题研究：首先，建立了对顶金圆锥尖的局域电磁增强模型。其次，通过使用频域电磁场的叁维有限元法(finite element method，FEM)，对上述模型下影响电磁增强的因素(主要是电场强度)进行了系统的研究，包括：(1)首先对光频波段的金属的光学特性，主要是针对块状金属的色散和吸收特性进行了详细的理论推导和分析。(2)其次在上述推倒分析的基础上，对影响电场强度增强的各种参数包括：锥尖长度、对顶锥间距离以及不同的探测环境进行了数值模拟的研究。尝试根据光学天线效应(optical antenna effect)和表面等离子体激元共振(surface plasmon resonance)理论，对上述不同参数下的电磁增强现象进行了解释说明，得出了一些有意义的结论。(3)研究了在TM波入射激励下(632.8nm波长)，不同尺寸的对顶锥尖半径对电场强度增强的影响。指出受入射电磁场被锥尖散射的影响，不仅在沿入射电场偏振的方向上，随着锥尖探针长度的改变有共振现象的产生，而且随着锥尖半径的改变，在与外电场偏振垂直的方向也同样有此现象的产生，并对此产生的原因也进行了简单的分析说明。(本文来源于《大连理工大学》期刊2007-12-01）

魏宝君,张庚骥,胡波[6]（2002）在《用改进的局域非线性迭代方法计算叁维井间电磁场》一文中研究指出提出了用改进的局域非线性迭代 (MLNI)计算体积分方程的方法 ,并计算了叁维井间电磁场。将井间大尺度电导率异常体分为近场区域和远场区域两部分 ,它们的位置和尺寸均随场点位置的变化而改变。对近场区域影响的计算采用局域非线性近似 ;将远场区域的影响作为外部激励源 ,采用迭代方法进行计算。由于不必进行直接的大型矩阵求逆运算 ,因而与体积分方程的直接解法相比 ,所需的机时更少 ,并减少了对内存的要求。数值计算结果显示 ,该方法也适用于高电导率对比地层 ,且计算精度与体积分方程直接解法的精度相当 ,是一种计算井间大尺度异常体散射场的有效方法。(本文来源于《石油大学学报(自然科学版)》期刊2002年03期）

### 局域电磁场论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

稀土上转换发光材料在太阳能电池、近红外防伪、生物应用等领域展示了广泛的应用前景,但还存在发光效率低、吸收截面小等亟待解决的瓶颈问题。上转换纳米晶的局域电磁场调制是提高其发光强度/效率的最有效的方法之一。本文系统地总结与阐述了近年来国内外在利用贵金属/半导体纳米材料的表面等离子体效应和光子晶体效应诱导上转换增强方面的研究进展。首先介绍了局域场增强上转换发光的基本原理;在此基础上介绍了关于局域场调制增强上转换发光的主要研究工作;总结了采用局域场调控获取高效上转换发光的基本规律。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 局域电磁场论文参考文献

[1].张建新,程海玉.一种局域化协同增强太赫兹波电磁场的超材料[J].光电子·激光.2018

[2].徐文,陈旭,宋宏伟.稀土离子上转换发光中的局域电磁场调控[J].发光学报.2018

[3].殷泽.稀土上转换纳米晶发光的局域电磁场调控与应用探索[D].吉林大学.2017

[4].冯正和.自旋电磁场和偶极子:一种局域化和量子化的场[J].科学通报.2011

[5].李旭峰.金属纳米尖局域电磁场增强的数值模拟研究[D].大连理工大学.2007

[6].魏宝君,张庚骥,胡波.用改进的局域非线性迭代方法计算叁维井间电磁场[J].石油大学学报(自然科学版).2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b3860954df0602fbe1b87249.html