# 谢蓥松：列车在不同弹性扣件区段车内振动噪声的对比研究论文

## 本文主要研究内容

作者谢蓥松,王安斌,戚柳飞（2019）在《列车在不同弹性扣件区段车内振动噪声的对比研究》一文中研究指出：针对地铁A型列车车内振动噪声进行研究,分析不同弹性扣件对车内振动和噪声的影响,通过研究车体结构和国内外规范,对A型地铁车辆车内关键位置处的振动噪声进行多次测量,获得在普通扣件区段和弹性扣件区段列车内部的振动加速度和噪声,运用振动加速度级和声压级以及1/3倍频程分析不同弹性扣件对车内振动噪声影响。结果表明:车内不同位置处振动噪声差别较大,车厢两端部振动噪声大于车厢中部振动噪声;车内振动噪声峰值频率大多出现在125 Hz、160 Hz、200 Hz左右;扣件系统弹性变化不会影响车内振动噪声峰值频率和3 150 Hz以上高频段振动噪声;普通扣件刚度是弹性扣件刚度2倍左右时,在100 Hz至2 000 Hz范围内,列车在弹性扣件地段时车内噪声声压级比在普通扣件地段时大,差值约为2 dB至5 dB,在315 Hz至2 000 Hz范围内,列车在弹性扣件地段时车内振动加速度级比在普通扣件地段时大,差值约为6 dB至10 d B;在弹性扣件区段时的Z振级比在普通扣件区段时大,但在弹性扣件区段时X振级反而低于在普通扣件区段时的值。

## Abstract

zhen dui de tie Axing lie che che nei zhen dong zao sheng jin hang yan jiu ,fen xi bu tong dan xing kou jian dui che nei zhen dong he zao sheng de ying xiang ,tong guo yan jiu che ti jie gou he guo nei wai gui fan ,dui Axing de tie che liang che nei guan jian wei zhi chu de zhen dong zao sheng jin hang duo ci ce liang ,huo de zai pu tong kou jian ou duan he dan xing kou jian ou duan lie che nei bu de zhen dong jia su du he zao sheng ,yun yong zhen dong jia su du ji he sheng ya ji yi ji 1/3bei pin cheng fen xi bu tong dan xing kou jian dui che nei zhen dong zao sheng ying xiang 。jie guo biao ming :che nei bu tong wei zhi chu zhen dong zao sheng cha bie jiao da ,che xiang liang duan bu zhen dong zao sheng da yu che xiang zhong bu zhen dong zao sheng ;che nei zhen dong zao sheng feng zhi pin lv da duo chu xian zai 125 Hz、160 Hz、200 Hzzuo you ;kou jian ji tong dan xing bian hua bu hui ying xiang che nei zhen dong zao sheng feng zhi pin lv he 3 150 Hzyi shang gao pin duan zhen dong zao sheng ;pu tong kou jian gang du shi dan xing kou jian gang du 2bei zuo you shi ,zai 100 Hzzhi 2 000 Hzfan wei nei ,lie che zai dan xing kou jian de duan shi che nei zao sheng sheng ya ji bi zai pu tong kou jian de duan shi da ,cha zhi yao wei 2 dBzhi 5 dB,zai 315 Hzzhi 2 000 Hzfan wei nei ,lie che zai dan xing kou jian de duan shi che nei zhen dong jia su du ji bi zai pu tong kou jian de duan shi da ,cha zhi yao wei 6 dBzhi 10 d B;zai dan xing kou jian ou duan shi de Zzhen ji bi zai pu tong kou jian ou duan shi da ,dan zai dan xing kou jian ou duan shi Xzhen ji fan er di yu zai pu tong kou jian ou duan shi de zhi 。

## 论文参考文献

- [1].弹性扣件轨道减振改造措施的动力性能分析[J]. 陈习之,李威,朱剑月.  山西建筑.2014(06)

- [2].地铁弹性扣件减振性能的落轴冲击仿真分析[J]. 耿传智,王伟鹏.  振动与冲击.2010(03)

- [3].新型弹性扣件的试验研究[J]. 赵汝康,殷志缙.  铁道建筑.1978(05)

- [4].新型弹性扣件试验研究[J].   铁路标准设计通讯.1978(04)

- [5].地铁三种典型轨道结构振动响应对比分析研究[J]. 张晓,廖志军,余海娜.  现代城市轨道交通.2018(04)

- [6].不同弹性扣件下钢轨振动仿真分析[J]. 吴宪迎,邓君.  现代城市轨道交通.2013(04)

- [7].高架桥无碴轨道用小阻力弹性扣件的研究设计[J]. 肖俊恒,赵汝康,杜功立.  铁道建筑.2002(09)

- [8].北京城市铁路弹性扣件的研究设计[J]. 吴建忠,李湘久,武江虹.  铁道建筑.2003(S1)

- [9].弹性扣件对列车车内噪声声品质的影响[J]. 谢蓥松,李莉,鞠龙华,王安斌.  噪声与振动控制.2019(03)

- [10].地铁车辆段上盖开发振动噪声综合控制路线分析[J]. 尹华拓.  都市快轨交通.2018(03)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自噪声与振动控制的谢蓥松,王安斌,戚柳飞，发表于刊物噪声与振动控制2019年02期论文，是一篇关于振动与波论文,弹性扣件论文,振动噪声论文,声压级论文,振级论文,倍频程分析论文,噪声与振动控制2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自噪声与振动控制2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b3d1bff12b7e51ea82e74fa2.html