# 浅谈海绵城市雨水花园及湿地园林景观设计

深圳奥雅设计股份有限公司

摘要：园林绿化景观做得好，有利于提高人们的生活质量，提高城市形象。园林绿化景观的规划和设计要坚持以人为本，保护生态环境，使自然景观和人文景观相得益彰，让城市更美好，人们生活更美好。

关键词：园林绿化工程；海绵城市；景观设计

引言

园林作为自然环境的缩影，古往今来一直被人们所追捧。随着社会的不断进步，人们对于园林的要求也越来越高，从最初的观赏审美，到还需要满足人们休身养性、健身娱乐等需求，特别是近几年来，生态环境恶化加剧，沙尘暴、雾霾等极端天气频频出现，我们更需要一个生态环保的生活环境。这就对园林的设计提出了更高的要求。因此,施工单位一定要采取合理的施工管理措施,并应该科学的养护技术,以此最大程度地体现园林工程建设的生态价值、景观价值以及人文价值。

一、海绵城市理论的内涵概述

（1）城市建设随着经济的增长进入了高速发展的时期，海绵城市理论就是其中比较新兴的技术。海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。另外，建设海绵城市，首先要扭转观念。传统城市建设模式，处处是硬化路面。每逢大雨，主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施来排水，以“快速排除”和“末端集中”控制为主要规划设计理念，往往造成逢雨必涝，旱涝急转。根据《海绵城市建设技术指南》，今后城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水，以“慢排缓释”和“源头分散”控制为主要规划设计理念。

（2）海绵城市设计的概念在我国提出的时间虽然较晚,但是很早就提出了应用的理念,海绵城市是运用低影响开发的思想理念,处理雨水资源利用和雨洪灾害的问题。海绵城市是建设可持续发展城市的一种模式,海绵城市是运用生态措施,解决雨水资源的生态管理理念,从而达到维护城市的水生态系统和自然的水文循环系统。

二、雨水花园，海绵城市里的颜值担当

雨水花园也被称为生物滞留区域（BioretentionArea），是指在园林绿地中种有树木或灌木的低洼区域，由树皮或地被植物作为覆盖。它通过将雨水滞留下渗来补充地下水并降低暴雨地表径流的洪峰，还可通过吸附、降解、离子交换和挥发等过程减少污染，是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。

雨水花园工作原理图

雨水花园运用景观化处理手段，使植物与材料成为花园主角，与园区景观相融合，让雨水设施重新焕发生机与活力。除了具有实实在在的雨水调蓄功能外，更有着充满艺术气息的观赏价值，使之成为解决休闲农业园区雨洪问题、构建海绵城市园区的基本单元。

近年来，针对城市雨洪管理提出的雨水花园理念及技术在美国、欧洲等地得到大力推广并取得了良好的效果。雨水花园形成于20世纪90年代美国马里兰州，乔治王子郡（PrinceGeorge'sCounty）一名地产开发商建住宅区的时候，为每栋住宅都配建了30-40平米的雨水花园。建成后进行了数年的追踪监测，结果显示雨水花园平均减少了75%-80%地面雨水径流量，此后，世界各地开始建造各种形式的雨水花园。

2.1雨水花园的类型

1)以降低径流污染为目的

该类型雨水花园不仅是滞留与渗透雨水，同时也起到净化水质的作用。适用于环境污染相对严重的地域，如城市中心、停车场等地。由于要去除雨水中的污染物质，因此在土壤配比、植物选择以及底层结构上需要紧密的设计。

2)以控制雨洪为目的

该类雨水花园主要起到滞留与渗透雨水的目的，结构相对简单。一般用在环境较好、雨水污染较轻的地域，如居住区等。

2.2雨水花园的功能

1)通过滞蓄削减洪峰流量、减少雨水外排保护下游管道、构筑物和水体。

2)利用植物截流、土壤渗滤净化雨水，减少污染。

3)充分利用径流雨量涵养地下水，也可对处理后的雨水加以收集利用，缓解水资源的短缺。

4)经过合理的设计以及妥善的维护能改善小区的环境，为鸟类、蝴蝶等动物提供食物和栖息地，达到良好的景观效果。

三、城市湿地在海绵城市建设中的作用

（1）城市湿地能够调控雨洪、调节径流城市湿地能够调控雨洪，在暴雨和河流涨水期可以滞蓄过量的降水，缓解城市内涝、降低下游洪峰的水位以及减少流域下游的洪水量。某市古城千年不涝缘于宋代福寿沟，福寿沟之所以能充分起到抗洪排涝的作用，很大程度上也是因为其周围星罗密布了大量的水塘并与之连通，起到蓄水调节的重要作用。

（2）城市湿地能够蓄集雨洪、维持地区水量平衡湿地土壤由于其特殊的水文物理性质，具有强大的蓄水功能，被称为“天然蓄水池”或“生物蓄水库”。利用城市湿地收集的雨水和径流，被积存在湿地地表、植物体内以及土壤的泥炭层和草根层中。蓄积的雨水可以为周边工农业生产提供水源、提供绿化浇灌、提高局部地区空气湿度、下渗补充地下水，为社会经济和环境可持续发展提供水源保障。

（3）城市湿地能够净化雨洪随着城市化进程的加快，大气污染和地面污染愈加严重，从而导致雨水径流污染程度加重。湿地具有很强的雨洪净化功能，通过土壤、微生物、人工介质及植物根系的物理、化学、生物的协同作用，可以滞留雨洪中携带的沉积物、吸收重金属等污染物及氮、磷等营养物。雨水中的悬浮物在湿地系统中被截留、吸附而沉降下来，有毒物质和营养物质通过湿地植物化学和生物过程被降解和转化，雨水的水质得到提高。

四、园林工程海绵城市技术特点

4.1综合性强

园林绿化工程在设计和施工两个方面都要以全局为观念，配合地形、水系等，作为总体园林环境的重要组成，要利用相关学科的知识和技术手段，是一项综合性很强的工程。园林绿化工程是根据法律实施的事业。目前我国已出台了许多的相关的法律、法规，如：《土地法》、《环境保护法》、《城市规划法》、《建筑法》、《森林法》、《文物保护法》、《城市绿化规划建设指标的规定》、《城市绿化条例》等。

4.2养护管理长

园林绿化工程中施工工期短，俗话说三分靠种，七分靠养，由此，看来养护管理作为长期的工程起着举足轻重的作用。正是由于养护管理的这种长期性，更要求其工作的内容繁杂，高水平高质量的管理才能保证园林绿化工程的顺利进行。

4.3绿化工程的艺术性

园林绿化工程存在的意义就是要提升城市的形象，为人类提供舒适的生存空间，所以植物的配置，景观的建设都要重点关注。

4.4园林绿化工程的材料不可定性

工程所需的材料种类规格都各不一样，市场的价格变动也较大。海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。建设“海绵城市”并不是推倒重来，取代传统的排水系统，而是对传统排水系统的一种“减负”和补充，最大程度地发挥城市本身的作用。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。

五、海绵城市理论在园林设计中应遵循的原则

5.1海绵城市理论在园林设计中遵循整体规划原则

利用海绵城市理论在建设中，要先着眼于大局，从整体出发，为了充分发挥海绵效应要做好前期规划设计。我们的设计基于城市原有的系统，这里也要充分了解水系统，在实际应用过程中，加大落实海绵理论，降低开发雨水系统的构建，整个设计秉承先规划后建设的原则，以便高效发挥规划管控及设计引领作用。

5.2海绵城市理论在园林设计中遵循生态有限原则

海绵城市概念是基于生态的概念，在实际应用过程中，第一步要统筹当地河流、湖泊、沟渠等等水资源区，兼顾纳入自然排水系统，以保障雨水自然积存及自然净化，这是循环利用的科学步骤，在此过程中，生态循环得到强化，生态自然修复力也随之增强，对于之前破坏的部分会起到修补再次融合的作用。

5.3海绵城市理论在园林设计中遵循安全防范原则

很多时候我们在加大生态系统自我提升的过程就是削减人工干预的过程，所谓削减并不等于放弃，在蓄水、排水等方面，还是要做好人工规划，进一步保护人民的生命财产安全，建设过程中，一些工程势必影响自然生态系统，这时我们应以消除安全隐患为前提，综合一切力量做到防灾减灾，确保水安全，人民安全。

5.4海绵城市理论在园林设计中遵循

因地制宜原则我国幅员辽阔自然环境复杂，不同区域有着不同的环境，可以说自然环境相差大，因此在应用海绵城市理论过程中，首先要确定控制目标，一切从当地的自然条件及水文特征起手，在规划中综合考虑，选用下沉式绿地、透水铺装、多功能调蓄等设施，以系统组合的方式做到因地制宜为当地人民某福。

结束语

现代海绵城市设计理念在我国城市建设中得到了大面积使用，并且取得相对较好的效果。城市园林绿化渐渐成为海绵城市的主要组成部分，其对城市的投资环境、居住舒适度等都有着重要的影响。作为城市园林绿化的重要组成部分，城市园林景观规划与设计对城市园林绿化有着重要的影响。作为城市休闲场所的重要组成部分，园林景观要求具有较高的观赏性、节能性以及科学性。通过科学选择园林景观植物保持城市生态平衡、促进城市综合生态环境的建设。同时还要通过园林景观的规划与设计提高城市综合文化氛围，为城市投资环境的改善、居住环境的改善奠定基础。

参考文献:

[1]奚旭芳.现代城市园林景观规划与设计.2012.10

[2]陈妍嘉.浅谈城市园林规划设计.2014.7

[3]胡旭明.园林绿化植物配置探讨.2015.11

[4]孙威.关于“海绵城市”建设理论的运用与思考2013.5

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b3fbc8605076921f123c2179.html