# 同缝砌筑论文-陶承志,黄靓,许斌

导读:本文包含了同缝砌筑论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:砌块砌体,砌筑,抗震性能,灌孔混凝土

### 同缝砌筑论文文献综述

陶承志,黄靓,许斌[1]（2010）在《同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能试验研究》一文中研究指出1 N式砌块砌体施工方法1.1 N式砌块N式砌块,砌块两端由原来的封闭式改为开口式,断面为两个连接的工字形,而且其肋与壁的厚度均要厚于普通混凝土小砌块的厚度,同时N式砌块还减少10%左右的孔洞率。N式砌块常用的几种砌块:N_1尺寸为390mm×190mm×190mm;N_2尺寸为290mm×190mm×190mm,N_3尺寸为90mm×190mm×190mm,孔洞率为40%,见图1-1。(本文来源于《新型砌体结构体系与墙体材料（下册）——配筋砌块砌体研究成果汇编》期刊2010-07-20）

黄靓,吴志维,陈良,陶承志[2]（2010）在《同缝砌筑的N式砌块砌体剪力墙抗震性能试验》一文中研究指出为研究同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能,对两片配筋率相同但灌孔率不同的N式砌块配筋砌体剪力墙进行了低周反复荷载试验,分析了墙体的破坏模式、极限承载力、滞回特性、延性等抗震性能指标。试验结果表明:相比于普通混凝土小砌块砌体配筋墙体,同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙表现出更高的斜截面承载力,并且配筋砌体剪力墙的破坏形态与现浇钢筋混凝土剪力墙相似。墙体的抗剪承载力随着竖向荷载的降低而降低,但墙体的延性随着竖向荷载的降低而增大;墙体发生延性较好的受弯破坏,裂缝细而多,破坏时裂而不倒,具有良好的强度、刚度、延性性能以及耗能能力;同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能明显优于普通砌块配筋砌体剪力墙。(本文来源于《新型砌体结构体系与墙体材料（上册）——工程应用》期刊2010-07-20）

黄靓,陶承志,许斌,梅文胜,陈良[3]（2009）在《同缝砌筑的N式砌块砌体受压性能研究》一文中研究指出N式砌块通过对砌块块形的改进实现了在砌筑砌体时孔、肋完全对齐,N式砌块在半灌孔和全灌孔时可以同缝砌筑。研究了同缝砌筑的半灌孔N式砌块砌体受压性能,了解了N式砌块砌体在同缝砌筑下的破坏形态及破坏机理。试验结果,同缝砌筑的半灌孔N式砌块砌体的抗压强度平均值比普通砌块的抗压强度平均值高出30%左右,分析表明,其强度提高的主要原因是孔洞对齐和砌块块体的约束作用。给出了N式砌块砌体同缝抗压强度平均值的计算公式,与试验结果吻合良好。(本文来源于《工业建筑》期刊2009年07期）

陶承志[4]（2009）在《同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能试验研究》一文中研究指出N式砌块墙体具有孔、肋对齐的特征,可有效减轻当前砌块建筑中存在的开裂、渗水等工程质量问题,应用前景广阔,而且N式砌块砌体由于块体的改进,可同缝砌筑,但目前对同缝砌筑的N式砌块砌体力学性能的试验研究基本处于空白,本文结合湖南省建设科技项目研究课题——N式砌块配筋砌体剪力墙抗震性能试验研究,借鉴以往砌块砌体的研究成果以及前期进行的正常砌筑的N式砌块砌体的研究成果,对同缝砌筑的N式砌块砌体的基本力学性能以及同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能进行了试验研究与分析。首先阐述了N式砌块砌体的同缝施工方法,从N式砌块同缝砌体的块形及其同缝砌体结构与普通砌块砌体的不同来进行比较分析。通过6个同缝砌筑的半灌孔N式砌块砌体抗压试件的受压性能试验,分析了同缝砌筑的N式砌块砌体受压的破坏形态、开裂荷载、极限承载力及变形能力。试验结果表明,由于N式砌块独特的截面几何形状使得N式砌块砌体的孔、肋具备良好的对齐率,较好的改善了其受压性能,与普通混凝土小型砌块砌体(标准砌块)相比,其开裂强度、抗压强度和弹性模量均得到提高。对于灌孔N式砌块砌体本文给出了半经验半理论的抗压强度计算公式,公式计算值与试验结果吻合良好。基于试验应力、应变数据,回归得到了砌块砌体应力—应变曲线、弹性模量,并给出了相应的数值表达式。通过3个同缝砌筑的半灌孔N式砌块砌体抗剪试件的受剪性能试验,了解了N式砌块砌体的受剪破坏特征。根据灌孔N式砌块砌体抗剪试验现象,借鉴以往砌体的研究成果,在综合考虑外围砌块对芯柱的有利约束作用等因素的前提下,建立了灌孔N式砌块砌体的抗剪强度计算公式,公式计算值与试验结果吻合良好。通过两片同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙在水平低周往复荷载作用下的试验研究,对同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的破坏模式、极限承载力、滞回特性、延性等抗震性能指标进行研究。试验表明同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙同比于普通混凝土砌块砌体剪力墙体现出较高的极限承载力,竖向压应力较小时墙体更容易发生延性较好的弯曲破坏。竖向压应力的大小、水平钢筋数量、竖向钢筋数量是影响墙体极限承载力和破坏模式的叁个最主要因素,在设计墙体时要综合考虑叁者之间的相互关系尽量满足强剪弱弯的要求,使得墙体发生延性较好的弯曲破坏。(本文来源于《湖南大学》期刊2009-05-10）

### 同缝砌筑论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能,对两片配筋率相同但灌孔率不同的N式砌块配筋砌体剪力墙进行了低周反复荷载试验,分析了墙体的破坏模式、极限承载力、滞回特性、延性等抗震性能指标。试验结果表明:相比于普通混凝土小砌块砌体配筋墙体,同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙表现出更高的斜截面承载力,并且配筋砌体剪力墙的破坏形态与现浇钢筋混凝土剪力墙相似。墙体的抗剪承载力随着竖向荷载的降低而降低,但墙体的延性随着竖向荷载的降低而增大;墙体发生延性较好的受弯破坏,裂缝细而多,破坏时裂而不倒,具有良好的强度、刚度、延性性能以及耗能能力;同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能明显优于普通砌块配筋砌体剪力墙。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 同缝砌筑论文参考文献

[1].陶承志,黄靓,许斌.同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能试验研究[C].新型砌体结构体系与墙体材料（下册）——配筋砌块砌体研究成果汇编.2010

[2].黄靓,吴志维,陈良,陶承志.同缝砌筑的N式砌块砌体剪力墙抗震性能试验[C].新型砌体结构体系与墙体材料（上册）——工程应用.2010

[3].黄靓,陶承志,许斌,梅文胜,陈良.同缝砌筑的N式砌块砌体受压性能研究[J].工业建筑.2009

[4].陶承志.同缝砌筑的N式砌块配筋砌体剪力墙的抗震性能试验研究[D].湖南大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b41c03564432eb41035391a6.html