# 涂料回收论文-陈京环

导读:本文包含了涂料回收论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:纸张涂料,可回收,Koehler,Darmstadt

### 涂料回收论文文献综述

陈京环[1]（2019）在《Koehler纸业集团与Darmstadt工业大学联合研究可回收/可生物降解纸张涂料》一文中研究指出近期,Koehler纸业集团与德国Darmstadt工业大学建立了研究伙伴关系,将共同用可持续原材料开发功能性绿色表面涂料。Koehler纸业集团已在其旗下的Kehl工厂投资3亿多欧元,计划生产具有特殊阻隔性能的纸基涂料,其最终目标是尽可能地并切实可行地用可持续的纸(本文来源于《造纸信息》期刊2019年06期）

曾历,李勇,刘亮,李小强,陶志荣[2]（2019）在《聚酯(PET)回收料制备粉末涂料用聚酯树脂的合成研究》一文中研究指出介绍了如何利用聚酯(PET)回收料制备粉末涂料用聚酯树脂。在制备聚酯过程中,分别考察了聚酯回收料和多元醇的种类对醇解反应的影响,同时也讨论了多元醇的种类和聚酯回收料的用量对聚酯树脂性能的影响。最终合成的聚酯树脂性能与常规聚酯性能相当,可以满足室内涂装的使用要求。(本文来源于《合成材料老化与应用》期刊2019年02期）

徐红霞[3]（2016）在《涂料回收装置》一文中研究指出在流水线中,墙纸的生产包含涂布浆料、干燥、印刷、软化等工序。现有工艺采用刮刀将原纸上多余的涂料刮除,但是刮除后的涂料若不进行处理,涂料会掉落在原纸上,影响产品品质;另外,现有刮刀是固定不动的,无法调整原纸上涂料厚度。提供一种结构简单的涂料回收装置。如图1所示,涂料回收装置包括支架、储料桶和刮刀,储料桶安装在支架上,储料桶的底端设置有出料口,还设置有负压抽风机构和高度调整机构。(本文来源于《中华纸业》期刊2016年10期）

王立旺,朱其良[4]（2015）在《水泥窑用硅莫砖回收料制备喷涂料的研究与应用》一文中研究指出为了能够实现水泥窑硅莫砖的回收利用,采用硅莫砖回收料为主要原材料制备喷涂料。研究结果表明:在所选原材料的条件下,颗粒组成在n值为0.33左右时,颗粒级配能够保证喷涂料具有较低的反弹率;喷涂料的中低温强度主要靠水泥水化产物提供,经1 100℃热处理后开始发生烧结反应,水泥的加入量(w)在20%左右比较合适;通过对喷涂料经不同温度处理后的显微结构进行观察,经1 350℃处理后,喷涂料中含有较多的玻璃相,玻璃相的形成与材料中较多的碱含量和碳化硅氧化等因素相关。采用水泥窑硅莫砖回收料制备的喷涂料,在水泥窑叁次风管上应用取得了良好效果。(本文来源于《2015耐火材料综合学术年会（第十叁届全国不定形耐火材料学术会议和2015耐火原料学术交流会）论文集（3）》期刊2015-10-25）

王立旺,朱其良[5]（2015）在《利用硅莫砖回收料制备喷涂料的性能研究》一文中研究指出0前言水泥窑用硅莫砖是采用高铝矾土、碳化硅、红柱石、棕刚玉、氧化铝粉等为原料(其中多数是品位比较高的原材料),通过高压成型、高温烧成等工艺制备而成的[1]。但使用过后拆卸下来的硅莫砖往往作为固体废弃物处理,造成了资源浪费和环境污染。如能对使用后的硅莫废砖进行回收并加以循环利用,则可大幅度降低耐火材料的制备和使用成本,并带动建材行业工业产品的成本下降,必将带来显着的环境、经济与社会效益。目前关于硅莫砖循环利(本文来源于《水泥工程》期刊2015年05期）

江拥[6]（2015）在《回收泡沫巧妙应用于特种涂料中的技术研究》一文中研究指出笔者提供了一种利用回收泡沫作为原料的低成本防锈底漆和防火涂料,属于涂料技术领域。巧妙利用了回收泡沫作为主要原材料,对其脆性进行改性优化,拼合防锈颜填料,制作成超低成本的防锈底漆,具有非常优异的物理性能的同时,防锈性能及耐化学性能非常优异,并取得了国家专利。同时制作成发泡型防火涂料,具有非常优异的物理性能的同时,防火性能非常优异,并取得了国家专利。(本文来源于《科技创新导报》期刊2015年28期）

江拥[7]（2015）在《一种利用回收泡沫作为原料的防火涂料》一文中研究指出本发明提供了一种利用回收泡沫作为原料的防火涂料,属于涂料技术领域。巧妙利用了回收泡沫作为主要原材料,制作成发泡型防火涂料,并具有非常优异的物理性能的同时,防火性能非常优异,并取得了国家专利,其专利号为:CN102876210 A。(本文来源于《科技展望》期刊2015年09期）

刘存海,王凡,范娇娇[8]（2014）在《回收电镀含锌废水及其应用于富锌涂料》一文中研究指出采用离子交换法纯化电镀锌废水得到高纯锌粒,利用热喷涂球磨法制备超细锌粉,纯度>98%,粒度<1μm。将正硅酸乙酯(TEOS)水解液与锌粉浆按质量比为2∶3配制成双组分富锌涂料并涂覆于Sa=2.5级的钢板上,干燥后测定涂层性能指标:涂层渗水量为1.2 g,盐雾侵蚀面积比例为4.1%,附着力为2~3级,涂层厚度为20~25μm,柔韧性为0.7 mm,涂层电阻<350Ω。(本文来源于《现代化工》期刊2014年12期）

梁朝旭,李昌环[9]（2014）在《在涂料工厂配设新型VOCs回收系统的探讨》一文中研究指出文章对VOCs回收再利用的必要性进行了简要的分析之后,介绍了叁种适用于不同规模涂料工厂的新型密闭VOCs回收系统。通过与传统的VOCs收集和净化系统的比较,阐述了这些新型密闭VOCs回收系统的特点。(本文来源于《广东化工》期刊2014年22期）

[10]（2014）在《阿克苏诺贝尔新涂料技术使纸杯可完全降解回收》一文中研究指出近日,阿克苏诺贝尔推出全新的开创性涂料技术Ev CoteTM Water Barrier 3000,应用该技术的冷饮纸杯可以完全降解和回收利用,无论是生产还是回收环节都不需要特殊处理。阿克苏诺贝尔负责高性能涂料业务的管理委员会成员康睿德表示:"这项开创性的创新技术将有助革新纸杯行业,并为价值链上的相关行业带来经济和环境双重效益。新的涂料技术也将帮助餐厅业主和纸杯生产商减少浪费。"(本文来源于《纸和造纸》期刊2014年11期）

### 涂料回收论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了如何利用聚酯(PET)回收料制备粉末涂料用聚酯树脂。在制备聚酯过程中,分别考察了聚酯回收料和多元醇的种类对醇解反应的影响,同时也讨论了多元醇的种类和聚酯回收料的用量对聚酯树脂性能的影响。最终合成的聚酯树脂性能与常规聚酯性能相当,可以满足室内涂装的使用要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 涂料回收论文参考文献

[1].陈京环.Koehler纸业集团与Darmstadt工业大学联合研究可回收/可生物降解纸张涂料[J].造纸信息.2019

[2].曾历,李勇,刘亮,李小强,陶志荣.聚酯(PET)回收料制备粉末涂料用聚酯树脂的合成研究[J].合成材料老化与应用.2019

[3].徐红霞.涂料回收装置[J].中华纸业.2016

[4].王立旺,朱其良.水泥窑用硅莫砖回收料制备喷涂料的研究与应用[C].2015耐火材料综合学术年会（第十叁届全国不定形耐火材料学术会议和2015耐火原料学术交流会）论文集（3）.2015

[5].王立旺,朱其良.利用硅莫砖回收料制备喷涂料的性能研究[J].水泥工程.2015

[6].江拥.回收泡沫巧妙应用于特种涂料中的技术研究[J].科技创新导报.2015

[7].江拥.一种利用回收泡沫作为原料的防火涂料[J].科技展望.2015

[8].刘存海,王凡,范娇娇.回收电镀含锌废水及其应用于富锌涂料[J].现代化工.2014

[9].梁朝旭,李昌环.在涂料工厂配设新型VOCs回收系统的探讨[J].广东化工.2014

[10]..阿克苏诺贝尔新涂料技术使纸杯可完全降解回收[J].纸和造纸.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b43ce83a80c886e02095fbe0.html