# 对电力电气设备状态检修技术的研究

（国网黄冈供电公司湖北省黄冈市438000）

摘要：电力事业的蓬勃发展,给人民群众生活带来了便利,同时在一定程度上又对我国经济增长起到了促进作用。其中,电力电气设备作为电力行业中的关键部分,其质量的好坏直接影响着电力行业的平稳运行,因此在实际生活中,需要对电力电气设备进行定期检修,进而更好地为用户提供优质的电能。而本篇文章，就从电力电气设备检修所包含的内容出发，进行探讨分析，寻求更为高效的检修技术手段，提高检修技术水平。

关键词：电力电气；设备状态；检修技术

1导言

随着我国现代化建设脚步的不断发展，智能建筑成为了城市建设未来的主要发展方向。在对送电、变电、配电等电气设备进行检修时,传统的技术只能使许多设备在断电的情况下进行,这样不仅会影响电力系统的可靠运行,还会对居民的生活带来不便,甚至一些故障无法被检测出。所以,电力电气设备状态检修技术在经过不断的优化和完善之后,一改之前的弊端,可以做到在通电的情况下对电力电气设备进行状态检修,从而提高了供电的可靠性,也提高了电力行业的经济效益。

2电力电气设备状态检修所包含的内容

2.1检修的目的

对电力电气设备的各个方面，各个性能进行预估评测，从而对该设备是否需要维修，从哪些方面维修，什么时候维修进行判断。预测电力电气设备所存在的潜在风险，并对风险及时进行规避，保证电力电气设备处于最佳状态，能够正常顺利地运行，与此同时，也减少了后续维修所需投入的大量资金，降低了成本，也避免了资源的浪费。

2.2状态检修的优点

随着新工艺、新技术在电力电气设备制造业上的广泛应用，如今的电力电气设备在性能与质量上都有了很大提高。为此，电力电气设备的检修方法与制度也发生了较大的变化，电力电气设备状态维修技术取代电力电气设备的定期检修管理也已成为一种必然趋势。状态检修就是在设备状态评价的基础上，根据电力电气设备状态与分析诊断结果安排检修项目与时间，并主动实施的一种电力电气设备检修方式。状态检修与定期检修不同，定期检修是一种预防性检修，它主要以时间为基准；状态检修是一种响应性检修，它主要以状态为基准。相比之下，状态检修主要有以下几点优势：①状态检修可以根据电力电气设备的运行情况、试验结果与结构特点，通过综合分析来确定设备是否需要进行检修，哪些项目需要进行检修，具有较强的针对性，并且能够获取非常好的检修效果。②对于工作状态较好的设备，状态检修能够延长检修周期，这样可以节省大量的财力、物力、人力。③状态检修大大的克服了定期检修的不确定性与盲目性，进而使电力电气设备的供电可靠率与安全性得到保障。

2.3状态检修的原则与要求

对于电力电气设备进行检修，找到问题所在，并及时采取解决手段，从而确保设备后续的正常使用，与此同时，还需要发现潜在问题，规避未知风险，这便是状态检修工作最为基本的原则。每次检修任务完成后，相关技术人员都应及时进行设备状态评估工作，且要保证评估数据具有准确性、指导性，以便采取合适的管理方式。对于电力电气设备进行检修的整个过程，都必须严格按照国家的相关规定执行，从而确保产品质量的合格。

3电力电气设备检修技术的应用

在电气设备的检修过程中，最重要的是对于检测数据的处理过程，只有进行检测的技术人员对于已经检测出来的电力电气设备的工作数据进行正确的筛选和处理，才能保证检测出故障的所在之处。数据筛选的目的是为了将一些不科学不合理的检测数据去除，防止这这些数据影响到技术人员对于电力电气设备故障的检测。还有就是检测的设备要齐全，不能有遗漏，其主要的检测设备有变压器以及电力电气设备的工作电路等等。

3.1变压器油气色谱分析

变压器运行时，变压器油中的固体有机绝缘材料在运行电压的作用下，会因电、热、局部电弧等多种因素作用逐渐变质，裂解出包括H2、CO、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等在内的多种气体。变压器油气色谱分析法主要是通过监测和分析变压器油中气体的组分、浓度及产生速率，进而判断变压器内部是否存在过热性故障（导电回路、铁心多点接地引起过热等）和放电性（局部放电和电弧放电等）故障等。

3.2对于电力电气设备状态预测

现如今，随着科学技术的飞速发展，对于电力电气设备的预测手段也越来越丰富，越来越多样化。例如时间序列发、回归分析、模糊预测法法等，都是当下较为合理，较为科学的预测方法。

3.3变压器绝缘状态监测

变压器绝缘状态监测是保证变压器可靠运行的手段之一，变压器绝缘的老化、失效是一个缓慢发展的潜伏性故障。变压器绝缘状态监测主要有外壳接地线电流监测和高、低压套管接地引下线电流监测以及铁心接地线电流监测等。电容套管监测是为了检测套管的正常运行电容电流、电容量的变化和介损的变化；外绝缘泄漏电流监测是为了监测变压器套管外绝缘的积污程度，并通过纵向、横向的比较进行判断；铁心接地在线监测装置能及时监视主变压器铁心接地的情况。

4状态检修具体实施过程

4.1制定电力电气设备的检测方案

在制定电力电气设备检修方案的时候，需要参考原设备的一些机械参数，所以就要求对于电力电气设备的工作参数的资料保存完好，以便于在真正的检修时候保证检修技术的正确性和科学性。还有一点就是，在电力电气设备的运转过程中有很多的部件和零件的工作强度比较大，所以对于这些零部件的检修要加大检修的力度，尽量做到多检修和保证精确的检测。从而保证零件出现问题时能够及时的发现并且采取相关的措施进行维护和处理，这样就能延长电力电气设备的正常使用时间。

4.2评测监控电力电气设备

就目前状况来说，市场上电力电气设备的型号、类型众多，想要摸清每一个设备的详细信息、潜在问题，需要耗费大量的人力以及物力，几乎是不可能完成的一项任务。那么这个时候，对于电力电气设备的评测监控工作就显得格外重要了。评测监控的手段主要分为蒙特卡罗仿真法和层次分析法两种，且这两种手段也较为科学有效，操作起来也没有太大的困难。认真落实评测监控工作，可以帮助维修人员更为快速，更为精准地找到问题的所在，并及时对其进行解决。另外，对于电力电气设备的了解，还可以采取在线监控的方法，通过在线监控系统，对电力电气设备进行实时跟踪，及时记录相应的数据，并进行储存，便于以后工作人员能够对所采集的大数据进行分析比对，更加详细的了解到设备的工作运行状况。与此同时，维修工作也应该等到重视。在发现设备故障的地方后，应该及时对其进行彻底有效地维修，并分析此次问题发生的原因，从而完善评测监控系统，避免该问题的再次发生。

5结语

针对电力电气设备状态检修技术，我们应明确其功能所在，并不断进行探索研究与改革创新，让电力电气设备状态检修技术更为完善，更为先进，让检修工作朝着更为系统化、科学化的方向发展下去。

参考文献：

[1]王晓明,王志伟,宋维波等.关于电力电气设备检修技术的探讨[J].城市建设理论研究（电子版）,2016(09):2793.

[2]石力.关于电力电气设备状态检修技术的探讨[J].科技展望，2017（22）：142.

[3]李耀泽.电力电气设备状态检修技术[J].山东工业技术，2017（16）:189.

[4]辛蕊.关于电力电气设备状态检修技术的探讨[J].建材与装饰，2017（08）:203-205

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b440c64696dc83ffbdb05bd1.html