# 瓦斯预警论文-裴韶华,高岩,刘硕

导读:本文包含了瓦斯预警论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:工作面,因子分析法,瓦斯预警模型

### 瓦斯预警论文文献综述

裴韶华,高岩,刘硕[1]（2019）在《基于因子分析法构建龙泉煤矿4202工作面多级瓦斯预警模型》一文中研究指出为了对太原煤炭气化(集团)有限责任公司龙泉煤矿4202工作面瓦斯预警进行研究,连续20d实地测量了4202工作面周边10个测点的瓦斯浓度数据。以此为数据支撑,进行了KMO和Bartlett检验,通过提取主成分等一系列计算得到了工作面多级瓦斯预警模型,为矿井瓦斯预警体系的建立提供一定的帮助,对矿井工作面瓦斯预警具有一定的现实意义。(本文来源于《山东煤炭科技》期刊2019年10期）

沈岚[2]（2019）在《灰色关联与神经网络在煤矿瓦斯预警中的应用——评《“叁软”煤层瓦斯灾害预警理论及应用》》一文中研究指出我国是煤炭资源大国,煤炭资源同时也是我国能源的重要组成部分之一,对我国的国民经济发展有着重要的地位。由于煤炭开采过程中技术相对落后,我国也是发生煤矿重大安全事故数量最多的国家之一。其中瓦斯气体是导致煤矿爆炸事故的关键物质,瓦斯气体的主要成分为甲烷,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,瓦斯是无色、无味的气体,在环境中与空气混合达到爆炸极限时,极易发生闪爆。国家煤矿安全监察局出台了"先抽后采,以风定产,监测监控"的煤矿开采瓦斯爆炸防治制度,强化了瓦斯气体的抽放和检测。2016年由杨玉中,吴立云编着,科学出版社出版的《"叁软"煤层瓦斯灾害(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年10期）

李雪[3]（2019）在《煤与瓦斯突出实时预警技术研究及应用》一文中研究指出煤与瓦斯突出是我国采矿行业所面临的一大难题,尤其是近年我国大部分矿井越来越深,矿井内压力越来越多,煤与瓦斯突出发生的可能性也随之不断被攀升,为此我国煤矿开采相关部门、煤矿公司以及突发事故预警研究中心共同研发出了应对煤与瓦斯突出的预警技术,并将其应用到了具体的矿井采矿事业中。本文即以新景公司新研发出来的煤与瓦斯突出实时预警技术为例,对煤与瓦斯突出实时预警技术的研究及应用进行简单分析。(本文来源于《计算机产品与流通》期刊2019年10期）

王嵬[4]（2019）在《煤与瓦斯突出预警平台研究与应用》一文中研究指出煤矿开采过程中的煤与瓦斯突出在过去的几十年也依旧困扰着我国的煤矿开采。为了应对这一问题,我国地质与能源研究部门与相关企业一道研究出了煤与瓦斯突出预警平台研究与应用,旨在提前预知煤与瓦斯突出,做好安全准备工作,将危险与损失降到最低。本文即在介绍煤与瓦斯突出预警平台原理的基础上,分析预警平台的功能设计及其作用。(本文来源于《计算机产品与流通》期刊2019年10期）

刘统玉,王兆伟,李振,李艳芳,金光贤[5]（2019）在《光纤传感技术在煤矿瓦斯、火灾隐患监测预警中的应用研究进展》一文中研究指出综述了煤矿通防灾害防治中激光甲烷传感器、激光一氧化碳气体传感器、光纤高灵敏度风速传感器以及光纤分布式传感器等的研究进展。煤矿生产空间范围大、设备数量大、种类多,需要海量传感数据,激光和光纤传感器具有高性能、空间分布式连续监测等独特优势,已逐步成为矿用传感器的技术发展趋势。(本文来源于《山东科学》期刊2019年05期）

胡少银,汪正俊,华月存[6]（2019）在《矿井瓦斯动态智能预警技术研究及应用》一文中研究指出利用矿井安全监控系统的数据采集功能,通过对实时监测的各地点瓦斯监测数据分析计算,基于未确知测度理论和大数据算法,生成监测点动态高峰均值,进而形成日动态高峰均值和周动态高峰均值。通过动高态高峰均值与周动态高峰均值的比较,发出实时动态预警。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年09期）

司俊鸿,许敏,郑凯凯,褚廷湘[7]（2019）在《黄陇矿区瓦斯-油型气混合气体爆炸特性及预警技术研究》一文中研究指出针对黄陇矿区含油型气矿井瓦斯涌出随机性强、气体组分不稳定、防控难度大的特点,通过分析瓦斯-油型气混合气体组分特性,采用可燃性混合气体爆炸极限测算方法以及10 L球形多组分气体爆炸试验,研究了瓦斯-油型气混合气体爆炸范围的变化规律,提出了基于CH4浓度和采空区煤自燃联合防控的瓦斯-油型气混合气体爆炸预警技术,建立了瓦斯-油型气混合气体爆炸预警指标体系,设计了混合气体爆炸预警系统。结果表明,黄陇矿区瓦斯-油型气混合气体组分中CH4降低到13%～67%,C3H8和C4H10升高到10%～30%,各向异性明显;烷烃类气体增加,使得混合气体爆炸范围降低为1.85%～9.85%,混合气体爆炸危险度升高到4.32,高于普通矿井2.15倍;确定了黄陇矿区回风巷CH4的预警体积分数为0. 38%,基于煤自燃氧化升温试验得出了煤自燃监测指标为CO、φ(C2H4)/φ(C2H6)。研究成果为瓦斯-油型气混合气体爆炸灾害防控提供了依据。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年08期）

杨宏伟,钱志良[8]（2019）在《矿井瓦斯超限实时预警技术研究》一文中研究指出为解决瓦斯超限的预测预报问题,根据瓦斯超限前煤体及工作面环境表现出的前兆特征,依据矿井瓦斯超限影响因素,从瓦斯、通风、地质构造、管理等方面,建立了瓦斯超限预警指标体系,利用瓦斯体积分数变化指标作为实时预警指标,其他指标作为趋势预警指标,针对瓦斯超限单指标误报率高的问题,利用模糊数学理论建立了瓦斯超限多指标模型,确定了权重值和评价值。在某矿井建立了工作面瓦斯超限实时预警系统,输出红色、黄色及绿色3级瓦斯超限预警结果,得出了瓦斯超限发生的概率,根据瓦斯超限预警结果采取相应措施可以大幅降低瓦斯超限次数;多指标模型预警与单指标模型预警对比结果表明:红色预警次数可以减少50%以上,黄色预警次数减少30%以上,说明采用多指标量化模型比单一指标模型更为合理,提高了预警准确率,为煤矿安全生产提供管理依据,也为类似预警指标研究提供参考。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年08期）

王丽,杨洋[9]（2019）在《煤矿瓦斯地质信息预警系统》一文中研究指出本项目系统围绕《煤炭安全规程》及《加强煤矿瓦斯地质研究与预警工作》的通知,紧紧把握提高工作实效与瓦斯地质预测预报能力两大主线,采用信息化手段优化传统汇报、汇总、评级与落实的过程,志在达成瓦斯地质信息的准确性,可操作性,兼容性,可以与多种系统相结合形成智能联控预警控制系统,为煤矿井下安全提供重要依据。可用于预防各类事故的发生,指导安全生产。旨在提高煤矿井下瓦斯地质预警能力。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年15期）

周云飞,冯文奂,曹亚平[10]（2019）在《信息技术在煤矿瓦斯监测与预警中的应用》一文中研究指出在近年来经济发展的影响作用推动下,煤矿实际开采量也在随之增加,在煤炭开发中,实际所应用的挖掘技术也在随之提升,实现了较大的突破。煤矿的实际生产与开采工作实施中,对瓦斯安全等相关问题的重视度较高,在煤矿的工作实施中,瓦斯的使用极为重要,且具有较大的危险性,为此,对技术的应用需要不断创新,优化技术内容,引入先进的技术理念。鉴于此,本文通过对煤矿生产中,在瓦斯使用中信息技术的应用进行研究,对其在实际的监测以及预警等环节中的情况展开研究与分析,加强对煤矿的安全保障。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2019年15期）

### 瓦斯预警论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

我国是煤炭资源大国,煤炭资源同时也是我国能源的重要组成部分之一,对我国的国民经济发展有着重要的地位。由于煤炭开采过程中技术相对落后,我国也是发生煤矿重大安全事故数量最多的国家之一。其中瓦斯气体是导致煤矿爆炸事故的关键物质,瓦斯气体的主要成分为甲烷,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,瓦斯是无色、无味的气体,在环境中与空气混合达到爆炸极限时,极易发生闪爆。国家煤矿安全监察局出台了"先抽后采,以风定产,监测监控"的煤矿开采瓦斯爆炸防治制度,强化了瓦斯气体的抽放和检测。2016年由杨玉中,吴立云编着,科学出版社出版的《"叁软"煤层瓦斯灾害

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 瓦斯预警论文参考文献

[1].裴韶华,高岩,刘硕.基于因子分析法构建龙泉煤矿4202工作面多级瓦斯预警模型[J].山东煤炭科技.2019

[2].沈岚.灰色关联与神经网络在煤矿瓦斯预警中的应用——评《“叁软”煤层瓦斯灾害预警理论及应用》[J].矿业研究与开发.2019

[3].李雪.煤与瓦斯突出实时预警技术研究及应用[J].计算机产品与流通.2019

[4].王嵬.煤与瓦斯突出预警平台研究与应用[J].计算机产品与流通.2019

[5].刘统玉,王兆伟,李振,李艳芳,金光贤.光纤传感技术在煤矿瓦斯、火灾隐患监测预警中的应用研究进展[J].山东科学.2019

[6].胡少银,汪正俊,华月存.矿井瓦斯动态智能预警技术研究及应用[J].煤矿安全.2019

[7].司俊鸿,许敏,郑凯凯,褚廷湘.黄陇矿区瓦斯-油型气混合气体爆炸特性及预警技术研究[J].煤炭科学技术.2019

[8].杨宏伟,钱志良.矿井瓦斯超限实时预警技术研究[J].煤炭科学技术.2019

[9].王丽,杨洋.煤矿瓦斯地质信息预警系统[J].内蒙古煤炭经济.2019

[10].周云飞,冯文奂,曹亚平.信息技术在煤矿瓦斯监测与预警中的应用[J].内蒙古煤炭经济.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b4c27b6a654461dc0636253e.html