# 锁相混频论文-朱大成

导读:本文包含了锁相混频论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:小型化,低杂散,混频锁相,隔离

### 锁相混频论文文献综述

朱大成[1]（2019）在《X波段混频锁相源的研制》一文中研究指出本文介绍了小型化、低杂散X波段混频锁相源的研制,分析了混频锁相的原理和优势。同时介绍了环路设计、结构设计、混频器部分设计。通过对环路增加一阶RC来改善鉴相泄露,并使用分腔设计、选用隔离度优良器件来抑制副环信号在主环的泄露。最后给出了最终的实物制作和测试结果。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年31期）

张博[2]（2019）在《基于混频锁相技术的低相位噪声毫米波频率源》一文中研究指出随着毫米波元器件的发展,毫米波频率源在高频性能、工艺结构以及功率容量等方面均有较大的进展。于是对毫米波频率源的相位噪声要求也越来越高,目前,已经实现了高相噪的频率源的工程化;本文利用混频锁相技术来实现锁相源的高相位噪声以及低杂散,小体积。(本文来源于《2019年全国微波毫米波会议论文集（上册）》期刊2019-05-19）

马荣,刘伟,秦忠忠,李凤琴[3]（2018）在《光学锁相环的实现及其在铯原子四波混频过程中的应用》一文中研究指出我们利用自制的光学锁相环实现了一台外腔半导体激光器和一台钛宝石激光器的相对频率和相对相位锁定,锁定后两束光的拍频线宽约为1 Hz。同时,该光学锁相环能实现两台激光器从10 MHz至10GHz任意频率差的锁定,通过简单升级射频元件可以实现最高20 GHz频率差的锁定,可应用于激光冷却与俘获原子、光与原子相互作用等研究领域。我们实验证明将该锁相环应用于铯原子蒸汽中的四波混频过程,产生的孪生光束最大强度差压缩由3.8dB提高至6.0dB。(本文来源于《量子光学学报》期刊2018年03期）

潘碑,苏卫国[4]（2014）在《锁相频率源混频信号的相位噪声分析》一文中研究指出分析了锁相源的相位噪声构成,并在此基础上建立了两路相关锁相源混频相位噪声的近似数学模型,推导了相应的相位噪声的计算式。通过实验及对实验数据的分析表明,该数学模型与实际实验结果一致,大幅度减小了相位噪声估计的偏差。该数学模型能有效的指导复杂频率源的设计及相位噪声的估算。(本文来源于《固体电子学研究与进展》期刊2014年05期）

冯国兴[5]（2012）在《基于谐波混频的微波低相噪锁相设计》一文中研究指出该设计通过谐波混频的方式实现常规分频式锁相环所难以实现的低相噪指标。在理论分析的基础之上,提出微波低相噪锁相环设计方案,制定实际电路结构,通过对电路的调试达到在5.5GHz频点输出-111.30dBc/Hz@10kHz的相噪指标和-67.33dBc的杂散指标。验证了通过谐波混频的方式实现微波低相噪锁相的可行性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2012年09期）

贾晶,高玉良,张路[6]（2011）在《X波段锁相混频频率合成器设计》一文中研究指出提出了一种低相噪、低杂散的X波段捷变频频合器的设计方案。首先利用P波段数字锁相环产生跳频基准信号,并通过精心选择器件和优化设计环路滤波器改善相噪和杂散性能,再与X波段频标信号上变频,产生所需信号。测试结果为相位噪声≤-91 dBc/Hz@10 kHz,杂波抑制≤-72 dBc,捷变频时间≤90μs。(本文来源于《压电与声光》期刊2011年03期）

陈墨,徐金平[7]（2009）在《X波段宽带低相位噪声混频锁相频率源》一文中研究指出本文采用混频锁相技术研制X波段宽带锁相频率源,解决了低相位噪声6GHz本振倍频源、宽带环路滤波器的参数优化设计等关键技术,频率源系统中采用X波段VCO的二分频输出信号进行混频,省略射频输出信号耦合取样电路,降低本振倍频链路的倍频次数,有利于改善整个系统的相位噪声性能。研制的X波段频率源性能实测结果为:在10.6GHz～11.8GHz和12.27GHz～13GHz频段内相位噪声优于-102dBc/Hz@10kHz,可以为低相位噪声毫米波锁相频率源的研制提供关键的低相位噪声、频率可调的本振信号源。(本文来源于《2009年全国微波毫米波会议论文集（下册）》期刊2009-05-23）

叶苏俐,许伟伟,杨健,张亚凡,吴培亨[8]（2007）在《高温超导混频器用于毫米波锁相稳频源》一文中研究指出设计了与小型脉冲管制冷机配套的高温超导混频测量系统,实现了高温超导约瑟夫森结3mm波段的96次谐波混频。在此基础上,完成了最高60次谐波的3mm压控振荡器锁相稳频工作。实验结果表明,振荡器的频谱纯度得到了很大的提高,实现了高温超导谐波混频器锁相稳频源。(本文来源于《“第十叁届全国微波能应用学术会议”暨“2007年国际工业微波节能高峰论坛”论文集》期刊2007-11-14）

叶苏俐,许伟伟,杨健,张亚凡,吴培亨[9]（2007）在《高温超导混频器用于毫米波锁相稳频源》一文中研究指出设计了与小型脉冲管制冷机配套的高温超导混频测量系统,实现了高温超导约瑟夫森结3mm波段的96次谐波混频。在此基础上,完成了最高60次谐波的3mm压控振荡器锁相稳频工作。实验结果表明,振荡器的频谱纯度得到了很大的提高,实现了高温超导谐波混频器锁相稳频源。(本文来源于《材料导报》期刊2007年S2期）

陈景文[10]（2007）在《基于ADF4360_4锁相频率合成器的混频器本振源电路设计》一文中研究指出介绍了ADI公司推出的锁相频率合成器芯片ADF4360_4的结构原理和工作特性,给出了用ADF4360_4来为混频器设计一个高输出频率的本振源电路的具体应用电路和设计方法,同时给出了ADF4360_4芯片的应用电路和软件控制程序代码。(本文来源于《电子元器件应用》期刊2007年10期）

### 锁相混频论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着毫米波元器件的发展,毫米波频率源在高频性能、工艺结构以及功率容量等方面均有较大的进展。于是对毫米波频率源的相位噪声要求也越来越高,目前,已经实现了高相噪的频率源的工程化;本文利用混频锁相技术来实现锁相源的高相位噪声以及低杂散,小体积。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锁相混频论文参考文献

[1].朱大成.X波段混频锁相源的研制[J].科技经济导刊.2019

[2].张博.基于混频锁相技术的低相位噪声毫米波频率源[C].2019年全国微波毫米波会议论文集（上册）.2019

[3].马荣,刘伟,秦忠忠,李凤琴.光学锁相环的实现及其在铯原子四波混频过程中的应用[J].量子光学学报.2018

[4].潘碑,苏卫国.锁相频率源混频信号的相位噪声分析[J].固体电子学研究与进展.2014

[5].冯国兴.基于谐波混频的微波低相噪锁相设计[J].现代电子技术.2012

[6].贾晶,高玉良,张路.X波段锁相混频频率合成器设计[J].压电与声光.2011

[7].陈墨,徐金平.X波段宽带低相位噪声混频锁相频率源[C].2009年全国微波毫米波会议论文集（下册）.2009

[8].叶苏俐,许伟伟,杨健,张亚凡,吴培亨.高温超导混频器用于毫米波锁相稳频源[C].“第十叁届全国微波能应用学术会议”暨“2007年国际工业微波节能高峰论坛”论文集.2007

[9].叶苏俐,许伟伟,杨健,张亚凡,吴培亨.高温超导混频器用于毫米波锁相稳频源[J].材料导报.2007

[10].陈景文.基于ADF4360_4锁相频率合成器的混频器本振源电路设计[J].电子元器件应用.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b4d7d00f913b21d9b0cfca79.html