# 分析水利水电工程中的大体积混凝土施工技术

黄金静

身份证号码：45273019880226xxxx

摘要:随着社会不断进步与发展，水利事业得到国家的大力支持，发展也日益迅猛，相应的水利水电工程施工技术工艺也不断得到发展与进步，当前，混凝土施工工艺是当今建筑工程中不可或缺的组成部分与施工元素，在水利水电工程中同样被广泛使用。

关键词:水利水电工程；大体积混凝土；施工技术

在水利水电工程中，混凝土施工技术直接关系到整个工程的整体质量，所以，在当前的大前提下，施工单位必须要提高对混凝土技术管理以及质量控制工作，将自己的施工技术水平不断提高，要对大体积混凝土施工中常见的问题不断研究与分析，确保水利水电工程质量得到有效的保证。

1.大体积混凝土概述

我们通常将混凝土结构中最小段不低于1米的混凝土结构称为大体积混凝土，大体积混凝土具有浇筑的混凝土量大、结构尺寸大、布置的钢筋多、受影响因素较多等特点，同时也具有强度高、抗震性好、经济适用及可塑造强等优点。由于大体积混凝土浇筑面积广，其受水化热作用而产生的温度应力以及混凝土自身特性的影响较大，这就极易造成裂缝的产生。水利水电工程施工项目众多，尤其是在大坝、涵洞、水闸、桥梁等施工项目中，大体积混凝土应用更为频繁。因此，施工单位必须加强大体积混凝土的施工质量管控，以此确保水利水电工程施工质量，防止大体积混凝土中产生裂缝。

2.大体积混凝土出现裂缝的原因

2.1水化热作用下出现的温度应力

所谓大体积的混凝土，其体积以及面积较大，尺寸也相对大很多，这就会造成这种大体积的混凝土在散热上受到影响，水泥在水化的时候需要排放大了的热了，大体积的就会出现散热性能较差的情况，这样就会导致温度应力的出现，混凝土内部的温度就会偏高，这样内外部出现温度差异，如果温差悬殊，必然会出现裂缝的问题。有研究以及试验数据说明，如果温差在25摄氏度的时候，混凝土便会出现不同程度的裂缝。

2.2混凝土的自身特性

混凝土具备收缩的性能，这也是出现裂缝的诱因之一。在浇筑工作完成之后，混凝土内部的水分会迅速的蒸发，水分的蒸发会引起混凝土的变形收缩。特别是对于大体积的混凝土来讲，变形的幅度就会相对更大，内部应力左右就会相应更大，那么裂缝就更容易出现与产生。

2.3混凝土内部约束条件影响

混凝土的变形收缩同时与混凝土的内部约束力有明显且直接的关系。如果混凝土的内部稳固性与约束力够强的话，那么就不会产生过大的应力，这样就很难出现裂缝的问题，内部约束条件不足的时候才会导致应力过大，出现裂缝。

2.4外界气温变化

大体积混凝土在施工期间，外界气温的变化对混凝土的开裂有重大影响。混凝土内部温度是由浇筑温度、水泥水化热的绝热温度和混凝土的散热温度三者的叠加。外界温度越高，混凝土的浇筑温度也越高。外界温度下降，尤其是骤降，大大增加外层混凝土与其内部的温度梯度，产生温差应力，造成大体积混凝土出现裂缝。因此控制混凝土表面温度与外界气温温差，也是防止裂缝的重要一环。

3.大体积混凝土施工技术分析

3.1混凝土配合比设计优化

3.1.1对于大体积混凝土的材料要做好质量把关工作，选用最合理的水泥材料。大体积的混凝土会产生更多的热量，水化影响比较明显，因此最好是使用水化热相对低的水泥材料。

3.1.2要控制好大体积混凝土材料的配比。

依据设计标准与相关要求进行混凝土配比设计。具体能表现在以下几方面：第一，保证降低水热化的前提下，保证混凝土的整体质量以及标准等级要求，符合工程要求标准；第二，以确保混凝土施工和易性为前提，尽最大可能采取科学的办法，保证混凝土施工的和易性，比如我们可以将砂量用量控制在较少的量，可以防止混凝土的变形过于严重；第三，要将混凝土的凝固性控制在一定时间内，可以科学的合理的降低混凝土用水量。

3.1.3大体积混凝土生产与运输。在进行大体积混凝土的浇筑工作中要严格按照相关标准要求进行规范施工，要依据图纸以及设计要求进行试验以及检验，保证混凝土的性能以及其他相关指标要求。大体积混凝土在运输的时候，要使用专业的运输车辆，搅拌运输车必须具备防水防风的基本功能。在整个运输过程中必须要一直处于搅拌运动状态之下，防止混凝土离析现象。如果大体积混凝土运输到施工所在地之后不能满足施工要求，不能盲目投入施工，防止对工程造成不利影响，避免整个工程的质量以及稳固性受到破坏。

3.2大体积混凝土施工作业

3.2.1施工技术准备、进行大体积混凝土施工作业前，应按照相关规定对大体积混凝土进行验算，例如进行大体积混凝土温度、温度应力、收缩应力等验算，通过计算得出混凝土升温峰值、内外温差、降温速率等控制指标，而后根据这些控制指标制定合理有效的温控措施。在水利水电工程中，浇筑的混凝土入模温度的升温峰值宜为45℃，内外温差为25℃，降温速率为每小时2℃/d。

3.2.2模板施工。在大体积混凝土模板施工过程中，要严格按照相关国家规定要求进行，对于模板的强度以及稳定性都要进行比较严格的核算，同时要相应的做好浇筑后期的养护工作方案与安排。在拆除模板的时候，首先要确保混凝土有足够的强度与刚度，同时要对混凝土的温度进行有效合理的把握，保证内外部的温差在正常的范围内，上述两个方面都工作到位才能够开始开展模板拆除工序。

3.2.3混凝土浇筑。对于大体积混凝土进行浇筑，一般有两种方式，一个是分层进行浇筑，再就是进行推移式的连续浇筑。分层浇筑又可以大致分为以下几种：全面分层、分段分层、斜向分层等。在整个浇筑过程中，要控制好浇筑的时间间隔，不能将间隔时间设置的太长，尽量缩短，在混凝土初步凝固之前最好是完成整个浇筑工作。通常情况下，这种大体积的混凝土要自下而上，从低到高进行浇筑，首先，浇筑方法为先浇筑混凝土结构长的一侧，而后浇筑短的一侧，要保证浇筑的持续性。如果采用分层浇筑的方式，要在浇筑之后进行充分的振捣工作，大体积混凝土宜采用二次振捣工艺，在振捣期间要把握好振捣时间以及强度等，防止出现漏捣情况或者振捣过度的现象，保证混凝土的整体结构强度以及质量。

3.3大体积混凝土养护

对于大体积混凝土的养护工作，要结合考虑到其特有的性能与特点，对这种混凝土的养护要兼顾保湿与保温工作并举的养护措施。一般的混凝土养护保温途径就是采用麻袋或者塑料薄膜进行覆盖，将上述物质覆盖在浇筑完毕的混凝土之上，也可以使用搭建挡风、遮阳保温棚的方式，不过就经济性来讲，大体积混凝土的养护还是前者更加是具有经济性。

4.结语

综上所述，论文主要对大体积混凝土的施工工艺就行简要的论述与分析，具有关键的现实意义。其技术工艺水平直接关系到整个水利水电工程的质量以及稳固性，所以，要对水利水电工程中大体积混凝土施工工艺进行不断的探索与研究，推动树立施工单位施工工艺技术的不断提升。

参考文献:

[1]周浩，吕俊.浅谈水利工程建设中混凝土施工技术[J].中国高新技术企业，2010（10）

[2]赵承朝.对水工混凝土裂缝预防与处理的探讨[J].沿海企业与科技，2009（07）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b515912c768cc6575116524b.html