# 浅谈公路工程中灌浆施工技术张慧

沁阳市公路管理局河南省沁阳市454550河南鹏程路桥建设有限公司河南省焦作市454000

摘要：在当前的公路工程施工之中，经常会出现结构裂缝的情况，导致公路工程使用质量下降。而灌浆技术的应用能够全面提升公路工程施工的结构刚度与强度，减少结构裂缝产生的可能性。本文作者根据自身研究公路工程施工多年的实际经验，对灌浆技术的应用展开了深入的分析，并根据实际情况，给出灌浆技术的应用要点，希望能够对相关行业起到一定的启发作用。

关键词：公路工程施工；灌浆技术；应用

引言：

随着我国城市化进程的不断推进，对于交通运输基础设施的建设质量也提出了更加具体的要求。而公路工程的建设具有一定的施工难度，对于施工工艺流程的要求较高。而随着时代的发展，越来越多的新技术新工艺被应用到公路工程施工之中，其中就包括灌浆技术。灌浆技术能够全面提升公路工程施工的安全性与稳定性，因此对于灌浆技术的应用要点分析，能够确保公路工程的建设质量和建设效率，推动我国公路工程建设行业的深入发展。

一、公路工程施工中灌浆技术的概要

所谓的灌浆技术，即是通过渗透、填入以及积压等方法将公路工程缝隙之中存在的水和空气进行积压，然后采用浆液进行缝隙的填充，当浆液凝固之后，就会与公路工程基础形成一个完整统一的整体，进而提升公路工程施工的稳定性。目前我国公路工程施工过程之中，较为常用的灌浆方法有静态压力法和高压喷射法两种，其中，高压喷射法的应用更加广泛，主要的技术应用要点在于采用高压的设备进行浆液的喷射，在压力不断增加的过程之中，缝隙内的土层会被全面的清除。在公路工程之中应用灌浆技术，能够实现地基基底与浆柱的全面结合，达到提升地基基底密实度的根本作用，从而减少公路工程建设的孔隙率，提升地基的抗渗透能力，进而提升公路工程施工的施工质量；同时，在应用灌浆技术时也可以将公路工程的施工做为工程载体，提升混凝土结构整体的结构强度。除此之外，灌浆技术还能够全面提升公路工程结构整体的强度与刚度，改善施工过程之中存在的质量问题与结构缺陷，从而使公路工程施工能够在安全、稳定的条件之下顺利进行[1]。

二、灌浆技术在公路工程施工之中的应用要点

（一）施工准备阶段

在公路工程施工之前，应该做好相应的准备工作。施工设计人员应该对于公路工程的建设地点进行全面的调研与地质勘察，了解和掌握施工建设地点的水文地质条件，从而选择更加科学合理的施工方法，制定有效的施工控制标准。根据工程的实际要求进行灌浆材料的选择，区别不同材料的理化性质，选择合理的灌浆半径和施工面积。在施工准备阶段还应该考虑到灌浆材料的特性，确定其可用范围，同时采用实验的方法来进行灌浆材料配合比的计算。对于砂砾层的灌浆施工，可以选择渗透式灌浆的灌浆技术；而在硬质涂层的施工时，则可以选择劈裂灌浆的灌浆技术；在对于低强度的土层进行施工时，可以采用压密灌浆技术。灌浆技术的选择应该根据施工地点的土层情况而定，同时工作人员也应该对于施工过程之中容易出现的问题和处理方法进行深入的了解，在施工之前，将施工设备和施工材料进行充分的准备，从而确保灌浆技术能够有序的应用在公路工程施工之中[2]。

（二）施工方案的设计

在施工准备的相关工作完成后，就应该对于灌浆技术的施工工艺流程进行方案上的确定。设计人员应该对于施工现场进行缜密的分析和调研，同时结合灌浆实验的相关数据进行灌浆方法应用方案的设计。在实际设计过程之中，需要重点考虑灌浆孔距、灌浆范围以及钻孔点的选取等问题，同时还要考虑到灌浆技术的应用方法、灌浆压力以及灌浆原材料的配合比计算等问题。在选择灌浆方法的同时，还要考虑到公路工程底层的加固与修补问题。一般情况来说，公路工程的施工需要通过对于施工建设地点的土层性质以及灌浆深度来进行灌浆压力的确定，灌浆压力通常在0.3MPa到0.5MPa之间。这里要注意的是，灌浆压力并非一个固定值，需要设计人员和施工人员根据现场的实际情况进行调整。

（三）钻孔技术的应用

在进行钻孔技术的应用，首先应该根据公路工程施工的实际需求进行钻孔位置的选取，选择相应的钻机设备来进行钻孔施工。当前在公路工程施工之中常用的设备为XVL-50的地质钻探机，这种设备对于钻孔技术的应用能够提供强有力的保证。在进行钻孔作业的过程之中，应该按照施工设计的要求与规范进行钻孔，然后通过钻机进行高喷灌浆孔的施工处理，从而确保整个钻孔的布置更加科学合理。在钻孔的处理过程之中，应该采用适当的方法进行钻孔点的校正和处理，确保作业过程之中钻杆与钻孔能够处于同一直线之上，防止在施工过程之中发生钻孔偏斜的情况，防止钻孔质量问题对于灌浆技术的应用造成不良的影响[3]。

（三）灌浆材料的制备

灌浆材料的制备主要是指灌浆技术应用时使用的水泥浆体的制备环节。技术人员应该根据施工的不同情况进行灌浆技术应用的具体分析，合理的进行配合比的计算，并对于水泥原材料的质量进行有效的质量控制措施，从而确保灌浆材料能够满足技术应用的根本需求。水泥材料的配合比制定要能够满足施工使用强度与刚度的根本要求，而在拌和的过程之中，一旦发现水泥材料出现结块或者受潮的现象则应该做禁止使用处理。

（四）灌浆技术的应用方法

一般情况下，公路工程施工之中会采用压密灌浆技术进行施工，施工工艺流程的要点在于利用高压进行注浆，将配置好的高浓度浆体进行灌浆处理。这里要注意的是，在灌浆操作应用时，灌浆管会产生大量的浆泡，这说明浆液在灌浆作业的过程之中将岩石缝隙内的空气挤压出来。浆体在填充到岩体的内部时，会呈现出条状或者脉络状态的胶结层。同时，填充灌浆技术也在公路工程施工之中得到了深入的应用。这种技术能够全面减少公路工程发生结构裂缝和坍塌的情况，能够减少裂缝扩大的危害，从而提升公路工程建设的稳定性[4]。

三、灌浆技术应用时特殊情况的处理方案

由于灌浆技术在公路工程施工的应用具有较高的复杂性，因此在施工过程之中经常会遇到一些特殊问题，如果施工人员不能够采取相应的处理措施进行解决，就会使整个公路工程施工陷入困境。比如说，在回填灌浆的施工过程之中，如果灌浆孔在下方，就有可能导致灌浆回填出现意外中断的现象，进而引起灌浆孔的堵塞。为了有效的避免这种情况，相关工作人员必须做好充分的准备工作，防止施工过程之中发生回填中断的现象，如果中断现象无法避免，那么要采取持续灌浆的方法进行恢复，确保中断时间低于三十分钟。另外，在灌浆过程之中应该防止出现大量吸浆的现象，否则会导致公路工程的衬砌发生渗漏或者变形的情况。如果大量吸浆的现象已经发生，则应该立刻停止灌浆操作并查明发生问题的主要原因并进行处理，等到浆体已经凝固后再进行灌浆操作。恢复灌浆时灌浆的速率要进行调整，技术人员应该进行全程的观察，防止其他特殊情况的发生。

四、结束语

综上所述，在公路工程施工之中应用灌浆技术，能够全面提升公路工程结构的稳定性，使其拥有更长的使用寿命和更高的建设质量。在应用过程之中，施工人员和技术人员应该明确施工技术要点，做好施工准备工作、施工方案设计、钻孔工作、灌浆材料准备工作，从而确保灌浆技术能够顺利的应用。同时，施工人员还应该对于特殊情况的处理方案有着一定的了解，确保在发生特殊情况时能够进行有效的处理，进而提升灌浆技术在公路工程施工之中的应用效力，提升公路工程施工的施工质量和施工效率，促进我国公路工程建设行业的深入发展。

参考文献：

[1]余明楷.浅谈公路工程中灌浆施工技术探索[J].城市建设理论研究（电子版）,2013,(14).

[2]王志成.浅谈公路工程中灌浆施工技术探索[J].城市建设理论研究（电子版）,2014,(25):3249-3250.

[3]闫梦洁.公路工程中灌浆施工技术分析[J].建筑工程技术与设计,2016,(18):1407.

[4]范高斌.公路工程中灌浆施工技术[J].交通世界（上旬刊）,2017,(6):64-65.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b5c04f2ed85eed5d45b57e73.html