# 论建筑工程基坑支护施工技术要点

一、建筑工程基坑支护简介

所谓基坑工程，就是为了保护基坑的开挖、地下主体结构的施工安全和周边环境不被或少被破坏而采取的支档措施，其次，它还包括了基坑的土方开挖、施工机械的利用以及降水防水等方面，所有的这些，共同组成了建筑工程地下基坑支护的全部内容，目前开挖的两种最常用施工工艺有放坡开挖和在支护结构保护下的开挖。放坡开挖即无支护开挖，适用于基坑开挖深度较小、土质条件软的坡地。而支护开挖，即有支护体系保护下的开挖。针对不同的工程实际，我们要选择合理的开挖和支护方式，并在所选支护条件下进行合理施工工艺的设计和应用。但由于基坑工程的环境复杂性和保障结构施工，同时由于基坑施工过程中存在许多不可预测的可变因素，使得建筑基坑工程支护施工工艺存在着许多的问题。

二、建筑工程中基坑支护存在的问题

我国建筑工程的基坑支护施工技术已经有了很大的提高和完善，但是在实际的运用中依然存在许多的问题，主要表现在以下四个方面：

（一）深基坑环境复杂性

在设计过程中，根据提供的资料进行基坑工程支护的设计，由于环境的多样性和复杂性，不可能考虑到实际施工中遇到的各种问题，由于地质调查覆盖的程度不同，现实中存在的软弱地层或涌水地层等可能没有勘查到，在实际中需要多加预防与指定响应的预防措施，以保障支护施工的顺利进行。

（二）边坡的支护与土方的开挖不配套

一般在建筑基坑支护工程的施工过程中，倘若土方的开挖技术含量比较低，其施工单位的施工组织管理也就相对比较的容易；而边坡的支护技术含量比较高，其施工单位的施工组织及管理都会比土方的开挖复杂，因此，在实际的建筑基坑支护工程的施工过程中，其大型的工程一般都是由其专业的施工方来完成的，所以，在一个基坑支护工程中，其边坡的支护及土方的开挖是由不同的施工方来完成的，而这就会造成其两项施工效果不配套的现象，从而在一定程度上影响基坑支护工程的施工效果。

（三）实际施工达不到设计要求

由于设计人员的疏忽或认识不足，在进行边坡的设计时存在着一定的问题，但这种情况往往较少发生。最主要的是施工单位在进行施工时，没有严格按照设计要求及相关规范的要求，经常偷工减料，在进行基坑的挖土设计时经常会对基坑的挖土程序提出要求从而来避免支护变形，并且会进行图纸交底，而在实际的施工中施工人员往往不会管这些要求，只是一味的抢进度，只追求局部的效益，这就导致偷工减料现象的时常发生。同时边坡面的处理不当，达不到标准要求，以及相关负责人员急功近利，没有做好基坑公正施工工序的协调工作，只是盲目的追求施工进度，都会给建筑工程支护带来安全隐患。

（四）基坑工程中地下水的影响

在建筑基坑土方开挖、支护施工过程中，需要注意地下水对基坑工程施工过程中的影响，对于基坑开挖与支护施工中可能发现的渗水、涌水等现象，需做好应急准备与响应措施。不同的地质环境，地下水位有高有低，对于越高的建筑，基坑开挖的深度也越深，因此，若遇到地下水位相对较高的地质环境，或是遇有粉砂地基，就可能在基坑开挖过程中挖到地下水层，严重时，可能发生水患，给基坑开挖、支护工程施工带来很高的安全隐患。

三、建筑工程中基坑支护施工技术要点

1、灌注桩施工技术要点

（1）施工准备。钻孔设备就位后，应当对其进行平正、稳固，保证施工中钻机不出现倾斜或是移动等情况。

（2）钻孔。准备工作就绪后，钻机先不要立即钻入土中，应当在部分泥浆进入后，方可进行钻进；钻孔的过程中，若无特殊原因不得随意停止，要确保钻进的连续性；接长钻杆时，应当先将方形套卸去，然后提升钻杆露出钻盘，遵循先卸后装的原则；如果钻进时遇到淤泥层，应当减慢钻进速度，并增加泥浆的浓度，这样能够有效防止塌孔和缩孔等情况的发生。

（3）清孔。钻孔完毕后，要及时进行清孔。清孔可以分两次进行，首次清孔应当在成孔后立即进行，二次清孔则可在钢筋笼下放到位、导管安装完毕后进行；清孔应定期进行，并在清孔过程中对泥浆指标进行测定，确保清孔后的泥浆密度小于1.15。

（4）混凝土灌注。在工程中水下混凝土的灌注是关键环节，为了确保混凝土的灌注质量，要对各项指标进行严格控制，结合工程实际情况，在配制混凝土的过程中，加入了适量的高效减水剂，混凝土浇筑3d后，便达到了设计强度的70%～80%；水下混凝土浇筑时，导管不宜埋的太浅，以免影响混凝土的流速，进而影响浇筑质量。

2、护坡桩施工技术

护坡桩施工技术与土钉墙技术不同，采用的技术主要是钻孔压技术。用水泥浆护壁，把由碎石和无砂混凝土混合而成的桩基础投入其中。施工时必须要保证施工不违背设计方案规定的要求和标准，尤其是施工一定要得到主工程师的确认和签字，做好这些才能使建筑深基坑工程的整体质量得到保证，从而让钻孔压技术在护坡桩施工中发挥更大的作用。钻孔压技术主要采用水泥浆浇筑的办法，这样可以产生护壁的作用。水泥浆浇筑之后投放碎石和无砂混凝土，以便形成桩基础。护坡桩施工技术主要施工流程为：采用螺旋钻杆钻到设计规定的位置后，钻杆可以自孔底向孔内从下至上注入提前准备好的水泥浆。在水泥浆注入到规定深度后，需要把钻杆提出，并将钢筋笼和骨料放入孔中。对孔内重复注入高压纸浆一直到完全制成桩为止。进行护坡桩技术施工时，主要使用了多次钻孔压浆技术。

3、土层锚杆施工技术

土层锚杆技术主要使用的是锚杆钻机，通过锚杆钻机让钻机钻达到预先设定的位置，完成这个工作后，把水泥浆向孔里倒注，这就是有护壁功能的土层锚杆施工技术的工作原理。做好这些基本的操作后，还要把钢绞线穿入其中，不断补浆，升到安全位置之后再锁定。测量实际锚杆位置，调整达到规定位置的锚杆位置，保证锚杆在一个合格的位置，这时开始钻孔。这整个调整锚杆位置的过程就是具体的锚杆技术的施工方法。还有一个地方需要我们注意。在钻孔的过程中，一定要密切注意钻孔的过程中是否有障碍物，如果发现了障碍物要及时让技术人员了解，以便他们可以及时做出处理。这时候钻孔工作要暂停，只有完全没有问题才可以继续开展工作，问题的存在并不能保证施工的质量。最后，要想取下锚索一定要在孔进入确定的位置后进行，并且还要做好锚索的隐蔽工作。

4、土钉墙施工技术要点

土钉墙支护结构依靠的主要是加固的土体、混凝土和密集的土钉，通过这些构建一个强有力的支护结构。这个支护结构与重力式挡土结构相似，不仅能够抵制土压力等作用力，而且在保证深基坑和边坡的安全稳定性上有很大的作用。土钉墙还有着结构轻便、柔性高、造价低等优点。正是因为以上提到的这些特点，土钉墙支护结构在建筑深基坑工程中应用越来越广泛。要想做好土钉墙支护施工，就要保证以下工序的顺利实施。土方开发测量、放线安钻杆、钻孔、钻孔至设计深度、清理插入土钉、做好养护。在进行土钉墙支护施工时一定要保证整个具体的工作流程的工序顺序不变，一步步顺利进行。建筑基坑开挖前一定要注意仔细研究工程图纸。基坑的上下口线一定要按图纸的尺寸利用木桩进行划线。每挖30m还要记得挖一条积水沟用来保证日后排水系统的工作，让排水不再成为大家的困扰。要做好排水网络，还要在支护面上掩埋泄水管。这种泄水管多数以PVC管为主，而且无论在支护面的水平还是垂直方面都要进行掩埋。长度为500～1000mm的PVC管可以更好地发挥作用，良好的封固方式更是能完善排水网络，及时在钢筋布置实现之后喷射混凝土面层，做好这些才能保证土钉墙支护施工的质量。

四、结语

在进行建筑工程基坑支护施工过程中，需严格遵守设计以及规范要求，才能在很大程度上保证建筑工程整体的稳定性及其安全性，并降低在建筑施工过程中安全事故的出现率，减少施工人员的伤亡。科学合理的运用建筑基坑支护工程的施工技术并及时创新，是建筑施工单位快速发展的前提，并在很大程度上保证建筑施工单位的安全，促使其经济效益的快速增加。

参考文献：

[1]林震宇.议建筑工程基坑支护施工技术[J].地球.2013（06）：123-124.

[2]田文杰.探讨建筑工程基坑支护施工技术[J].中华民居.2013（27）：156-158.

[3]雷海福.浅论建筑工程基坑支护施工技术[J].房地产导刊.2013（13）：126-128.

[4]秦伟.浅析建筑工程基坑支护施工技术要点[J].科技风，2015（5）.

[5]胡紫锋.房屋建筑工程的基坑支护特点与施工技术[J]江西建材，2014（24）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b5ef23da9b6dc842881642e1.html