# 探析变电运行电气误操作事故原因及防范措施顼赛飞

（内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒电业局内蒙古锡林浩特026000）

摘要：在变电运行过程中，电气误操作的现象包含很多现象，例如误拉合断路器或者是带接地线合闸等现象都是十分常见的，造成上述事故的原因有很多种，具有多样性以及复杂性等特点，但是产生上述问题的最根本原因在于没有按照变电过程中的规范要求进行，违反了相应的操作步骤，实际上，变电运行过程中的安全性以及可靠性是影响配电服务质量的主要原因，对电力系统的正常运行将会造成严重的损耗，严重的情况下还会造成二次事故，所以应该进一步提高变电运行过程中电气误操作的处理，找出有效的解决措施，这样才能促进变电站更加安全稳定的运行。

关键词：变电运行；电气误操作；原因；防范策略

引言

确保变电运转的安全与稳定性必须借助变电站工作者平常的加强养护和检测，然而在这里我们必须明确了解，在进行变电操作的同时，很有可能会遭受外界不明原因，致使实际的操作中出现严重的失误情况，以至于出现各种不同的安全事故现象，比如，电气设备受到损坏、电网缺乏运行的稳定性，严重的甚至还会造成人员的伤亡事故，在此基础上，给经济造成极大的损失。

1电气误操作发生原因

1.1运行管理方面原因

（1）没有一套完善、健全、严谨的规章制度，来规范变电运行工作人员的行为。变电运行工作者的操作行为需要严格按照相关的规章制度进行，如果其所参照的规章制度不够健全与完善，必定会影响操作人员操作的正确性，给电力系统埋下安全隐患。将会影响整个变电的运行工作，增加变电运行电气误操作事故出现的概率。

（2）各项规章制度执行力度不够。仅制定规章制度是远远不够的，工作人员必须严格遵守与执行相关的规章制度，否则对减少因误操作而出现的变电运行事故毫无作用。例如无票操作、漏操作项、操作中强行解锁等行为，都是与相关的规章制度不符的。

（3）没有完善的防误闭锁装置，增大了误操作事故出现的频率。虽然大多数变电站都装置了防误闭锁装置，但防误闭锁装置没有统一的技术标准，在型式也有所差别，有一些防误闭锁装置仅有三防功能或四防功能。同时缺乏一套完善的维护管理制度指导工作人员做好维护管理工作，甚至有使用万能钥匙来进行解锁，这都可能导致误操作事故。

1.2值班人员技术水平差

值班人员技术水平不高主要体现在专业知识不够扎实、缺乏实际操作经验、不熟悉设备。主要内容：①对设备的相关性能不熟悉，是造成误操作事故的重要原因之一。因此管理人员一定要督促值班人员及时熟悉设备，特别是新引进的设备，对一些不常用的设备也要进行相关的了解，减少实际操作中误操作事故的出现；②专业知识不够扎实，也是常见的导致误操作事故原因；③工作人员缺乏实际操作经验，引发误操作事故的。尤其是新员工，因实际操作经验的缺乏无法合理地进行操作，引发误操作事故。当然也有一些不思进取的老员工，不注重总结实际操作经验，往往不能很好地完成工作，误操作事故时有发生。

1.3安全管理的原因

变电站值班人员安全意识淡薄，由于日常工作不重视安全管理，不认真开展事故通报学习，不能认真吸取事故教训，容易养成习惯性违章的坏习惯，对安全生产造成极大的安全隐患。在日常工作，不能严格执行《安规》及现场规程及有关规章制度，不能认真执行“两票”、“三制”，无票操作，无监护操作，漏项操作，跳项操作，操作过程中不认真执行监护复诵制，挂接接地线不进行验电，设备检修后送电，不检查送电范围内接地线、接地刀闸是否全部拆除或确已全部拉开等制度措施。这种习惯性违章行为，在安全管理上，极大增加了误操作的概率。

2变电运行电气误操作防范措施

2.1强化变电运行操作相关的制度建设

建立现代化变电运行规章制度是规范工作人员的操作行为，减少电气误操作事故的重要途径。一方面，电力企业应该根据变电运行操作的实际情况，制定满足实际需求的、科学的操作流程，对变电运行工作中的关键步骤进行详细的说明，如倒闸等的规范性；另一方面，电力企业应该总结变电运行事故经验，然后根据未来发展的需要，对现有的操作流程和相关制度进行优化，确保操作流程的合理性、制度的先进性。另外，还应该不断完善变电操作安全应急处理机制，定期举行事故演练活动，加强工作人员的应急能力和实际操作能力。

2.2积极推进设备管理和人才培训

设备的性能和操作人员的专业技能水平，对变电运行工作有着不可忽视的影响。可以从以下几点加强预防：①加大操作人员的培训力度。不仅培养变电运行工作者的专业技能，还要培养安全责任意识。电力企业应加强建设安全、完善的操作体制，提高操作人员的安全生产意识，同时还应经常举行安全工作讨论活动，使员工认识变电运行安全的意义。除此之外，电力企业还应加强对新入职员工的职业教育，一方面，通过适当的职业素质培训，培养员工的标准化和规范化意识，加强新员工执行各项规程的能力，使其逐步形成一个良好的变电操作习惯；另一方面，还应该加强新员工在专业技能、设备性能认识、电力系统运行原理等方面的培训，提高新员工分析和处理变电运行事故的能力；②关于变电运行相关设备的管理。对此，一方面，电力企业应当对变电设备的选型、安装等过程进行严格把关和全面监控，规范验收，避免设备的使用偏离设计要求的情况出现；另一方面，当变电设备正常投运后，应当实现对各个变电设备运行状态、动态参数、历史数据等的掌握，规范不同设备的操作流程，对不同设备制定针对性的事故应对措施。

2.3进一步完善防误闭锁装置

据《安规》的相关规定，高压电气设备必须安装有电闭锁装置、带电显示装置和防误操作闭锁装置。相关人员要及时完善防误分合开关电气闭锁回路，其主要目的在于防止误带电合地刀或挂接地线。此外，要结合变电站要求设计防误闭锁装置，在进行综自、集控站改造时，要确保其符合在线微机五防通信装置的要求，在验收防误装置时，要加强管理，做好安装调试工作，并要完善后期维护工作，以构建有效的安全防线，确保工作的安全性。

2.4高压变电配电的继电保护器

继电保护在相应系统中运作，能够和配电中的一些设备做出有效的配合，比如：可以和相应的倒闸做好适当的配合，在最大程度上让供电品质能够实现安全的效果。高压配电变电在运作的时候，继电保护器所起到的用处是为了给电流提供更多的保障，并且依据不同的手段来将变压器和系统进行适当的完善，从而达到保护的效果。一般保护环节可以理解为对流速所产生的保护，并且可能会在保护的时候出现掉闸的情况，这就是所谓的速断保护。还有很多的维护形式，有以下几种：一种是过流保护；另一种是高温保护等。

2.5倒闸操作要规范化、标准化、程序化

操作人员的疏忽操作是导致电气误操作的常见因素，因此，为了最大限度地减少误操作事故，运行人员需要明确标准，严格按照操作程序工作。在倒闸操作工作中，要及时地引用电气运行岗位的相关质量标准，以全程管理和工序管理为主要内容模式，从而确保倒闸操作的规范化、标准化、程序化。

结束语

总之，在变电运行时常常会出现安全事故，因此为了确保操作工作的安全性，保障电力系统高效的运转，必须强化建设预防是固定的有效措施，以此为我国电力企业的持续发展夯实基础。

参考文献：

[1]周志源.探究变电运行电气误操作事故原因及防范措施[J].科学时代，2015（5）：25.

[2]曾德萍，李卫东.变电运行电气误操作事故原因及防范措施[J].科技致富向导，2013（1）：67.

[3]胡伟新.变电运行中倒闸操作事故原因及预防措施探析［J］．科技创新与应用，2015（30）：162~163.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b5f8344f7c66f1fa69bc2a71.html