# 浅析建筑电气工程施工管理控制问题钟平

广东名大建设工程有限公司广东省茂名市525000

摘要：电气工程是工程项目的重要组成部分，随着建筑智能化的迅速发展，电气工程的地位和作用越来越重要，直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果，其工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能，包括工作、生活在其中的人员的舒适性、安全性、高效性等。因此，如何做好建筑电气工程施工组织管理工作，笔者认为在电气施工组织管理上应做好以下几方面的工作。

关键词：建筑电气工程；施工管理；控制问题

引言

人们物质生活水平的持续提高要求建筑结构有更高质量和更完善功能的要求。这些要求还包括了许多实际应用中需要满足情况，比如说实践过程中要满足最基础的居住功能，与此同时也要保障建筑物的安全性与舒适性。建筑工程中最关键的组成部分是有关电气工程的安全施工，这会影响房屋整体居住的结构，因此在建筑工程的实际操作中，必须要严格把握质量，制定控制措施还有管理的方法，较好地完善处理基础性管理的工作，提高整体工程的施工质量。

1建筑电气工程施工中的常见问题

1.1建筑电气工程防雷施工技术

防雷施工技术是整个建筑电气工程施工中非常关键的施工技术，如果防雷施工技术出现问题，很容易酿成安全事故。实际施工中往往存在以下不符合新规范的常见问题：（1）施工人员未将雷电引入防护装置的下引线和接地装置进行可靠的联接，引入接地点的位置和数量不符合要求；（2）施工人员选用和使用施工工器具错误，并没有采用防护用品，未按规范要求进行断电；（3）施工人员擅自修改线路主线的布局和截面，导致施工安全性降低。

1.2建筑电气工程管线敷设

施工技术建筑电气工程施工过程中管线敷设的施工技术多样，需要结合具体的实际工程，合理选用与之相适应的管线敷设施工技术。实际施工中往往存在以下不符合新规范的常见问题：（1）管线敷设没有结合实际施工环境，在潮湿的施工环境下敷设管线时，没有采取适当的密封处理措施；（2）混凝土中敷设管线时，没有采取直线的方式进行敷设；（3）事先进行预埋处理的管线，离建筑物外表面距离过近，没有达到规范的要求；（4）事先未充分论证工程现场管线敷设的不确定因素及其影响程度，导致施工易受到外界因素干扰，施工效果不佳。

1.3建筑电气工程配电设备安装施工技术

建筑电气工程配电设备安装施工技术受到配电设备本身的重量、型号、是否成套等因素的直接影响。如：重量相差很大的配电设备，其安装施工技术可能完全不同。实际施工中往往存在以下不符合新规范的常见问题：（1）配电设备的安装高度不符合规范要求，搭建的桥架不够牢固；（2）开孔要求不能满足实际工程需要，导致管线不能穿入建筑电气工程配电设备进行安装；（3）安装施工作业前，未对建筑电气工程配电设备进行必要的技术检测，导致安装后的建筑电气工程配电设备无法正常运行和使用。

2建筑电气工程施工常见问题的应对措施

2.1做好施工准备工作

在建筑电气工程正式开始施工以前，认真研究图纸，核对清单及规范要求，编制好施工方案，并得到建设单位的审批，同时应当做好相应的准备工作。首先要求施工人员要对设计图纸进行充分地分析和研究，然后与设计师之间进行沟通，了解图纸的设计意图，形成设计交底记录，并对于当中的作业交叉部分进行明确的标注。其次要根据施工方案，开展工程管道线路以及支架等部件的预设安排计划，特别的地下层和设备部位。对于施工步骤进行合理的规划和安排，做好前期预埋工作，减少部件的损坏现象。此外，还应针对施工中所需要的材料及技术进行相应的部署。

2.2各类管线的预留与预埋施工

在进行建筑电气施工之前，对于一些暗敷线路以及空洞需要提前将其预留出来，从而为其在后期的使用做好相关的准备工作。为此，对于这一部分施工作业的质量应该加强控制。其主要可以从以下几方面来加强。首先，在管线的预埋设过程当中不可避免的会遇到一些硬质材料的线管，对于这种问题的存在，还行保证线管接口具有相对优异的严密性。并且还应该进行锁扣方式的选取来将这一部分的线盒同线管之间进行相对应的连接；其次，对于在楼板内部需要进行埋设的线管而言，应该采取有效的措施控制其埋设深度大于15毫米，并且还应该在面筋以及底筋中间的位置进行埋设位置的合理选择；最后，完成以上相关内容的作业以后，接下来就应该进行验收工作。在验收过程当中，需要建筑工程项目的业主方以及监理来一起进行验收工作，只有保证工程的质量合格以后才可以进行处理隐蔽工程，同时对于后续开展的隐蔽工程也应该加强管理，安排专业的人员进行工作的接管，从而控制好这一部分的质量。

2.3实现建筑电气工程施工的全面质量管理

建筑电气工程施工还应做好设备材料、工器具使用、环境三个方面的质量管理：（1）工程设备材料的质量管理。确保供应的建筑电气设备、器具、材料的规格、型号、数量、性能，符合国家规范要求和实际工程需求。对建筑电气设备、器具、材料进行必要的试验或检测。严格按照新规范和设计图纸的要求，合理安装工程设备的位置和数量；（2）施工工器具使用的质量管理。建筑电气工程施工场所可分为四类：一般、潮湿、狭窄、有爆炸性或腐蚀性气体的场所，移动式及手持式电动工具可分为三类：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，移动式及手持式电动工具的选用，因施工地点性质的不同而不同，应当结合实际工程，合理选用施工工器具。不同的施工工器具使用方式和施工防护措施不同，应当正确区分、合理使用；（3）施工环境的质量管理。及时清运施工设备中的垃圾、杂物，为设备安装创造良好的施工环境。避免或减少人为造成施工场所潮湿、狭窄等问题，确保施工安全。

2.4提出明确的操作规范

会影响建筑电气工程安装质量的另一重要因素就是施工的操作规范，整个发展的过程都不可离开技术支撑这一出发点，并且依据实际情况提出明确的操作规范。第一，施工人员要确定好质量管理的内容，这一内容确定需要以电气安装的规范机制为依据，从实际情况出发，在安装规范和技术标准的基础上完成这一工作。第二，严格遵守电气安装的标准和国家制定的管理机制，不可脱离实际情况和发展趋势，合理控制整个施工程序。在施工过程中为了可以避免操作失误，必须将各个环节分属至个人，包括管理还有执行的责任归属，采取定量工作、确定职责的形式，这样的机制会使大家自觉强化执行规范体制的行为。做好宣传工作，让大家知道，只要不严格执行上述提到的施工机制，就会按照相应条例对其惩罚，加强对工作人员的管理。第三，采用定人、定位、定职责的工作方法，把整个质量管理的工作分解到每个人身上，强化大家的主人翁意识，有效提高工程施工的质量。第四，大力推广电气安装的规范化程序、规章制度，严格推行，提高质量。

结束语

随着科技日新月异的发展，电气工程要求越来越智能和智慧了，趋向网络化，电脑平台一体化，所以系统也变得多样化、复杂化。只有从全面的角度对工程质量进行控制才能产生更好的效果。同时在电气工程的建设中应当遵循“安全第一，质量为本，综合治理”的原则，将质量控制放在重要的位置上并不断强化专业技术水平。对此，应当从建筑电气工程施工管理体系出发，强化工程管理和协调工作力度，为我国的电气工程发展和建筑行业的不断进步做出贡献和保障。

参考文献：

［1］李艳霞．建筑电气工程施工管理及质量控制［J］．价值工程，2010，29（15）：17．

［2］霍晓芳．建筑电气工程施工管理及质量控制分析［J］．工程技术，2016，8（6）：100．

［3］李九良．建筑电气工程施工管理及质量控制［J］．工程技术，2016，8（8）：53．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b615453a7efd6c96cdda4e97.html